1. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКТИРОВКИ 1994 ГОДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 1989 ГОДА

# 1.1. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

|  | Наименование | Единица измерения | Генплан - 1994 | Современ-ное состояние 2010 год | 2010 факт к 1992 году | % реализации генплана-1994 г. к 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1994 | I очередь 2000 год | Проектный срок |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Территория, всего | га | 6663,6 | - | 7100,0 | 7183 | 107,8 | 101,2 |
| II | Население |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения | тыс.чел. | 110,5 | 115-117 | 130,0 | 135,1 | 122,3 | 103,9 |
|  | Численность временного населения | тыс.чел. | 11,6 | 12-13 | 13,0 | 20,0 | 172,4 | 153,8 |
|  | Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дети до 15 лет | % | 21,4 | 22,0 | 22,0 | 17,0 | 79,4 | 77,3 |
|  | Население в трудоспособном возрасте | % | 55,3 | 55,0 | 56,0 | 60,5 | 109,4 | 108,0 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | % | 23,3 | 24,0 | 23,0 | 22,5 | 96,6 | 97,8 |
|  | Численность занятых, всего | тыс.чел. | 50,4 | 50,8 | 54,0 | 49,5 | 98,2 | 91,7 |
|  | в т.ч. в курортном хозяйстве | тыс.чел. | 8,6 |  | 10,0 | 10,7 | 124,4 | 107,0 |
| III | Жилой фонд | тыс.чел. | 1877,9 | 2213,0 | 3010,0 | 2595,3 | 138,2 | 86,2 |
|  | усадебная застройка | га | 950,6 | 969,5 | 1054,5 | 879 | 92,5 | 83,4 |
|  | малоэтажная 2-3 этажа | га | 104,4 | 104,4 | 121,0 | 100 | 95,8 | 82,6 |
|  | многоэтажные жилые дома | га | 147,5 | 197,1 | 278,5 | 482 | 326,8 | 173,1 |
| IV | Учреждения системы культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | тыс.мест | 4,5 | 7,6 | 8,3 | 2,3 | 51,1 | 27,7 |
|  | Общеобразовательные школы | тыс.мест | 10,5 | 14,5 | 17,2 | 8,0 | 76,2 | 46,5 |
|  | Учреждения культуры (клубы, кинотеатры, театры) | тыс.мест | 6,1 | 7,4 | 14,8 | 5,9 | 96,1 | 39,6 |
|  | Больницы | коек | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 0,9 | 75,0 | 47,4 |
|  | Поликлиники | Пос. в смену | 2,1 | 3,4 | 4,5 | 2,4 | 114,3 | 53,3 |
| V | Транспортное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность улиц, всего, | км | 168 | 170 | 180 | 250,0 | 148,8 | 138,9 |
|  | в т.ч. магистралей | км | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 9,1 | 142,2 | 154,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эшкаконский районный водопровод | тыс.м3. сутки | 66,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 98,5 | 100,0 |
|  | Местные подземные источники | тыс.м3. сутки | 8,3 | 8,3 | - | 8,5 | 102,4 |  |
|  | Малкинская система | тыс.м3. сутки | - | 25,7 | 58,0 | 11,0 |  | 19,0 |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение сточных вод, всего | тыс..м3 сут. | 55,5 | 69,0 | 90,0 | н/д | - | - |
|  | Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3 сут. | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем твердых бутовых отходов | тыс.м3.год | 155,0 | 196,0 | 213,0 | 412,4 | 266,1 | 193,6 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное потребление электроэнергии | млн. квт.ч.год | 195,7 | 200,3 | 289,9 | 210,6 | 107,6 | 72,6 |
|  | в т.ч. Промышленность и строительство | млн. квт.ч. год | 28,1 | 38,0 | 50,0 | 28,8 | 102,5 | 57,6 |
|  | коммунально-бытовые нужды | млн.квт.ч. год | 66,7 | 123,9 | 201,5 | 74,5 | 111,7 | 37,0 |
|  | курортно-оздоровительный сектор | млн.квт.ч.год | 26,0 | 38,4 | 38,4 | 20,5 | 78,8 | 53,4 |
|  | Электрическая нагрузка | мвт | 43,7 | 53,2 | 70,6 | 150 | 343,2 | 212,5 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность централизованных источников тепла | Гкал.час | 480,0 | 462,0 | 486,0 | 478 | 99,6 | 98,4 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление газа | млн. к.м.год | 287,2 | 400,0 | 589,4 | 254,1 | 88,5 | 43,1 |
|  | Озеленение | га |  |  |  |  |  |  |
|  | Курортная зона, всего | га | 1006,8 | - | 1013,3 | н/д | - | - |
|  | в т.ч. парки | га | 979,2 | - | 979,2 | н/д | - | - |
|  | Селитебная зона - всего | га | 126,7 | - | 314,8 | н/д | - | - |
|  | в т.ч. парки | га | 84,5 | - | 141,0 | н/д | - | - |

# 1.2. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания городского округа города-курорта Кисловодск предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют внутригородскую структуру.

Сложившаяся система социального и культурно-бытового обслуживания города до настоящего времени переживала кризис как и вся система народного хозяйства, вызванный переходом от датируемой государством социальной сферы к самоокупающейся сфере хозяйственного комплекса.

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При этом средства местных бюджетов в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными.

Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социального и культурно-бытовой сферы города-курорта Кисловодска, а также крайне медленные темпы нового строительства

Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство. И лишь в последние 2-3 года наблюдалось заметное оживление в области развития социальной инфраструктуры.

Предыдущим генеральным планом (1994 года) предусматривалось полное обеспечение населения города всеми видами учреждений социального и культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиП-60-75 и строительство ряда крупных объектов сферы обслуживания.

К настоящему времени в системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающихся источниками финансирования и организации, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Коммерческая система финансируется из внебюджетных источников – средств юридических и физических лиц. Она ориентирована на платежеспособное население и характеризуется разнообразием набора услуг, в котором преобладают услуги торговли, бытового обслуживания и др. Эта подсистема не подлежит нормированию, так как развивается на основе конкуренции в соответствии с ростом благосостояния населения.

Коммерциализация сферы обслуживания затрагивает и такие традиционно предоставляемые и гарантированные государством услуги, как дошкольное воспитание, образование и здравоохранение.

Социальная и культурно-бытовая система обслуживания населения финансируется, в основном, из местного бюджета и организаций. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом здравоохранение, образование, социальную защиту.

Емкость указанных учреждений подлежит расчету, не должна быть менее нормативной и регулируется со стороны органов местного самоуправления.

Как показал анализ, "социальная" подсистема обслуживания, сложившаяся в настоящее время, требует дальнейшего развития, объекты "коммерческой" подсистемы находятся в стадии формирования, идет поиск форм и способов реализации задач коммерциализации обслуживания в приемлемых для города объемах.

На основе данных, предоставленных службами администрации города, проведен анализ обеспеченности населения города Кисловодска основными видами социального и культурно-бытового обслуживания.

Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой оценен по социальным нормативам, в качестве которых использованы: Закон Ставропольского края от 12.07.2006 N 57-кз "О территориальном планировании и планировке территории в Ставропольском крае" и СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Данные нормативы были разработаны для условий государственного обеспечения населения набором стандартных услуг и были ориентированы на минимальный уровень потребления, то есть фактически представляют собой характеристики минимального стандарта проживания, который должен гарантироваться государством в лице муниципальных властей.

Анализ существующего положения показал, что наиболее благоприятная ситуация сложилась в областях торговли и здравоохранения, наименее благоприятная – в области образования, бытового обслуживания населения и в области спорта.

При этом необходимо отметить, что, несмотря на высокий уровень обеспеченности учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания, техническое состояние многих из них является неудовлетворительным, что требует проведения ремонта или нового строительства. В первую очередь это касается учреждений культуры (требуется проведение капитального ремонта), аналогичная ситуация наблюдается среди учреждений образования и спортивных сооружений.

В территориальном размещении объектов социального и культурно-бытового назначения отразились особенности исторического и территориального развития города Кисловодск. Основная часть учреждений социальной сферы сконцентрирована в центральной исторической части города, а также в районах многоэтажной застройки.

Учреждения здравоохранения

По проекту реализации генплана 1994 года к проектному сроку (2010 год) количество посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений  должно было увеличиться почти в 2 раза (с 2,1 пос. в смену до 4,5 пос. в смену). На современном этапе  число посещений  составляет - 2,4 пос. в смену, что в 1,9 раз меньше чем планировалось.

Таблица 1

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

| Наименование | Ед.измерения | Генплан - 1994 | Современное состояние 2010 год | 2010 факт к 1992 году | % реализа-ции генплана- 1994 к 2010 генпл., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1994 | I очередь 2000 год | Проектный срок |  |  |  |
| Больницы | Тыс.коек | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 0,87 | 75,0 | 47,4 |
| Поликлиники | Пос. в смену | 2,1 | 3,4 | 4,5 | 2,4 | 114,3 | 53,3 |

В 1994 году число амбулаторно-поликлинических учреждений составляло 2100 посещений в смену с обеспеченностью на 10 000 жителей -190 посещений в смену.

Учреждения образования

В генеральном плане 1994 года, количество мест в детских дошкольных учреждениях составляло 4,5 тыс. На I очередь (2000 год) планировалось увеличение детских дошкольных мест до 7,6 тыс. (т.е. в 1,7 раз) и на проектный срок до 8,3 тыс.мест (т.е. в 1,8 раз по сравнению с 1994 годом). – см. Таблицу 2.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование | Ед.измер | Генплан - 1994 | Современное состояние 2010 год | 2010 факт к 1992 году | % реализации генплана-1994 к 2010 генпл., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1994 | I очередь 2000 год | Проектный срок |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | тыс.мест | 4,5 | 7,6 | 8,3 | 2,3 | 51,1 | 27,7 |
| Общеобразовательные школы | тыс.мест | 10,5 | 14,5 | 17,2 | 8,0 | 76,2 | 46,5 |

Учреждения культуры

Таблица 3

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

| Наименование | Ед. измер | Генплан - 1994 | Современное состояние 2010 год | 2010 факт к 1992 году | % реализации генплана-1994 к 2010 генпл., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1994 | I очередь 2000 год | Проектный срок |  |  |  |
| Учреждения культуры (клубы, кинотеатры, театры) | тыс. мест | 6,1 | 7,4 | 14,8 | 5,9 | 96,1 | 39,6 |

# 1.3. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

Анализ природно-ресурсного потенциала и сложившегося санаторно-курортного комплекса Кисловодска в новых экономических условиях позволяет сделать следующие выводы:

- при функциональном зонировании территории города сохраняются сложившиеся курортные районы, включающие районы Ребровой и Васюковой балок, ул. Желябова, пр. Ленина, ул. Володарского, районов г. Пикет и Запикетного, в пределах которых рекомендуется исключительно рекреационное использование территории;

- территориальные ресурсы в пределах существующих курортных территорий района почти полностью исчерпаны. Резервными территориями для возможного курортного освоения рассматриваются районы юго-восточной части города;

- город сохраняет исторически сложившийся профиль бальнеологического и питьевого курорта федерального значения;

- масштабы будущего санаторно-курортного комплекса Кисловодска будут определяться характером и полноценностью лечения на базе утвержденных запасов минеральных вод при условии их рационального использования, с учетом современных требований.

При этом структура санаторно-курортной сети может складываться по-разному:

- могут сохраниться существующие санаторно-курортные учреждения без существенного изменения вместимости, (уменьшение числа мест за счет повышения комфортности проживания, реконструкции отдельных корпусов, снос ветхих корпусов);

- может произойти уменьшение вместимости существующих здравниц путем их кардинальной реконструкции;

- может активно развиваться частный сектор как на базе существующего санаторного фонда, так и на базе создания небольших частных пансионатов и гостиниц, использующих лечебную базу сохраняющихся санаториев и общекурортных лечебных учреждений;

- в городе недостаточно культурно-развлекательных объектов для любителей активного отдыха – спортивно-развлекательных комплексов, парков развлечений и т.д.

# 1.4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Под градообразующими факторами понимаются основные условия и движущие силы развития и преобразования города, определяющие направленность и характер их формирования. Одним из этих факторов является историческая среда города, неотъемлемой частью и наиболее ярким выражением, которой является объекты культурного наследия.

При реконструкции города с ценным историко-культурным наследием необходимо использовать памятники истории и культуры как градоформирующие факторы, что подразумевает выявление ценных качеств и взаимосвязей друг с другом и с окружением, их сохранение и наиболее проявление в функциональной организации и архитектурно-планировочной структуре города.

# 1.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Оценка корректировки генплана Кисловодска 1994 г.

Развитие Кисловодска с позиций транспортной инфраструктуры на прогнозный период в корректировке 1994 г. генплана города 1989 года предусматривало:

- медленный рост численности постоянного и наличного населения;

- сохранение и рост рекреационной функции города с учетом усиления природоохранных функций территорий;

- расширение городских функций на внегородские и межгородские пространства;

- развитие урбанистических функций Кисловодска в пределах Минераловодской агломерации.

Развитие обслуживающей транспортной инфраструктуры по некоторым параметрам превзошло прогнозные значения. Так, по прогнозируемому числу станций технического обслуживания (СТО) – 3 ед. и числу АЗС – 5 ед. текущие показатели данных видов обслуживающей транспортной инфраструктуры (более 10 ед.) превосходят расчетные показатели. Это объясняется ускоренной автомобилизацией жителей города и существенным ростом транзитных транспортных потоков между городами-курортами Кавказским минеральных вод.

Диверсификация рынка транспортных услуг и появление негосударственных владельцев автобусного парка улучшило транспортное обслуживание города и пригородных поселений, увеличился выбор маршрутов.

Но по значительной части показателей уровень развития обслуживающей транспортной инфраструктуры Кисловодск не достиг к 2010 году расчетных значений.

Основной объективной причиной невыполнения проектных решений – кризисная ситуация в развитии города-курорта. В частности, не был реализован проект строительства двух участков подвесной канатной дороги для рекреационных и вспомогательных нужд.

Не реализован (и нет предварительного обоснования к 2010 г.) строительства троллейбусных линий в городе, что позволило бы улучшить транспортное обслуживание население и гостей города, а также сократило бы объем выбросов автотранспорта.

Прогнозируемая потребность перевода парка автотранспорта на экологически чистые виды топлива реализуется медленно, менее 5% автопарка Кисловодска работает на газомоторном топливе или с использованием бензиновых двигателей стандарта евро-3 и выше.

Развитие пешеходных связей и пешеходного пространства отстает от потребностей города-курорта.

Нерешенной проблемой, рассмотренной в корректировке генплана Кисловодска 1994 г. остается строительство пешеходных переходов, подземных тоннелей через основные автодороги и участки железных дорог. В условиях ускоренной автомобилизации и роста туристического потока в 2000-2010 гг. низкая доля пешеходного пространства является одним из ограничителей развития города-курорта.

Таким образом, важнейшими нереализованными задачами в развитии транспортной инфраструктуры Кисловодска, обозначенными в корректировке 1994 г. генплана 1989 г. можно считать:

- увеличение транспортной связности районов городов, что могло повысить мобильность и сократить транспортные издержки жителей города, его предприятий и организаций;

- дифференциация улично-дорожной сети по функциональному значению; в частности, организация выделенных полос для общественного транспорта;

- строительство обходной автодороги для сокращения транзитных потоков;

- строительство парковочных мест в местах массового скопления автотранспорта и гаражных комплексов для жителей города;

- строительство новых транспортных развязок и искусственных сооружений на автодорогах.

Реализация данных мероприятий на расчетный срок была ограниченной или невозможной из-за финансово-организационных проблем социально-экономического развития.

# 1.6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Электроснабжение

- Строительство ПС 110 кВ «Новая» - не реализовано.

- Строительство ПС 330 кВ «Кисловодск» - не реализовано.

- Увеличение мощности ПС 110/35/10 кВ «Зеленогорская», путем установки второго трансформатора ТДНТ, мощностью 40 МВА – не реализовано.

- Демонтаж ПС 35/10 кВ «Т-309» - не реализовано.

- Демонтаж ВЛ 35 кВ КТЭЦ – ПС «Т-309» - не реализовано.

- Вывод КТЭЦ из центров питания и переоборудование ее под котельную – не реализовано.

- Развитие сети 10 кВ, строительство новых РП и ТП в новых районах малоэтажной застройки – частично реализовано.

Теплоснабжение

- Расширение котельных «Северная», «Юго-Западная», «Васюковой балки» - не реализовано.

- Закрытие 84 мелких котельных – частично реализовано.

- Применение нетрадиционных источников теплоты – не реализовано.

Средства связи

Телефонизация

- Расширение АТС-3 и АТС-6 до 10000 номеров – частично реализовано (АТС-3 расширена до 8112  номеров).

- Строительство новой АТС-7 – реализовано.

- Увеличение емкости АТС-7 до 20000 номеров – частично реализовано (АТС-7  до 8160 номеров,  АТС-7 до 8000).

Радиофикация

В проекте генерального плана г. Кисловодск (корректура) не предусмотрены мероприятия на планируемый срок.

# 1.7. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

В таблице 4 обозначены основные проектные предложения генерального плана (1989 г.) и анализ их реализации.

Таблица 4

| №№ п/п | Проектные предложения | Их реализация |
| --- | --- | --- |
| 1 | В пределах расчетного срока новое жилищное строительство намечалось в объеме около 395 - 400 тыс. кв.м общей площади в основном на реконструируемых территориях. | Реализовано частично. Убыль жилищного строительства за период с 1989 г. по 2010 г. составил около 60,5 тыс. кв.м общей площади (это связано с реконструкцией). |
| 2 | Новое многоэтажное (от 6 эт. и выше до 16 эт.) жилищное строительство на свободных северо-западных территориях и, частично на территориях сложившейся частной малоэтажной застройки, запроектирован по принципу микрорайонов, объединенных в городской район. | Сформирован жилой район с центром обслуживания согласно разработанному позднее ПДП, в котором жилищное строительство реализовано на 80%, преимущественно 5-12 этажными домами. |
| 3 | Южный городской район, запроектированный как жилой район со смешанной по этажности застройкой, с большим процентом коттеджной застройки, включает обширные природные территории, раскрытые на юго-запад. | Жилая застройка: многоэтажная, коттеджная и малоэтажная почти полностью не реализована. Мало того, эта территория застроена в настоящее время не предусмотренным генпланом жилым фондом с низким уровнем коммунально-инженерного благоустройства. Эта территория утратила свое качество и может быть рекомендована в новом генеральном плане как резервная для реконструкции. |
| 4 | Северо-восточный и восточный жилые районы города, расположенные вдоль основной планировочной оси, и граничащие на юге с курортной зоной города, согласно генплану запроектированы как микрорайоны 4-5 этажной и малоэтажной реконструируемой застройки. | В настоящее время этот район является сложившимся, с отдельными вкраплениями нового строительства жилых и общественных объектов. На перспективу, в новом генплане этот район необходимо отнести к территории с выборочной реконструкцией, с переориентацией функционального назначения устаревших зданий, имеющих стилевую архитектурную ценность и сносом ветхого жилья. |
| Курортно-санаторная зона |
| 5 | В пределах расчетного срока в границах округа санитарной охраны курорта предусмотрено (вторая зона) расширение районов курортно-санаторной застройки в южной и западной части города. | Проектное предложение реализовано частично. Новое многоэтажное строительство санаторно-курортного назначения имеет точечный характер освоения в западной части, полностью неосвоенным остался южный район курортного строительства города. |
| Территории промышленных и коммунально-складских предприятий |
| 6 | В генеральном плане предусматривалось в основном сохранить территории за существующими промышленными и коммунально-складскими предприятиями. | Градостроительная политика в отношении территорий промышленных предприятий осуществлялась в соответствии с генеральным планом. Коммунальная зона не получила значительного территориального развития. |
| Территории и отдельные объекты историко-культурного наследия города |
| 7 | В генплане выявлены объекты и предложена система туристических маршрутов, охватывающих около ста памятников культуры, архитектуры, истории, археологии и уникальной природы. | Большинство памятников получили зоны охраны. Взаимосвязанная туристическая система еще не сложилась. |
| Территории сельскохозяйственных предприятий и частичного земледелия |
| 8 | По генплану территории северных теплиц рекомендованы к реконструкции и частичному выносу за пределы селитебной зоны. Территории садово-огороднических хозяйств рекомендованы к реконструкции и сокращению по площади. | Рекомендации не выполнены. В настоящее время площадь садово-огороднических хозяйств увеличилась и составляет 380 га в границах города. |

Предусмотренный предыдущим генеральным планом поэтапный вывод всех промышленных и коммунально-бытовых предприятий, расположенных во 2-ой зоне округа санитарной охраны курорта, в настоящее время не осуществляется и остается как мероприятие на перспективу.

Проектируемая ранее в генплане дифференциация уличной дорожной сети не достигла своей цели. В условиях непредсказуемо высокой автомобилизации и насыщения города низкотехническим автопарком создаются условия для частых и долговременных пробок, особенно в центре (в районе почты, в первую очередь, на проспекте Победы, проспекте Мира и пр.).

Предлагаемое зонирование застройки не осуществляется, многочисленные территории и участки детских учреждений, курортных и лечебных учреждений выходят на магистрали с оживленным автомобильным движением.

Кроме того, в городе не реализуется административно-планировочная организация территории, приспособленная к пользованию маломобильным контингентом населения.

Рис. 1. План застройки западного района (Гипрогор, 1968 год)

Улица Кирова

Улица Белинского

Данные примеры застройки подтверждают не исполнение проектных предложений прежнего Генерального плана в полном объеме и плана застройки Западного района, разработанного в 1968г. Проектное предложение реализовано на 80%.

Проспект  Победы

1.8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с предыдущим Генпланом выполнена только часть мероприятий по улучшению состояния окружающей среды.

Так, из первой зоны округа горно-санитарной охраны выведена типография Госкомиздата РСФСР.

Из второй зоны в центральную промзону города выведен завод минеральных вод Госагропрома.

Ликвидирован на прежней площадке гормолзавод «Кисловодский» Госагропрома.

Из второй зоны горно-санитарной охраны выведена скорняжно-меховая фабрика. Её шкуропосолочный и меховой цех по   выделке овчины переведены в г. Георгиевск.

В Северную промзону города выведен завод строительных материалов, Минпромстройматериалов.

Во второй зоне горно-санитарной охраны ликвидированы винзаводы КПС и «Самтрест» Госагропрома Грузии.

Остались не реализованными предложения по ликвидации Кисловодской ТЭЦ, цеха безалкогольных напитков хлебомакаронного комбината и др.

Благоустройство берегов р. Подкумок, Березовая, Ольховка, Аликоновка, Белая с организацией водоохранного озеленения шириной (ВПП) от 15 до 50 м выполнено не в полной мере.

Предусмотренный вынос частных домовладений, использование части территорий прилегающих промышленных и коммунально-складских объектов был осуществлен частично.

Ликвидация тепличных комбинатов, с последующей реабилитацией загрязненных весьма обширных территорий, отнесенных к первоочередным мероприятиям, не производится.

Рекомендации по ограничению выделения садово-огородных участков не выполнены, мало того, их площади, стихийно организованные и хаотично застроенные, увеличились и превратились в новую острую проблему, решать которую  придется в новом генплане.

Площадь зеленых насаждений санитарно-защитного назначения, согласно генплану, не увеличивается. Пойменые территории р. Подкумок остаются замусоренными некачественной растительностью. Берега озер (Малого и Большого), вопреки рекомендациям генплана остаются неблагоустроенными, утратившими свою былую рекреационную привлекательность как места городского отдыха.

Берегоукрепительные меры, устройство набережных и утраченных дамб, рекультивация нарушенных территорий, весь комплекс инженерного и архитектурного благоустройства, осуществляется в незначительных объемах и на недостаточном архитектурно-пространственном уровне организации.