ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И

ИНВЕСТИЦИОНННОГО РАЗВИТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

ТОМ II

## МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

# Муниципальный контракт № 1от  05 августа 2010 г.

## Москва - 2011 г.

Генеральный директор

ОАО «Гипрогор»							М.Ю. Грудинин

ВрИО  начальника МТП № 1
им. Л.И. Гозмана

ОАО «Гипрогор»							Е.Г. Кузьмина

Авторский коллектив

Руководитель работы, начальник Мастерской

территориального проектирования № 1, Советник РААСН	Гозман Л.И.

Руководитель работы Вр.ИО начальника

Мастерской территориального

проектирования № 1 им. Л. И. Гозмана				Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта, к. арх., Советник РААСН 		Смыковская Г.Ю.

Главный архитектор проекта						Воронова О.З.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.			Соколова О.Г.

Главный инженер проекта - экономист				Лычева Т.М.

Первый зам. главы администрации

города-курорта Кисловодска						Боровко О. А.

Начальник Управления архитектуры и

градостроительства администрации

города-курорта Кисловодска						Темченко Н.Н.

Руководитель творческой

архитектурно-планировочной мастерской				Шмурыгин О.Л.

Руководитель творческой

архитектурно-планировочной мастерской				Погосов Э.Т.

Руководитель творческой

архитектурно-планировочной мастерской				Арустамян А.Р.

Председатель комитета по экологии

администрации города Кисловодска 					Мартиросов П.Г.

Инженер-транспортник, к.г.н.						Крылов П.М.

Зав. группой по организации производства 				Вахрамова М.А.

Ведущий инженер-экономист 						Александрова Т.М.

Ведущий инженер-экономист 						Хайруллин А.Р.

Инженер по ВИК и санитарной очистке 				Царева Ю.А.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 			Дронова А.А.

Инженер-эколог 1 категории						Ефимов М.Л.

Инженер-эколог 1 категории						Пономарев С.В.

Инженер-проектировщик 1 категории 					Зайчикова И.Н.

Инженер–экономист 1 категории					Хохлова Ю.В.

Инженер 									Рубанов А.А.

Инженер									Твердов А.М.

Менеджер проекта								Золотайкина Т.С.

Техник-архитектор 1 категории 						Воронова Г.Ю.

Техник									Лисовский А.О.

Консультант, ст. н.с.эк.-геогр.					           Юдинцев С.Н.

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ 1: «ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСК»

ВВЕДЕНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА  КИСЛОВОДСКА

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА  КИСЛОВОДСКА

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТОМ 2. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСК»

ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКТИРОВКИ 1994 ГОДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 1989 ГОДА

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

4. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

7. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

8. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

9. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

10.СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

12. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА

13. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

14. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

15. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

16. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

17.ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

18. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

1. Проектный план, М 1:10 000

2. Схема границ городского округа города-курорта Кисловодска и входящих в его состав населенных пунктов, М 1:10 000

3. Схема границ земель различных категорий, лесного и водного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий и объектов, М 1:10 000

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:10 000

5. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10 000

6. Схема планируемого развития систем водоснабжения и бытовой канализации (границы зон инженерной инфраструктуры), М 1:10 000

7. Схема планируемого развития систем энергоснабжения и связи (границы зон инженерной инфраструктуры), М 1:10 000

8. Схема планируемого развития систем теплоснабжения и газоснабжения (границы зон инженерной инфраструктуры), М 1:10 000

9. Схема планируемого развития системы ливневой канализации (границы зон инженерной инфраструктуры), М 1:10 000

10. Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры (границы зон транспортной инфраструктуры), М 1:10 000

11. Схема границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития, М 1:10 000

12. Схема границ территорий объектов культурного наследия, М 1:10 000

13. Схема границ зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, М 1:10 000

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

1. План современного использования территории, М 1:10 000

2. Комплексная оценка территории, М 1:10 000

3. Схема охраны окружающей среды, М 1:10 000

4. Концепция пространственного развития города – вариант развития за счет преимущественной реконструкции в границах города, М 1:10 000

5. Концепция пространственного развития города – вариант преемственного развития города по старому генплану, М 1:10 000

6. Концепция пространственного развития города – вариант развития за пределами городской границы, М 1:10 000

7.Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, М 1:10 000

8. Схема транспортно-географического положения города-курорта Кисловодска, б/м

9. Схема размещения аварийного и ветхого жилья, б/м

10. Схема современного размещения объектов промышленности, коммунально-складского назначения, строительных и ремонтно-строительных организаций, б/м

11. Схема современного размещения объектов санаторно-курортного комплекса, б/м

12. Схема размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, б/м

13. Схема сейсмического микрорайонирования, б/м

14. Схема инженерно-строительного районирования, б/м

15. Схема инженерной подготовки территории, б/м

ТОМ 2. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА»

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ											10

1.АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКТИРОВКИ 1994 ГОДА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 1989 ГОДА							13

1.1 Анализ реализации генерального плана по основным

технико-экономическим показателям						13

1.2. Объекты социальной инфраструктуры					15

1.3. Санаторно-курортный комплекс						18

1.4. Объекты культурного наследия						19

1.5. Транспортная инфраструктура						19

1.6. Инженерная инфраструктура						20

1.7. Архитектурно-планировочная структура					21

1.8. Охрана окружающей среды						26

2.ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА								27

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ						30

3.1. Географическое положение						30

3.2. Климат										31

3.3. Гидрография									35

3.4. Инженерно-геологические условия					35

3.4.1. Рельеф и элементы геоморфологии				35

3.4.2. Геологическое строение						36

3.4.3.  Гидрогеологические условия					37

3.4.4. Опасные геологические процессы				39

3.4.5.  Гидрометеорологические явления				43

3.4.6. Инженерно-строительное районирование			44

3.5. Водные ресурсы								45

3.6. Лечебно-рекреационные ресурсы					47

4. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                          50

4.1.  Техногенная нагрузка							52

4.2.  Состояние геологической среды						54

4.3.  Состояние почв								57

4.4.  Состояние поверхностных и подземных вод				57

4.4.1. Состояние пресных поверхностных вод			57

4.4.2. Состояние пресных подземных вод				58

4.4.3. Состояние минеральных подземных вод			58

4.5.   Состояние атмосферного воздуха					60

4.6.   Состояние и проблемы отходов						65

4.7.   Состояние городских лесов и парков					66

4.8.   Зоны с особыми условиями использования территории		66

4.8.1. Зоны горно-санитарной охраны месторождений 		66

лечебных  минеральных вод

4.8.2. Особо охраняемые природные территории и памятники

культурного наследия						70

4.8.3. Водоохранные зоны водотоков и водоёмов			73

4.8.4.  Санитарно-защитные полосы водоводов, зоны

санитарной охраны источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения					74

4.8.5.  Зоны, формируемые санитарно-

гигиеническими и экологическими требованиями		76

4.9.    Состояние экологического каркаса					80

4.10.  Экологическое зонирование территории г. Кисловодск		83

4.11.  Экологические проблемы г. Кисловодск				83

5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					85

5.1. Население. Демографические тенденции				85

5.2.Трудовой потенциал и занятость населения				92

6.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА								97

6.1.Промышленность								98

7. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС						102

8. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ						107

9. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД									115

10. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА									125

11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										150

12. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА							153

13. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА						162

14. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА						176

14.1. Водоснабжение								176

14.2. Водоотведение (Канализация)						185

14.3. Электроснабжение								187

14.4. Теплоснабжение								195

14.5. Газоснабжение								205

14.6. Средства связи								208

15. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА											214

15.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера				214

15.2. Чрезвычайные ситуации, связанные с природными

факторами										215

15.3. Чрезвычайные  ситуации, связанные с техногенными

Факторами										223

15.4.  Мероприятия по смягчению и предотвращению

Чрезвычайных ситуаций на территории г. Кисловодск			230

16. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ					241

17. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ				250

17.1. Анализ планировочной структуры					250

17.2. Концепция функционально-планировочного развития

города – курорта Кисловодска   						254

17.3. Предложения по совершенствованию планировочной

структуры города при соблюдении принципа преемственности

предыдущего генплана								262

17.4. Вариантная проработка функционально-планировочной

организации территории города-курорта  Кисловодска 			267

18. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			270

ПРИЛОЖЕНИЕ										274

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план развития городского округа города-курорта Кисловодск Ставропольского края разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» на основании муниципального контракта № 1 от 05. 08. 2010 в  соответствии с заданием, утвержденным Главой города-курорта Кисловодска.

Генеральный план городского округа города-курорта выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.04 № 190-ФЗ, предъявляемыми для разработки современной градостроительной документации на уровне городского округа и действующими  в настоящее время строительными нормами и правилами, а именно:

СНиП 2.07.01.-89* - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СНиП 11.04.2004 – Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации;

«Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», разработанные Министерством регионального развития РФ от 13.11.2010 г;

Территориальные строительные нормы ТСН 30-312-2006 Ставропольского края «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края. Часть 1. Селитебные территории».

При разработке Генерального плана городского округа города-курорта Кисловодска использовались результаты научно-проектной документации, разработанной в предыдущие годы:

- Схема территориального планирования Ставропольского края;

- Схема территориального планирования особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод;

- Стратегия социально-экономического развития особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод до 2020 года,  2006 год;

- «Проект планировки г. Кисловодск», 1968 г.;

- Анализ реализации генплана города курорта Кисловодск, 1994 год;

- «Генеральный план городского округа города курорта Кисловодск», 1996 год;

- Проект зон охраны памятников истории и культуры, выполненный в 1983 году институтом «Спецреставрация» (г. Москва);

- Программа социально экономического развития города-курорта Кисловодск до 2012 года;

- Стратегия социально-экономического развития города-курорта Кисловодск до 2020 года;

- Правила землепользования и застройки городского округа города-курорта Кисловодска, 2009 год.

Кроме того, при разработке Генерального плана городского округа города-курорта Кисловодска использованы материалы государственных программ социально-экономического развития Ставропольского края.

В вышеуказанном Генеральном плане с позиций градостроительного и пространственного развития разработаны основные направления развития территории города и предложен комплекс мероприятий по территориальной организации экономической базы, социальной сферы, курортно-рекреационной системы, инженерно-транспортной инфраструктуры, экологического каркаса и охране окружающей среды.

Разработка Генерального плана городского округа города-курорта Кисловодск базируется на законодательных, нормативных, статистических, программных и прогнозных документах федерального, регионального и муниципального уровня, а также на инвестиционных программах, инвестиционных проектах и паспортах инвестиционных площадок.

Предыдущий генеральный план, разработанный институтом ОАО «Гипрогор» в 1989 г., в настоящее время утратил в некоторой степени свою актуальность в связи с завершением его действия, а также вследствие изменившейся социально-экономической политики.

Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодск составляет градостроительную основу всех документов по градостроительному зонированию и планировке территории городского округа города-курорта Кисловодск и обеспечивает согласованное развитие муниципального образования в структуре Ставропольского края.

В генеральном плане на основе ретроспективного анализа и анализа современного состояния проектом определены перспективы социально-экономического и градостроительного развития города на расчетный период до 2033 г., в том числе:

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий в этих зонах;

- основные направления территориального развития города;

- основные направления развития производственно-хозяйственного комплекса;

- основные направления развития санаторно-курортной системы;

- основные направления развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

- основные направления сохранения и развития территорий объектов природного и культурного наследия;

- основные направления улучшения экологической обстановки градостроительными средствами на территории городского округа.

Конечным результатом данного Проекта являются проектные предложения по комплексному развитию территории городского округа города-курорта Кисловодска, его преимущественному функциональному использованию и назначению (с учетом планировочных ограничений).

Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодск  Ставропольского края состоит из «Положения о территориальном планировании», «Материалов по обоснованию Проекта генерального плана городского округа города-курорта Кисловодска» и соответствующих карт (схем).

«Положения о территориальном планировании городского округа города-курорта Кисловодска» включают:

- Цели и задачи территориального планирования развития городского округа города-курорта Кисловодск.

- Мероприятия по территориальному планированию развития городского округа города-курорта Кисловодск и указание на последовательность их выполнения.

Генеральный план выполнен на топографическом материале масштаба 1:10000 в электронном виде с послойным нанесением основной градостроительной информации, в программной среде ГИС MapInfo в составе электронных графических слоев и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена в мастерской территориального проектирования № 1 им. Л. И. Гозмана (МТП-1) ОАО «ГИПРОГОР».

|  | Наименование | Единица измерения | Генплан - 1994 | Современ-ное состояние 2010 год | 2010 факт к 1992 году | % реализации генплана-1994 г. к 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1994 | I очередь 2000 год | Проектный срок |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Территория, всего | га | 6663,6 | - | 7100,0 | 7183 | 107,8 | 101,2 |
| II | Население |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения | тыс.чел. | 110,5 | 115-117 | 130,0 | 135,1 | 122,3 | 103,9 |
|  | Численность временного населения | тыс.чел. | 11,6 | 12-13 | 13,0 | 20,0 | 172,4 | 153,8 |
|  | Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дети до 15 лет | % | 21,4 | 22,0 | 22,0 | 17,0 | 79,4 | 77,3 |
|  | Население в трудоспособном возрасте | % | 55,3 | 55,0 | 56,0 | 60,5 | 109,4 | 108,0 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | % | 23,3 | 24,0 | 23,0 | 22,5 | 96,6 | 97,8 |
|  | Численность занятых, всего | тыс.чел. | 50,4 | 50,8 | 54,0 | 49,5 | 98,2 | 91,7 |
|  | в т.ч. в курортном хозяйстве | тыс.чел. | 8,6 |  | 10,0 | 10,7 | 124,4 | 107,0 |
| III | Жилой фонд | тыс.чел. | 1877,9 | 2213,0 | 3010,0 | 2595,3 | 138,2 | 86,2 |
|  | усадебная застройка | га | 950,6 | 969,5 | 1054,5 | 879 | 92,5 | 83,4 |
|  | малоэтажная 2-3 этажа | га | 104,4 | 104,4 | 121,0 | 100 | 95,8 | 82,6 |
|  | многоэтажные жилые дома | га | 147,5 | 197,1 | 278,5 | 482 | 326,8 | 173,1 |
| IV | Учреждения системы культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | тыс.мест | 4,5 | 7,6 | 8,3 | 2,3 | 51,1 | 27,7 |
|  | Общеобразовательные школы | тыс.мест | 10,5 | 14,5 | 17,2 | 8,0 | 76,2 | 46,5 |
|  | Учреждения культуры (клубы, кинотеатры, театры) | тыс.мест | 6,1 | 7,4 | 14,8 | 5,9 | 96,1 | 39,6 |
|  | Больницы | коек | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 0,9 | 75,0 | 47,4 |
|  | Поликлиники | Пос. в смену | 2,1 | 3,4 | 4,5 | 2,4 | 114,3 | 53,3 |
| V | Транспортное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность улиц, всего, | км | 168 | 170 | 180 | 250,0 | 148,8 | 138,9 |
|  | в т.ч. магистралей | км | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 9,1 | 142,2 | 154,2 |

1. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКТИРОВКИ 1994 ГОДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 1989 ГОДА

# 1.1. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эшкаконский районный водопровод | тыс.м3. сутки | 66,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 98,5 | 100,0 |
|  | Местные подземные источники | тыс.м3. сутки | 8,3 | 8,3 | - | 8,5 | 102,4 |  |
|  | Малкинская система | тыс.м3. сутки | - | 25,7 | 58,0 | 11,0 |  | 19,0 |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение сточных вод, всего | тыс..м3 сут. | 55,5 | 69,0 | 90,0 | н/д | - | - |
|  | Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3 сут. | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем твердых бутовых отходов | тыс.м3.год | 155,0 | 196,0 | 213,0 | 412,4 | 266,1 | 193,6 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное потребление электроэнергии | млн. квт.ч.год | 195,7 | 200,3 | 289,9 | 210,6 | 107,6 | 72,6 |
|  | в т.ч. Промышленность и строительство | млн. квт.ч. год | 28,1 | 38,0 | 50,0 | 28,8 | 102,5 | 57,6 |
|  | коммунально-бытовые нужды | млн.квт.ч. год | 66,7 | 123,9 | 201,5 | 74,5 | 111,7 | 37,0 |
|  | курортно-оздоровительный сектор | млн.квт.ч.год | 26,0 | 38,4 | 38,4 | 20,5 | 78,8 | 53,4 |
|  | Электрическая нагрузка | мвт | 43,7 | 53,2 | 70,6 | 150 | 343,2 | 212,5 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность централизованных источников тепла | Гкал.час | 480,0 | 462,0 | 486,0 | 478 | 99,6 | 98,4 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление газа | млн. к.м.год | 287,2 | 400,0 | 589,4 | 254,1 | 88,5 | 43,1 |
|  | Озеленение | га |  |  |  |  |  |  |
|  | Курортная зона, всего | га | 1006,8 | - | 1013,3 | н/д | - | - |
|  | в т.ч. парки | га | 979,2 | - | 979,2 | н/д | - | - |
|  | Селитебная зона - всего | га | 126,7 | - | 314,8 | н/д | - | - |
|  | в т.ч. парки | га | 84,5 | - | 141,0 | н/д | - | - |

# 1.2. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания городского округа города-курорта Кисловодск предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют внутригородскую структуру.

Сложившаяся система социального и культурно-бытового обслуживания города до настоящего времени переживала кризис как и вся система народного хозяйства, вызванный переходом от датируемой государством социальной сферы к самоокупающейся сфере хозяйственного комплекса.

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При этом средства местных бюджетов в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными.

Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социального и культурно-бытовой сферы города-курорта Кисловодска, а также крайне медленные темпы нового строительства

Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство. И лишь в последние 2-3 года наблюдалось заметное оживление в области развития социальной инфраструктуры.

Предыдущим генеральным планом (1994 года) предусматривалось полное обеспечение населения города всеми видами учреждений социального и культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиП-60-75 и строительство ряда крупных объектов сферы обслуживания.

К настоящему времени в системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающихся источниками финансирования и организации, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Коммерческая система финансируется из внебюджетных источников – средств юридических и физических лиц. Она ориентирована на платежеспособное население и характеризуется разнообразием набора услуг, в котором преобладают услуги торговли, бытового обслуживания и др. Эта подсистема не подлежит нормированию, так как развивается на основе конкуренции в соответствии с ростом благосостояния населения.

Коммерциализация сферы обслуживания затрагивает и такие традиционно предоставляемые и гарантированные государством услуги, как дошкольное воспитание, образование и здравоохранение.

Социальная и культурно-бытовая система обслуживания населения финансируется, в основном, из местного бюджета и организаций. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом здравоохранение, образование, социальную защиту.

Емкость указанных учреждений подлежит расчету, не должна быть менее нормативной и регулируется со стороны органов местного самоуправления.

Как показал анализ, "социальная" подсистема обслуживания, сложившаяся в настоящее время, требует дальнейшего развития, объекты "коммерческой" подсистемы находятся в стадии формирования, идет поиск форм и способов реализации задач коммерциализации обслуживания в приемлемых для города объемах.

На основе данных, предоставленных службами администрации города, проведен анализ обеспеченности населения города Кисловодска основными видами социального и культурно-бытового обслуживания.

Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой оценен по социальным нормативам, в качестве которых использованы: Закон Ставропольского края от 12.07.2006 N 57-кз "О территориальном планировании и планировке территории в Ставропольском крае" и СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Данные нормативы были разработаны для условий государственного обеспечения населения набором стандартных услуг и были ориентированы на минимальный уровень потребления, то есть фактически представляют собой характеристики минимального стандарта проживания, который должен гарантироваться государством в лице муниципальных властей.

Анализ существующего положения показал, что наиболее благоприятная ситуация сложилась в областях торговли и здравоохранения, наименее благоприятная – в области образования, бытового обслуживания населения и в области спорта.

При этом необходимо отметить, что, несмотря на высокий уровень обеспеченности учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания, техническое состояние многих из них является неудовлетворительным, что требует проведения ремонта или нового строительства. В первую очередь это касается учреждений культуры (требуется проведение капитального ремонта), аналогичная ситуация наблюдается среди учреждений образования и спортивных сооружений.

В территориальном размещении объектов социального и культурно-бытового назначения отразились особенности исторического и территориального развития города Кисловодск. Основная часть учреждений социальной сферы сконцентрирована в центральной исторической части города, а также в районах многоэтажной застройки.

Учреждения здравоохранения

По проекту реализации генплана 1994 года к проектному сроку (2010 год) количество посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений  должно было увеличиться почти в 2 раза (с 2,1 пос. в смену до 4,5 пос. в смену). На современном этапе  число посещений  составляет - 2,4 пос. в смену, что в 1,9 раз меньше чем планировалось.

Таблица 1

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

| Наименование | Ед.измерения | Генплан - 1994 | Современное состояние 2010 год | 2010 факт к 1992 году | % реализа-ции генплана- 1994 к 2010 генпл., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1994 | I очередь 2000 год | Проектный срок |  |  |  |
| Больницы | Тыс.коек | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 0,87 | 75,0 | 47,4 |
| Поликлиники | Пос. в смену | 2,1 | 3,4 | 4,5 | 2,4 | 114,3 | 53,3 |

В 1994 году число амбулаторно-поликлинических учреждений составляло 2100 посещений в смену с обеспеченностью на 10 000 жителей -190 посещений в смену.

Учреждения образования

В генеральном плане 1994 года, количество мест в детских дошкольных учреждениях составляло 4,5 тыс. На I очередь (2000 год) планировалось увеличение детских дошкольных мест до 7,6 тыс. (т.е. в 1,7 раз) и на проектный срок до 8,3 тыс.мест (т.е. в 1,8 раз по сравнению с 1994 годом). – см. Таблицу 2.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование | Ед.измер | Генплан - 1994 | Современное состояние 2010 год | 2010 факт к 1992 году | % реализации генплана-1994 к 2010 генпл., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1994 | I очередь 2000 год | Проектный срок |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | тыс.мест | 4,5 | 7,6 | 8,3 | 2,3 | 51,1 | 27,7 |
| Общеобразовательные школы | тыс.мест | 10,5 | 14,5 | 17,2 | 8,0 | 76,2 | 46,5 |

Учреждения культуры

Таблица 3

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

| Наименование | Ед. измер | Генплан - 1994 | Современное состояние 2010 год | 2010 факт к 1992 году | % реализации генплана-1994 к 2010 генпл., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1994 | I очередь 2000 год | Проектный срок |  |  |  |
| Учреждения культуры (клубы, кинотеатры, театры) | тыс. мест | 6,1 | 7,4 | 14,8 | 5,9 | 96,1 | 39,6 |

# 1.3. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

Анализ природно-ресурсного потенциала и сложившегося санаторно-курортного комплекса Кисловодска в новых экономических условиях позволяет сделать следующие выводы:

- при функциональном зонировании территории города сохраняются сложившиеся курортные районы, включающие районы Ребровой и Васюковой балок, ул. Желябова, пр. Ленина, ул. Володарского, районов г. Пикет и Запикетного, в пределах которых рекомендуется исключительно рекреационное использование территории;

- территориальные ресурсы в пределах существующих курортных территорий района почти полностью исчерпаны. Резервными территориями для возможного курортного освоения рассматриваются районы юго-восточной части города;

- город сохраняет исторически сложившийся профиль бальнеологического и питьевого курорта федерального значения;

- масштабы будущего санаторно-курортного комплекса Кисловодска будут определяться характером и полноценностью лечения на базе утвержденных запасов минеральных вод при условии их рационального использования, с учетом современных требований.

При этом структура санаторно-курортной сети может складываться по-разному:

- могут сохраниться существующие санаторно-курортные учреждения без существенного изменения вместимости, (уменьшение числа мест за счет повышения комфортности проживания, реконструкции отдельных корпусов, снос ветхих корпусов);

- может произойти уменьшение вместимости существующих здравниц путем их кардинальной реконструкции;

- может активно развиваться частный сектор как на базе существующего санаторного фонда, так и на базе создания небольших частных пансионатов и гостиниц, использующих лечебную базу сохраняющихся санаториев и общекурортных лечебных учреждений;

- в городе недостаточно культурно-развлекательных объектов для любителей активного отдыха – спортивно-развлекательных комплексов, парков развлечений и т.д.

# 1.4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Под градообразующими факторами понимаются основные условия и движущие силы развития и преобразования города, определяющие направленность и характер их формирования. Одним из этих факторов является историческая среда города, неотъемлемой частью и наиболее ярким выражением, которой является объекты культурного наследия.

При реконструкции города с ценным историко-культурным наследием необходимо использовать памятники истории и культуры как градоформирующие факторы, что подразумевает выявление ценных качеств и взаимосвязей друг с другом и с окружением, их сохранение и наиболее проявление в функциональной организации и архитектурно-планировочной структуре города.

# 1.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Оценка корректировки генплана Кисловодска 1994 г.

Развитие Кисловодска с позиций транспортной инфраструктуры на прогнозный период в корректировке 1994 г. генплана города 1989 года предусматривало:

- медленный рост численности постоянного и наличного населения;

- сохранение и рост рекреационной функции города с учетом усиления природоохранных функций территорий;

- расширение городских функций на внегородские и межгородские пространства;

- развитие урбанистических функций Кисловодска в пределах Минераловодской агломерации.

Развитие обслуживающей транспортной инфраструктуры по некоторым параметрам превзошло прогнозные значения. Так, по прогнозируемому числу станций технического обслуживания (СТО) – 3 ед. и числу АЗС – 5 ед. текущие показатели данных видов обслуживающей транспортной инфраструктуры (более 10 ед.) превосходят расчетные показатели. Это объясняется ускоренной автомобилизацией жителей города и существенным ростом транзитных транспортных потоков между городами-курортами Кавказским минеральных вод.

Диверсификация рынка транспортных услуг и появление негосударственных владельцев автобусного парка улучшило транспортное обслуживание города и пригородных поселений, увеличился выбор маршрутов.

Но по значительной части показателей уровень развития обслуживающей транспортной инфраструктуры Кисловодск не достиг к 2010 году расчетных значений.

Основной объективной причиной невыполнения проектных решений – кризисная ситуация в развитии города-курорта. В частности, не был реализован проект строительства двух участков подвесной канатной дороги для рекреационных и вспомогательных нужд.

Не реализован (и нет предварительного обоснования к 2010 г.) строительства троллейбусных линий в городе, что позволило бы улучшить транспортное обслуживание население и гостей города, а также сократило бы объем выбросов автотранспорта.

Прогнозируемая потребность перевода парка автотранспорта на экологически чистые виды топлива реализуется медленно, менее 5% автопарка Кисловодска работает на газомоторном топливе или с использованием бензиновых двигателей стандарта евро-3 и выше.

Развитие пешеходных связей и пешеходного пространства отстает от потребностей города-курорта.

Нерешенной проблемой, рассмотренной в корректировке генплана Кисловодска 1994 г. остается строительство пешеходных переходов, подземных тоннелей через основные автодороги и участки железных дорог. В условиях ускоренной автомобилизации и роста туристического потока в 2000-2010 гг. низкая доля пешеходного пространства является одним из ограничителей развития города-курорта.

Таким образом, важнейшими нереализованными задачами в развитии транспортной инфраструктуры Кисловодска, обозначенными в корректировке 1994 г. генплана 1989 г. можно считать:

- увеличение транспортной связности районов городов, что могло повысить мобильность и сократить транспортные издержки жителей города, его предприятий и организаций;

- дифференциация улично-дорожной сети по функциональному значению; в частности, организация выделенных полос для общественного транспорта;

- строительство обходной автодороги для сокращения транзитных потоков;

- строительство парковочных мест в местах массового скопления автотранспорта и гаражных комплексов для жителей города;

- строительство новых транспортных развязок и искусственных сооружений на автодорогах.

Реализация данных мероприятий на расчетный срок была ограниченной или невозможной из-за финансово-организационных проблем социально-экономического развития.

# 1.6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Электроснабжение

- Строительство ПС 110 кВ «Новая» - не реализовано.

- Строительство ПС 330 кВ «Кисловодск» - не реализовано.

- Увеличение мощности ПС 110/35/10 кВ «Зеленогорская», путем установки второго трансформатора ТДНТ, мощностью 40 МВА – не реализовано.

- Демонтаж ПС 35/10 кВ «Т-309» - не реализовано.

- Демонтаж ВЛ 35 кВ КТЭЦ – ПС «Т-309» - не реализовано.

- Вывод КТЭЦ из центров питания и переоборудование ее под котельную – не реализовано.

- Развитие сети 10 кВ, строительство новых РП и ТП в новых районах малоэтажной застройки – частично реализовано.

Теплоснабжение

- Расширение котельных «Северная», «Юго-Западная», «Васюковой балки» - не реализовано.

- Закрытие 84 мелких котельных – частично реализовано.

- Применение нетрадиционных источников теплоты – не реализовано.

Средства связи

Телефонизация

- Расширение АТС-3 и АТС-6 до 10000 номеров – частично реализовано (АТС-3 расширена до 8112  номеров).

- Строительство новой АТС-7 – реализовано.

- Увеличение емкости АТС-7 до 20000 номеров – частично реализовано (АТС-7  до 8160 номеров,  АТС-7 до 8000).

Радиофикация

В проекте генерального плана г. Кисловодск (корректура) не предусмотрены мероприятия на планируемый срок.

# 1.7. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

В таблице 4 обозначены основные проектные предложения генерального плана (1989 г.) и анализ их реализации.

Таблица 4

| №№ п/п | Проектные предложения | Их реализация |
| --- | --- | --- |
| 1 | В пределах расчетного срока новое жилищное строительство намечалось в объеме около 395 - 400 тыс. кв.м общей площади в основном на реконструируемых территориях. | Реализовано частично. Убыль жилищного строительства за период с 1989 г. по 2010 г. составил около 60,5 тыс. кв.м общей площади (это связано с реконструкцией). |
| 2 | Новое многоэтажное (от 6 эт. и выше до 16 эт.) жилищное строительство на свободных северо-западных территориях и, частично на территориях сложившейся частной малоэтажной застройки, запроектирован по принципу микрорайонов, объединенных в городской район. | Сформирован жилой район с центром обслуживания согласно разработанному позднее ПДП, в котором жилищное строительство реализовано на 80%, преимущественно 5-12 этажными домами. |
| 3 | Южный городской район, запроектированный как жилой район со смешанной по этажности застройкой, с большим процентом коттеджной застройки, включает обширные природные территории, раскрытые на юго-запад. | Жилая застройка: многоэтажная, коттеджная и малоэтажная почти полностью не реализована. Мало того, эта территория застроена в настоящее время не предусмотренным генпланом жилым фондом с низким уровнем коммунально-инженерного благоустройства. Эта территория утратила свое качество и может быть рекомендована в новом генеральном плане как резервная для реконструкции. |
| 4 | Северо-восточный и восточный жилые районы города, расположенные вдоль основной планировочной оси, и граничащие на юге с курортной зоной города, согласно генплану запроектированы как микрорайоны 4-5 этажной и малоэтажной реконструируемой застройки. | В настоящее время этот район является сложившимся, с отдельными вкраплениями нового строительства жилых и общественных объектов. На перспективу, в новом генплане этот район необходимо отнести к территории с выборочной реконструкцией, с переориентацией функционального назначения устаревших зданий, имеющих стилевую архитектурную ценность и сносом ветхого жилья. |
| Курортно-санаторная зона |
| 5 | В пределах расчетного срока в границах округа санитарной охраны курорта предусмотрено (вторая зона) расширение районов курортно-санаторной застройки в южной и западной части города. | Проектное предложение реализовано частично. Новое многоэтажное строительство санаторно-курортного назначения имеет точечный характер освоения в западной части, полностью неосвоенным остался южный район курортного строительства города. |
| Территории промышленных и коммунально-складских предприятий |
| 6 | В генеральном плане предусматривалось в основном сохранить территории за существующими промышленными и коммунально-складскими предприятиями. | Градостроительная политика в отношении территорий промышленных предприятий осуществлялась в соответствии с генеральным планом. Коммунальная зона не получила значительного территориального развития. |
| Территории и отдельные объекты историко-культурного наследия города |
| 7 | В генплане выявлены объекты и предложена система туристических маршрутов, охватывающих около ста памятников культуры, архитектуры, истории, археологии и уникальной природы. | Большинство памятников получили зоны охраны. Взаимосвязанная туристическая система еще не сложилась. |
| Территории сельскохозяйственных предприятий и частичного земледелия |
| 8 | По генплану территории северных теплиц рекомендованы к реконструкции и частичному выносу за пределы селитебной зоны. Территории садово-огороднических хозяйств рекомендованы к реконструкции и сокращению по площади. | Рекомендации не выполнены. В настоящее время площадь садово-огороднических хозяйств увеличилась и составляет 380 га в границах города. |

Предусмотренный предыдущим генеральным планом поэтапный вывод всех промышленных и коммунально-бытовых предприятий, расположенных во 2-ой зоне округа санитарной охраны курорта, в настоящее время не осуществляется и остается как мероприятие на перспективу.

Проектируемая ранее в генплане дифференциация уличной дорожной сети не достигла своей цели. В условиях непредсказуемо высокой автомобилизации и насыщения города низкотехническим автопарком создаются условия для частых и долговременных пробок, особенно в центре (в районе почты, в первую очередь, на проспекте Победы, проспекте Мира и пр.).

Предлагаемое зонирование застройки не осуществляется, многочисленные территории и участки детских учреждений, курортных и лечебных учреждений выходят на магистрали с оживленным автомобильным движением.

Кроме того, в городе не реализуется административно-планировочная организация территории, приспособленная к пользованию маломобильным контингентом населения.

Рис. 1. План застройки западного района (Гипрогор, 1968 год)

Улица Кирова

Улица Белинского

Данные примеры застройки подтверждают не исполнение проектных предложений прежнего Генерального плана в полном объеме и плана застройки Западного района, разработанного в 1968г. Проектное предложение реализовано на 80%.

Проспект  Победы

1.8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с предыдущим Генпланом выполнена только часть мероприятий по улучшению состояния окружающей среды.

Так, из первой зоны округа горно-санитарной охраны выведена типография Госкомиздата РСФСР.

Из второй зоны в центральную промзону города выведен завод минеральных вод Госагропрома.

Ликвидирован на прежней площадке гормолзавод «Кисловодский» Госагропрома.

Из второй зоны горно-санитарной охраны выведена скорняжно-меховая фабрика. Её шкуропосолочный и меховой цех по   выделке овчины переведены в г. Георгиевск.

В Северную промзону города выведен завод строительных материалов, Минпромстройматериалов.

Во второй зоне горно-санитарной охраны ликвидированы винзаводы КПС и «Самтрест» Госагропрома Грузии.

Остались не реализованными предложения по ликвидации Кисловодской ТЭЦ, цеха безалкогольных напитков хлебомакаронного комбината и др.

Благоустройство берегов р. Подкумок, Березовая, Ольховка, Аликоновка, Белая с организацией водоохранного озеленения шириной (ВПП) от 15 до 50 м выполнено не в полной мере.

Предусмотренный вынос частных домовладений, использование части территорий прилегающих промышленных и коммунально-складских объектов был осуществлен частично.

Ликвидация тепличных комбинатов, с последующей реабилитацией загрязненных весьма обширных территорий, отнесенных к первоочередным мероприятиям, не производится.

Рекомендации по ограничению выделения садово-огородных участков не выполнены, мало того, их площади, стихийно организованные и хаотично застроенные, увеличились и превратились в новую острую проблему, решать которую  придется в новом генплане.

Площадь зеленых насаждений санитарно-защитного назначения, согласно генплану, не увеличивается. Пойменые территории р. Подкумок остаются замусоренными некачественной растительностью. Берега озер (Малого и Большого), вопреки рекомендациям генплана остаются неблагоустроенными, утратившими свою былую рекреационную привлекательность как места городского отдыха.

Берегоукрепительные меры, устройство набережных и утраченных дамб, рекультивация нарушенных территорий, весь комплекс инженерного и архитектурного благоустройства, осуществляется в незначительных объемах и на недостаточном архитектурно-пространственном уровне организации.

### 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Городской округ город-курорт Кислово́дск является крупнейшим по числу здравниц бальнеологическим городом-курортом в России.

Кисловодск расположен на юге Ставропольского края, практически на границе с Карачаево-Черкессией и Кабардино-Балкарией, в 65 км от горы Эльбрус, в живописной долине, образованной ущельями двух сливающихся рек — Ольховки и Березовки, впадающих в реку Подкумок.

Город  расположен в эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды, в 234 км от г. Ставрополя, в северных предгорьях Большого Кавказа на высоте 800—1069 м над уровнем моря.

Территорию городского округа Кисловодск составляют земли города и прилегающие земли, в том числе территории поселков Аликоновка, Белореченский, Зеленогорский, Индустрия, Луначарского, Нарзанный, Новокисловодский.

На  территории современного Кисловодска с 5 тысячелетия до н. э. существовали различные племена и народности. Здесь были обнаружены остатки поселений, строений и захоронений древней кобанской, а также сарматской и аланской культур.

К концу XVIII века Кисловодская долина не была заселена. Имеются предположения о том, что территория, где находится источник нарзана, никому не принадлежала и составляла пограничную территорию между землями Большой Кабарды на востоке и землями Мало-Абазинского племени на западе.

В долине существовало небольшое абазинское поселение и дозорный пост на Крестовой горе (гора Святого духа).

В 1793 году Кисловодскую долину посетил ученый Пётр-Симон Паллас. Он впервые подробно исследовал источник нарзана, измерил глубину резервуара источника, составил его описание, предсказав нарзану большое будущее, а также составил план прилегающей к источнику местности.

Возник город из русской военной крепости и станицы, основанной в 1803 г. С 1804 г. начались первые работы по благоустройству и охране источника.

Своим возникновением и названием город обязан источнику кислой минеральной воды Нарзан. В 1817 г. вокруг источника “Нарзан” был сооружен шестигранный деревянный колодец с оградой вокруг него. Этот первый каптаж, названный Мясниковским срубом, просуществовал более 30 лет. По обоим берегам реки Ольховка был заложен Кисловодский парк.

Крепость Кислые воды, принадлежащая Азово-Моздокской оборонительной линии, была возведена на возвышении между речками, получившими впоследствии названия Ольховка и Берёзовая, на расстоянии пушечного выстрела от источника нарзана.

В 1812 году крепость была перестроена, построены каменные  здания, возведена высокая каменная стена с бойницами и угловыми башнями.

Основателями и первыми жителями Кисловодска стали русские солдаты, которые, отслужив положенный срок в крепости, оставались здесь жить. Так возникла Кисловодская солдатская слобода. От слобожан пошло и русское население современного Кисловодска.

В летний период кисловодский источник посещало все больше курортников. В 1812 году была построена купальня на 3 ванны.

Особую роль в становлении и развитии Кисловодска сыграл генерал А. П. Ермолов, благодаря которому был перенесён значительно южнее передний край Кавказской линии и прекратились набеги горцев.

В 1823 году по приказу генерала Ермолова начались работы по обустройству кисловодского парка. В середине XIX века Кисловодская крепость была перестроена по проекту архитектора С. И. Уптона. Среди других его построек выделяется  Нарзанная галерея.

Население Кисловодска быстро росло, за 10 лет, с 1881 по 1891 годы, оно выросло с 1551 до 6000 человек. Огромное значение для развития Кисловодска имело строительство шоссе от станции Минеральные Воды до Кисловодска в 1875 году и особенно строительство железнодорожной ветки из Минеральных Вод в 1893 году, через которые город был связан с центральными городами страны.

Это сразу увеличило количество посетителей, что потребовало усиления жилищного строительства, увеличения водоснабжения. В 1895 году Кисловодск получил электроосвещение от гидростанции Белый Уголь. В 1896 году был открыт небольшой завод по розливу минеральной воды.

В 1895 году было закончено строительство Курзала. Рядом в этом же году было закончено строительство здания вокзала, который вместе с Курзалом представляет единый архитектурный ансамбль.

В 1825 г., в четырех верстах к северу от Кисловодской крепости была основана станица Кисловодская. Первыми жителями станицы стали 100 семей, переселенных сюда из станицы Александровской весной 1826 года.

В 1832 г. станица вошла в образованное Кавказское линейное казачье войско, а в 1860 году — в Терское казачье войско, образованное из Кавказского линейного войска.

С середины 50-х годов XIX века в станице увеличилось число украинцев. Это была вторая волна переселенцев, когда в станицу прибыли выходцы из Воронежской, Полтавской, Тамбовской губерний,  с Украины, Дона и Хопра. Во второй половине XIX века в станице проживало 1,5 тысячи жителей.

В начале ХХ века Кисловодская станица относилась к числу средних по размерам в регионе. В ней проживало от 2,5 до 4,4 тысяч человек.

В 1903 г. Кисловодская слобода получила статус города. Огромное значение для развития Кисловодска имел декрет ВЦИКа и Совнаркома oт 12 октября 1922 года «О Кисловодске, как курорте государственного значения». В довоенный период было построено 20 новых санаториев и открыто 22 санатория на базе старых дач, особняков и гостиниц. Город становится ведущим круглогодичным курортом страны.

В 1928 году по проекту архитектора П. П. Еськова в центральной части города, рядом с Главными нарзанными ваннами было построено здание Октябрьских ванн на 60 кабин, которое отличалось благородными внешними формами, удобствами, компактностью внутренней планировки, обилием воздуха и света и имело нарзанохранилище объемом 400 кубометров.

В этом же году заново возведен и механизирован старый завод для розлива нарзана. При санатории «Крепость» в 1934 году была построена грязелечебница, которая обеспечивала иловой сульфидной грязью Тамбуканского озера всех больных, приезжающих на курорт (пропускная способность — до 300 больных).

В 1895 году пущен в эксплуатацию первый централизованный водопровод.

В 1935—1938 гг. в Кисловодске вступили в строй комфортабельные санатории, которые функционируют и сейчас.

После начала Великой Отечественной войны дальнейшее развитие курорта было нарушено, Кисловодск был превращен в госпитальную базу. Уже в августе 1941 года было развернуто 36 госпиталей на базе санаториев - пансионатов и гостиниц.

К 1950 году были полностью восстановлены все санатории и лечебные учреждения курорта, проведены большие гидрогеологические изыскания, которые позволили разведать запасы нарзана для бальнеологических целей.

Вместе с восстановительными работами началось новое строительство и благоустройство города, продолжено строительство новых  санаториев.

Кисловодская станица существовала как самостоятельная Административная единица до 23 ноября 1959 г., когда по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР она была включена в черту города, а совхозы, колхозы и подсобные хозяйства бывшей станицы переданы в Предгорный район Ставропольского края.

Город Кисловодск за большую самоотверженную работу по лечению и восстановлению здоровья воинов, значительный вклад в развитие здравоохранения и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, награжден орденом Отечественной Войны I степени.

27 марта 1992 года подписан Указ Президента РФ "Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказских Минеральных Водах", который сыграл решающую роль в сохранении федерального курорта.

В настоящее время в Кисловодске насчитывается 48 здравниц и 12 гостиничных комплексов, наметилась тенденция развития курорта, улучшения работы жилищно-коммунальной службы и курортно-туристической отрасли. Разработан проект «Стратегии социально-экономического развития городского округа города-курорта Кисловодск до 2020 года.»

В данное время в Кисловодске находятся на государственной охране 126 памятников истории и культуры, в том числе 14 памятников федерального значения, 3 историко-культурных комплекса.

# 3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

## 3.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Кисловодск расположен на слабо наклонённом горном плато, в 43 км от Главного Кавказского  хребта, на высоте 817 -1062 м над уровнем моря, в долине реки Подкумок и её притоков рек Ольховки и Берёзовки, в том же климатическом поясе, что и южный берег Крыма, Северная Италия и Южная Франция.

Координаты центральной части города - 43( 54( северной широты и 42 (42( восточной долготы.

Кисловодск окружен Джинальским и Боргустанским хребтами.

3.2. КЛИМАТ

Климатические условия Кисловодска определяются его географическим положением, близостью Кавказского хребта, расположением курорта в котловине, окружённой горами.

Горы, окружающие Кисловодск, защищают его от холодных ветров, обеспечивая городу особый микроклимат. Кисловодск расположен значительно выше других курортов Кавказских Минеральных Вод и находится в более благоприятных климатических условиях.

Изрезанность склонов территории Кисловодска балками и долинами, а также различное высотное положение отдельных его районов определяет большое разнообразие микроклиматических зон даже в пределах города.

В общем, климат рассматриваемой территории — умеренно-континентальный с большим количеством солнечных дней.

По количеству солнечных дней Кисловодск не уступает лучшим курортам мира. В среднем за год количество ясных дней в Кисловодске достигает 300, в то время как в Пятигорске — 98, в Железноводске — 117, а в Ессентуках — 112.

Горный рельеф территории оказывает существенное влияние на распределение температуры воздуха. Максимум температуры +33°С приходится на июль, август, минимум -19°С – на январь. Средняя температура воздуха в июле + 20,7°С, в январе - + 3,2°С. Средняя годовая температура в Кисловодске +7,9°С.

Температура воздуха в Кисловодске - фактор очень изменчивый даже в течение одних суток. Разница между дневной и ночной температурой. Составляет 8(-10( С.

Для лечебных целей важна дневная температура. Средняя температура в 13 часов дня круглый год остается положительной и изменяется от + 23,6° в августе до +0,3° в январе.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 150 до 220 дней.

Среднее число дней с морозом равно 141, из них дней без оттепели всего 39; следовательно, морозы в Кисловодске неустойчивы, так как даже в январе днем бывает значительное потепление.

Атмосферное давление - важный и в то же время очень подвижный фактор.

В общем, давление воздуха в Кисловодске относительно низкое и составляет 692 мм ртутного столба.

В различное время года, при прохождении теплых и холодных масс воздуха, атмосферное давление колеблется от 705,9 мм в октябре до 670,2 мм - в феврале.

В Кисловодске давление воздуха на 25-30 мм ниже, чем в Пятигорске и Ессентуках.

Давление изменяется даже в пределах самого  курорта, что определяет микроклимат каждого санатория. Например, среднее давление воздуха в клинике им. Ленина на 15 - 18 мм выше, чем давление воздуха в санатории имени Орджоникидзе.

Влажность воздуха имеет большое значение для нормальной жизнедеятельности организма человека, причем, решающее значение имеет относительная влажность, то есть степень насыщения воздуха влагой при данной температуре.

Величина относительной влажности несколько изменяется в зависимости от времени года. Весной она составляет 69%, зимой – 60%, летом – 58%, осенью – 59%.

Относительная влажность в Кисловодске к 13 часам обычно колеблется от 56% до 64%, что также является благоприятным фактором для климатолечения.

Разные микроклиматические зоны в Кисловодске имеют разную относительную влажность. На берегах Ольховки - более высокую, в Верхнем парке - менее высокую. Этот факт врачи пытались в свое время использовать для лечения больных бронхиальной астмой в возвышенных микроклиматических районах.

Зима в Кисловодске умеренно мягкая, сухая, с неустойчивым снежным покровом, холода наступают обычно во второй половине ноября. Самые холодные дни бывают в январе (-4 C), но при вторжении холодного воздуха температура может понизиться даже до −20 C, а при оттепелях повысится до +18-+19°C.

Зимой много солнечных дней, в течение дня солнце светит не менее 4 часов, ветры бывают очень редко. В это время года выпадает в среднем 41 мм осадков в виде дождя и снега. Устойчивый снежный покров не образуется, и снег быстро тает.

Весна наступает позже, чем в других городах Кавказских Минеральных Вод, погода изменчива, особенно в апреле, ветрена, наблюдается смена дождей снегопадом, теплой погоды — холодной. В апреле количество пасмурных дней небольшое. Весной выпадает 158 мм осадков.

Лето продолжительное (около 5 месяцев), никогда не бывает жарким, вечером и ранним утром всегда прохладно, средняя температура июля — августа +19 ° C, дожди кратковременные, но летом их выпадает наибольшее количество – до 283 мм.

Устойчивая золотая осень начинается с сентября. Солнечная сухая погода держится обычно до ноября. В этот период осадков выпадает мало, погода - безветренная и солнечная. Всего осенью выпадает до 113 мм осадков.

Характерной особенностью климата Кисловодска является высокая суммарная солнечная радиация, обусловленная высокой прозрачностью воздуха и незначительной облачностью. Солнечная радиация быстро увеличивается по мере подъема в горы.

В среднем над Кисловодском солнце сияет 5,8 часов в день, а за год эта величина достигает 2106 часов.

Это выше, чем в Севастополе или Феодосии, причём летом Кисловодск уступает им в этом показателе, тогда как зимой значительно превосходит. Интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации в Кисловодске значительна как летом, так и зимой. В зимний период, благодаря уменьшению пыли и влаги, воздух особенно чист и напряжение прямой солнечной радиации высокое, даже при низком стоянии солнца.

Влияние высоты местности проявляется и на режиме биологически-активной ультрафиолетовой солнечной радиации (длина волн от 280 до 400 нм). Ее максимальные значения в безоблачные дни достигают 420 мэр/м2 летом и 50 мэр/ м2 - зимой.

Чистота воздуха и высокая  биологически активная ультрафиолетовая солнечная радиация обусловливают повышенный фон отрицательно заряженных аэроионов в приземном слое воздуха. Такой воздух весьма благоприятен для больных, т.к. окислительные свойства кислорода в нем значительно выше, чем, даже, на приморских курортах.

Важным фактором в оценке климата Кисловодска и его лечебных свойств является облачность.

Облачность в значительной мере определяет температуру воздуха, количество ясных и пасмурных дней, продолжительность и интенсивность солнечного сияния. В течение года облачность в Кисловодске умеренная и равна 56 % покрытия неба.

Весной облачность несколько выше, но и в этот период на фоне облачного покрова проступают ярко-голубые пятна неба.

Осень - наиболее солнечный сезон.

Много солнечных дней с почти открытым небом бывает и зимой, но иногда наступают дни, когда небо закрывается массивными тучами и солнце не проглядывает весь день. Однако таких хмурых дней мало, в среднем не превышает 4-5 за месяц.

Холодные потоки восточных и юго-восточных ветров несут низкую густую облачность.

Окружающие Кисловодск горы задерживают эти потоки и меняют их направление. Только иногда ночью туман пробирается по долинам Подкумка и Ольховки и тонкой дымкой заволакивает ближайшие улицы.

Джинальский хребет надежно прикрывает Кисловодск от туманов и низкой облачности. В зимние дни туманы густо обволакивают соседние курорты: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, они вплотную подходят к горам, окружающим Кисловодск, и как бы обтекают их. А над Кисловодском в это время сияет яркое солнце на фоне голубого неба.

Зимой в Кисловодске в месяц бывает около 5 дней с туманом, в то время как в Пятигорске - 23, а в Железноводске – 28. Эта особенность Кисловодска благоприятствует зимнему климатическому лечению.

Облака в Кисловодске в течение круглого года преимущественно белоснежные, перисто-слоистые захватывают весь небосвод или его часть. Такие облака хорошо просвечиваются солнцем. Иногда лучи солнца, пробиваясь через облака, создают радужное сияние с разнообразными сочетаниями цветов. В такие дни, несмотря на облачность, много света и тепла.

Облачность в летние дни снижает температуру воздуха и способствует климатолечению.

Близость Главного Кавказского хребта создает движение воздуха в верхних слоях, гряда Джинальских и Боргустанских гор, подступивших непосредственно к курорту, защищает его от  сильных восточных и северо-восточных ветров, движущихся в нижних слоях атмосферы, значительно их ослабляет и превращает в благоприятный фен.

Ветры чаще всего бывают ранней весной и поздней осенью. Скорость их не превышает 4,0 метра в секунду. Сильные ветры со скоростью от 6,0 до 11 м/с, затрудняющие дыхание и вызывающие большую теплоотдачу, бывают очень редко. Средняя скорость ветра на рассматриваемой территории равна 2,2 м/сек.

С медицинской точки зрения, ветровой режим Кисловодска весьма благоприятен для лечения.

Количество выпадающих атмосферных осадков в Кисловодске в разные годы носит непостоянный характер. Однако существует сезонная закономерность.

По данным многолетних наблюдений, в Кисловодске среднегодовое количество осадков составляет примерно 600 мм. В году около 117 дней с осадками, из них: весной 33 дня, летом 41 день, осенью 24 дня и зимой только 18 дней.

Таким образом, самым дождливым периодом является весенне-летний (май-июль), однако дожди в этот сезон носят кратковременный характер и проходят обычно во второй половине дня и не мешают отдыху.

Воздух после дождя бывает особенно чист и прозрачен.

В общем, климат города-курорта Кисловодска с ярким солнцем в течение всего года, прозрачным, чистым и сухим воздухом, отсутствием туманов, благоприятным ветровым режимом исключительно полезен как для здоровых людей, так и для лечения больных с самыми разнообразными заболеваниями, причём, в различные сезоны года.

3.3. ГИДРОГРАФИЯ

## Гидрографическая сеть г. Кисловодска представлена р. Подкумок и его притоков: Аликоновки, Берёзовой, Ольховки.

## Средние значения объёмов годового стока приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Река - пункт | Площадь водосбора, км2 | Расходы, м3/сек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средне-многолетний | Наибольший 1% обеспеченности | Наименьший 95% обеспеченности |
| Подкумок-Кисловодск | 1010 | 5,30 | 118 | 1,39 |
| Берёзовая- Кисловодск | 147 | 0,86 | 64,7 | 0,28 |
| Ольховка- Кисловодск | 68,8 | 0,21 | 27,5 | 0,043 |
| Аликоновка-Кисловодск | 118 | 0,46 | 29,5 | 0,17 |

Площадь водной поверхности открытых водоёмов составляет 0,82 км2, объём воды в них – 7,62 км3 .

Воды рек используются на орошение и техническое водоснабжение.

Для питьевого водоснабжения из-за сильной загрязнённости поверхностные воды не пригодны.

## 3.4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Раздел «Инженерно-геологические условия» составлен по материалам диссертации Р.С. Кузнецова «Инженерно-геологическое обоснование» градостроительной деятельности на территории г. Кисловодск». В диссертации рассматривается центральная часть города. Остальная территория в инженерно-геологическом отношении изучена очень слабо, на ней лишь фрагментарно проводилось инженерно-геологическое обследование, в результате которого выявлены участки проявления опасных геологических процессов (оползни, карст), выходы подземных вод на поверхность

Для развития городского округа города-курорта Кисловодска необходимо проведение на всей территории комплексной инженерно-геологической съёмки масштаба 1: 25000.

## 3.4.1. РЕЛЬЕФ И ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОМОРФОЛОГИИ

Город Кисловодск расположен в котловинообразном понижении на южном склоне Пастбищного хребта. Дно котловины характеризуется холмистой поверхностью с относительными превышениями до 100-150 м, изрезанной многочисленными оврагами и долинами малых рек.

Глубина вреза оврагов и долин рек изменяется от 10-20 до 60-80 м. Склоны их крутые, нередко обрывистые.

Возвышенности, окаймляющие котловину, со склонами, крутизной от 3-5 до 20-30( и более, имеют плоские вершины высотой до 1100-1400 м над уровнем моря.

Поверхность вершин и водораздельных пространств плоско-волнистая с уклонами до 5-7(.

Возвышенности принадлежат системе отрогов Пастбищного хребта.

Долина р. Подкумок у северной границы города имеет ширину 1,5-2,0 км. В долине реки отмечается низкая и высокая пойма и три надпойменных террасы.

Первая надпойменная терраса имеет высоту над урезом реки 5-7 м, вторая – 20-24 м, третья 50-60 м. На рассматриваемой территории наиболее распространена первая надпойменная терраса.

Центральную часть города в субмеридиональном направлении рассекает долина реки Берёзовая, шириной 0,1-0,3 км. В долине реки отмечается узкая прерывистая пойма и  две-три надпойменные террасы.

Поверхность территории города нередко нарушена оползнями и осыпями.

## 3.4.2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Рассматриваемая территория приурочена к Минераловодскому поднятию, представляющему собой выступ складчатого палеозойского фундамента, покрытого чехлом мезозойских осадочных пород и рассечённого двумя глубинными разломами субмеридионального направления и одним – субширотного.

Территория городского округа Кисловодск находится в пределах Эльбрусско-Минераловодской зоны разрывных нарушений.

Тектонической нарушенностью горных пород обусловлена высокая трещиноватость мезозойских отложений, слагающих территорию, сложенных меловыми и юрскими породами, представлеными песчаниками и известняками с прослоями глин, аргиллитами и алевролитами, весьма подверженными выветриванию.

Мощность коры выветривания изменяется от 1 до 7-8 м

Вскрытая мощность коренных отложений превышает 2000 м.

Коренные породы на значительной территории перекрыты чехлом рыхлых четвертичных аллювиальных, делювиальных, делювиально-пролювиальных и др. отложений.

Аллювиальные отложения речных долин представлены галечниками, гравием, песками, супесями и суглинками. Их мощность изменяется от 10-16  до 25 м.

Делювиальными супесями и суглинками с дресвой и щебнем коренных пород покрыты склоны гор.

Подножья гор сложены делювиально-пролювиальными отложениями, чаще всего представленными скоплениями щебня и глыб, формирующих конусы выноса. Мощность отложений изменяется от 1,5 до 6,0 м.

Поверхности надпойменных террас, конусов выноса, водоразделов на значительной территории перекрыты лессовидными макропористыми суглинками, среди которых встречаются разности, относящиеся как к первому, так и второму типу грунтовых условий по просадочности.

Мощность просадочной толщи изменяется от 2-8 м и до 18-20 м.

Основанием всех инженерных сооружений чаще всего являются четвертичные отложения и выветренные  породы юры и мела.

## 3.4.3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Условия строительства на территории города в значительной степени определяются глубиной залегания подземных вод, а также их агрессивностью.

Большое влияние на условия строительства оказывают подземные воды четвертичных отложений и трещинные воды верхней части разреза коренных пород (коры выветривания).

На рассматриваемой территории распространены три водоносных горизонта:

- водоносный горизонт аллювиальных отложений;

- водоносный горизонт эолово-делювиальных отложений;

- водоносный горизонт трещинного типа.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений имеет довольно широкое распространение на территории города и приурочен к отложениям речных долин рек Аликоновка, Белая, Берёзовая, Ольховка, Кабардинка и на прилегающих территориях.

Водовмещающие породы представлены русловым и пойменным аллювием - гравием и галькой с песчано-суглинистым заполнителем.

Коэффициент фильтрации водовмещающих пород изменяется от 10 до
35 м/сутки.

Водоупором аллювиального водоносного горизонта служат меловые песчаники и алевролиты с низким значением коэффициента фильтрации до
0,01 м/сут.

Глубина залегания подземных вод изменяется от 0,1-0,5 м до 1,0-2,0 м, реже – 5,0 м на пойме и достигает 15,0-20,0 м на надпойменных террасах. Годовая амплитуда уровня подземных вод составляет 1,0-1,5 м.

Мощность водоносного горизонта достигает 20,0-25,0 м.

Воды, в основном, пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,9 г/дм3. В местах смешения с водами минеральных источников их минерализация существенно возрастает.

Питание аллювиального водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков и речного стока.

Водоносный горизонт эолово-делювиальных накоплений по площади и мощности не выдержан. Часто распространение подземных вод прерывается выходами коренных пород.

Водоносными являются супеси и суглинки, содержащие большое количество (иногда до 40%) обломочного материала.

Коэффициент фильтрации водоносных отложений изменяется в пределах 0,1-0,4 м/сут.

Коэффициент фильтрации водоупорных нижнемеловых песчаников и алевролитов не превышает 0,01 м/сут.

Глубина залегания подземных вод изменяется от 1,0-2,0 до 3,0-4,0 м. Мощность водоносного горизонта чаще всего не превышает 10,0 м

Подземные воды характеризуются сульфатно-кальциевым составом. Их минерализация изменяется от 1,0 до 1,8 г/дм3.

Иногда воды делювиальных отложений в виде источников выходят на поверхность. Их дебит изменяется от 0,01-0,1 дм3/сек и в отдельных случаях достигает 3-5 дм3/сек.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций.

Водоносный горизонт трещинного типа  на территории города имеет островное распространение в южной, восточной и центральной частях города.

Водовмещающими породами являются непрочные нижнемеловые песчаники и алевролиты коры выветривания.

Коэффициент фильтрации пород составляют 0,1 м/сут.

Водоупором служат более плотные, менее выветренные песчаники и алевролиты.

Подземные воды залегают на глубине от 1,0 до 4,0-5,0 м

Воды по химическому составу – сульфатно-магниевые, слабо солёные с минерализацией от 2,72 до 5,98 г/дм3.

Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций.

На значительной части территории, особенно вдоль русел рек, в северной и северо-западной части города подземные воды залегают на глубине, менее 2,0 м, что существенно осложняет условия строительства.

Согласно СНиП «Защита строительных конструкций от коррозии» подземные воды по хлоридам неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций.

По содержанию сульфатов подземные воды в южной, юго-западной и западной частях города (селитебная и курортная зоны – район Курортного парка) относятся к неагрессивным.

Воды юго-восточной, центральной и северной частей города характеризуются как слабоагрессивные к портландцементу (селитебная зона и Курортный парк).

В центральной, северной и восточной частях города подземные воды классифицируются как среднеагрессивные к портландцементам.

Распространение сильноагрессивных вод к портландцементам наблюдается в центральной и северо-восточной частях города. В центральной части города эти воды приурочены к курортной зоне, где находятся основные санатории и пансионаты.

В восточной части города подземные воды слабоагрессивные по отношению к сульфатостойким цементам.

Агрессивность подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта может быть причиной разрушения подземных частей сооружений и является фактором значительного удорожания строительства.

## 3.4.4. ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Опасные геологические процессы значительно осложняют условия строительства.

На рассматриваемой территории широко развиты оползневые, обвально-осыпные явления, грязекаменные потоки, наблюдаются оврагообразование, речная эрозия, подтопление и затопление, карст, а также для города характерна высокая сейсмичность.

Оползни широко распространены на территории г. Кисловодск. Более 20 оползней представляют опасность для жилых домов, памятников  архитектуры, санаториев, городских коммуникаций.

Среди оползней наиболее часто проявляются оползни-блоки (скольжения) и оползни-потоки, распространены и техногенные оползни.

Причиной активизации оползневых процессов является естественное или искусственное замачивание пород, естественные или искусственные подрезки склонов, изменение профиля склона и его утяжеление.

Оползни-блоки развиваются в глинистых песчаниках мела, когда блоки трещиноватых выветренных пород смещаются по склону по глинистым прослоям. Такие оползни распространены в северо-восточной и восточной частях города в селитебной и промышленной зоне. Эти оползни постоянно нарушают нормальную эксплуатацию дороги к Олимпийскому спортивному комплексу, загромождая её оползневыми массами. Для расчистки этих участков к ним специально прикреплена дорожная техника.

Оползни этого типа в северо-западной части города постоянно представляют угрозу для трассы главного магистрального водопровода, подающего воду из р. Эшкакон.

Оползни-потоки распространены в восточной части города. Они зарождаются в коре выветривания нижнемеловых  глинистых песчаников.

Крупный оползень этого типа образовался 19 июня 2002 года в балке Васюкова после выпадения обильных осадков и обводнения рыхлых пород коры выветривания.

Оползневой опасности подвергаются сейсмическая лаборатория, расположенная на склоне ручья Солнечный, санаторий Эльбрус по
ул. Профинтерна, курортная больница по ул. Хмельницкого.

На площадке строительства санаторно-курортного комплекса «Сосновый бор» после того, как за сутки выпало две месячные нормы осадков, произошло два селевых выноса и активизировалось 13 оползней. В результате вся территория комплекса оказалась заваленной грязекаменным материалом.

Особую опасность представляют оползневые явления для железнодорожной линии Минводы-Кисловодск. Подпорная стенка на участке железной дороги в черте города имеет многочисленные трещины и не обеспечивает безопасности полотна.

В результате пригрузки склона и нарушения поверхностного стока при строительстве 9-этажного дома по улице Шаумяна, д. 33 образовался новый оползень. Для спасения строящегося дома была запроектирована подпорная стенка в комплексе с водозащитными мероприятиями.

Катастрофические оползни-потоки в районе спорткомплекса «Олимпийский» на окраине Кисловодска произошли в 1984-1985 гг. В настоящее время оползни не стабилизировались и по-прежнему угрожают этому объекту федерального значения, который служит тренировочной базой для подготовки спортсменов.

Движение оползневых масс привело к разрушению подпорной стенки в центре города, на  пересечении ул. Куйбышева и проспекта Победы.

Крупный техногенный оползень в течение многих лет осложняет строительство санатория «Каскад».

Оползень на склоне р. Ольховка несколько десятилетий угрожает федеральному памятнику архитектуры – Музею-Усадьбе художника
А.Н. Ярошенко.

Оползневой опасности подвергаются основное здание усадьбы, а также вспомогательные здания, где появились сквозные зияющие трещины шириной до 50 мм.

В результате техногенного замачивания смещаются лёссовые породы.

Здесь по проекту московского института «Росреставрация» был выполнен большой комплекс противооползневых мероприятий. Однако он не обеспечивает устойчивости оползневого склона.

Грязекаменные потоки. Развитие этого процесса на территории города обусловлено

- горным рельефом окраин города;

- отсутствием ливневой канализации как единой системы;

- плотной застройкой склонов;

- расположением улиц вдоль склонов, концентрирующих ливневые воды, ранее равномерно распределённые по поверхности склона.

Ливневые осадки по улицам формируют бурные потоки, которые выносят обломочный и грунтовый материал к подножью склонов.

После ливня в июне 2002 г. главная площадь города на участке курортного бульвара была покрыта грязекаменным материалом, мощностью до 0,5-0,7 м.

Обвально-осыпные явления. Осыпи и обвалы в г. Кисловодск развиты на востоке, юго-востоке и южной части городской территории.

Они приурочены к крутопадающим (до 45() и обрывистым склонам, где обнажаются нижнемеловые породы.

Отложения осыпей и обвалов представлены нижнемеловыми известняками и песчаниками. Чаще всего это глыбы различного размера и крупный щебень.

Этими явлениями часто нарушается нормальное функционирование дороги, ведущей к санаторию Эльбрус.

Оврагообразование. Овражной эрозии наиболее подвержена северная и северо-восточная части города, где наиболее распространены мощные (до 15 м) толщи легко размываемых лессовидных суглинков.

Глубина оврагов колеблется от 3,0 до 15,0 м, протяжённость достигает 1,5 км и более. Стенки оврагов почти отвесные.

Овраги, в основном, растущие.

Образование оврагов иногда обусловлено типично техногенными факторами. Например, размыв пород на склоне начинается при сбросе воды из ливневой канализации.

Речная эрозия интенсивно проявляется по рекам Аликоновка, Подкумок, Берёзовая, Белая и проявляется в виде боковой и донной эрозии.

С донной эрозией связано углубление речных долин.

Боковой эрозией обусловлен подмыв берегов, создание обрывистых уступов террас с дальнейшим их обрушением.

Размыв берегов является фактором, активизирующим оползневую деятельность, выводящий из использования многие гектары земли.

Разрушительная деятельность реки угрожает частным домовладениям, действующему городскому кладбищу, санаториям (санаторий «Колос») и др..

Из-за подмыва берегов р. Подкумок постоянно приходится реконструировать берегоукрепительные сооружения.

В качестве защиты речных берегов от размыва в Кисловодске используют ограждение из бетонных блоков и плит, закреплённых бетонными сваями.

Подтопление. Подтопление территории города, то есть повышение уровня подземных вод для селитебных зон до 2 м и промышленных – до 5 м, чаще всего связано с техногенными факторами. Потери воды на рассматриваемой территории, по данным Водоканала, составляют не менее 60%.

К подтопленным относятся территории низких пойм рек и балок Реброва и Васюкова на востоке города, а также многочисленные локально подтопленные объекты: территории санаториев «Эльбрус», «Каскад», «Красные камни», бывшей городской больницы по улице Чкалова, ванного отделения санатория
им. Орджоникидзе и т.д.

По сравнению с 1983 г. в настоящее время площадь подтопления увеличилась более, чем в 1,5 раза.

В ряде случаев подтопление явилось причиной развития оползней, суффозии, просадки, снижения несущей способности грунтов оснований сооружений, повышения расчётного сейсмического балла, что, в свою очередь, послужило причиной деформации многочисленных зданий и инженерных сооружений.

Просадочные явления широко развиты на территории города, занимая особенно большие площади в северной части города – районе распространения лессовых грунтов на поверхности надпойменных террас р. Подкумок, конусах выноса рек Белой, Берёзовой, и Аликоновки. Консистенция маловлажных лессовых грунтов твердая и полутвердая.

В ненарушенном состоянии это грунты первого и второго типа по просадочности.

Величина просадки в основном не превышает 5-15 см, но иногда достигает 50 см.

Мощность просадочных толщ изменяется от 2,0 до 20,0 м.

Подземные воды на этой территории залегают на глубине 10 и более метров.

Основной причиной просадок на рассматриваемой территории являются утечки из водонесущих коммуникаций, а также нарушение поверхностного стока при застройке города.

Просадочные явления являются причиной деформации жилых 5-этажных домов по улицам Пушкина, Железнодорожная и др.

Карст. Довольно широко развит на склонах гор, окружающих город. Наибольшая концентрация карстовых полостей отмечается на правобережье р. Подкумок в местах распространения известняков.

Выветривание является скрытым процессом разрушения коренных и покровных пород.

Наиболее подвержены выветриванию нижнемеловые песчаники в местах выхода на поверхность или их неглубокого залегания.

Особенно подвержены выветриванию глинистые песчаники в южной части рассматриваемой территории.

Основным агентом выветривания пород являются солнце и вода.

Ухудшение прочностных свойств этих песчаников является причиной деформации памятников истории – санаториев «Красные Камни»,
«им. Орджоникидзе», «Эльбрус» и др.

Результатом длительного воздействия агентов выветривания являются многочисленные скалы-останцы причудливой формы, широко распространённые в окресностях Кисловодска, некоторые из которых являются памятниками природы (гора «Кольцо»).

Сейсмичность. Согласно результатам сейсмического районирования России, проведённому Институтом Физики Земли в 1991-1997 г., нормативная сейсмическая интенсивность г. Кисловодск для объектов массового строительства (карта ОСР-97-А) составляет 8 баллов, для особо ответственных объектов (карта ОСР-97-А) – 9 баллов.

Следует заметить, что сейсмический эффект, указанный на картах, отнесён к средним грунтовым условиям (грунты II категории по сейсмическим свойствам, согласно СниП II-7-81*), на рассматриваемой же территории преобладают грунты III категории сложности по сейсмическим свойствам. Таким образом,  за фоновую сейсмичность на территории города рекомендуется принять 9 баллов.

В соответствии с сейсмическим микрорайонированием города Кисловодск (по Кузнецову Р. С.) на рассматриваемой территории выделяются районы с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

Район с сейсмической интенсивностью 7 баллов приурочен к южной части города и составляет около 2% от всей площади городской территории.

В основании фундаментов здесь залегают прочные песчаники и известняки. Уровень подземных  вод фиксируется на глубине свыше 5 м.

Район с сейсмической интенсивностью 8 баллов занимает примерно 20% площади городской территории и приурочен к южной и центральной части города. В основании фундаментов залегают дресвяно-щебенистые осадочные породы с суглинистым заполнителем, гравийно-галечниковые осадочные и магматические породы с песчано-супесчаным заполнителем, лессовидные непросадочные супеси и суглинки, малопрочные и средней прочности размягчаемые песчаники.

Глубина залегания уровня подземных вод изменяется в широких пределах от 0,5 до 10,0 м.

Район с сейсмической интенсивностью 9 баллов занимает до 75 % площади городской территории и охватывает практически все функциональные зоны города.

Основанием фундаментов в этом районе служат размягчаемые песчаники низкой прочности, лессовидные просадочные и слабые водонасыщенные суглинки.

В связи с увеличившейся за последние годы сейсмической интенсивностью следует на рассматриваемой территории провести сейсмическое микрорайонирование.

## 3.4.5 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

К гидрометеорологическим явлениям, оказывающим влияние на условия строительства, относится затопление паводковыми водами 1% обеспеченности.

В границах города-курорта Кисловодска затоплению паводковыми водами могут подвергаться территории, расположенные в пойме рек Березовая и Подкумок, площадь зоны возможного затопления составляет около 146 га.

К затапливаемой относится территория, расположенная в центре города по проспекту Победы.

Затопление происходит в отдельные годы с наиболее обильными снегопадами. Весной при таянии ледников и снега в горах сток рек Берёзовой и Ольховки увеличивается в 15 раз, а в месте их слияния – в 30 раз. Река Берёзовая имеет узкое русло на промежутке от впадения в неё р. Ольховки до
р. Белая. В результате р. Берёзовая выходит из берегов на этом участке и затапливает прилежащие территории.

Зона затопления пойменных территорий рек паводком 1% обеспеченности обусловлена нормативным расчетным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении новых территорий или предусматривать инженерную защиту уже застроенных пойменных территорий.

В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

## 3.4.6. ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Инженерно-строительное районирование территории города Кисловодск выполнено на основе анализа инженерно-геологических условий территории (геоморфологии, геологического строения, гидрогеологии, опасных геологических процессов, сейсмичности).

В обстановке высокой сейсмичности, сложного геологического и гидрогеологического строения, широкого развития опасных геологических процессов простых условий для строительства  на территории городского округа города-курорта  Кисловодск не существует.

На основании проведенного нами инженерно-строительного районирования выделено три типа территорий, отличающихся по условиям строительства:

- территории с условиями средней сложности для строительства;

- территории со сложными условиями для строительства;

- территории с особо сложными условиями для строительства;

- территории, не рекомендуемые для освоения строительством.

Территории с условиями для строительства средней сложности занимают около 5% площади города. Углы наклона поверхности, в основном, не превышают 15(. В основании сооружений распространены скальные и крупнообломочные грунты высокой прочности, местами перекрытые просадочными отложениями. Подземные воды фиксируются на глубине свыше 5,0 м. Возможно проявление просадочности первого и второго типов. Проявление других опасных геологических процессов маловероятно. Сейсмичность 7-9 баллов.

Территории со сложными условиями для строительства занимают до 20% площади города. Углы наклона поверхности рельефа составляют 15-30(. В основании сооружений залегают подверженные выветриванию скальные, легко размягчаемые и крупнообломочные грунты. Подземные воды залегают на глубине 3,0 м и более. Возможно проявление опасных геологических процессов (оползни, обвалы и др.). Сейсмичность 7-9 баллов.

Территории с особо сложными условиями для строительства занимают до 67% площади рассматриваемой территории. Эта категория сложности была присвоена территории, если при сейсмичности 9 баллов присутствовал один из следующих факторов: углы наклона поверхности рельефа 15-30( и выше, в основании сооружений преобладают структурно-неустойчивые грунты мощностью свыше 3,0 м, подземные воды находятся на глубине менее 3,0 м, опасные геологические процессы (оползни, просадки, подтопление) оказывают решающее влияние на принятие проектных решений при освоении территории строительством (см. Схему «Инженерно-строительное районирование. Опасные геологические процессы).

Территории, не рекомендуемые для освоения строительством занимают до 8% площади города. Это участки с крутизной склона выше 30(, сильно поражённые оползнями, затапливаемые участки низких пойм.

На остальной части городского округа, где проводилось лишь обследование, судя по рельефу, значительному по площади распространению лёссовидных пород, склонных к просадкам, распространению других опасных геологических процессов, можно предположить, что условия для строительства здесь сложные и очень сложные (II –й и III-й тип).

## 3.5. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Водные ресурсы г. Кисловодска представлены поверхностными и подземными водами.

Поверхностные воды

Ресурсы поверхностных вод составляет суммарный сток р. Подкумок и его притоков: Аликоновки, Берёзовой, Ольховки. Средние значения объёмов годового стока приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Река - пункт | Площадь водосбора, км2 | Расходы, м3/сек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средне-многолетний | Наибольший 1% обеспеченности | Наименьший 95% обеспеченности |
| Подкумок-Кисловодск | 1010 | 5,30 | 118 | 1,39 |
| Берёзовая - Кисловодск | 147 | 0,86 | 64,7 | 0,28 |
| Ольховка- Кисловодск | 68,8 | 0,21 | 27,5 | 0,043 |
| Аликоновка-Кисловодск | 118 | 0,46 | 29,5 | 0,17 |

Площадь водной поверхности открытых водоёмов составляет 0,82 км2, объём воды в них – 7,62 км3 .

Воды рек используются на орошение и техническое водоснабжение.

Для питьевого водоснабжения из-за сильной загрязнённости поверхностные воды не пригодны.

Подземные воды

Ресурсы подземных вод представлены пресными и минеральными водами.

Пресные подземные воды

Запасы пресных подземных вод, используемых в Кисловодске для водоснабжения определяются дебитом нескольких источников, расположенных близ города: Лермонтовские родники в долине р. Ольховки, источники «Находка» и «Близнецы» в долине р. Аликоновка  в 10 км от города и источник «Теплушка» в бассейне р. Эшкакон в 18 км от города.

Суммарный дебит источников в зависимости от времени года и количества выпадающих атмосферных осадков изменяется от 12 до 20 тысяч м3/сут.

Всего из источников городу подаётся свыше 8 тысяч м3/сут.

В настоящее время разведаны месторождения подземных вод, эксплуатационные запасы которых, в том числе, подготовленных для освоения составляют 11 тыс. м3/сут.

Подземные минеральные воды

Подземные минеральные воды являются лечебными и служат гидроминеральной базой курорта «Кисловодск».

Гидроминеральная база представлена Кисловодским месторождением минеральных углекислых вод. Месторождение имеет 4 участка:

- Центральный;

- Ольховский;

- Берёзовский;

- Подкумский.

На территории города имеется 8 эксплуатационных и 56 наблюдательных скважин.

Главными водоносными горизонтами являются валанжинский нижнего мела и титонский верхней юры.

Основная область питания титоно-валанжинского комплекса находится в южной части Кисловодского месторождения, где эти отложения выходят на дневную поверхность.

Гидрохимический облик минеральных вод формируется под влиянием выщелачивания водовмещающих отложений подземными водами неглубокой циркуляции при активном воздействии СО2. При этом в зависимости от литологии водовмещающих пород формируются воды различного состава: в карбонатных породах – гидрокарбонатно-кальциевого и магниево-кальциевого состава, в загипсованных терригенных песчано-глинистых отложениях – сульфатно-гидрокарбонатно-магниево-кальциевого и натриево-магниевого-кальциевого состава.

По результатам последней оценки (2009 г.) эксплуатационных запасов минеральных вод Кисловодского курорта общие запасы составляют 2094 м3/сут.

Добыча минеральных вод ведётся из верхневаланжинского, нижневаланжинского и титонского горизонтов.

На Центральном участке объем добычи минеральных вод из верхневаланжинского водоносного горизонта за год составил  584,47 м3/сут при средних уровнях: по источнику «Нарзан» +0,37 м по скв. 5/0-бис +12,11 м (в Общий дебит источника «Нарзан»  за год в среднем составил 2163,75  м3/сут (в 2008 г. - 1585,6  м3/сут). Существенная разница в значениях этих параметров объясняется ликвидацией значительной утечки на минералопроводе от источника. Нарзан. Минерализация источника составила в среднем 1,65 г/л. Содержание растворенной углекислоты - в среднем 1,19 г/л.

Из нижневаланжинского водоносного горизонта в 2009 г. добывалось в среднем 37,04 м3/сут минеральных вод при средних уровнях: в скв.5/0 - +12,19 м, в скв.12 - +4,01 м и в скв.7 - +4,18  м.

Титонский водоносный горизонт эксплуатировался в отчётном периоде со средним суммарным водоотбором 2,99 м3/сут. Уровни подземных вод в эксплуатационных скважинах в среднем составляли: скв.1-ОП -+20,23 м, скв.23 - +10,12 м и скв.8-бис - +10,28 м.

На Ольховском участке эксплуатируется титонский водоносный горизонт двумя скважинами №№  114-Э и 115-Э с суммарным водоотбором в отчётном периоде 4,56 м3/сут, при этом средние значения уровней составляли: скв.114-Э +68,00 м, скв.115-Э +79,02 м (в 2008 г. +69,17 м).

На Подкуменском участке эксплуатация титонского водоносного горизонта проводится одной скважиной - 2-ПЭ-бис, средний водоотбор из которой в отчётный период составил 8,26 м3/сут , а средний уровень +24,43 м.

Кроме того, на этом участке по наблюдательной скважине 5-НП ведётся изучение режима минеральных вод титонского горизонта в условиях зарегулированного самоизлива со средним дебитом  1,08 м3/сут.

Газогидрохимические показатели, как по эксплуатационной, так и по двум наблюдательным скважинам, достаточно стабильны.

В настоящее время используется чуть более 1000 м3/сут., то есть около половины запасов минеральных вод Кисловодского месторождения.

Таким образом, имеющиеся гидроминеральные ресурсы достаточны для удовлетворения потребностей санаторно-курортного комплекса и его развития.

Кроме того резервом для Кисловодского курорта рассматриваются углекисло-гидрокарбонатно-хлоридно-магниево-кальциево-натриевые воды Кумского месторождения Карачаево-Черкесской Республики, которое находится в 45 км к западу от Кисловодска в долине р. Кума, запасы которого оцениваются в 1335 м3/сут.

## 3.6. ЛЕЧЕБНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Лечебно-рекреационные ресурсы курорта Кисловодск представлены минеральными водами, лечебными грязями, курортным парком в условиях особо благоприятного климата.

Минеральные воды составляют основу природно-лечебного потенциала города-курорта Кисловодска, которые и обусловили его развитие как одного из основных в России бальнеологических курортов.

На территории города Кисловодска имеется 8 эксплуатационных и 56 наблюдательных скважин. По результатам последней оценки эксплуатационных запасов минеральных вод Кисловодского курорта общие запасы минеральных вод составляют 2094 м3/сутки (о ресурсах минеральных подземных вод более подробно изложено в разделе «Водные ресурсы).

Наряду с минеральными водами на курорте Кисловодск применяется для лечения иловая сульфидная грязь Тамбуканского озера. На Кисловодском курорте ежегодно используется более 10 тонн Тамбуканской грязи.

Важнейшей лечебной составляющей города-курорта Кисловодска является Кисловодский курортный парк площадью 945 га с его знаменитыми терренкурами, объявленный в 1988 году памятником садово-паркового искусства краевого значения.

Кисловодский курортно-лечебный парк располагает особенно благоприятными условиями (живописный ландшафт, обусловленный сложностью рельефа со значительным перепадом высот, великолепная растительность  и др.) для лечебной ходьбы, ландшафтотерапии, аэрофитотерапии, климатотерапии.

Микроклимат города-курорта Кисловодск с ярким солнцем в течение всего года, прозрачным, чистым и сухим воздухом, отсутствием туманов, благоприятным ветровым режимом исключительно полезен как для здоровых людей, так и для лечения больных с самыми разнообразными заболеваниями, причём, в различные сезоны года.

| № протокола ГКЗ или РКЗ, утверждающего запасы | Месторождение, участок | Запасы по категориям изученности А+В (эксплуатационные запасы), м3/сут | По категориям изученности С1+С2, м3/сут. | Итого по категориям А+В+С1+ С2 м3/сут | Местоположение месторождения, участка минеральных вод, лечебных грязей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лечебно-питьевое, розлив | только бальнео-лечение | всего | лечебно-питьевое, розлив только бальнеолечение |  |  |
| Кисловодское месторождение |
| ГКЗ №188 от 13.10.1993 | Центральный | 65 | 1470 | 1535 |  |  | 1535 | Междуречье рек Ольховка и Березовка, в районе г. Кисловодск |
| ФГУ «ГКЗ» от 31.08.2007 № 14421 | «Северный фланг Центрального участка» |  |  |  | 300 |  | 1835 | Территория завода «Нарзан» |
| ГКЗ №827 от 25.04.2003 | Березовский | 0 |  | 0 | 300 |  | 300 | Долина р. Березовка |
| ГКЗ №5356 от 12.02.1968 | Ольховский | 164 |  | 164 |  |  | 164 | Долина р. Ольховка |
| ГКЗ №3937 от 02.03.1963 | Подкумский | 95 |  | 95 |  |  | 95 | Долина р. Подкумок, 6 км к западу от Кисловодска |
|  | итого | 324 | 1470 | 1794 | 300 |  | 2094 |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О ЗАПАСАХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД КИСЛОВОДСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО УЧАСТКАМ

# 4. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Кисловодск – один из крупнейших городов-курортов юга России.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2006 г. Кисловодску был присвоен статус курорта федерального значения.

Из городов КМВ г. Кисловодск занимает лидирующее место по ряду природных бальнеологических ресурсов, количеству функционирующих здравниц и количеству  отдыхающих.

Город Кисловодск находится в пределах эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских минеральных Вод, созданного в соответствии  с Указом Президента Российской Федераций от 27 марта 1992 г № 309.

Обеспечение экологически безопасного устойчивого развития – это важнейшая задача, стоящая перед городом, при этом охрана природы является важнейшим направлением в его экономической и социальной политике.

Стратегической линией развития является подчинение всей деятельности на  территории городского округа сохранению уникальной природной системы, для чего должны быть сведены к минимуму все отрицательные последствия техногенного воздействия.

Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования на территории эколого-курортного региона КМВ осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, требованиями федерального закона «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), водным, лесным, земельным законодательством, законодательством о недрах, о животном мире и иными нормативными актами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства Ставропольского края,  Кавказских Минеральных Вод и г. Кисловодск (см список использованной литературы).

Кроме того, правовое регулирование в области охраны окружающей среды и природопользования в городе-курорте федерального значения Кисловодск осуществляется в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федерального закона от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах;

- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425;

- Положения о курорте федерального значения Кисловодск, утверждённое постановлением Правительства РФ от 17.01 2007 № 14 «О признании.курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении Положений об этих курортах»;

- Приказа МПР РФ от 16.07.2007 № 181 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях»;

- Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка в городе-курорте Кисловодск, утверждённых решением Думы города-Курорта Кисловодск от 25.04.2007 №39-37.

На администрацию города-курорта Кисловодск возлагаются обязанности по установлению режима, предусматривающего проведение мероприятий по борьбе с шумом, запылённостью и загазованностью атмосферного воздуха, регулированию работы транспорта, зрелищных, торговых и других предприятий, а также осуществлению мероприятий по охране здоровья граждан и охране окружающей среды.

Следует отметить, что окружающая среда характеризуется высокой чувствительностью, уязвимостью при воздействии на неё природных и техногенных факторов.

Повышенная чувствительность, или особая уязвимость, окружающей среды на рассматриваемой территории определяется:

- низкой самоочищающей способностью атмосферного воздуха, обусловленной положением города в котловине, окружённой горами, и малыми скоростями ветра (в основном не выше 2,4 м/с) и частыми штилями;

- низкой самоочищающей способностью рек из-за малых расходов и довольно высокой скорости течения, когда загрязнение распространяется очень быстро;

- широким распространением в верхней части геологического разреза (до 50% территории) структурно-неустойчивых, легко размываемых лёссовых грунтов и легко размягчаемых глинистых песчаников (до 35 % территории), с которыми связаны многочисленные изменения геологической среды;

- слабой защищённостью верхних водоносных горизонтов как пресных, так и минеральных подземных вод от проникновения в них загрязняющих веществ.

На рассматриваемой территории не проводится постоянного экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Ведутся лишь локальные маршрутные наблюдения.

Финансирование по ведению государственного мониторинга недр значительно сокращено.

4.1. ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА

Состояние окружающей среды в значительной мере определяется  величиной техногенной нагрузки.

Техногенная нагрузка представляет собой объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем.

При взаимодействии с техногенной нагрузкой окружающая среда повсеместно претерпевает значительные изменения, обусловленные её повышенной чувствительностью ко всякого рода техногенным воздействиям.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду в рассматриваемом регионе, являются:

- городской комплекс;

- санаторно-курортный комплекс;

- капитальное строительство;

- энергетика;

- лёгкая и пищевая промышленность;

- гидротехническое строительство;

- транспорт.

Под воздействием техногенной нагрузки находятся геологическая среда, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир, а также гидроминеральные ресурсы.

До 1990 г. на территории города существовало около десятка экологически чистых производств. Из города вывели все автозаправки, мойки и т.д., то есть всё, что загрязняло реки, воздух. (Сейчас одна из автозаправок у стадиона  находится в водоохранной зоне). Даже проспект Победы был закрыт для проезда, не говоря уже о курортной зоне. Въезд иногороднего транспорта был  запрещён.

Строительство южнее улицы Широкой и Карла Либкнехта вообще не рассматривалось. Сейчас эта территория активно застраивается.

Центральный участок наиболее  значительного  по  площади   Кисловодского месторождения (210 га), в районе Нарзанной галереи и курортного лечебного парка, испытывает огромную техногенную нагрузку.

Вся эта территория подвержена интенсивному загрязнению, поскольку представляет собой весьма населённый и неблагоустроенный в коммунальном отношении район города.

Техногенная нагрузка здесь возрастает: застраивается территория первого округа горно-санитарной охраны Центрального участка в пределах водоохранных зон рек Берёзовка, Ольховка и др.  (пер. Яновского 3 – первая зона горно-санитарной охраны у источника Финкгейзер строится восьмиэтажное здание).

По данным Комитета по экологии по ул. Шаумяна во второй зоне, в непосредственной близости от первой зоны горно-санитарной охраны построено 14-этажное здание, в водоохранной затапливаемой зоне р. Подкумок по проспекту Победы строится многоэтажный жилой комплекс на 384 квартиры, в 30-метровой зоне санитарной охраны на Курортном бульваре построен магазин «Летуаль».

В первой водоохранной зоне у трёх скважин 5/0, 5/0-бис, 1-ОП, снабжающих минеральной водой рядом стоящий бювет, нарзанный завод и бальнеолечебницы, расположена автостоянка.

Также с нарушением природоохранного законодательства размещена автостоянка по пр. Первомайскому у «Парк Отеля», а также обустройство торговых мест в 2-3 м от Нарзанной галереи и т. д.

Нецелесообразно с позиции охраны окружающей среды намечаемое строительство многоэтажного диагностического центра на границе первой и второй зон горно-санитарной охраны.

20 лет назад эти территории оставались незастроенными.  Сейчас здесь появились даже многоэтажные здания.  Под такими зданиями и вокруг них грунты значительно уплотняются, их фильтрационные свойства ухудшаются,  питание водоносного горизонта  минеральных вод снижается.

Начато строительство газопоршневой тепловой электростанции на 17 МВт среди жилой застройки по ул. Набережной, вместо того чтобы вывести ее за пределы города, а заодно и действующую ТЭС, строительство велось во второй зоне горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод.

Согласно существующим правилам застройки производственно-коммунальная зона находится в пределах второй зоны горно-санитарной охраны, что противоречит существующему законодательству.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1425, осуществление всех видов хозяйственной деятельности, исключительно кроме  работ, не связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

Чрезмерно велика техногенная нагрузка, а также интенсивность посещения курортного парка.

По данным Территориальной комплексной схемы охраны природы, выполненной в 1993 г., кисловодский курортный парк в будние дни посещало до 20 тыс. человек, а в выходные и праздничные дни вдвое больше. При этом нагрузка на ландшафт в наиболее посещаемых местах достигает 1000 чел./га, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель для городских ЦПК и О.

В результате такой нагрузки в геосистеме парка наблюдаются внешние проявления нарушения устойчивости природных комплексов. Это выражается в росте сети самостоятельно проложенных троп, разрушении травяного и почвенного покрова склонов, обнажении корневой системы деревьев и т. д.

Рекреационной экспедицией Ставропольского педагогического института , Горно-лесной лабораторией в кисловодском курортном парке было выявлено порядка 800 таких троп шириной от 0,3 до 4,0 м.

Наибольшие разрушения наблюдаются в верхнем парке, где есть такие участки склонов, на которых сплошные «прочёсы», шириной до 50 м, тянутся вниз на 1,5 км.

4.2. СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Состояние геологической среды за последние годы претерпело значительные изменения.

Техногенная нагрузка определяет активность многочисленных факторов, воздействующих на окружающую среду, в том числе – и на геологическую.

Главнейшие из них при существующей техногенной нагрузке это:

- нарушение растительного покрова при строительстве и прокладке дорог и т.д.;

- нарушение устойчивости склонов при их подрезке, связанной со  строительством;

- повышение уровня подземных вод за счёт подпора поверхностного стока дорогами; технических утечек (из водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»);

- нарушение целостности геологического массива при бурении скважин для эксплуатации водоносных горизонтов, производства поисковых и разведочных работ.

Чем сильнее техногенный пресс, тем негативнее геологическая среда на него реагирует. И многочисленные изменения, происходящие в отдельных её  компонентах, влекущие за собой общее изменение среды, чаще всего снижение устойчивости - это её реакция на эти воздействия.

На рассматриваемой территории под воздействием техногенных факторов отдельные составляющие геологической среды претерпели существенные изменения.

В настоящее время современный рельеф в некоторых местах существенно видоизменился за счёт овражной и речной эрозии, появления «нарушенных территорий», что особенно справедливо для строительных площадок, проявления оползневых и обвально-осыпных явлений, возникновения техногенных форм рельефа, как положительных, так и отрицательных, представленных насыпями,  выемками (см. карту «Охрана окружающей среды»).

Изменилась и гидрографическая сеть: город-курорт утратил пруды в северо-западной части территории, ранее использовавшихся для рекреации. По состоянию на 01.01.2010 г. они не используются по  прямому назначению, а их состояние оценивается как неудовлетворительное. В озере «Новое» вода спущена на 2/3, в «Старом» – полностью.  Озёра почти полностью заросли в результате  недостаточного ухода за ними.

Происходит изменение состава речных вод в результате загрязнения их сточными водами.

Геологическое строение территории медленно претерпевает некоторые изменения: наряду с возникновением техногенных форм рельефа, появляется и новый техногенный тип отложений, представленный насыпными грунтами, бытовыми отходами, отходами производства.

Наибольшие изменения геологической среды связаны с подтоплением, оползневыми, эрозионными процессами, просадочностью пород. Обращаем внимание на то, что перечисленные процессы обусловлены как особой чувствительностью геологической среды к её нарушению, определяемой географическим положением, геологическим строением, так и являются реакцией среды на природные и техногенные воздействия.

Утрата лесной растительности, укрепляющей склоны, присутствие в верхних горизонтах легко размываемых лессовидных суглинков и склонных к ползучести глинистых пород, близкое залегание подземных вод предопределяет развитие названных выше процессов.

Активизации их способствует и непродуманная хозяйственная деятельность человека (неправильная распашка земли на склонах, подрезка склонов при прокладке дорог, вырубка растительности и т.д.).

Следует заметить, что основными градообразующими предприятиями города являются санатории, пансионаты, курортные ванные здания, имеющие  «мокрый» технологический режим. На площадках этих зданий неизбежно происходит замачивание наиболее распространённых лёссовых пород и размягчаемых песчаников, что усугубляется высокой (до 60 %) изношенностью городских водонесущих коммуникаций и плохо организованным стоком атмосферно-ливневых вод.

На территории города имеется много деформированных зданий и сооружений, среди которых немало памятников федерального значения и санаториев:

- санаторий «Каскад»;

- санаторий «Красные камни»;

- санаторий им. Орджоникидзе;

- санаторий «Радуга» ул. Желябова 7;

- санаторий «Луч», 2-этажное  здание клуба-столовой по  ул. Коминтерна д. 10;

- санаторий «Эльбрус», 4-этажный лечебно-диагностический корпус Профинтерна д. 33;

- ул. Шаляпина д. 1- федеральный памятник истории и культуры «Дача Шаляпина»;

- ул. Ярошенко д. 1 – федеральный памятник истории и культуры «Музей-усадьба Н.А. Ярошенко;

- Курортный бульвар д. 1 – федеральный памятник архитектуры «Нарзанная галерея»;

- Курортный бульвар д. 4 – федеральный памятник архитектуры «Главные нарзанные ванны»;

- жилой дом по ул. Железнодорожной д. 58;

- здание центрального банка по ул. Мира д. 10;

- лаборатория сейсмического мониторинга  Кавминводского полигона Геофизической службы РАН по ул. 8 Марта д. 50;

- 5-этажный жилой дом по ул. Пушкина 93;

- 5-этажный жилой дом на пересечении ул. Белинского и ул. Красивой;

- Кисловодская ТЭЦ по ул. Тюленева д. 7;

- Административно-бытовой корпус кисловодской высокогорной научной станции по ул. Гагарина д. 74.

Причина этих деформаций – снижение несущей способности при техногенном замачивании лёссовых грунтов и глинистых песчаников, залегающих в основании сооружений.

Под воздействием техногенных факторов изменяются во времени и гидрогеологические условия территории. Происходит изменение гидрогеологического режима подземных вод, как пресных, так и минеральных, глубины их залегания и состава.

Следствием повышения уровня залегания подземных вод является подтопление.

Процесс смешивания пресных вод первого от поверхности водоносного горизонта с минеральными водами в результате утечек из водоводов с минеральной водой является причиной повышения агрессивности подземных вод к портландцементу.

Так, если подземные воды на юге, юго-западе и западе территории неагрессивны, то в центральной части – слабо агрессивны, в отдельных районах центра и востока среднеагрессивны, то на северо-востоке – сильно агрессивны по отношению к портландцементу.

Происходит и смешение минеральных вод с загрязнёнными грунтовыми водами, что существенно снижает качество лечебных вод.

Значительные объёмы разведочного бурения на воду обусловили вовлечение в сферу воздействия  огромных массивов геологической среды. В этих сферах развиваются интенсивные и трудно предсказуемые процессы, изменяющие тепловые, геохимические, гидродинамические и геофизические поля.

Под воздействием техногенных факторов на рассматриваемой территории возросла и сейсмичность, что является следствием изменения категории грунтов по сейсмическим свойствам под воздействием их техногенного обводнения.

Если еще 10-15 лет назад на территории городского округа преобладали грунты второй категории, то в настоящее время на большей части в основании сооружений залегают грунты третьей категории по сейсмическим свойствам.

Если по данным 1994 г. доля участков с сейсмичностью в 9 баллов составляла лишь 18%, то по данным научных исследований 2006 г. эта доля увеличивается до 75% и охватывает все функциональные зоны города.

4.3. СОСТОЯНИЕ ПОЧВ

Степень загрязнения почв и грунтов зоны аэрации практически всей территории г. Кисловодск умеренно опасная, но есть участки, где загрязнение отдельными компонентами в несколько раз превышает предельно допустимые концентрации.

Особо загрязнены почвы вдоль автомобильных дорог и автопредприятий, где отмечаются высокие концентрации  бария, селена, стронция, марганца и т.д.

Главными источниками бактериального и химического загрязнения являются возникающие стихийно городские свалки, свалки бытового мусора индивидуальных домовладений.

Загрязнение почв связано также с внесением химических удобрений и ядохимикатов при проведении сельскохозяйственных работ на частных участках.

Кроме того почвенный покров в значительной мере подвержен эрозионным процессам.

4.4. СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

4.4.1. СОСТОЯНИЕ ПРЕСНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Поверхностные воды  на территории города Кисловодск представлены реками Подкумок, Аликоновка, Березовая, Ольховка, Белая и их притоками, озерами «Новое», «Старое», рыбохозяйственными прудами в северо-западной части города.

Как было сказано выше, поверхностные воды характеризуются очень низкой самоочищающей способностью.

Основным источником загрязнения реки Подкумок в пределах города Кисловодск в настоящее время являются стоки ливневой канализации, и та имеет место случаи сброса хозяйственно-бытовых сточных вод. Ливневая канализация не охватывает всю территорию и не предусматривает очистку стоков перед сбросом в р. Подкумок.

В водах рек, протекающих по городу, содержатся опасные концентрации фосфора и бария.

В сточных водах из загрязняющих веществ в основном преобладают нефтепродукты, смываемые дождевыми водами с территорий промышленных предприятий, автозаправочных станций и складов ГСМ.   Сбросы нефтепродуктов в г. Кисловодск превышают нормативы в 1,2 раза.

В связи с прекращением рыборазведения прекратился сброс воды из прудов в реки Подкумок и Аликоновка, и качество воды этих водотоков несколько улучшилось. Озера «Новое» и «Старое» относятся к водоемам 2 категории и предназначены для рекреационного использования. По состоянию на 01.01.2010 г. они не используются по прямому назначению, их пригодность  для рекреации оценивается как неудовлетворительная. Регулярная очистка рассматриваемых водоемов не проводится.

Рыбоводые пруды, расположенные на территории города, не используются по прямому назначению. Их экологическое и техническое состояние оценивается как неудовлетворительное.

По микробиологическим показателям практически 100 % проб воды открытых водоёмов не соответствует санитарным требованиям, что не позволяет их использовать в рекреационных целях. Основное загрязнение рек, протекающих в городской черте  происходит в районе посёлков Нарзанный, Аликоновка, Индустрия.

На многих территориях в городе не соблюдается режим водоохранных зон. В этих зонах появляются гаражи, личные хозяйства, содержится скот.  В водоёмы попадают нефтепродукты, навоз, фильтрат из выгребов, что усугубляет состояние поверхностных вод.

4.4.2. СОСТОЯНИЕ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Водоснабжение города осуществляется от двух источников. Эшкаконского группового водопровода и подземных местных источников – Лермонтовские №1 и №2, Теплушка, Находка, Близнецы. Кроме того, в городе имеется технический водозабор «Чивелли»- 2,0 тыс. м3/сут.

Суммарная среднесуточная подача воды в г. Кисловодск составляет-64-74 тыс. м3/сут., в том числе:

  - из Эшкаконского водопровода-60-70 тыс. м3/сут.;

  - из местных источников – 7-10 тыс.м3/сут.

В случае сработки уровня Эшкаконского водохранилища подача воды осуществляется следующим образом:

  - из Эшкаконского водопровода – 50-59 тыс. м3/сут;

  - из Кубанского районного водопровода – 11 тыс. м3/сут;

  - из местных источников – 7-10 тыс. м3/сут.

Пресные подземные воды загрязняются, в основном, веществами, поступающими с поверхностными водами.

По данным предыдущих исследований отмечалась опасная концентрация тяжёлых металлов в подземных водах вокруг действовавших и закрывшихся свалок.

4.4.3. СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Добыча лечебных минеральных вод производится на 4 участках: Кисловодском, Березовском, Ольховском и Подкумском.

Минеральные воды Центрального участка Кисловодского месторождения являются незащищёнными, так как в область питания водоносного горизонта, вскрытой эрозионной деятельностью рек Берёзовой и Ольховки, могут поступать загрязнённые поверхностные и подземные воды подрусловых отложений рек.

В результате анализа опыта эксплуатации Центрального участка Кисловодского месторождения установлено следующее:

  - локальный характер проявления углекислых минеральных вод, связанный с вертикальным потоком глубинной газоминеральной составляющей, и активная взаимосвязь между выделенными водоносными горизонтами по существу единой гидродинамической системы требуют сбалансированной структуры водоотбора из каждого продуктивного горизонта;

  - режим водоотбора с повышенной нагрузкой на нижневаланжинский и титонский водоносные горизонты приводит к общей дегазации единой газосодержащей системы и способствует проникновению в продуктивные горизонты бактериально загрязненных грунтовых вод.

На основании переоценки запасов минеральных вод Центрального участка Кисловодского месторождения, проведенной в 1992 году, был определен наиболее рациональный режим эксплуатации минеральных вод в условиях естественного излива источника Нарзан.

Из результатов химических анализов, выполненных лабораториями ГРО «Лечминресурсы», Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии и Кисловодской ГГРЭС следует, что качество оцениваемых лечебных вод соответствует требованиям их целевого назначения, в том числе ГОСТ 13273-88 «Воды минерально-питьевые лечебные и лечебно-столовые» Минеральные воды всех водозаборов, за исключением источника «Нарзан», удовлетворительны по санитарному состоянию.

На источнике «Нарзан» имеет место бактериальное загрязнение, поэтому его вода не используется для питьевого лечения, однако применяемая технология обеззараживания сернокислым серебром обеспечивает требуемое качество воды для бальнеолечения.

С 1949 по 1954 гг. в районе курорта были проведены поисково-разведочные работы с целью получения чистой в бактериологическом отношении минеральной воды, снижения нагрузки на источник «Нарзан» и стабилизации подачи воды на курорт. По результатам этих работ была установлена система групповой эксплуатации источников и скважин при ограниченном режиме всех источников, не допускающая нерационального использования минеральной воды.

Однако с июля 2004 г. эта система была нарушена опытно-промышленной эксплуатацией минеральных вод на северном фланге Центрального участка (ООО Нарзан-гидроресурсы). В результате водоотбора из скважин №№ 107 и 107-Д с 2004 г. снизился дебит источника, минерализация воды и содержание в ней углекислоты.

Всё это, по-видимому, происходит из-за превышения величины водоотбора над притоком минеральной вод.

В результате проведённых в 1985-1986 гг. гидрохимических и санитарно–бактериологических исследований выявилось загрязнение минеральных вод источника «Нарзан» и скважины 510-бис (утверждённые ГКЗ Минприроды РФ запасы – 1470 м3/сут.).  Причина загрязнения - неблагоустроенность в коммунальном отношении жилого фонда города, расположенного в поймах рек Ольховки, Берёзовки, Кабардинки, между тем, названные поймы рек относятся к первой зоне горно-санитарной охраны с особо строгим режимом охраны природопользования.

Следует заметить, что и в настоящее время, спустя 15 лет, ничего не изменилось, бактериальное загрязнение не устранено, доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям выросла до 62% .

4.5. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Процесс накопления или рассеивания вредных примесей зависит от сочетания метеорологических параметров и рельефа местности – ветрового режима, температурных инверсий, величины осадков и частоты туманов.

Для города Кисловодск, окружённого горами, характерна низкая самоочищающая способность атмосферного воздуха, состояние которого определяется показателем потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) и метеорологическим потенциалом атмосферы (МПА).

К основным метеорологическим параметрам, способствующим накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, можно отнести слабые скорости ветра и туманы.

Главным из факторов, способствующих удалению примесей из атмосферы, являются осадки, которые обеспечивают вымывание примесей, а их интенсивность и количество определяет скорость и эффективность этого процесса.

Высокий ПЗА свидетельствует о предрасположенности территории к сильному загрязнению.

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра.

Неблагоприятные условия в городе создаются как летом, так и зимой. Летом накопление примесей в воздухе в приземном слое наблюдается за счёт ночных инверсий и слабых ветров, зимой – за счёт большой повторяемости туманов и штилей.

Для г. Кисловодск с учётом среднегодовых значений ряда метеорологических параметров ПЗА характеризуется как "неблагоприятный".

МПА представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на территории и определяется по формуле:

| Км = | Рш + Рт | , где |
| --- | --- | --- |
|  | Ро + Рв |  |
| Км – | метеорологический потенциал атмосферы | 1,3 |
| Рш - | повторяемость скоростей ветра 0-1 м/с, % | 35 |
| Рт - | повторяемость дней с туманами, % | 8,9 |
| Ро - | повторяемость дней с осадками, % | 32 |
| Рв - | повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, % | 0 |

При Км>1 преобладают процессы, способствующие накапливанию вредных примесей; при Км<1 – преобладают процессы самоочищения атмосферы.

При Км<1 условия для рассеивания благоприятные, при Км=1-3 – неблагоприятные и при Км>3 – крайне неблагоприятные.

МПА в Кисловодске равен 1,3 что свидетельствует о развитии метеорологических процессов, неблагоприятных для условий рассеивания.

Измерение концентраций выбросов загрязняющих веществ по различным веществам в г. Кисловодск ведется на 1 метеостанции ежедневно.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ по г. Кисловодск по данным ГУ «Ставропольский ЦГМС» за последние 3 года составляют:

Таблица 1

| Наименование вещества | Концентрация вещества, мг/м3 | ПДК для населенных пунктов (ГН 2.1.6.1338-03), мг/м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Скорость ветра, м/сек |  |
|  | 0-3 | 3-7 |  |
|  | направление |  |
|  | штиль | Север | Восток | Юг | Запад |  |
| Пыль | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 |
| Диоксид серы | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,05 |
| Диоксид азота | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Оксид азота | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| Оксид углерода | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Сажа | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |

Превышение концентрации загрязняющих веществ отмечается по диоксиду азота 1,25 ПДК и пыли 1,3 ПДК (ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест") во время штилей, северных, восточных, западных ветрах.

Основными источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Кисловодск являются Кисловодская ТЭЦ, котельные ОАО «Теплосеть» и автомобильный транспорт.

По данным Средне-Кавказского управления Ростехнадзора выбросы загрязняющих веществ от Кисловодской ТЭЦ за 2009 год составили 159,16 т/год. Выбросы диоксида азота (оксид азота IV) отмечены на уровне - 56,06 т/год, оксида азота – 9,11 т/год, оксида углерода – 84,65 т/год, диоксида азота – 1,0 т/год, взвешенные вещества – 0,3 т/год.

По данным ООО «Лукойл-Ростовэнерго» предельно допустимые выбросы от КТЭЦ г. Кисловодск составили 189,81 т/год.

Замеры концентрации загрязняющих веществ (по двуокиси азота) от Кисловодской ТЭЦ проводились по  5 контрольным точкам (2009 г.):

- Курортный парк, Санаторий «Сосновая роща»;

- пересечение ул. Героев Медиков и К. Либкнехта;

- Санаторий «Каскад»;

- за территорией кот. «Запикетная»;

- за территорией кот. «Мехпрачечная».

Данные замеров не показали превышения концентраций ПДВ по двуокиси азота в контрольных точках, но отмечены, достаточно высокие концентрации зимой на пересечении ул. Героев Медиков и К.Либкнехта– 0,88ПДВ и весной - у котельных «Запикентная», «Мехпрачечная» - 0,9ПДВ (подробнее см. таблицу 2).

Однако концентрации двуокиси азота в этих контрольных точках превышают предельно допустимые концентрации в городе (ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", см. таблицу 3).

Таблица 2

ТАБЛИЦА ЗАМЕРОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ДВУОКИСИ АЗОТА НА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ

Г. КИСЛОВОДСК ПО ТОМУ ПДВ КТЭЦ

| Данные фактических замеров | Расчетные данные по Тому ПДВ 2005 г. |
| --- | --- |
| № | Контрольная точка | Разовая конц. NO2,мг/м3 Зима/весна | Разовая конц. NO2,мг/м3 Лето/осень | Конц. в точке NO2,мг/м3, Зима/весна | Конц. в точке NO2,мг/м3, Лето/осень |
| 1 | Курортный парк, Санаторий «Сосновая роща» | 0,06/0,045 | 0,0410/0,061 | 0,070 | 0,070 |
| 2 | Пересечение ул. Героев Медиков и К.Либкнехта | 0,071/0,066 | 0,0560/0,075 | 0,078 | 0,078 |
| 3 | Санаторий «Каскад» | 0,040/0,051 | 0,0430/0,046 | 0,080 | 0,080 |
| 4 | За территорией кот. «Запикентная» | 0,043/0,054 | 0,0510/0,049 | 0,058 | 0,058 |
| 5 | За территорией кот. «Мехпрачечная» | 0,051/0,064 | 0,0590/0,061 | 0,067 | 0,067 |

Таблица 3

| № | Контрольная точка | Разовая конц. NO2,мг/м3 Зима/весна | Разовая конц. NO2,мг/м3 Лето/осень | конц. NO2, мг/м3 ПДК населенных мест | Превышение ПДК (в долях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курортный парк, Санаторий «Сосновая роща» | 0,06/0,045 | 0,0410/0,061 | 0,04 | 1,5 ПДК |
| 2 | Пересечение ул. Героев Медиков и К.Либкнехта | 0,071/0,066 | 0,0560/0,075 | 0,04 | 1,35- 1,8ПДК |
| 3 | Санаторий «Каскад» | 0,040/0,051 | 0,0430/0,046 | 0,04 | 1-1,4 ПДК |
| 4 | За территорией кот. «Запикентная» | 0,043/0,054 | 0,0510/0,049 | 0,04 | 1-1,35ПДК |
| 5 | За территорией кот. «Мехпрачечная» | 0,051/0,064 | 0,0590/0,061 | 0,04 | 1,2-1,6ПДК |

Возможно, целесообразно, ставить вопрос о пересмотре и пересчете тома ПДВ для Кисловодской ТЭЦ, а также других предприятий города.

В курортном городе обязательно должны выполняться гигиенические требования.

Количество выбросов от котельных ОАО «Теплосеть» представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Адрес | Вид топлива | Наименование загрязняющего вещества | Валовый выброс, т/год, г/сек |
| --- | --- | --- | --- |
| Замковая, 72 | газ | азот диоксида | 7,03/0,53 |
|  |  | оксид углерода | 8,73/0,66 |
| Катыхина, 155 | газ | азот диоксида | 0,93/0,05 |
|  |  | оксид углерода | 1,89/0,11 |
| Подгорная, 45 | газ | азот диоксида | 0,04/0,004 |
|  |  | оксид углерода | 0,12/0,01 |
| Чкалова, 17 | газ | диоксид азота | 0,07/0,005 |
|  |  | оксид углерода | 0,18/0,01 |
| Чкалова, 44 | газ | диоксид азота | 0,04/0,003 |
|  |  | оксид углерода | 0,11/0,008 |
| Чкалова, 60 А | газ | диоксид азота | 0,01/0,001 |
|  |  | оксид углерода | 0,04/0,005 |
| Котельная «Форелевое хозяйство» | газ | диоксид азота | 0,11/0,01 |
|  |  | оксид углерода | 0,26/0,023 |
| Зеленоградская, 5 | газ | диоксид азота | 10,95/0,5 |
|  |  | оксид углерода | 9,4/0,44 |
| Островского, 35 | газ | диоксид азота | 17,23/0,99 |
|  |  | оксид углерода | 0,99 |
| Фоменко, 112 (2 котельные) | газ | диоксид азота | 4,12/0,23 |
|  |  | оксид углерода | 6,76/0,37 |
| Вашкевича, 7 | газ | диоксид азота | 0,03/0,002 |
|  |  | оксид углерода | 0,11/0,007 |
| Седлогорская, 1 | газ | диоксид азота | 0,05/0,003 |
|  |  | оксид углерода | 0,14/0,01 |
| Толстого, 6 | газ | диоксид азота | 0,06/0,004 |
|  |  | оксид углерода | 0,16/0,01 |
| Гоголя, 29 | газ | диоксид азота | 0,03/0,002 |
|  |  | оксид углерода | 0,09/0,006 |
| Седлогорская, 19 | газ | диоксид азота | 0,03/0,003 |
|  |  | оксид углерода | 0,1/0,009 |
| Минеральная, 25 | газ | диоксид азота | 30,5/1,6 |
|  |  | оксид углерода | 26,3/1,38 |
| пр. Победы, 34 | газ | диоксид азота | 0,03/0,003 |
|  |  | оксид углерода | 0,09/0,01 |
| Промышленная, 15 | газ | диоксид азота | 0,17/0,02 |
|  |  | оксид углерода | 0,46/,0,05 |
| Набережная, 1 | газ | диоксид азота | 69,5/3,6 |
|  |  | оксид углерода | 56,8/2,96 |

Общий выброс загрязняющих веществ поступающих от котельных от ОАО «Теплосеть» за 2009 год составил – 280 т/год. Самые крупные котельные по адресу Набережная, 1 и Минеральная, 25 выбрасывают в атмосферу 126,3 т/год и 56,8 т/год, что составляет 45% и 20%, соответственно, общего выброса от котельных ОАО «Теплосеть». Все остальные котельные выбрасывают от 1 до 7%, общего объема выбросов ОАО «Теплосеть».

С момента разработки Генерального плана 1994 прошло 16 лет. Сопоставляя данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за прошедший период с количеством выбросов в настоящее время, можно сделать вывод, что количество выбросов от Кисловодской ТЭЦ (в 1992 – 120 т/год ,в 2009 г. – 152,16 т/год) значительно увеличились. Котельные городского предприятия «Теплосеть» уменьшили количество выбросов загрязняющих веществ более чем 2 раза (в 1992 г. – 615 т/г, в 2009 г. – 280 т/год), что является следствием выполнения всех природоохранных мероприятий, предусмотренных предыдущим Генеральным планом.

Учёт количества выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в городе не ведется. Однако по количеству машин, зарегистрированных в городе, можно предположить, что объём загрязняющих веществ от автомобильного транспорта примерно равен 20 тыс. тонн в год.

В условиях роста автолюбителей выбросы от автотранспорта остаются основной и самой главной проблемой для воздушного бассейна города Кисловодск. Растёт  количество выбросов загрязняющих веществ, что в комплексе со слабой рассеивающей способностью (см. начало) создают неблагоприятную обстановку в курортном городе.

4.6. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ

Твердые бытовые отходы

В городе-курорте Кисловодск ежегодно образуется около 412,5 тыс. м.3 твердых бытовых отходов. Эти данные не учитывают объем отходов, поступающих от жилого фонда, не охваченного санитарной очисткой.

Планово-регулярной очисткой охвачена большая часть территории. Тем не менее, в городе существует проблема образования стихийных свалок, с которыми борется экологическая общественность города.

Сбор и вывоз ТБО осуществляет мусоровывозящие организации (МУП СН). . В составе производственной базы предприятия зарегистрировано 45 мусоровозов со средним износом 50%. Также в парке предприятия имеются подметально–уборочные, поливомоечные, ассенизационные машины, пескоразбрасыватели.

В настоящее время на территории города установлено 1138 контейнеров. Контейнерные площадки в большинстве случаев не соответствуют современным требованиям: находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, не приспособлены для сбора крупногабаритных отходов, не закреплены за населением либо за природопользователями, подъездные пути не соответствуют требованиям для выполнения работ специализированными коммунальными машинами.

Основная масса ТБО (85%), поступающая от города, размещается на полигоне ООО «АРГО» в г. Ессентуки. Остальная часть отходов (15%) направляется на мусоросжигательный завод МУП «ПТЭК».

Жидкие бытовые отходы

Жидкие отходы от канализованного жилого фонда поступают в объединенный канализационный коллектор и далее сбрасываются в объединенные очистные сооружения г. Минеральные Воды.

Основная проблема в области обращения с жидкими бытовыми отходами – неканализованный жилой фонд. 50% индивидуальных жилых домов, не имеют подключения к централизованной канализации.

Промышленные отходы

Опасные промышленные отходы (1-го - 3-го классов) размещаются на территориях предприятий, по мере накопления передаются специализированным организациям, перечень которых приведен ниже.

- ФГУП "Центр дезинфекции в Ставропольском крае", г. Ессентуки;

- ООО "Шалфей" (специализированное предприятие по термической утилизации медицинских и ветеринарных отходов), п. Иноземцево;

- ООО "Эколог" (утилизации ртутьсодержащих люминесцентных ламп), г. Невинномысск;

- ООО "Связь-Инфо" (утилизация электронной техники),
г. Невинномысск.

Промышленные отходы 4-5 классов складируются совместно с бытовыми отходами.

Основные проблемы в области обращения с отходами:

- отсутствие системы сортировки отходов;

- значительный износ коммунальной техники.

4.7. СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ПАРКОВ

Растительность в г. Кисловодск представлена лесами, флорой курортного парка, зелёными насаждениями.

На территории Кисловодска  лесами занято свыше 2328 га, из них на долю естественных лесов приходится около 500 га.

Все остальные леса – рукотворные. Посадка деревьев на горных склонах началась более 200 лет тому назад - в 1803 г.

Все лесные массивы выполняют защитные функции.

В парках на долю лесной растительности приходится примерно 270 га.

В курортном городе не менее 70% территории должно быть под зелёными насаждениями. Сейчас же эта цифра едва превышает 30%, за исключением курортного парка и прилегающих, покрытых лесом горных склонов.

Вырублены тысячи деревьев. Ежегодно на территории города уничтожается более 300 деревьев, а с 1990 по 2008 гг. в бюджете города не были заложены средства на посадку зелёных насаждений.

4.8. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории на территории г. Кисловодск представлены, зонами горно-санитарной охраны месторождений лечебных минеральных вод, особо охраняемыми природными территориями, объектами культурного наследия, водоохранными зонами, зонами, формируемыми санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями.

4.8.1. ЗОНЫ ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЛЕЧЕБНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Территория города-курорта Кисловодска входит в состав округа санитарной (горно-санитарной) охраны особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.

Наличием зон горно-санитарной охраны на большей части города и определяется регламент использования территории.

На территории Кисловодска выделяются три зоны горно-санитарной охраны (см. Схему «Охрана окружающей среды»):

I зона. Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных вод (для скважин, источников), месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий.

На рассматриваемой территории в первую зону попадает участок вдоль реки Березовая от п. Индустрия до места слияния рек Березовая и Ольховка, часть Кисловодского курортного парка, а также участок вдоль реки Ольховка в пределах жилой застройки города.

На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

На указанной территории разрешается проведение работ, связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов  (строительством каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров), допускается размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи минеральных вод и лечебных грязей. Разрешается  выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам.

Режим работы питьевых галерей и бюветов, размещенных в первой зоне, допускает их посещение в лечебных целях.

Для скважин, источников и других очагов разгрузки минеральных вод границы первой зоны устанавливаются в зависимости от степени естественной защищенности месторождения, но на расстоянии не менее 15 метров от оголовка скважины или контура очага разгрузки.

Границы 1 зоны отражены на схеме «Зоны с особыми условиями использования территории».

II зона. Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод, для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторно-курортного строительства.

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:

- строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта;

- строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;

- строительство транзитных автомобильных дорог;

- размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;

- строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации;

- размещение кладбищ и скотомогильников;

- устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод;

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;

- массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения);

- использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов;

- сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;

- вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта федерального значения.

При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений в парках, лесопарках и других зеленых насаждениях разрешается применение по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора нетоксичных для человека и быстро разлагающихся в природной среде ядохимикатов при условии выполнения этой работы специализированными организациями.

Границы второй зоны на территории города-курорта Кисловодска установлены:

- для месторождений минеральных вод с учетом геоструктурных и гидрогеологических условий территории;

- для природных лечебных факторов, не относящихся к недрам, с учетом рельефа и ландшафта местности, розы ветров, природных особенностей, а также с учетом соответствующих нормативных документов.

Границы второй зоны На схеме «Зоны с особыми условиями использования территории» отражены северная и восточная границы зоны, южная и западная – выходят далеко за пределы городской территории.

III зона. Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания и участков разгрузки минеральных вод, водосборных площадей месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, а также для территорий, обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не оказывают отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта федерального значения.

Границы третьей зоны определены по совокупности площадей распространения всех природных лечебных факторов и объектов с учетом возможного воздействия на них источников загрязнения.

Проектируемые в пределах округов санитарной и горно-санитарной охраны объекты подлежат государственной экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизе в установленном порядке.

Развитие и застройка территорий в пределах округов санитарной и горно-санитарной охраны осуществляются в строгом соответствии с генеральным планом курорта федерального значения, утвержденным в установленном порядке.

Обеспечение установленного режима санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения осуществляют:

- в первой зоне пользователи природных лечебных ресурсов;

- во второй и третьей зонах пользователи природных лечебных ресурсов, землепользователи и проживающие в этих зонах граждане.

Надзор за разработкой природных лечебных ресурсов, отнесенных к категории полезных ископаемых, осуществляют органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в пределах своей компетенции.

Государственный экологический контроль на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, а также на объектах, расположенных за пределами этих территорий, но оказывающих на них вредное техногенное воздействие, осуществляют органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в пределах своей компетенции.

К сожалению, на рассматриваемой территории режим землепользования не всегда соответствует регламенту, прописанному для зон горно-санитарной охраны: часть жилой застройки находится в первой зоне горно-санитарной охраны, где проживание вообще запрещено, жилая застройка во второй зоне не всегда канализована и т.д.

4.8.2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Город-курорт федерального значения Кисловодск находится в пределах особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных вод.

Являясь особо охраняемой территорией как город-курорт, Кисловодск приурочен к первому экологическому подрайону с режимом жёстко ограниченного природопользования.

В свою очередь на территории г.Кисловодск имеется ряд особо охраняемых территорий – это памятники природы.

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Ставропольского края на территории города – курорта Кисловодска функционируют 6 памятников природы краевого значения, их суммарная площадь составляет более 1,51 га

Перечень особо охраняемых природных территорий и основные сведения о них приведены в таблице 5.

Таблица 5

ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА – КУРОРТА КИСЛОВОДСК

|  | Название ООПТ | Площадь, всего (га) | Статус | Категория | Профиль | Кластерность | Нормативный правовой акт об организации ООПТ | Местоположение | Краткая характеристика основных объектов охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Скала «Замок коварства и любви» |  | Краевой | Памятник природы | Геолого- геоморфологический | 1 | Решение исполкома Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 04.01.1978 г. №9 «О взятии под особую охрану памятников природы» | Предгорный район, в 3 км на юго-запад от санатория «Велинград» города Кисловодск, в долине реки Аликоновка | Причудливые формы выветривания доломитизированного известняка в виде 2-х башен старинного замка. Склоны ущелья покрыты широколиственным лесом (клен, жимолость, колокольчик, толстянка) |
| 2 | Скалы «Броненосец» и «Миноносец» |  | Краевой | Памятник природы | Геолого- геоморфологический | 1 | Постановление бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15.09.1961 г. №676 «О мерах по охране природы в крае» | Предгорный район, в 3 км на юг от санатория «Велинград» города Кисловодск | Скалы сложены песчаными доломитизированными известняками мелового возраста |
| 3 | Лермонтовская скала | 1 | Краевой | Памятник природы | Геолого- геоморфологический | 1 | Постановление бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15.09.1961 г. №676 «О мерах по охране природы в крае» | Г.Кисловодск, южная окраина города | Эрозионный останец доломитизированных известняков в ущелье реки – это плотные желтовато – серые породы с горизонтальной слоистостью и плитчатой отдельностью, разбитые вертикальными трещинами на крупные блоки, остатки аланского поселения |
| 4 | Лермонтовский водопад | 0,01 | Краевой | Памятник природы | гидрологический | 1 | Постановление бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15.09.1961 г.№ 676 « О мерах по охране природы в крае» | Г.Кисловодск, южная окраина города, река Ольховка | Место пересечения р.Ольховкой пласта прочных известняков, образующего ступень в виде двухярусного каскада |
| 5 | Группа скал «Красные камни» |  | Краевой | Памятник природы | Геолого- геоморфологический | 1 | Постановление Бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15.09.1961 г.№ 676 « О мерах по охране природы в крае» | Г.Кисловодск, Курортный парк | Песчаники, имеющие красно-бурую окраску, разнообразные формы выветривания. |
| 6 | «Кольцо гора» | 0,50 | Краевой | Памятник природы | Геолого- геоморфологический | 1 | Постановление бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15.09.1961 г.№ 676 «О мерах по охране природы в крае» | Г.Кисловодск, северная охрана города | Террасовидный выступ нижней части склона хребта с обрывистыми уступами, в конце которого имеется сквозное отверстие. Возле отверстия на западной стороне скального обрыва находится 10 овальных гротов разной величины, придающих горе облик экзотического пещерного города |
| 7. | Группа скал «Серые камни» |  | Краевой | Памятник природы | Геолого- геоморфологический | 1 | Постановление Бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15.09.1961 г.№ 676 « О мерах по охране природы в крае» | Г.Кисловодск, Курортный парк |  |
| 8. | Группа скал «Синие камни» |  | Краевой | Памятник природы | Геолого- геоморфологический | 1 | Постановление Бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15.09.1961 г.№ 676 « О мерах по охране природы в крае» | Г.Кисловодск, |  |

На территориях, на которых находятся памятники природы, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой наращение сохранности памятников природы.

4.8.3. ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ВОДОТОКОВ И ВОДОЕМОВ

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Документированные сведения о водоохранных зонах включаются в государственный водный реестр.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. На их территориях вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Обеспечение рационального использования и охрана водных объектов осуществляется бассейновыми советами, которые осуществляют разработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов.

Размеры прибрежных защитных полос составляют 30-50 м в зависимости от местных орографических условий.

В границах территории городского округа Кисловодска протекают реки Подкумок, Аликоновка, Березовая, Ольховка, Сухая Ольховка, Белая, Кабардинка, а также расположены пруды, водохранилища.

Минимальные размеры водоохранных зон (в соответствии с Водным кодексом) приведены в таблице 6.

Таблица 6

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОДООХРАННЫХ ЗОН

| № п/п | Название водотока, водоема | Минимальный размер водоохранной зоны в соответствии с Водным Кодексом РФ на территории города, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Подкумок | 200 |
| 2 | р. Аликоновка | 100 |
| 3 | р. Березовая | 100 |
| 4 | р. Ольховка | 100 |
| 5 | р. Сухая Ольховка | 50 |
| 6 | р. Белая | 50 |
| 7 | р. Кабардинка | 50 |
| 8 | озеро Новое | 50 |
| 9 | озеро Кисловодское | 100 |

Размеры водоохранных зон не всегда оформлены законодательно и часто нарушается режим их использования.

Например, в водоохранной зоне р. Белая расположено кладбище, что совершенно недопустимо.

Площадь всех водоохранных зон города превышает 1830 га. Из них лесом покрыто примерно 200 га.

4.8.4. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ ВОДОВОДОВ, ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории города-курорта Кисловодска подлежат охране следующие источники водоснабжения:

- Лермонтовский-1;

- Лермонтовский-2;

- Чивели;

- Неволька.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Санитарно-защитные полосы водоводов организуются на всех водоводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Границы санитарно-защитных полос магистральных водоводов учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Санитарные мероприятия должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов. Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения.

Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Определение границ второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения.

Третий пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Определение границ третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий по заключению заинтересованных организаций.

4.8.5. ЗОНЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

К таким зонам относятся:

- санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы (охранные зоны) производственных, коммунальных, линейных и других объектов;

- санитарные разрывы, санитарно-защитные зоны, устанавливаемые по фактору шума, инфразвука, электромагнитных полей и других физических факторов.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяются санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной. Проект СЗЗ обязателен для каждого предприятия, имеющего санитарную опасность (либо для группы предприятий – проект единой СЗЗ промузла, комплекса, промзоны).

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса, промзоны) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов.

Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Перечень объектов, для которых установлена санитарно-защитная зона, приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование предприятия | Вид деятельности | Размер ориентиро-вочной СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Хлебомакаронный комбинат» | производство хлеба и хлебобулочных изделий | 100 |
| 2. | ОАО «Нарзан» | розлив минеральной воды | 300 |
| 3. | ЗАО «Байсад» | производство колбасных, макаронных изделий, муки, майонеза, печенья | 50 |
| 4. | ЗАО «Бештау» | производство мебели | 100 |
| 5. | Завод «Кисловодскминрозлив» | розлив минеральной воды | 300 |
| 6. | ООО «Кисловодское ПП «Универсал»» | производство металлических изделий | 50 |
| 7. | Кисловодская ТЭЦ | производство тепловой энергии |  |
| 8. | Мусороперегрузочная станция | переработка ТБО | 100 |

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог II технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Режим санитарных разрывов на рассматриваемой территории не всегда выполняется.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, устанавливаются санитарные разрывы. Рекомендуемые минимальные расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом категории и диаметра трубопроводов. Величина санитарного разрыва выбирается в зависимости от диаметра газопровода в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. Для газораспределительной станции помимо санитарно-защитной зоны устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанного объекта на 100 м во все стороны.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" для газораспределительных сетей МО города-курорта Кисловодска устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

По территории МО города-курорта Кисловодск проходят ЛЭП мощностью 0,4, 10, 35, 110 и 330 кВ. В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ)  в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 330 | 30 |

На Схеме зон с особыми условиями использования территорий отдельно выделены санитарно-защитные зоны выносимых (реконструируемых, перепрофилируемых) предприятий и предприятий, требующих принятия дополнительных решений по выносу (реконструкции, перепрофилированию) в целях учета перспективных возможностей градостроительного использования земельных участков, освобождающихся от ограничений СЗЗ в случае реализации выноса (реконструкции, перепрофилирования) предприятий.

Земельная площадь охранных зон используется с соблюдением требований регламента.

4.9. СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА

Способность территории противостоять техногенным нагрузкам определяется состоянием экологического каркаса, под которым понимается система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью (условиями лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов и т.д.), способной уравновешивать происходящие негативные изменения.

Поэтому одной из важнейших задач по оздоровлению окружающей среды является улучшение состояния экологического каркаса.

Последствием техногенных воздействий на территории городского округа Кисловодск является:

- преобразование структуры земной поверхности – сокращение площади, занятой лесной и парковой растительностью, увеличение площади застроенных территорий;

- изменение гидрогеологического и гидрологического режима вследствие увеличения потребления воды, гидротехнического строительства и других видов преобразовательной деятельности;

- загрязнение подземных и поверхностных вод;

- загрязнение земель минеральными удобрениями, средствами химической защиты растений, выбросами промышленных предприятий;

- изменение видового состава, сокращение разнообразия, падение продуктивности биоценозов на застроенных территориях;

- изменение инженерно-строительных условий территорий;

- изменение сейсмичности территории г. Кисловодск.

На территории города мы различаем площадные, линейные и точечные элементы экологического каркаса.

Площадные элементы на территории города – это Куророртный парк, озера Новое и Кисловодское.

Площадные элементы призваны воспроизводить основные компоненты природной среды (атмосферный кислород, воду, растительный и животный мир), сохранять природные комплексы, характерные для данного региона, выполнять социальные и эстетические задачи.

Линейные элементы каркаса, являющиеся осями экологической активности – это, прежде всего, реки Подкумок, Берёзовая, Ольховка, Аликоновка, Кабардинка. Белая и их притоки, озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраструктуры и т.д..

В задачи линейных элементов входит поддержание целостности каркаса, обеспечение передвижения подвижных компонентов природной среды, выполнение хозяйственных, социальных и эстетических функций.

Реки, протекающие по городской территории, не полностью отвечают функциям линейных элементов природного каркаса. Вода в них чистая только в верховьях, ниже по течению  классифицируется как умеренно загрязненная, есть даже загрязнённые участки.

Точечные элементы каркаса – узлы экологической активности – зеленые зоны городов, памятники природы. На территории района насчитывается 6 памятников природы.

В настоящее время экологический каркас территории г. Кисловодск значительно ослаблен: деградирует курортный парк, вырубаются леса, зарастают озёра, загрязняются реки, нарушены берега, озеленено только 20 % территории водоохранных зон, уменьшается площадь зелёных зон города.

Для улучшения функционирования экологического каркаса необходимы определенные меры по укреплению его потенциала (замена отживших свой век лесных насаждений новыми, увеличение площади зелёных зон города, укрепление горных склонов лесной растительностью, очистка рек и озёр, укрепление их склонов).

При этом следует по-новому подходить к вопросу рационального природопользования, с достаточной степенью надежности учитывать потенциальные возможности экосистемы территории.

В этом случае традиционный подход к обустройству территории должен уступить место  прогрессивному и более соответствующему условиям, достаточно широкому биоэкономическому подходу, предполагающему рассмотрение «на равных» как техногенной, так и природной подсистем территории и обеспечивающему достижение совокупной эффективности проектных решений, направленных как на рациональную организацию хозяйства и социальной сферы, так и на сохранение и улучшение окружающей природной среды.

4.10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ Г. КИСЛОВОДСКА

Экологическое зонирование рассматриваемой территории выполнено на основании научных разработок Мандра Ю.А., выполненных в диссертационной работе «Растения как индикаторы экологического состояния среды курортного региона (на примере г. Кисловодск)».

Автором диссертации разработан методический комплекс по оценке состояния окружающей среды курортно-рекреационных территорий с использованием растительных организмов, а также впервые в Кисловодске проведена комплексная фитоиндикационная оценка состояния окружающей среды.

Выполненное экологическое зонирование города-курорта Кисловодск позволяет оценить общий уровень техногенной нагрузки.

Согласно выполненному зонированию выделены:

- условно чистая зона;

- переходная зона;

- условно загрязнённая зона.

К условно чистой зоне относятся зоны курортного назначения в юго-восточной части города. Исключение здесь составляют участки, приближенные к дорогам, домам отдыха, санаториям, которые могут быть отнесены к переходной зоне.

Переходная зона характерна для территории для большей части территории жилой застройки.

Условно загрязнённая зона. К этой зоне приурочена часть южной территории городского центра, где экосистемы территории подвергаются наибольшей опасности, так как именно здесь находится область формирования минеральных подземных вод Центрального месторождения.

К условно загрязнённой зоне относится и промышленная зона города, испытывающая максимальное техногенное воздействие.

4.11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ Г. КИСЛОВОДСК

Исходя из вышеизложенного, следует, что на территории города существует ряд нерешённых проблем:

- отсутствие отвечающей современным требованиям геолого-картографической основы для всего городского округа;

- сокращение проведения научно-исследовательских работ в области разведки минеральных вод, внедрения технологического оборудования;

- рост техногенной нагрузки;

- нарушенность геологической среды, находящейся под прессом природных и техногенных факторов и подверженной оползням, просадкам, эрозии, подтоплению и т.д.;

- локальное неудовлетворительное состояние горно-минеральных  ресурсов;

- локальное загрязнение почв и их подверженность эрозии;

- загрязнённость поверхностных вод;

- неудовлетворительное состояние водных объектов, воды которых гидравлически связаны с гидроминеральными ресурсами г. Кисловодска (малые реки и ручьи);

- бактериологическое загрязнение гидроминеральных ресурсов на отдельных участках месторождений при общем их  удовлетворительном состоянии;

- неудовлетворительное состояние водных объектов, предназначенных для отдыха и купания («Новое» и «Старое» озера);

- неудовлетворительный уровень организации обращения с  промышленными и медицинскими отходами, отходами производства и потребления;

- отдалённость мест утилизации отходов (плечо вывоза отходов составляет 40-60 км);

- локальная деградация Курортного парка и частично горных лесов в окрестностях г. Кисловодска;

- рост количества автотранспорта, въезжающего в город и зарегистрированного на территории г. Кисловодска;

- ветхость инженерных сетей и низкая пропускная способность городской канализации, а в ряде районов города её полное отсутствие;

- нарушение законов землепользования в водоохранных зонах и зонах горно-санитарной охраны;

- недостаточный уровень мониторинга состояния геологической среды,  воздуха;

- поверхностных и подземных вод, почв, растительности;

- недостаточный уровень экологической культуры населения и прибывающего контингента отдыхающих;

- отсутствие экологического паспорта города.

# 5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

5.1. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Численность постоянного населения городского округа города-курорта Кисловодск на 01.01.2010 составила 135,1 тыс. человек.

Удельный вес населения городского округа города-курорта Кисловодска в общей численности населения Ставропольского края – 5,0% (при удельном весе территории – 0,1%).

Кисловодск по численности населения занимает 3-е место среди городов Ставропольского края, уступая лишь Ставрополю и Пятигорску.

В долгосрочной ретроспективной динамике численности населения городского округа прослеживается стабильная тенденция роста. За период, прошедший с момента Всесоюзной переписи населения в 1989 г., население городского округа увеличилось на 28,8 тыс. человек или на 27,1%.

Следует отметить, что население городского округа в период 1989–2009 гг. росло значительно более высокими темпами (на 27,1%), чем в целом все население Ставропольского края (на 12,5%) – см. Таблицу 1.

Таблица 1

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

|  | Численность постоянного населения, тыс. человек | Динамика численности населения, % |
| --- | --- | --- |
|  | 1989 г. Перепись | на 01.01.2010 | 2010 г. к 1989 г. | Прирост (+), снижение (-) за период 1989-2009 гг. | Среднегодовые темпы прироста (+), снижения (-) за период 1989-2009 гг. |
| Ставропольский край - всего | 2410,4 | 2711,2 | 112,5 | +12,5 | +0,55 |
| Городской округ города-курорта Кисловодска - всего | 106,3 | 135,1 | 127,1 | +27,1 | +1,15 |

Основной причиной роста суммарной численности населения г. Кисловодск и подчиненных его администрации населенных пунктов является стабильный миграционный приток населения.

В то же время в последние годы для населения городского округа характерна неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства: число умерших превышает число родившихся. В последние годы число умерших превышает число родившихся в среднем в 1,5 раза (Таблица 2).

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

|  | Человек | На 1000 человек населения (промилле) |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Родилось |
| Ставропольский край | 27251 | 27429 | 30642 | 33007 | 32838 | 10,0 | 10,1 | 11,3 | 12,2 | 12,1 |
| Городской округ города-курорта Кисловодска | 961 | 1000 | 1109 | 1247 | 1087 | 7,2 | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 8,0 |
| Умерло |
| Ставропольский край | 39070 | 38439 | 36167 | 36252 | 35723 | 14,4 | 14,2 | 13,4 | 13,4 | 13,2 |
| Городской округ города-курорта Кисловодска | 1600 | 1645 | 1565 | 1546 | 1460 | 11,9 | 12,3 | 11,6 | 11,4 | 10,8 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения |
| Ставропольский край | - 11819 | - 11010 | - 5525 | - 3245 | - 2885 | - 4,4 | - 4,1 | - 2,1 | - 1,2 | - 1,1 |
| Городской округ города-курорта Кисловодска | - 639 | - 645 | - 456 | - 299 | - 373 | - 4,7 | - 4,9 | - 3,4 | - 2,2 | - 2,8 |

Следует отметить, что естественные потери населения в городском округе несколько больше, чем в среднем в Ставропольском крае, что обусловлено значительно более низкими относительными показателями рождаемости (в 2009 г. – 8,0 и 12,1 промилле, соответственно) при незначительно более низких показателях смертности населения (10,8 и 13,2 промилле).

Сложившееся в городском округе соотношение рождаемости и смертности привело к естественной убыли населения, коэффициент естественной убыли населения в 2009 г. здесь составил – 2,8 промилле против соответствующего среднего показателя по Ставропольскому краю: – 1,1 промилле.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют миграционные процессы.

Суммарно за период 2005-2009 гг. городской округ имел миграционный прирост населения – 3118 человек, который покрывал естественную убыль населения и свидетельствовал о привлекательности его территории для проживания граждан из других регионов.

В настоящее время вследствие негативных тенденций в естественном движении населения и в связи с определенной возрастной структурой пребывающих в город мигрантов, характеризующейся повышенной долей лиц пенсионных возрастов, в городском округе сложилась неблагоприятная (регрессивная) возрастная структура населения, для которой характерно превышение доли населения старше трудоспособного возраста (24,3% - в 2009 г.) над долей населения моложе трудоспособного возраста (13,4%). При этом показатель удельного веса населения детских возрастов в городском округе города-курорта Кисловодск был значительно ниже среднего  показателя по Ставропольскому краю (16,0%), а показатель удельного веса населения пенсионного возраста был существенно выше среднего краевого показателя (24,3% и 21,0%, соответственно) – см. Таблицу 3.

Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ И ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА  В 2009 г.

|  | Численность населения – всего | в том числе в возрасте: |
| --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного (мужчины и женщины 0-15 лет) | трудоспособном (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) | старше трудоспособного (мужчины 60 лет и более, женщины 55 лет и более) |
| Доля возрастных групп в общей численности населения, % |
| Ставропольский край - всего | 100,0 | 16,0 | 63,0 | 21,0 |
| Городской округ города-курорта Кисловодска | 100,0 | 13,4 | 62,3 | 24,3 |

Для города характерен высокий коэффициент демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста), что является следствием сформировавшейся возрастной структуры населения. На  01.01.2009 он составил 605 промилле, что было несколько выше среднего регионального показателя (602).

Половая структура населения городского округа характеризуется относительно неровным характером: доля женщин в населении составляет 54,7%, доля мужчин – 45,3%. В 2009 г. на 1000 мужчин в городе приходилось 1207 женщин (в среднем в Ставропольском крае – 1137 женщин).

Кисловодск является полиэтничным и мультикультурным городом, что обусловлено его экономико-географическим положением и историей развития. В национальном составе населения преобладают русские (72,1%), значительна также доля армян (10,9%), карачаевцев (6,0%), украинцев (2,2%) и грузин (1,0%).

Таким образом, в предшествующий период на территории городского округа города-курорта Кисловодск сформировались определенные негативные тенденции в развитии демографических процессов, результатом которых явилась естественная убыль и старение населения. При этом следует отметить, что естественная убыль перекрывалась миграционным приростом населения, в связи с чем не наблюдалось снижения демографического потенциала территории.

Кроме того, курортная специализация экономики городского округа предопределила постоянное пребывание на его территории временного населения, лечащегося как в его санаторно-курортных учреждениях, так и самостоятельно. В 2008 г. городским округом было принято на отдых и лечение порядка 240 тыс. человек.

В настоящее время на территории Ставропольского края и в городском округе города-курорта Кисловодска, в частности, проводится работа, направленная на преломление негативных тенденций и улучшение демографической ситуации.

На территории городского округа реализуются социально-ориентированные программные документы федерального, регионального и муниципального уровней. Эти документы направлены на выполнение мероприятий по улучшению здоровья населения, защите материнства и детства, укреплению статуса семьи, регулированию миграционных процессов, социальной поддержке молодежи, улучшению экономической и экологической ситуации, существенно влияющих на улучшение демографической ситуации.

Первоочередными мероприятиями по решению демографических проблем в городе являются: кардинальное улучшение уровня медицинского обслуживания населения, повышение экологического контроля продуктов питания, повышение материального уровня жизни и решение жилищной проблемы.

Прогноз численности населения городского округа города-курорта Кисловодск на период до 2033 г, выполненный методом «передвижек возрастов» (методом компонент) - см. таблицу 19.

В данном Проекте представлен прогноз численности населения городского округа города-курорта Кисловодска, выполненный методом «передвижек возрастов» (методом компонент), который рассчитан в трёх вариантах, в каждом из которых заложены различные тенденции изменения демографических показателей. Прогноз выполнен с учетом сложившихся демографических тенденций, а также основных направлений социально-экономического и градостроительного развития территории. Соответственно, были выполнены следующие варианты:  инерционный, средний и целевой.

Инерционный вариант расчета предполагает целевую установку на стабилизацию современной численности населения, что возможно лишь при сохранении современного характера естественного воспроизводства населения и ограничении миграционного притока населения в городской округ.

В перспективном периоде численность населения в соответствии с инерционным вариантом составит:

- к 2015 г. – 138,5 тыс. человек;

- к 2033 г. – 135,0 тыс. человек.

Наряду со снижением численности населения происходит изменение половозрастной структуры, выраженное в увеличении доли населения в возрасте моложе трудоспособного (с 13,4% до 16,1%; в абсолютной численности: с 18,1 тыс. чел. до 21,7 тыс. чел.). Численность трудоспособного населения сократится с
84,3 тыс. чел. до 76,5 тыс. чел., а удельный вес уменьшится на 5,6 п.п. Численность населения в возрасте старше трудоспособного имеет тенденцию роста, так численность данной группы увеличится на 3,9 тыс. чел. и составит к 2033 г. –
36,8 тыс. чел., а её удельный вес – 27,2%.

Коэффициент демографической нагрузки увеличится с 605 до 765 промилле.

Средний вариант основан на предположении о поэтапном преломлении негативных демографических тенденций. Все показатели и характеристики, необходимые для стабилизации численности населения, имеют прирост. Прогноз предполагает постепенное увеличение показателей рождаемости за счет различных, как федеральных, так и краевых комплексных программ по демографической политике, решению проблем высокого уровня смертности трудоспособного населения, улучшению уровня жизни и прочее.

Данный вариант прогноза основан на предположении об эволюционном развитии города-курорта Кисловодска, стабильных темпах социально-экономического развития, а как следствие, и о возможных умеренных темпах роста численности населения.

В перспективном периоде по среднему варианту численность населения составит:

- к 2015 г. – 139,5 тыс. человек;

- к 2033 г. – 150,0 тыс. человек.

При общем увеличении численности населения городского округа в половозрастной структуре населения отмечаются позитивные тенденции - увеличивается доля населения в возрасте моложе трудоспособного. Так, к 2033 г. общий прирост данной группы составит 8,5 тыс. чел. или 47,0%.

Численность населения в трудоспособном возрасте возрастет незначительно и к 2033 г. составит 84,9 тыс. чел., то есть увеличится всего на 0,6 тыс. чел. или на 0,7%.

Значительный прирост численности населения происходит в группе населения в возрасте старше трудоспособного. Численность населения данной группы в сравнении с современной увеличится на 5,6 тыс. чел. или на 17,0%.

Коэффициент демографической нагрузки в сравнении с современным (605 промилле) к 2033 г. увеличится и составит 767 промилле.

Целевой вариант предполагает увеличение всех демографических компонент, влияющих на изменение численности населения города таким образом, чтобы произошло коренное преломление негативных демографических тенденций и наблюдался значительный прирост численности населения.

В сравнении с современным положением численность населения по оптимистичному варианту увеличится и составит:

- к 2015 г. – 140,0 тыс. человек;

- к 2033 г. – 156,0 тыс. человек.

Результаты прогноза указывают на полное преломление негативных тенденций прошлых лет, при этом выражается это не только в увеличении общей численности населения городского округа, но и в прогрессивном изменении половозрастной структуры населения (при снижении доли трудоспособного населения).

В данном Проекте для расчета основных технико-экономических показателей принимается перспективная численность населения по двум вариантам прогноза: среднему (2033 г. – 150 тыс. человек) как наиболее вероятному и инерционному (2033 г. – 135 тыс. человек) как наиболее благоприятному с точки зрения сохранения экологического благополучия на территории городского округа.

| Таблица 4 |
| --- |
| ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСК |
|  | 2009 г. | 2015 г. | 2033 г. |
|  | все население | в том числе: | все население | в том числе: | все население | в том числе: |
|  | тыс. чел. | % | муж. | жен. | тыс. чел. | % | муж. | жен. | тыс. чел. | % | муж. | жен. |
| ИНЕРЦИОННЫЙ ВАРИАНТ |
| все население | 135,3 | 100,0 | 61,3 | 74,0 | 138,5 | 100,0 | 62,4 | 76,1 | 135,0 | 100,0 | 60,8 | 74,2 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 18,1 | 13,4 | 9,4 | 8,7 | 20,8 | 15,0 | 10,7 | 10,1 | 21,7 | 16,1 | 11,1 | 10,6 |
| трудоспособном | 84,3 | 62,3 | 41,7 | 42,6 | 83,9 | 60,6 | 41,7 | 42,2 | 76,5 | 56,7 | 39,3 | 37,2 |
| старше трудоспособного | 32,9 | 24,3 | 10,2 | 22,7 | 33,8 | 24,4 | 10,0 | 23,8 | 36,8 | 27,2 | 10,4 | 26,4 |
| СРЕДНИЙ ВАРИАНТ |
| все население | 135,3 | 100,0 | 61,3 | 74,0 | 139,5 | 100,0 | 62,9 | 76,6 | 150,0 | 100,0 | 68,6 | 81,4 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 18,1 | 13,4 | 9,4 | 8,7 | 21,3 | 15,3 | 11,0 | 10,3 | 26,6 | 17,7 | 13,7 | 12,9 |
| трудоспособном | 84,3 | 62,3 | 41,7 | 42,6 | 84,3 | 60,4 | 42,0 | 42,3 | 84,9 | 56,6 | 43,9 | 41,0 |
| старше трудоспособного | 32,9 | 24,3 | 10,2 | 22,7 | 33,9 | 24,3 | 9,9 | 24,0 | 38,5 | 25,7 | 11,0 | 27,5 |
| ЦЕЛЕВОЙ ВАРИАНТ |
| все население | 135,3 | 100,0 | 61,3 | 74,0 | 140,0 | 100,0 | 63,5 | 76,5 | 156,0 | 100,0 | 71,5 | 84,5 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 18,1 | 13,4 | 9,4 | 8,7 | 21,7 | 15,5 | 11,3 | 10,4 | 29,6 | 19,0 | 15,2 | 14,4 |
| трудоспособном | 84,3 | 62,3 | 41,7 | 42,6 | 84,3 | 60,2 | 42,1 | 42,2 | 86,1 | 55,2 | 44,7 | 41,4 |
| старше трудоспособного | 32,9 | 24,3 | 10,2 | 22,7 | 34,0 | 24,3 | 10,1 | 23,9 | 40,3 | 25,8 | 11,6 | 28,7 |

# 5.2. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Трудовые ресурсы городского округа города-курорта Кисловодск на 01.01.2010 составили 71,1 тыс. человек или 52,6% от общей численности населения.

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте является основной составляющей трудовых ресурсов района. Следовательно, формирование трудового потенциала района в решающей степени определяется характером демографической ситуации, тенденциями и резервами ее позитивного развития.

Важной характеристикой трудового потенциала территории является экономическая активность населения.

Численность экономически активного населения (ЭАН) в Кисловодском городском округе на 01.01.2010 составила 63,54 тыс. человек (89,4% от общей численности трудовых ресурсов).

В структуре численности ЭАН: 53,6 тыс. человек (84,4%) – лица, имеющие работу или доходное занятие (занятые), и 9,94 тыс. человек (15,6%) – безработные.

При этом в период 2000–2009 гг. в городе наблюдалась тенденция роста общей численности ЭАН, которая была обусловлена, как увеличением численности занятых в экономике района, так и ростом безработицы (при росте общей численности населения).

Занятость населения

На 01.01.2010 в экономике городского округа города-курорта Кисловодска было занято 53,6 тыс. человек.

Таким образом, уровень занятости населения района был сравнительно высоким – 75,4% (от общей численности трудовых ресурсов).

В кризисный период 2007-2009 гг. в городском округе появилась тенденция сокращения занятости населения (с 55,0 до 53,6 тыс. человек – на 2,5%). При этом в крупных и средних предприятиях и организациях на 01.01.2010 было занято 20,7 тыс. человек (см. Таблицу 5), а часть трудовых ресурсов города трудилось в неформальном секторе экономики.

Специфической особенностью отраслевой структуры занятости населения города является доминирующая доля занятости в здравоохранении и санаторно-курортном комплексе (51,7% или 10,7 тыс. человек), что напрямую связано со специализацией экономической базы города на санаторно-курортном лечении. При этом в предшествующий период (2000-2009 гг.) прослеживалась тенденция роста занятости в этом виде экономической деятельности (на 33,9% или 2,7 тыс. человек).

Таблица 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|  | Численность занятых | 2010 г. к 2000 г., % | Прирост (+), снижение (-) за период 2000-2009 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2000 | на 01.01.2010 |  |  |
|  | тыс. человек | % | тыс. человек | % |  | тыс. человек | % |
| Всего по городскому округу | 17,33 | 100,0 | 20,72 | 100,0 | 119,6 | 3,39 | 19,6 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0,40 | 2,3 | 0,09 | 0,4 | 22,5 | -0,31 | -77,5 |
| Обрабатывающие производства | 2,50 | 14,5 | 0,95 | 4,6 | 38,0 | -1,55 | -62,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0 | 0 | 1,43 | 6,9 |  | 1,43 |  |
| Строительство | 0,39 | 2,3 | 0,72 | 3,5 | 184,6 | 0,33 | 84,6 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 0,78 | 4,5 | 0,24 | 1,2 | 30,8 | -0,54 | -69,2 |
| Транспорт и связь | 0,87 | 5,0 | 0,88 | 4,3 | 101,1 | 0,01 | 1,1 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг | 0,08 | 0,5 | 0,57 | 2,8 | 712,5 | 0,49 | 612,5 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,39 | 2,3 | 1,15 | 5,6 | 294,9 | 0,76 | 194,9 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (в т.ч. в санаторно-курортном комплексе) | 7,99 | 46,2 | 10,70 | 51,7 | 133,9 | 2,71 | 33,9 |
| Образование | 2,30 | 13,3 | 2,77 | 13,4 | 120,4 | 0,47 | 20,4 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1,56 | 9,0 | 1,22 | 5,9 | 78,2 | -0,34 | -21,8 |
| Другие виды деятельности | 0,07 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | -0,07 | -100,0 |

Результатом сокращения общей численности занятого населения в экономике города в предшествующий период стало появление безработных на его территории. Этот процесс дополнительно усугублялся миграционным притоком населения. В результате – на начало 2010 г. численность безработных в городском округе достигла 9,94 тыс. человек, и общий уровень безработицы составил 14,0%.

При этом на 01.01.2010 в районе в органах государственной службы занятости населения было зарегистрировано 775 человек и уровень официально зарегистрированной безработицы, таким образом, составил всего 1,1%.

Показатели напряженности на муниципальном рынке труда невысоки (1,46 – в 2009 г.), что при высоких показателях общего уровня безработицы свидетельствует о наличии в городе структурной безработицы, то есть несоответствии профессиональной и квалификационной подготовки безработных требованиям работодателей.

Таким образом, в городском округе сложилась сложная ситуация на рынке труда, обусловленная высоким общим уровнем безработицы и наличием структурной безработицы.

Также следует отметить, что в городском округе города-курорта Кисловодска имеются определенные трудовые ресурсы для повышения уровня занятости населения и удовлетворения потребности его экономики в рабочей силе. Значительная категория безработных и экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте является основным резервом для покрытия потребности хозяйства территории в кадрах.

Однако в перспективе при экстраполяционном развитии тенденций в сфере формирования трудового потенциала города качество трудовых ресурсов может стать лимитирующим фактором развития его экономики.

Проектом предусматриваются основные мероприятия региональной и муниципальной политики на муниципальном рынке труда и в сфере занятости населения по следующим направлениям:

- реформирование экономической базы городского округа, реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- поддержание тенденции положительной динамики численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

Уже на современном этапе, в различных прогнозных и программных документах регионального и муниципального уровней, разработан и реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые могут быть пролонгированы и в перспективе.

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

(по материалам демографического прогноза)

Прогнозная оценка трудового потенциала района  дана в работе в трех вариантах, соответствующих инерционному, среднему и оптимистичному вариантам прогноза численности населения, представленным в данном Проекте
(см. раздел «Прогноз численности населения»).

В основу прогнозной оценки трудовых ресурсов положены расчеты прогнозной численности населения района в трудоспособном возрасте, составляющих основную часть трудовых ресурсов.

В соответствии с выполненными в работе прогнозными расчетами  численность населения в трудоспособном возрасте городского округа города-курорта Кисловодска по трем вариантам может составить:

по инерционному варианту прогноза: 83,9 тыс. человек – в 2015 г.; 76,5 тыс. человек – в 2033 г.;

по среднему варианту прогноза: 84,3 тыс. человек – в 2015 г.;
84,9 тыс. человек – в 2033 г.;

по целевому варианту прогноза: 84,3 тыс. человек – в 2015 г.; 86,1 тыс. человек – в 2033 г.

Расчеты показали, что предусматриваемая в целевом и среднем вариантах прогноза стимулирующая демографическая и миграционная политика будет способствовать росту численности трудоспособного населения.

Реализация намеченной социально-экономической стратегии развития города-курорта Кисловодска, направленная на создание конкурентоспособного субкластера туристско-рекреационного типа, предусматривает увеличение коечной емкости санаторно-курортного комплекса с 11,0 до 15,0 тыс. мест, а также принципиальное повышение качественного уровня санаторно-курортного и туристического обслуживания. Все это повлечет за собой создание большого числа новых рабочих мест (особенно в курортно-рекреационной деятельности), а следовательно – возникнет значительная потребность в специально подготовленных высококвалифицированных  трудовых ресурсах.

Следовательно, занятость только в санаторно-курортном комплексе города-курорта уже к 2020 году может составить ориентировочно от 45 до 90 тыс. человек. Такой уровень занятости не сможет быть обеспечен собственными демографическими ресурсами городского округа. Потребность в трудовых ресурсах города может быть удовлетворена за счет трудовой маятниковой миграции населения, проживающего в других муниципальных образованиях региона КМВ.

Таким образом, на расчетный срок трудовые ресурсы не будут являться ограничивающим фактором развития территории города-курорта Кисловодска только при оптимальном сочетании эффективной демографической, миграционной и градостроительной политики.

# 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

Современная экономическая база города-курорта Кисловодск специализируется на предоставлении платных услуг, прежде всего, курортно-рекреационного характера. Это обусловлено наличием здесь уникальных и богатейших природных бальнеологических ресурсов.

Город-курорт Кисловодск – всемирно известный старейший бальнеологический курорт России. Он занимает лидирующее положение в туристско-рекреационной сфере среди городов Кавказских Минеральных Вод, принимая на отдых и лечение около 40 процентов от числа всех отдыхающих в регионе КМВ.

Промышленность также является важной составляющей экономической базы города.

Промышленный комплекс городского округа города-курорта Кисловодск представлен обрабатывающими производствами и предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. В структуре промышленного производства городского округа доминируют обрабатывающие производства.

Перспективы развития экономической базы городского округа города-курорта Кисловодск в настоящем Проекте базируются на предложениях программных и прогнозных документов регионального и муниципального уровней, а также градостроительных документов, действующих на территории округа на момент разработки Генерального плана.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на период до 2020 года ключевой точкой роста экономической базы города является туристско-рекреационная сфера, а стратегическим направлением перспективного развития – укрепление позиций города как ведущего отечественного курорта и места проведения деловых встреч и форумов федерального и регионального масштаба, что обеспечит приток государственных и частных инвестиций в его экономику.

Усиление статуса Кисловодска как федерального курорта и использование его потенциала будет способствовать решению приоритетной государственной задачи – снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В основу проектных предложений Генерального плана городского округа города-курорта Кисловодск положены прогнозные параметры в соответствии с инвестиционным сценарием социально-экономического развития города, который предполагает технологическую модернизацию существующих санаторно-курортных учреждений, предприятий туриндустрии и индустрии развлечений, а также реализацию новых инвестиционных проектов в санаторно-курортной и туристской сферах и в области сохранения благоприятной экологической ситуации.

В инвестиционном сценарии приоритетным направлением развития экономической базы города-курорта определено создание конкурентоспособного субкластера туристско-рекреационного типа  как динамичной и конкурентной сети близко локализованных учреждений и предприятий, встраивающихся в единую воспроизводственную цепочку в целях капитализации всей собственности.

Развитие промышленного комплекса города в проектируемом периоде будет ориентироваться на потребности курортно-рекреационной сферы.

## 6.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность городского округа города-курорта Кисловодск представлена обрабатывающими производствами и предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. В 2009 г. крупными и средними промышленными предприятиями было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму
3749,6 млн. рублей.

В структуре промышленного производства доминируют обрабатывающие производства (59,5% – в 2009 г.) – см. Таблицу 1, а в обрабатывающих производствах значительно преобладает производство пищевых продуктов (порядка 90%).

Таблица 1

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(по крупным и средним предприятиям)

| Виды экономической деятельности | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленными предприятиями в действующих ценах - всего | 4285,9 | 100,0 | 3749,6 | 100,0 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | 2967,4 | 69,2 | 2231,8 | 59,5 |
| из них: |  |  |  |  |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 2354,9 | 54,9 | 2006,9 | 53,5 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 0,3 | 0,0 | 2,5 | 0,1 |
| производство машин и оборудования | 397,0 | 9,3 | 24,4 | 0,6 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 36,5 | 0,9 | 23,7 | 0,6 |
| другие производства | 178,7 | 4,2 | 174,3 | 4,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1318,5 | 30,8 | 1517,8 | 40,5 |

Основу промышленности города в настоящее время составляют  предприятия пищевой, мукомольно-крупяной и мебельной промышленности.

Перечень и характеристика основных предприятий города-курорта Кисловодска представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА |
| --- |
| Наименование предприятий, отраслевая принадлежность | Адрес | Основные виды выпускаемой продукции | Численность работающих на 01.01.2010, человек | Объем производства (2009 г.), млн. рублей |
| ОАО «Хлебомакаронный комбинат» (производство пищевых продуктов) | г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 2 | хлеб и хлебобулочные изделия | 191 | 138,2 |
| ОАО «Нарзан», (производство пищевых продуктов) | г. Кисловодск, ул. Кирова, 43 | минеральная вода | 258 | 981,3 |
| ЗАО «Байсад», (производство пищевых продуктов) | г. Кисловодск, ул. Промышленная, 24 | колбасные изделия, макаронные изделия, мука, майонез, печенье | 158 | 854,0 |
| ЗАО «Бештау», (производство мебели) | г. Кисловодск, ул. Промышленная, 14 | мебель | 259 | 160,5 |
| Завод «Кисловодскминрозлив», (производство пищевых продуктов) | г. Кисловодск, ул. Промышленная, 12 а | минеральная вода | 34 | 33,8 |
| ООО «Кисловодское ПП «Универсал», (производство готовых металлических изделий) | г. Кисловодск, ул. Есенина, 16 | металлические изделия, упаковка из легких металлов | 54 | 10,6 |

Сувенирная промышленность города представлена преимущественно малыми предприятиями фарфорофаянсовой промышленности, потенциал которых используется недостаточно эффективно.

Малое и среднее предпринимательство Кисловодска – один из важнейших секторов экономики города-курорта – охватывает такие отрасли, как производство потребительских товаров (сувенирные изделия, обувь, мебель, хлеб, кондитерские изделия и др.), а также - строительство, торговля, общественное питание, оказание бытовых услуг. В настоящее время малое и среднее предпринимательство в городском округе активно развивается.

Промышленная зона в городском округе располагается на трех участках: в северной части города – на левом берегу реки Подкумок, в восточной части и в центральной части – вдоль полосы отвода под железную дорогу. Однако некоторые промышленые предприятия размещены непосредственно среди кварталов жилой застройки, что противоречит основной специализации города-курорта и ухудшает его экологическую ситуацию.

В проектируемом периоде приоритетными направлениями развития промышленности городского округа являются:

- пищевая промышленность;

- производство сувениров и туристической символики;

- полиграфия;

- швейное производство.

Также представляется целесообразным рекомендовать развитие в городе косметической фармакологии на базе применения природных целебных вод и грязей (по аналогии с соответствующей косметической промышленностью, выпускающей кремы, пасты, гели и проч. на основе использования бальнеологических ресурсов Мертвого моря).

По данным Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на период до 2020 года  на территории городского округа планируются для реализации два инвестиционных проекта, направленных на развитие промышленного производства:

- Проект «Кисловодская солнечная электростанция», который предполагает строительство первой в России экспериментальной опытно-промышленной модульной солнечной электростанции суммарной пиковой мощностью 12,3 МВт с прямым преобразованием солнечного излучения в электрическую и тепловую энергию. Реализация проекта будет способствовать снижению тарифов на электроэнергию и, как следствие, удешевление производимых в городе товаров и услуг; улучшению экологической обстановки и энергосбережению. Инициатор проекта – ООО «Сфинкс-9». Предполагаемая стоимость проекта – 3,15 млрд рублей.

- Проект «Бизнес-инкубатор «Новое поколение» – будет способствовать развитию предпринимательства и поддержке малого бизнеса в городе. Создание бизнес-инкубатора обеспечит условия для быстрого достижения экономической самостоятельности новых предприятий, создаваемых молодежью, предоставления им производственных площадей, усилит экономический потенциал муниципалитета благодаря целенаправленной поддержке молодых предприятий и вновь образованных фирм, а также малого и среднего бизнеса в целом, будет способствовать созданию новых рабочих мест, а также привлечению и сохранению в городе потенциала молодых специалистов.

Развитие малого и среднего предпринимательства (в т.ч. и в производственной сфере) является одним из приоритетных направлений в формировании эффективной экономической базы города. Оно способствует решению социальных проблем, обеспечивая занятость населения и поступление налоговых платежей в местный бюджет.

В перспективе также целесообразно предусмотреть реконструкцию существующих промышленных предприятий и внедрение технологических процессов, исключающих загрязнение окружающей городской среды, осуществить передислокацию предприятий, расположенных на селитебных территориях и не связанных с обслуживанием курорта, а также запретить все виды нового промышленного строительства, не связанного с удовлетворением потребностей курортно-рекреационного комплекса города.

# 7. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

Состояние курортно-рекреационной базы города

Природно-ресурсный потенциал. Кисловодск - один из наиболее крупных и популярных бальнеологических курортов России. Исключительные по своей ценности целебные свойства местных минеральных источников, благоприятные микроклиматические условия (см. Раздел «Природные условия») определяют федеральное значение курорта. По своему профилю Кисловодский курорт является бальнеологическим и питьевым.

Сохраняются основные предпосылки определившие значение Кисловодского курорта в системе рекреационных учреждений России. Прежде всего, это его основной лечебный фактор - минеральные воды типа «Нарзан», используемые для бальнеологического лечения, питья и розлива в бутылки.

Основу природно-лечебного потенциала города-курорта Кисловодска составляют минеральные воды, которые и обусловили его развитие как одного из основных в России бальнеологических курортов.

Гидроминеральная база города-курорта представлена Кисловодскими месторождениями минеральных углекислых вод с участками Центральным, Ольховским, Березовским, Подкумским. На территории города Кисловодска располагается 8 эксплуатационных и 56 наблюдательных скважин. По результатам последней оценки эксплуатационных запасов минеральных вод Кисловодского курорта общие запасы минеральных вод составляют 2034 м3/сутки. Резервом для Кисловодского курорта можно рассматривать углекислые гидрокарбонатно-хлоридные магниево-кальциево-натриевые воды Кумского месторождения Карачаево-Черкесской Республики (в 45 км к западу от Кисловодска в долине р. Кумы), запасы которых оцениваются в 1335 м3/сутки.

В настоящее время используется чуть более 1000 м3/сутки, т.е. около 50% общих запасов минеральных вод Кисловодского курорта. Наряду с минеральными водами на курорте Кисловодска применяется для лечения иловая сульфидная грязь Тамбуканского озера. На Кисловодском курорте ежегодно используется более 10 тонн Тамбуканской грязи.

Возможный отбор минеральной воды для ванн всегда выступал лимитирующим фактором определения емкости курорта. В качестве резерва для бальнеолечения могут рассматриваться минеральные воды Ольховского и Подкумского участков Кисловодского месторождения.

Важнейшей предпосылкой дальнейшего функционирования Кисловодского курорта является сложившийся санаторно-курортный комплекс, располагающий мощной сетью санаториев и пансионатов с лечением, бальнеофизиотерапевтическим отделением, культурно-зрелищными объектами. Природно-ресурсный потенциал территории позволяет осуществлять в Кисловодске комплексное лечение – грязелечение и климатолечение,  водолечение в сочетании с физико-и механотерапией.

Отдыхающие на Кисловодском курорте  получают непосредственное лечение в санаториях и пансионатах, а также в учреждениях бальнеофизиотерапевтического отделения (БФО), и поликлинического объединения, набор которых определяется специализацией курорта и включает следующие компоненты: водолечебница, грязелечебница, Главные и Нарзанные ванны, лечебный плавательный бассейн, ингаляторий с электролечебницей, питьевые источники (галереи и бюветы).

Курортная зона города располагается на наиболее благоприятных в климатическом отношении территориях Кисловодска, находящихся под прикрытием отрогов Джинальского хребта. Это районы Ребровой и Васюковой балок, г. Пикет, ул. им. Ярошенко, Бакунина, Шаумяна, юго-восточная часть города. Большая часть общекурортных лечебных учреждений сконцентрирована в исторически сложившимся центре города к западу от железной дороги.

Курортный район ограничен с севера, запада,  и юга жилой застройкой, с юга и юго-востока к территории  к курортной зоне примыкает курортный парк.

Особого внимания в курортной зоне заслуживает лечебный парк, раскинувшийся к юго-востоку от курортной зоны по склонам гор, площадь лечебного парка курортной зоны г. Кисловодска: около 945 га. (По материалам генерального плана 1994 г. территория парка составляла 1350 г.), который в 1988 году объявлен памятником садово-паркового искусства краевого значения. Парк является замечательным местом климатолечения и отдыха. По его территории проложены терренкуры общей площадью Общая протяженность терренкуров лечебного парка: около 37  км, тогда как ранее их протяженность составляла 90 км. Парк включает маршруты различной степени сложности, цветники, оранжереи, питомники. Значительная часть санаторно-курортных объектов примыкает своими территориями к парку. Кисловодский курортно-лечебный парк располагает особенно благоприятными условиями (живописный ландшафт, сложность рельефа, значительный перепад высот и др.) для терренкуролечения, ландшафтотерапии, аэрофитотерапии, климатотерапии.

Перспективы развития Кисловодского курорта определяются прежде всего запасами минеральных вод, территориальными и трудовыми ресурсами, а также в настоящее время в новых экономических условиях повышается спрос на высококачественные рекреационные услуги, отсюда возникает необходимость  реконструкции санаториев с повышением их комфортности  при сокращении коечной вместимости, рекомендуемые нормы при этом составляют 150  м2 на 1 отдыхающего. Однако анализ существующей сети санаторно-курортных учреждений показывает, что земельные участки ряда санаториев и пансионатов с лечением не соответствуют рекомендуемым нормам. Ряд санаториев занимает небольшие земельные участки. Обеспеченность земельными участками в среднем по курорту – 142 м2/место; по санаториям объединения «Кисловодсккурорт» - 127 м2/место; по ведомственным санаториям – 166 м2/место.

Территориальные ресурсы в пределах существующих курортных территорий района почти полностью исчерпаны. Резервными территориями для возможного курортного освоения рассматриваются районы юго-восточной частей города.

Санаторно-курортный комплекс. В городе-курорте Кисловодске функционирует 39 санаторных комплексов, 12 пансионатов, 26 гостиничных комплексов общей емкостью 12,5 тыс. мест. Характеристика современной санаторной сети курорта приводится в таблице 1.

Большая часть санаториев Кисловодского курорта размещена в новых или реконструированных корпусах, однако ряд санаториев, построенных в довоенный и даже в дореволюционный период, требует капитального ремонта и реконструкции.

Численность пролечившихся организованно в санаториях и пансионатах городского округа за год:

- 2009 г. - 221909 чел.;

- 2010 г. – 219835 чел.

Оценочные данные численности, пролечившихся по курсовкам и неорганизованно отдохнувших в городском округе города-курорта Кисловодска (за год):

- 2005 г. - 20000 чел.;

- 2008 г.  - 25000 чел.;

- 2009 г. - 25000 чел.

Количество отдыхающих (санатории, гостиницы, пансионаты, клиники) за 2009 год – 246909 чел., 98,6% к соответствующему периоду прошлого года (недостаточный рост объясняется тем, что санаторий «Заря» в 2009 году закрыт на реконструкцию), в том числе детей – 26317 чел. и соответственно 89,8% к прошлому году.

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА ЗА 2008-2009 ГГ.

|  | Тысяч койко-дней | Отдыхающие, чел. | Доходы, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2008 | % | 2009 | 2008 | % | 2009 | 2008 | % |
| Ведомствен-ные санатории | 2109,0 | 2212,3 | 95,3 | 146827 | 148779 | 98,4 | 3277,5 | 3113,6 | 105,3 |
| Санатории ФНПР | 812,0 | 851,1 | 95,4 | 46549 | 47312 | 98,4 | 664,7 | 689,6 | 96,4 |
| Всего по курорту | 2921,0 | 3063,4 | 95,4 | 246909 | 196091 | 96,8 | 3942,2 | 3803,1 | 103,7 |

Коэффициент загрузки санаторно-курортного комплекса города-курорта Кисловодска за 2008 год составил 114,5% и превышает аналогичные показатели других городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Таблица 2

ЗАГРУЗКА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ БАЗЫ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЗА 2008 ГОД ПО ГОРОДАМ

| Город | Коэффициент загрузки санаторно-лечебных комплексов |
| --- | --- |
| Ессентуки | 107,9 |
| Железноводск | 110,7 |
| Кисловодск | 114,5 |
| Пятигорск | 112,4 |
| Минеральные Воды | 101,9 |

Отмечается рост количества отдыхающих в санаторно-курортном комплексе города. В 2009 году по сравнению с 1997 годом количество отдыхающих выросло почти в 3 раза. Ориентировочная численность отдыхающих значительно увеличивается в летние месяцы. Это создает дополнительную нагрузку на запасы минеральной воды, усугубляет достаточно острую ситуацию, сложившуюся в городе с питьевой водой, ложится дополнительным бременем на учреждения лечебного и культурно-бытового обслуживания, на систему транспорта.

Безусловно, нельзя недооценивать косвенный мультипликативный эффект от функционирования санаторно-курортного комплекса, оказываемый на другие отрасли экономики города и пополнение местного бюджета. Тем не менее, это значение является крайне низким, учитывая, что в городе Кисловодске количество занятых в санаторно-курортной отрасли составляет 22,1%. Численность обслуживающего персонала санаторных учреждений на 01.01.2010 – всего: около 12000 человек.

В городе-курорте Кисловодске функционирует 26 гостиничных комплексов. Однако уровень их наполняемости остается недостаточным, а удельный вес в доходах местного бюджета составляет менее 0,5%. Ключевыми факторами, ограничивающими развитие туристского потенциала города-курорта Кисловодска, являются отсутствие инфраструктуры для развития разных видов туризма и индустрии досуга и сервиса, недостаточное внимание местных туроператоров к городским туристским объектам, слабая маркетинговая политика по продвижению туристского продукта города. Как следствие, природный и историко-культурный потенциал города используется неэффективно.

Культурно-развлекательный комплекс. В Кисловодском выставочном комплексе проводятся фестивали, художественные экспозиции, выставки прикладного искусства и многое другое. В торгово-выставочном комплексе «Кавказ», который в настоящий момент является крупнейшим выставочным центром Ставропольского края (общая площадь составляет 5,8 тыс. кв. м), проводятся региональные форумы,  всероссийские фестивали, специализированные выставки.

В санатории «Долина нарзанов» построен небольшой аквапарк, имеющий водные аттракционы "Тобогган", "Камикадзе", "Гейзер", водопад-каскад, детский бассейн с аттракционом "Ласточкин хвост". Аквапарк открыт не только для отдыхающих в "Долине нарзанов", но и для гостей. Однако масштабы аквапарка очень невелики для крупного курорта. Другой его недостаток – отсутствие крытой всесезонной части.

Следует отметить следующие рекомендуемые объекты посещения:

- Развлекательный комплекс «Аура»;

- Развлекательный комплекс «Малибу»;

- Развлекательный комплекс «Виктория»;

- Развлекательный комплекс «Крым»;

- Кинотеатр «Союз»;

- Государственная Филармония на Кавказских Минеральных водах;

- «Кисловодский  цирк»;

- «Кисловодский дельфинарий».

Музеи:

- Литературно-музыкательный музей «Дача Шаляпина»;

- «Мемориальный музей- усадьба художника Н. А. Ярошенко;

- «Кисловодский Историко-краеведческий музей Крепость»;

- Театр-музей «Благодать»;

- Сеть объектов питания разного типа и уровня.

8. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Историческая справка. В истории развития застройки Кисловодска четко прослеживается несколько этапов. Не считая раннего из них, когда возводилось земляное укрепление и зарождалось поселение, от которого не сохранилось строений, можно выделить главные:

- 1820-е годы. Начало планомерного развития поселения-слободы.

- 1898-1840-1850 г. Возведение крепости и Нарзанной галереи. Развитие района Березовой балки.

- 1898-начало  20 века. Дачное и гостиничное строительство. Новый район - Ребровая балка.

- 1920-1930 г. Первые санатории и бальнеологические сооружения.

- Послевоенный период. Превращение города в одну из главных здравниц страны.

Несмотря на значительные утраты ценнейших элементов исторической застройки, в Кисловодске сохранились памятники всех главных этапов его развития. Вместе с фрагментами рядовой исторической застройки они составляют необходимый элемент структуры города. Исследователи отмечают, что проблема взаимосвязи старого и нового в современной городской среде существует не только в плоскости эстетической, но и прежде всего общекультурной. Для города-курорта Кисловодска сохранение наследия прошлого представляется вопросом исключительной важности.

Историко-культурный потенциал. Богатая история Кисловодска тесно связана с основными вехами исторической судьбы России, начиная уже с предзолотоордынского периода. Основание города связано с признанием Кавминвод лечебной местностью государственного значения в 1803 г. Уже в 20-30-е гг. XIX в. Кисловодск посещался крупнейшими представителями российской культуры: А.С. Пушкиным, М.И. Глинкой, М.Ю. Лермонтовым, Д. Давыдовым, А.А. Бестужевым-Марлинским и другими. Пребывание на курорте обогатило их творчество. Они, в свою очередь, заложили основы особой историко-культурной специфики Кисловодска, воспели Нарзан и курорт в своем творчестве, содействовали приданию им романтического смысла в сознании россиян. Тесно связали свою судьбу с курортом: поэт Д.П. Ознобишин, писатель И.Л. Леонтьев (Щеглов), художник Н.А. Ярошенко, исторический романист Д.Л. Мордовцев.

Отличительной особенностью города-курорта является его культурная составляющая, представляющая собой целый культурно-развлекательный комплекс, состоящий из Государственной филармонии, Зала органной музыки, Музея "Дача Ф.И.Шаляпина", Музея им. Ярошенко, Кисловодской крепости (единственная сохранившаяся русская крепость на Северном Кавказе), Выставочного центра «Кавказ», Дворца культуры, цирка и др.

Большой популярностью у отдыхающих пользуется концертная деятельность (концерты органной музыки, фортепьянные концерты, спектакли в театре оперетты), проводимые несколько раз в месяц, а также гастроли цирковых артистов с мировым именем.

Историко-культурный каркас города имеет достаточно локализованную  структуру, основными элементами которой является историческая планировка центральной части города – сохранившиеся объекты культурного наследия, сосредоточенными в пределах улиц Коминтерна, К. Маркса, Курортный бульвар, пр. Мира, пер. Крепостной, ул. Ярошенко, Кольцова, пер. Яновского, ул. Красноармейская, пр. Первомайский и др. Среди объектов культурного наследия, 15 имеют статус Памятников Федерального значения, из них 6 объектов являются памятниками монументального зодчества, 9 – памятниками архитектуры и градостроительства.

Охранные зоны объектов культурного наследия. Особого внимания требует реконструкция кварталов исторической части города. Особенности градостроительного развития исторического центра города определяются его общественно-значимой ролью как комплексного памятника градостроительного искусства.

В генеральном плане учтены предложения по охранному зонированию «Проекта зон охраны памятников истории и культуры», разработанные  институтом  «Спецпроектреставрация»  (г. Москва) в 1980 году, а также решение Совета города Кисловодска «О проекте зон охраны памятников истории и культуры г. Кисловодска» от 26 апреля 2000 г. №67-5.

В составе генерального плана выделяются следующие охранные зоны:

Групповая охранная зона - 1

- район исторического центра;

- курортный район;

- район парка (Нижний парк).

Улица Коминтерна, К. Маркса, Курортный бульвар, пр. Мира, пер. Крепостной, ул. Ярошенко, Кольцова, пер. Яновского, ул. Красноармейская, пр. Первомайский, Реброва Балка - пр. Ленина, сан. им. Орджоникидзе, ул. С. Перовской, Вокзальная, Семашко, Герцена, пер. Бородинский, пр. Дзержинского, ул. Володарского,  Каскадная лестница, Нижний парк.

Групповая охранная зона - 2

Ул. Урицкого, Стопани, Желябова, ул. К. Цеткин, Хмельницкого.

Групповая охранная зона - 3

Ул. Авиации, ул. Чкалова (бывший санаторий им. «Шаумяна»).

Охранная зона - 4

Ул. Ермолова, пер. Саперный, пр. Мира.

Групповая охранная зона - 5

Ул. Чкалова, ул. Куйбышева, Горького, (район старой горбольницы).

Охранная зона - 6

Ул. Профинтерна, Курортный парк, (Комплекс санатория «Эльбрус»).

Охранная зона - 7

Пр. Дзержинского, ул. Пятигорская, ручей Соленый, (Комплекс сан. «Москва»).

Охранная зона - 8

Ул. Чкалова 67, Художественная школа.

Охранная зона - 9

Ул. Шаумяна, 33, пансионат Казачья горка.

Охранная зона - 10

Ул. Лермонтова, 33, Жилой дом.

Охранная  зона - 11

Ул. Кирова, 3; (источник нарзана «Желябовский»).

В пределах объединенной охранной зоны возведение и реконструкция любых объектов строительства регламентируется режимами, определенными Проектом охранных зон объектов культурного наследия, который разрабатывается и утверждается в порядке установленном Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Вместе с тем исторический центр должен расти и развиваться, как неотъемлемая территория города Кисловодска, совершенствоваться в благоустройстве и обслуживании населения.

Историко-культурные комплексы. В городе Кисловодске на государственной охране находится три историко-культурных комплекса.

1. Лермонтовский  заповедный квартал

Ул. Коминтерна, ул. Карла Маркса, Курортный бульвар.

2. Гостинично-курортный комплекс исторического центра города

Курортный бульвар (Тополевая аллея). Рубежи: ул. Вокзальная, ул. К. Маркса, Коминтерна, пр. Мира, р. Ольховка.

3. Курортный лечебный парк

Ул. Коминтерна, Курортный Бульвар, ул. Герцена, сан. Орджоникидзе, сан. Пикет, горы: Малое и Большое Седло.

Лермонтовский заповедный квартал. В 1973 г. было решено увековечить память великого русского поэта М.Ю. Лермонтова созданием Государственного Лермонтовского заповедника на Каваказских Минеральных Водах, в состав которого  включены заповедные места в Кисловодске, включая Лермонтовский заповедный квартал наряду с кисловодской крепостью, Кольцо-горой, и Лермонтовской скалой. К сожалению, многое утрачено и восстановить их будет очень трудно.

Границы «Лермонтовского заповедного квартала» проходят вдоль памятника федерального значения «Нарзанная галерея», захватывает часть парка  со зданием Курортной выставки, Лермонтовской площадки. Далее линия отвода проходит по крутому склону Крестовой горы до дома Сафонова, пересекает улицу Коминтерна до ул. К. Маркса. Проходит вдоль улицы К. Маркса, включая дома № 2,4,6,8. Своеобразным планировочным центром заповедной Лермонтовской зоны является улица Коминтерна, начиная у Голицинского спуска (ул. К. Маркса) и кончая Домом Сафонова. Мемориальный Лермонтовский квартал является наиболее интересным в историческом отношении участком города.

Курортный лечебный парк. Исторически обширный курортный парк Кисловодска сложился из трех структурных частей, различающихся по времени создания, расположению, рельефу местности, характеру и стилю насаждений: Нижний (Старый), Верхний (Новый) и Горный парки. Нижний парк является самой старой, первоначальной частью нынешнего паркового комплекса. Он занимает ныне пространство около 15 га. Нижний парк начинается от источника Нарзана в галерее, затем тянется вдоль тенистой долины горной речки Ольховки вверх по ее течению до Зеркального пруда, и чуть южнее до изгиба реки с обрывистыми берегами с подъемом на возвышенную площадку, между Крестовой и Сосновой (Романовской, раньше — Тупой) горками.

В нижней части парка и сегодня немало уютных привлекательных уголков и объектов. Многие из дореволюционных парковых элементов и объектов сохраняются в несколько измененном виде и сейчас. Старинный уникальный памятник ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства - Нижний парк, уверенно приближается к двухсотлетнему рубежу своей истории.

Объекты культурного наследия федерального значения (полный перечень объектов культурного наследия см. в Приложении).

Памятники монументального зодчества

- Место захоронения Ф. А. Цандера,

- Место захоронения Н. А. Ярошенко,

- Барельеф В. И. Ленина,

- Памятник Г.К. Орджоникидзе,

- Памятник  М. Горькому,

- Памятник Н. А. Ярошенко.

Памятники архитектуры и градостроительства

1. Курзал железной дороги

Каждый, впервые приезжающий в Кисловодск, выходя с вокзала, невольно обращает внимание на величественное здание роскошной архитектуры, окруженное мощной подпорной стеной. Подобно средневековому замку, оно царит над городом. Его светлые купола видны из разных уголков Кисловодска и являются весьма приметным ориентиром.

В единый архитектурно-ландшафтный ансамбль зданий Курзала входили цветники, Музыкальная раковина, танцплощадка и летняя эстрада, летняя веранда с навесом для ресторана, а также большой детский парк, к которому вел северный ажурный мостик. В 1909 г. был сооружен южный ажурный мостик, который соединил Курзал с небольшим парком на склоне Крестовой горы.

В Курзале проходили концерты, оперные и драматические спектакли с участием известных артистов и музыкантов России и Европы. На его сцене выступали: В. Ф. Комиссаржевская, М. Г. Савина, Ю. М.Юрьев, К. А.Варламов, В. И.Качалов, Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, И. В. Тартаков, Дм. Смирнов, А. В. Нежданова, Н. А.Обухова, Н. В. Плевицкая, Вяльцева, Варя Панина, Пронская, Е. Гельцер, М. М. Фокин, Адамо Дидур, Ян Слезак, Маттиа Баттистини и многие другие. Симфонический оркестр Курзала насчитывал 80 человек. Им дирижировали И. Глазунов, Л. П. Штейнберг, М. М. Ипполитов-Иванов, В. И. Сафонов и другие. Кисловодский зодчий Э. Б. Ходжаев, хорошо игравший па флейте, слыл большим любителем и знатоком симфонической музыки и с конца XIX века состоял музыкальным рецензентом Курзала.

2. Комплекс главных нарзанных ванн

На месте нынешней Нарзанной галереи (ул.Коминтерна, 2) с незапамятных времен находились первые нарзанные ванны в виде ям, которые наполнялись проточной водой из бассейна Нарзана.

На перспективном плане Кислых Вод октября 1840 г. были указаны как существующие постройки близ источника Нарзана, так и предлолагаемые, на которые были составлены отдельные проекты зодчим Джузеппе Бернардацци, одобренные императором Николаем I в октябре 1837 г. На этом плане абрис предполагаемого капитального каменного сооружения при нарзане в форме «ключа», которое включает в себя большое полукруглое в плане здание для разводных ванн с полукруглым внутренним двориком, а также протяженную галерею и круглую ротонду над источником Нарзана.

Кроме этого, западнее этого здания были предположено построить две большие холодные купальни Нарзана со стеклянными фонарями вместо крыш, объединенные галереей. Лишь в начале 1846 г. на КМВ появился приглашенный новым кавказским наместником князем М. С. Воронцовым зодчий Самуил Уптон, которому было суждено воплотить в жизнь проект, о котором так долго грезили зодчие Бернардацци. Правда, Уптон, сохраняя общую идею, несколько изменил их проект и применил для украшения романтический стиль — английскую готику, которая так нравилась князю Воронцову. Строительство грандиозного каменного здания с ваннами, галереей и павильоном над колодцем Нарзана началось в сентябре 1848 г., а закладка здания была произведена 5 ноября 1849 года.

Сооружение здания так называемой Нарзанной галереи, которая своим видом напоминала средневековое аббатство, длилось целое десятилетие. Лишь в сезон 1858 г. было отделано несколько ванн мужского отделения, в которых больные стали принимать подогретые и цельные ванны с большими удобствами.

К южному концу галереи примыкал восточный павильон, в котором в июле 1863 года по инициативе доктора С. А. Смирнова была открыта газовая комната для лечения углекислым газом Нарзана в виде «цельных и местных мани, местного душа (струя газа) и посредством вдыхания», по примеру заграничных курортов. Газ поступал в комнату по цинковым трубам из газоприемника, вроде призматического колокола, погруженного краями в воду северной части колодца Нарзана. На фотографиях 1880 годов виден газоприемник и труба, ведущая в газовую комнату, над которой позднее появилась соответствующая табличка.

Осенью 1882г. по приглашению начальника Терской Области генерала Свистунова на КМВ работал известный французский инженер Леон Дрю, который составил общий проект переустройства КМВ, где давал рекомендации по рациональному устройству курортов. В числе 56 проектов Леона Дрю было и два проекта капитального переустройства Нарзанных ванн.

В 1886 г. во время капитального ремонта всего здания Нарзанной галереи под руководством архитектора К. И. Кодрунцева старые каменные и цинковые ванны были заменены кафельными, обновлены трубы и нагреватели, устроен общий женский бассейн и увеличено число ванн.

В 1893 г. к ванному отделению добавили еще 5 ванных комнат, и с тех пор к Нарзанной галерее была 21 ванна в северной части здания. В конце 1890-х годов старые самовары были заменены на паровые нагреватели воды.

После постройки Новых Нарзанных ванн на Тополевой аллее по проекту А. Н. Клепенина старые ванны были постепенно упразднены. Бывшие ванные помещения использовались Управлением Вод под различные цели или сдавались в аренду частным лицам. Позднее залы бывших больших бассейнов заняла Курортная библиотека.

28 января 1918 г. в здании открылся народный университет, в котором преподаватели местных гимназий читали научно-популярные лекции для населения. Он существовал до 1920 г. В разгар Гражданской войны, 8-9 июня 1918 г., каменное двухэтажное здание превратилось в крепость, в которой отряд самообороны из членов кисловодского Совдепа (во главе с председателем Л. И. Тюленевым отчаянно защищался от налета казачьего отряда полковника А. Г. Шкуро, неожиданно захватившего город.

С 1920-х годов на верхнем этаже северной части Нарзанной галереи расположилась Курортная библиотека, а на нижнем действовали лечебные заведения (мужские и женские ванны на 28 кабин). В 1947 г. был произведен капитальный ремонт ванного здания Нарзанной галереи, при которой из здания было полностью удалено устаревшее оборудование ванн. Курортная библиотека заняла помещения первого этажа, а на втором открылась постоянная выставка «Жизнь Серго Орджоникидзе». Ныне отделы Курортной библиотеки занимают почти все здание бывших ванн. В 1974 году Постановлением СМ РСФСР № 624  Галерея нарзанная утверждена как памятник архитектуры.

3. Ансамбль зданий санатория им. Орджоникидзе

Территория санатория представляет собой красивый, хорошо ухоженный парк площадью 30 га, прогулочные  дорожки санатория переходят в курортные маршруты терренкура.

Он построен в 1938 году по проекту архитекторов М.И.Гинзбурга и Е.м.Попова. При оформлении входа на территорию санатория со стороны Ребровой балки архитектором И.И. Леонидовым были удачно использованы особенности местного ландшафта. В создании уникальных интерьеров принимала участие мастерская художника В.А.Фаворского. Санаторий принадлежал Министерству нефтяной промышленности СССР. В 1963 году он был объединен с санаторием «Горные вершины». Здравница награждена орденом «Знак Почета».

4. Кисловодская крепость – ансамбль

Сохранившиеся части крепости находятся в старом центре города возле Свято-Никольского собора (Крепостной пер., д.3), в 400-450 метрах к юго-западу от Нарзанной галереи, на возвышенности над кисловодским санаторием «Жемчужина Кавказа» у пансионата «Крепость». Со строительства крепости в 1803 г. (архитектор С.И. Уптон) начинается история Кисловодска, о чем свидетельствует, в частности, мемориальный знак у ее ворот.

Еще в 1964 г. крепостная башня была отремонтирована и передана под создаваемый городской народный краеведческий музей. Он был открыт 9 мая 1965 г. С 1971 по 1997 гг. музей являлся филиалом Ставропольского государственного краеведческого музея им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Большая часть сохранившихся крепостных строений отреставрирована и занята под экспозиции и фонды одного из крупнейших и интересных музеев Кавминвод и Ставропольского края. Музей обладает многотысячными коллекциями материалов по истории города и региона, в том числе и о развитии старой архитектуры Кисловодска.

5. Дом Реброва

В глубине двора дома №3 по ул. Коминтерна находятся части деревянного сруба старинного дома, на основании которых планируется восстановить в первоначальном виде так называемый «Дом княжны Мери», описанный в повести М.Ю. Лермонтова. Возвышенность из железистого травертина с ровной поверхностью у подошвы большой горы на тогдашнем берегу Ольховки, восточнее Нарзана, удобную для разбития лагеря, отметил академик П. С. Паллас, посетивший эти места в 1793 г. Проекты дома и флигелей были составлены архитектором Джузеппе Бернардацци осенью 1823 г.

6. Ансамбль музея «Дача Шаляпина»

Поблизости от железнодорожного вокзала, немного восточнее привокзальной площади, находится примечательное здание дачи с причудливыми башенками. В 1982 г. по инициативе местной организации ВООПИК городские власти приняли решение о восстановлении исторической дачи для создания музея Ф. И. Шаляпина.

В 1986-1989 гг. была произведена реставрация здания под литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина», который в 1988 г. получил статус историко-культурного музея. В январе 1998 г. он стал называться литературно-музыкальным музеем «Дача Шаляпина».

7. Особняк Н.Н. Семенова

Особняк Ацатурова (ныне – лечебный корпус санатория «Красный Октябрь»). Ул. Володарского, 2. Особняк, построенный известным русским архитектором Н.Н. Семеновым, расположен на подъеме улицы Володарского, ведущей на Крестовую горку (она возвышается над железнодорожным вокзалом). Выразительный пример стиля модерн начала ХХ века, одна из ранних построек в Ребровой балке. Это 2-3-этажное здание, скомпонованное на косогоре, по оригинальности и живописности объемно-пространственного решения и декора – одна из самых выразительных дач дореволюционного Кисловодска.

Здесь можно видеть разные вариации сопоставления материалов: дерева и штукатурки, камня, кирпича, застекленных веранд.

8. Усадьба художника Н.А. Ярошенко

Восточнее Никольского собора, в самом начале ул. Ярошенко, за высокой каменной оградой находится живописная старинная усадьба, где помещается Кисловодский художественный музей Н. А. Ярошенко. Нижняя улица Солдатской слободы начала застраиваться в 1830-х годах. Кисловодская дача Ярошенко стала настоящим «приютом муз» и для многих известных россиян. В гостях у Ярошенко бывали известный писатель Г. И. Успенский, публицист Н. К. Михайловский. В разные годы здесь бывали В. Г. Короленко, И. Е. Репин, Ф. И.Шаляпин, Л. В. Собинов, А. И. Куинджи, Д. И. Менделеев, Н. А. Касаткин, Н. Н. Дубовской и многие другие.

В советское время бывшая усадьба Ярошенко со зданиями была передана соседнему санаторию имени В. И. Ленина, а улица стала именоваться улицей Каляева (ныне — Ярошенко). Позднее здания были отданы под городские жилища. В большом доме одно время располагалась ветеринарная лечебница. После Отечественной войны по инициативе директора местного художественного фонда Владимира Вячеславовича Секлюцкого (1907-1990) был поднят вопрос о воссоздании мемориального музея Н. А. Ярошенко. 21 октября 1959 г. правительство приняло положение о новом музее. Была произведена реставрация большого дома под руководством инженера Л. А. Пода. Музей художника Ярошенко открыл свои двери в 1962 г. Его первым директором был В. В. Секлюцкий. Спустя четверть века, в 1987 г., были отселены все жильцы из бывших гостевых и кухонных флигелей, и произведен ремонт. Музеи и усадьба стали преображаться и к 100-летию со дня смерти художника (1998 г.) стали единым целым. Ныне в фондах музея более сотни подлинных работ художника Н. А. Ярошенко, документы и письма.

Данный материал представлен на «Схеме границ территорий объектов культурного наследия».

9. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Общая характеристика жилищного фонда городского округа города-курорта Кисловодск

Общая площадь существующего жилищного фонда городского округа города-курорта Кисловодск на 01.01.2010 составила 2595,3 тыс. кв. м (по данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю).

За период 2006 – 2009 гг. общий объем жилищного фонда городского округа города-курорта Кисловодска увеличился на 388,1 тыс. кв. м или на 17,6% (см. таблицу 1).

Таблица 1

ДИНАМИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

общая площадь жилых помещений на конец года

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. к 2006 г., % | Прирост (+), снижение (-) за период 2006-2009 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кв. м | % | тыс. кв. м | % | тыс. кв. м | % | тыс. кв. м | % |  | тыс. кв. м | % |
| Ставропольский край - всего | 54614,8 | 100,0 | 55604,7 | 100,0 | 57371,4 | 100,0 | 57980,1 | 100,0 | 106,2 | 3365,3 | 6,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городская местность | 31323,6 | 57,4 | 32049,5 | 57,6 | 33345,1 | 58,1 | 33733,1 | 58,2 | 107,7 | 2409,5 | 7,7 |
| сельская местность | 23291,2 | 42,6 | 23555,2 | 42,4 | 24026,3 | 41,9 | 24247,0 | 41,8 | 104,1 | 955,8 | 4,1 |
| Городской округ города-курорта Кисловодска - всего | 2207,2 | 4,0 | 2176,7 | 3,9 | 2529,9 | 4,4 | 2595,3 | 4,5 | 117,6 | 388,1 | 17,6 |

В жилищном фонде городского округа города-курорта (как и в целом в Ставропольском крае) преобладает частный жилфонд – 94,7%, при этом почти весь частный жилфонд находится в собственности граждан (таблица 2).

Таблица 2

СТРУКТУРА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ НА КОНЕЦ 2009 Г.

%

|  | Общая площадь жилых помещений - всего | в том числе в: |
| --- | --- | --- |
|  |  | частной собственности | из нее в собственности граждан | государствен-ной собственности | муниципальной собственности | другой |
| Ставропольский край - всего | 100,0 | 96,6 | 95,2 | 1,0 | 2,0 | 0,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| городская местность | 100,0 | 95,6 | 93,7 | 1,2 | 3,0 | 0,2 |
| сельская местность | 100,0 | 97,9 | 97,4 | 1,0 | 0,6 | 0,5 |
| Городской округ города-курорта Кисловодска - всего | 100,0 | 94,7 | 89,8 | 1,0 | 3,7 | 0,5 |

Распределение общей площади жилищного фонда по зданиям различной капитальности приведено в Таблице 3.

Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО МАТЕРИАЛУ СТЕН НА КОНЕЦ 2007 Г.

|  | Общая площадь жилых помеще-ний, всего | в том числе общая площадь жилых помещений по материалу стен: |
| --- | --- | --- |
|  |  | каменных, кирпичных | панель-ных | блочных | монолит-ных | смешан-ных | деревян-ных | прочих |
| Жилищный фонд Ставропольского края - всего |
| тыс. кв. м | 55604,7 | 30240,2 | 4704,4 | 1785,8 | 15,7 | 3746,5 | 1066,9 | 14045,2 |
| % | 100,0 | 54,4 | 8,5 | 3,2 | 0,0 | 6,7 | 1,9 | 25,3 |
| Жилищный фонд городской местности |
| тыс. кв. м | 32049,5 | 18677 | 4114,9 | 1178,2 | 15,7 | 712,7 | 686,9 | 6664,1 |
| % | 100,0 | 58,3 | 12,8 | 3,7 | 0,0 | 2,2 | 2,1 | 20,8 |
| Жилищный фонд сельской местности |
| тыс. кв. м | 23555,2 | 11563,2 | 589,5 | 607,6 | - | 3033,8 | 380 | 7381,1 |
| % | 100,0 | 49,1 | 2,5 | 2,6 | - | 12,9 | 1,6 | 31,3 |
| Жилищный фонд городского округа города-курорта Кисловодска |
| тыс. кв. м | 2176,7 | 1252,3 | 486,5 | 1,5 | - | - | 34 | 402,4 |
| % | 100,0 | 57,5 | 22,4 | 0,1 | - | - | 1,6 | 18,5 |

Как показывают данные таблицы, в 2007 г., 1,6% жилищного фонда городского округа находилось в деревянных строениях, что было сравнительно ниже средних показателей по Ставропольскому краю (1,9%), а в капитальных зданиях (каменных, кирпичных, панельных и блочных) находилось 80% жилищного фонда городского округа, что было существенно выше средних показателей по Ставропольскому краю (66,1%).

Характеристика жилищного фонда городского округа по техническому состоянию приведена в таблице 4.

Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ПРОЦЕНТУ ИЗНОСА
НА КОНЕЦ 2007 Г.

|  | Общая площадь жилых помещений, всего | в том числе общая площадь жилых помещений по проценту износа |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 0 до 30% | от 31% до 65% | от 66% до 70% | свыше 70% |
| Жилищный фонд Ставропольского края - всего |
| тыс. кв. м | 55604,7 | 33185,1 | 20996,5 | 897,7 | 357,4 |
| % | 100,0 | 59,7 | 37,8 | 1,6 | 0,6 |
| Жилищный фонд в городской местности |
| тыс. кв. м | 32049,5 | 21033,1 | 10008,1 | 589,7 | 307,4 |
| % | 100,0 | 65,6 | 31,2 | 1,8 | 1,0 |
| Жилищный фонд в сельской местности |
| тыс. кв. м | 23555,2 | 12152,0 | 10988,4 | 308,0 | 50,0 |
| % | 100,0 | 51,6 | 46,6 | 1,3 | 0,2 |
| Жилищный фонд в городском округе города-курорта Кисловодска |
| тыс. кв. м | 2176,7 | 1679,4 | 346,0 | 133,0 | - |
| % | 100,0 | 77,2 | 15,9 | 6,1 | - |

Таким образом, общая площадь жилых помещений в жилых зданиях с процентом износа до 30%, которые находятся в хорошем и удовлетворительном техническом состоянии и подлежат сохранению на расчетный срок, составляла 1679,4 тыс. кв. м или 77,2% площади всего жилищного фонда городского округа. Данный показатель был существенно выше средних показателей по Ставропольскому краю (59,7%).

Общая площадь жилых помещений в жилых зданиях с процентом износа от 31 до 65% составляла 346,0 тыс. кв. м или 15,9% от всего жилищного фонда городского округа. Эти жилые здания в настоящее время находятся не вполне в удовлетворительном состоянии и в перспективе должны подлежать модернизации и частичной убыли.

Площадь ветхого жилищного фонда городского округа города-курорта Кисловодска на начало 2010 г. составляла 2,7 тыс. кв. м (0,1% от общей площади жилфонда), а площадь аварийного жилищного фонда – 24,3 тыс. кв. м (0,9% от общей площади жилфонда) – см. таблицу 5.

При этом в 2009 г. показатель удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда во всем фонде (1,0%) был сравнительно выше средних показателей по Ставропольскому краю (0,8%), но одинаковым по значению с показателями по городской местности и меньше показателей по сельской местности (0,5%).

Аварийный жилищный фонд в проектируемые периоды подлежит убыли в первую очередь.

Таблица 5

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (НА 01.01.2010)

|  | Площадь жилищ | Площадь ветхого жилищного фонда, тыс. кв. м | Площадь аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Ветхий и аварийный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кв. м | % | приходя-щаяся в среднем на одного жителя, кв. м |  |  | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищ (ветхий/ аварийный), % |
|  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м | % |  |
| Ставропольский край - всего | 57980,1 | 100 | 21,4 | 348,2 | 108,7 | 456,9 | 100,0 | 0,8 (0,6/0,2) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городская местность | 33733,1 | 58,2 | 21,6 | 228,9 | 104,9 | 333,8 | 73,1 | 1,0 (0,7/0,3) |
| сельская местность | 24247 | 41,8 | 21,0 | 119,3 | 3,8 | 123,1 | 26,9 | 0,5 (0,5/0,0) |
| Городской округ города-курорта Кисловодска - всего | 2595,3 | 4,5 | 19,2 | 2,7 | 24,3 | 27,0 | 5,9 | 1,0 (0,1/0,9) |

Жилищный фонд городского округа города-курорта Кисловодска характеризуется высоким уровнем благоустройства (таблица 6). Показатели уровня благоустройства жилищного фонда городского округа выше по всем видам инженерного оборудования, кроме оборудования жилых помещений газом по сравнению с показателями по Ставропольскому краю.

Таблица 6

УРОВЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА НАЧАЛО 2010 Г.

|  | Общая площадь жилых помещений, всего | в том числе общая площадь жилых помещений, оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | водоот-ведением (канали-зацией) | цент-ральным отопле-нием | ваннами (душем) | газом | горячим водоснаб-жением | наполь-ными электри-ческими плитами |
| Жилищный фонд Ставропольского края - всего |
| тыс. кв. м | 57980,1 | 46268,1 | 43601,0 | 50094,8 | 39368,5 | 52472,0 | 38208,9 | 2435,2 |
| % | 100,0 | 79,8 | 75,2 | 86,4 | 67,9 | 90,5 | 65,9 | 4,2 |
| Жилищный фонд городской местности |
| тыс. кв. м | 33733,1 | 29752,6 | 28976,7 | 31979,0 | 26581,7 | 29955,0 | 26716,6 | 2361,3 |
| % | 100,0 | 88,2 | 85,9 | 94,8 | 78,8 | 88,8 | 79,2 | 7,0 |
| Жилищный фонд сельской местности |
| тыс. кв. м | 24247 | 16512,2 | 14620,9 | 18088,3 | 12778,2 | 22525,5 | 11493,1 | 72,7 |
| % | 100,0 | 68,1 | 60,3 | 74,6 | 52,7 | 92,9 | 47,4 | 0,3 |
| Жилищный фонд городского округа города-курорта Кисловодска |
| тыс. кв. м | 2595,3 | 2283,9 | 2281,3 | 2437,0 | 1917,9 | 2315,0 | 2047,7 | 135,0 |
| % | 100,0 | 88,0 | 87,9 | 93,9 | 73,9 | 89,2 | 78,9 | 5,2 |

Жилищная обеспеченность населения в среднем по городскому округу города-курорта Кисловодска на конец 2009 г. была равна 19,2 кв. м общей площади на 1 жителя, что было сравнительно ниже средних показателей по Ставропольскому краю (21,4 кв. м/чел.) – см. таблицу 7. Рост показателя жилищной обеспеченности населения городского округа в период 2006 – 2009 гг. (на 17,1%) был обусловлен ростом площади жилищ.

Таблица 7

ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

на конец года, кв. м/чел.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставропольский край - всего | 20,2 | 20,5 | 21,2 | 21,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| городская местность | 20,5 | 20,8 | 21,6 | 21,6 |
| сельская местность | 19,9 | 20,2 | 20,7 | 21,0 |
| Городской округ города-курорта Кисловодска - всего | 16,4 | 16,1 | 18,7 | 19,2 |

В городском округе в конце 2009 г. на учете на получение жилой площади состояло 3295 семей (менее 0,1% от общего числа семей городского округа) в следствие невысоких средних показателей жилищной обеспеченности населения – см. таблицу 8.

В течение 2009 г. получили жилую площадь и улучшили свои жилищные условия 25 семей, что составляло 0,8% от числа семей, состоящих в 2009 г. на учете на получение жилищной площади.

Таблица 8

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ГРАЖДАНАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА В 2009 ГОДУ

|  | Ставропольский край - всего | Городской округ города-курорта Кисловодска - всего |
| --- | --- | --- |
| Число семей, состоящих на учете на 01.01.2010 для получения жилой площади, ед. | 45179 | 3295 |
| Число семей, получивших жилую площадь и улучшивших жилищные условия, ед. | 1524 | 25 |
| Удельный вес семей, получивших жилье, в числе семей, состоявших на учете, % | 3,4 | 0,8 |

На территории городского округа в 2009 г. за счет всех источников финансирования ввели в действие 36274 кв. м жилых помещений, что было в 2 раза больше, чем в 2008 г.

Таким образом, оценка жилищного фонда городского округа города-курорта Кисловодска позволяет сделать следующие выводы о его средних качественных характеристиках по уровню благоустройства и материалу стен.

Кроме того, в городском округе происходит естественное старение существующего жилищного фонда, повышается доля ветхого фонда.

Прогнозная оценка объемов нового жилищного строительства на проектные сроки

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения городского округа и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы Генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения по инерционному и среднему (базовому) вариантам демографического прогноза (135 и 150 тыс. человек соответственно).

В соответствии с инерционным вариантом демографического прогноза (135 тыс. чел.) общий объем жилищного фонда может увеличиться до 4050 тыс. кв. м (в 1,6 раз). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2010 – 2033 гг. может составить порядка 1650 тыс. кв. м.

В соответствии со средним (базовым) вариантом демографического прогноза (150 тыс. чел.) общий объем жилищного фонда может увеличиться до 4500 тыс. кв. м (в 1,7 раз). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2010 – 2033 гг. может составить порядка 2100 тыс. кв. м.

К расчетному сроку (2033 г.) общая площадь реконструируемых жилых районов составит 1774 га (см. Схему границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития), в том числе:

- площадь территории выборочной реконструкции индивидуальной жилой застройки – 827 га, в том числе под многоэтажную жилую застройку (6-12 этажей) – 52 га по улицам Калинина, Фоменко и Седлогорская;

- площадь территории реконструкции малоэтажной жилой застройки в многоэтажную (5-12 этажей) – 212 га;

- площадь территории реконструкции малоэтажной жилой застройки в среднеэтажную (4-5 этажей) – 247 га;

- площадь территории реконструкции застройки под садово-огородными хозяйствами (с постепенным переводом их в статус городского жилого фонда) – 488 га.

На некоторых локальных участках застройки города (два участка вдоль улицы Пятигорской в восточной части города в 4-м жилом районе) в результате реконструкции и увеличения этажности застройки возможно повышение плотности жилой застройки в сравнении с современным состоянием.

Общая площадь планируемой территории под мало- , средне- и многоэтажную жилую застройку на свободных территориях городского округа города-курорта Кисловодска может составить – 256 га.

Характеристика планируемых площадок для размещения новой жилой застройки на свободных территориях городского округа приводится в таблице 9.

Таблица 9

ПЛАНИРУЕМАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА НА СВОБОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСК

|  | Площадь, га | Плотность жилого фонда, кв. м/га | Плотность населения, чел./га | Численность населения, чел. | Площадь жилого фонда, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажная застройка – всего, в том числе: | 62 | - | - | 12000 | 396 |
| 1. Микрорайон «Аликоновский» в западной части города | 50 | 3900 | 117 | 10000 | 336 |
| 2. Жилая группа повышенной этажности в восточной части города | 12 | 5000 | 170 | 2000 | 60 |
| Среднеэтажная застройка – всего, в том числе: | 49 | - | - | 7350 | 221 |
| 3. Микрорайон в западной части города | 41 | 4500 | 150 | 6150 | 185 |
| 4. Микрорайон в юго-восточной части города (в районе Лермонтовской скалы) | 8 | 4500 | 150 | 1200 | 36 |
| Малоэтажная застройка – всего, в том числе: | 145 | - | - | 10367 | 311 |
| 5. Жилой комплекс южнее старого озера (правый берег р. Аликоновки) | 14 | 3000 | 100 | 1400 | 42 |
| 6. Жилой комплекс северо-западнее нового озера | 7 | 3000 | 100 | 700 | 21 |
| 7. Жилая группа в юго-западной части города (без приусадебных участков) | 62 | 3000 | 100 | 6200 | 186 |
| 8. Жилая группа в районе садово-огородных хозяйств (с учетом приусадебных участков) | 62 | 1000 | 35 | 2067 | 62 |
| Итого: | 256 |  |  | 29717 | 928 |

Для первоочередного освоения Проектом рекомендуются следующие площадки – см. таблицу 10.

Таблица 10

ПЛАНИРУЕМАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА НА СВОБОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСК ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ОСВОЕНИЯ

|  | Площадь, га | Плотность жилого фонда, кв. м/га | Плотность населения, чел./га | Численность населения, чел. | Площадь жилого фонда, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажная застройка – всего, в том числе: | 50 | - | - | 10000 | 336 |
| Микрорайон «Аликоновский» в западной части города | 50 | 3900 | 117 | 10000 | 336 |
| Среднеэтажная застройка – всего, в том числе: | 8 | - | - | 1200 | 36 |
| Микрорайон в юго-восточной части города (в районе Лермонтовской скалы) | 8 | 4500 | 150 | 1200 | 36 |
| Малоэтажная застройка – всего, в том числе: | 83 | - | - | 8300 | 249 |
| Жилой комплекс южнее старого озера (правый берег р. Аликоновки) | 14 | 3000 | 100 | 1400 | 42 |
| Жилой комплекс северо-западнее нового озера | 7 | 3000 | 100 | 700 | 21 |
| Жилая группа в юго-западной части города (без приусадебных участков) | 62 | 3000 | 100 | 6200 | 186 |
| Итого: | 141 |  |  | 19500 | 621 |

В результате реализации намеченных в Проекте мероприятий общая площадь жилой застройки городского округа города-курорта Кисловодск может составить 1335 га (см. таблицу 11).

Таблица 11

ПЛОЩАДЬ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСК

|  | Всего, га | Из нее: |
| --- | --- | --- |
|  |  | многоэтажная жилая застройка (6 и более этажей) | среднеэтажная жилая застройка (4-5 этажей) | малоэтажная жилая застройка (1-2-3 этажа) |
| 1. Существующая | 1079 | 48 | 104 | 927 |
| 2. Реконструируемая с изменением этажности застройки | 0 | 264 | 247 | -511 |
| 3. Резервная | 256 | 62 | 49 | 145 |
| Итого проектная (1+2+3) | 1335 | 374 | 400 | 561 |

Также Проектом намечены резервные территории площадью 73 га для новой малоэтажной застройки (коттеджи, таун-хаузы, виллы) за расчетный срок (направление Кичи-Балык).

# 10. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Целью  Генплана является:

- анализ территориального размещения социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры;

- оценка обеспеченности объектами социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры;

- проектные предложения по размещению учреждений обслуживания.

Основная задача Генплана заключается в разработке предложений по оптимизации территориальной организации социально-культурной и коммунально-бытовой инфраструктур города-курорта Кисловодска, обеспечивающей максимально возможное выравнивание уровня обслуживания населения на всей территории городского округа.

Система обслуживания является важным элементом союза «экономическая база – социальная инфраструктура», и представляет собой один из видов градостроительной деятельности на территории города-курорта Кисловодска.

Развитие социальной и коммунально-бытовой сферы города-курорта Кисловодска имеет определяющее значение, влияющее как на качество жизни населения, так и на разнообразие объектов обслуживания.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, как для местного населения, так и для гостей города-курорта Кисловодска.

Объекты системы социального и коммунально-бытового обслуживания  предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют внутригородскую структуру.

Сложившаяся система социального и коммунально-бытового обслуживания до настоящего времени переживала кризис, как и вся система народного хозяйства, вызванный переходом от дотируемой государством социальной сферы к самоокупающейся сфере хозяйственного комплекса.

Современная система социально-культурного обслуживания города-курорта Кисловодска опирается на размещения производительных сил городского округа и формирует его социальную составляющую.

В процессе работы был проведен анализ и дана оценка:

- территориального размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания;

- формирующейся социальной и культурно-бытовой системы обслуживания;

- нормативного количества учреждений обслуживания.

Анализ существующего состояния системы обслуживания позволил выйти на проектные решения.

В свою очередь, эти решения позволят обеспечить население всем необходимым в экономически оправданных пределах, по транспортной доступности и ассортименту услуг, повысить его уровень жизни, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей города-курорта Кисловодска, а также создать необходимые условия для отдыха приезжающих рекреантов.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ  СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка современного состояния

Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания населения города-курорта Кисловодска относится к одним из приоритетных направлений его социально-экономической политики развития.

Система обслуживания населения городского округа города-курорта Кисловодска определяется:

- учреждениями социально-культурной и коммунально-бытовой сферы;

- формированием многоуровневой системы обслуживания (с иерархией центров) и с учетом обеспечения населения нормативным количеством учреждений обслуживания.

Анализ территориального размещения объектов социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, показывает их тесную взаимосвязь с транспортно-планировочной структурой города-курорта Кисловодск.

Специфика формирования транспортно-планировочной структуры города-курорта Кисловодск оказала существенное влияние на систему его социального и культурно-бытового обслуживания.

Функционально-планировочные районы, плохо связанные между собой инфраструктурно, что привело к разобщенности системы социально-культурного обслуживания.

Современная социальная инфраструктура города-курорта Кисловодск, несмотря на определенное развитие, по составу, вместимости, территориальному размещению объектов не в полной мере отвечает предъявляемым к ней современным требованиям.

Недостаточно развита сеть учреждений социально-культурного обслуживания в прилегающих к городу населенных пунктах, отсутствует не только сеть первичных учреждений, но и учреждения эпизодического обслуживания.

Своеобразный рельеф местности, геологические условия, плохо развитая транспортная инфраструктура, диктуют свои, особые условия развития и размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания.

В настоящее время город-курорт Кисловодск характеризуется недостаточно развитой социальной и коммунально-бытовой инфраструктурой, система центров обслуживания ограничена.

При намечающихся значительных масштабах жилищного строительства с модернизацией и реконструкцией имеющегося жилищного фонда потребности в учреждениях социальной и коммунально-бытовой сферы еще более увеличатся.

К этому следует добавить возникновение в изменившихся условиях новых общественных функций, таких как коммерческо-деловые центры, деловые и производственные помещения частных контор, частные учреждения торговли и общественного питания и др.

В территориальном размещении объектов социально-культурного назначения отразились особенности исторического и территориального развития города-курорта Кисловодск. Основная часть учреждений социальной сферы сконцентрирована в центральной исторической части города, вдоль пр. Победы, а также в районах многоэтажной застройки.

Поселки Аликоновка, Белореченский, Зеленогорский, Индустрия, Луначарский, Нарзанный, Новокисловодский, расположенные в черте городского округа города-курорта Кисловодска, имеют очень ограниченный набор учреждений обслуживания, преимущественно объектов повседневного пользования.

В настоящее время городской округ города-курорта Кисловодск характеризуется недостаточно развитой социальной и коммунально-бытовой инфраструктурой. Система центров обслуживания ограничена. При намечающемся жилищном строительстве с модернизацией и реконструкцией имеющегося жилищного фонда потребности в учреждениях социальной сферы увеличатся. К этому следует добавить возникновение в изменившихся условиях новых видов социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, таких как коммерческо-деловые центры, деловые и производственные помещения частных контор, частные учреждения торговли и общественного питания и др.

При новом строительстве приобретает актуальность  задача размещения на имеющихся территориях достаточного количества объектов общественного назначения, в полной мере удовлетворяющих потребностям населения. При этом учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать как на свободных участках, так и во встроенно-пристроенных помещениях.

В условиях рыночной экономики главным в управлении предприятиями и учреждениями обслуживания становятся экономические методы. Механизм создания социальной инфраструктуры заключается в переводе ряда учреждений социальной сферы на условия коммерческой деятельности при обеспечении социальной защищенности населения.

В таких социально значимых отраслях, как народное образование, здравоохранение, культура, полная коммерциализация исключается. Финансирование данных отраслей хозяйства в настоящее время осуществляется государством и в дальнейшем они на 60-70% должны сохранить значение муниципальных. Вместе с тем, наряду с государственными учреждениями в сфере народного образования, здравоохранения и культуры сегодня создаются коммерческие учреждения, которые призваны за плату удовлетворять потребности населения в услугах более высокого качества (коммерческие лицеи и гимназии, центры народного творчества, спортивные и оздоровительные центры и др.).

Проектом сохраняются основные принципы расчета и размещения учреждений и объектов социально-культурной и коммунально-бытовой инфраструктуры согласно предыдущему генеральному плану.

ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Здравоохранение

Действующим Генеральным планом 1994 года, предусматривалось увеличить обеспечение города, объектами здравоохранения необходимыми для качественного функционирования всей отрасли здравоохранения.

В 1994 году количество больничных мест составило- 1170 коек, с обеспеченностью на 10 000 человек – 106 коек.

В 2009 году количество больничных мест составило – 870 коек, с обеспеченностью на 10 000 человек населения – 64,4 койки (при норме 80 коек).

В 1994 году в больницах обеспечение койка - местом составляло 1,2 койки, на I очередь (2000 год) обеспеченность планировалось увеличить до 1,6 коек, а на проектный срок довести до 1,9 коек, что почти в 1,6 раз больше чем в 1994 году.

На современном этапе обеспеченность составила 0,87 коек, что на 75% меньше, чем было в 1994 году и следовательно почти в 2 раза меньше чем планировалось к проектному сроку.

Обеспеченность койко-местом в больницах не только не достигла проектных показателей, но и сократилась почти в 1,3 раза за прошедшие 15 лет.

В 1994 году число амбулаторно-поликлинических учреждений составляло 210 посещений в смену с обеспеченностью на 10 000 жителей - 190 посещений в смену.

В 2009 году количество посещений в смену составило 2386, с обеспеченностью на 10 000 человек населения – 176 посещений в смену, таким образом, при увеличении обращений жителей в амбулаторно-поликлинические учреждения, обеспеченность сократилась.

Системы здравоохранения города Кисловодска представлены муниципальными и государственными учреждениями.

Таблица 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

| Название учреждения | Мощность ЛПУ Фактическая | Численность работников, чел. |
| --- | --- | --- |
| ГУЗ «Кисловодская специализированная инфекционная больница», ул. Линейная,70 | 70 коек | 108 |
| ГУЗ «Кисловодская психиатрическая больница», пер. Хасановский,4 | 60 коек 30 посещений в смену | 85 |
| ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», ул. Куйбышева,6 | 50 коек 63 посещения в смену | 59 |
| Кисловодский филиал ГУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», Ивановна, пр. Мира,7 | 30 коек 110 посещений в смену | 58 |
| ГУЗ «Кисловодский детский пульмонологический санаторий Семицветик», ул. Менжинского, 20 | 60 коек | 67 |
| Кисловодский филиал ГУЗ «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» ул. Ярошенко,8 | 60 посещений в смену | 39 |

Как показывают данные таблицы 1, количество мест в государственных учреждениях здравоохранения составило – 330 коек, с мощностью государственных учреждений – 263 посещений в смену.

Количество врачей и обслуживающего персонала в государственных учреждениях – 416 чел.

Муниципальные учреждения здравоохранения обслуживают 1798 человек. Фактическое количество мест – 720 коек.

Количество мест в муниципальных учреждений по проекту составила – 1080 коек, что в 1,5 раза меньше чем фактически.

Таблица 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

| Название учреждения | Мощность ЛПУ | Численность работников чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность по проекту | Фактическая |  |
| МУЗ «Центральная городская больница» ул. Кутузова, 127, | 800 коек 438 посещений в смену | 500 коек (12 отделений стационара) | 773 |
| МУЗ «Детская городская больница» ул. Кутузова 46, | 120 коек 350 посещений в смену | 80 коек (3 отделения стационара) | 250 |
| МУЗ «Родильный дом» Михайловна, ул. Кутузова, 48, | 160 коек 237 посещений в смену | 140 коек (5 отделений стационара) | 229 |
| ММУ «Стоматологическая поликлиника», Курортный Бульвар, 7, | 342 посещения в смену | 342 посещения в смену | 97 |
| МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ул. Тельмана, 1, | 12 Врачебно-фельдшерских бригад | 12 врачебно-фельдшерских бригад | 228 |
| МУЗ «Поликлиника №1» пр. Первомайский, 10, | 31 терапевтический участок 825 посещений в смену | 31 терапевтический участок, (11 отделений) | 221 |

Проектные предложения

Потребность в учреждениях здравоохранения в данной работе рассчитана в соответствии с 2 – мя вариантами прогноза численности населения: по среднему и инерционному вариантам.

По инерционному варианту к 2033 году необходимо довести уровень обеспеченности населения стационарными учреждениями здравоохранения до 134,7 коек в расчете на 10 тыс. жителей, а обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями до 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей.

I вариант. Инерционный (численность населения к 2033 г.-135 тыс. чел.).

Потребность в местах стационарных учреждений здравоохранения к 2033 году составит 1820 койко-мест, а в мощности амбулаторно-поликлинических учреждений - 2450 посещений в смену.

Для более скорого и качественного оказания скорой медицинской помощи населению города необходимо довести количество машин медицинского автопарка до 14 автомобилей.

II вариант. Средний (на численность населения 150 тыс. чел.).

Потребность в стационарных учреждениях здравоохранения к 2033 году составит 2020 коек, а мощность амбулаторно-поликлинических учреждений должна составить 2725 посещений в смену, а количество машин медицинского автопарка – 15 автомобилей.

Образование

Система образования города Кисловодск представлена различными учреждениями: дошкольного образования, среднего общего образования, среднего и высшего профессионального образования и системой дополнительного образования различного направления.

На современном этапе количество мест в детских дошкольных учреждениях составило 2,3 тыс., что говорит о том, что количество мест не только не увеличилось, но и сократилось по сравнению с 1994 годом почти в 2 раза.

Система дошкольного образования, представлена 14-ю детскими дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ), которые работают с перегрузкой: в 2009 г. ДОУ посещало 2635 человек, при этом количество располагаемых мест составило – 2262 шт., таким образом на 100 мест приходится 116 человек.

В условиях наметившейся тенденции роста рождаемости, при сохранении количества мест в дошкольных учреждениях, к 2020 году проблема еще более усугубится.

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ДОУ) ГОРОДА – КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

| № | Наименование учреждения | Адрес, телефон | Количество детей | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад № 3 «Солнышко» (комбинированного вида) | г. Кисловодск, пер. Зеркальный, 10 | н/д | 140 |
| 2. | Детский сад № 3 «Крепыш» (государственный) | г. Кисловодск, пер. Школьный 4 | 102 | 80 |
| 3. | Детский сад № 4 | г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября 42 | 175 | 155 |
| 4. | Детский сад № 5 | г. Кисловодск, ул. Чкалова 14 | 78 | 49 |
| 5. | Детский сад № 7 «Красные камни» (ведомственный) | г. Кисловодск, ул. Дамбовая 2 | 45 |  |
| 6. | Детский сад № 8 «Орлёнок» | г. Кисловодск, ул. Велинградская 24 | 291 | 250 |
| 7. | Детский сад № 14 | г. Кисловодск, ул. Жмакина 42 | 324 | 283 |
| 8. | Детский сад № 15 | г. Кисловодск, пр. Победы 34 | 99 | 71 |
| 9. | Детский сад № 16 «Виктория» | г. Кисловодск, ул. Г.Медиков 3 | 198 | 137 |
| 10. | Детский сад № 18 | г. Кисловодск, ул. К.Либкнехта 26, | 178 | 118 |
| 11. | Детский сад № 19 «Дельфин» | г. Кисловодск, пр. Победы 142 | 300 | 197 |
| 12. | Детский сад № 20 | г. Кисловодск, ул. Фоменко/Калинина 29/10 | 295 | 270 |
| 13. | Детский сад № 23 | г. Кисловодск, ул. Грозненская 5 | 295 | 323 |
| 14. | Детский сад для детей дошкольного младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад» | г. Кисловодск, ул. К.Либкнехта 36, | н/д | 299 |
|  | Всего |  | 2340 | 2372 |

Проектная мощность учреждений среднего общего образования в 1994 году составляла 10,5 тыс.мест. На I очередь (2000 год) планировалось увеличение количества мест до 14,5 тыс. (т.е. в 1,4 раза), а на проектный срок (2010 год) до 17,2 тыс.мест (т.е. в 1,6 раз по сравнению с 1994 годом). – см. Таблицу 3.

На современном этапе количество мест в общеобразовательных учреждениях составило 8,0 тыс. мест, что более чем в 2 раза меньше чем планировалось достичь на проектный срок.

В 2009 году в Кисловодске располагалось 18 общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся 9448 человек. По сравнению с периодом 2000-2001 гг. численность общеобразовательных школ увеличилась с 16 до 18 школ, при этом численность учащихся сократилась с 14040 до 9448 человек, т.е. в 1,5 раза – см. Таблицу 4.

Таблица 4

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЧИСЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ГОРОДА-КУРОРТА О ПЕРИОДАМ

| Наименование | 2000-2001 | 2005-2006 | 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число школ | 16 | 19 | 18 |
| Численность учащихся | 14040 | 11183 | 9448 |

Перечень общеобразовательных учреждений города-курорта Кисловодск представлен в таблице 5.

Таблица 5

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование учреждения | Адрес, телефон | Количество обучающихся |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СОШ № 1 | г. Кисловодск, ул. Б.Хмельницкого, 7 | 598 |
|  | СОШ № 2 (специализация – английский язык) | г. Кисловодск, ул. Жуковского 11 | 633 |
|  | Лицей № 4 | г. Кисловодск, ул. М.Горького 27 | 873 |
|  | СОШ № 7 | г. Кисловодск, ул. Щербакова 20 | 201 |
|  | Лицей № 8 | г. Кисловодск, ул. Октябрьская 43 | 1041 |
|  | СОШ № 9 | г. Кисловодск, ул. Школьная 13 | 826 |
|  | СОШ № 10 | г. Кисловодск, ул. Подгорная 45, | 282 |
|  | СОШ № 12 | г. Кисловодск, ул. Кутузова 44 | 375 |
|  | СОШ № 14 | г. Кисловодск, ул. Чкалова 71 | 538 |
|  | СОШ № 15 | г. Кисловодск, ул. Цандера 17 | 1022 |
|  | СОШ № 16 | г. Кисловодск, ул. А.Губина 53 | 420 |
|  | СОШ № 17 | г. Кисловодск, ул. Набережная 43 а | 776 |
|  | Гимназия № 19 | г. Кисловодск, ул. М.Расковой 5 | 978 |
|  | Начальная школа № 20 | г. Кисловодск, ул. Ленинградская 22 | 313 |
|  | Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат для слепых и слабовидящих детей № 18 III и IV видов» | г. Кисловодск, ул. Линейная 68 | 140 |
|  | Вечерняя сменная общеобразовательная школа № 1 | г. Кисловодск, ул. Лермонтова 2 | 300 |
|  | Начальная школа-детский сад № 25 | г. Кисловодск, ул. К.Либкнехта 36 | 254 |
|  | МОУ Центр профильного и профессионального образования | г. Кисловодск, ул. Крылова 16, | 514 |

Детские дошкольные общеобразовательные учреждения

Проектная мощность детских дошкольных учреждений составляет 2262 места, т.о. на 100 мест в детских дошкольных учреждениях приходится 116 детей.

Проектные предложения

Потребность мест в ДОУ к 2033 году (расчетному сроку) в данной работе рассчитана в соответствии с 2 –мя вариантами прогноза численности населения: по инерционному и базовому вариантам.

К 2033 году необходимо довести уровень обеспеченности населения ДОУ до 40 мест в расчете на 1000 жителей. За пределами расчетного срока норма обеспеченности может быть увеличена до 50 мест.

I вариант. Инерционный (численность населения - 135 тыс. чел.).

Потребность в учреждениях в ДОУ к 2033 году составит 5400 мест.

II вариант. Средний (численность населения 150 тыс. чел.).

Потребность в учреждениях в ДОУ к 2033 году составит 6000 мест.

Общеобразовательные учреждения

Проектная мощность существующих учреждений в 2010 году составляет 8571 мест.

Потребность населения в местах общеобразовательных учреждениях в данной работе рассчитана в соответствии с 2 –мя вариантами прогноза численности населения: по инерционному и минимальному вариантами.

I вариант. Инерционный (численность населения к 2033 г. - 135 тыс. чел.).

По инерционному варианту к 2033 году необходимо довести уровень обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями до 115 мест в расчете на 1000 жителей. За пределами расчетного срока норма обеспеченности может быть увеличена до 120 мест.

Потребность в общеобразовательных учреждениях к 2033 году составит 15525 мест.

II вариант. Средний (численность населения к 2033 г. - 150 тыс. чел.).

По среднему варианту к 2033 году необходимо довести уровень обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями на 1000 жителей до 125 мест.

Потребность в общеобразовательных учреждениях к 2033 году составляет 18750 мест.

Учреждения культуры (клубы, кинотеатры, театры)

Для развития туристско–рекреационного потенциала Кисловодска, система учреждений культурно-развлекательных учреждений играет одну из ключевых позиций.

Развитие индустрии развлечений и развлекательных услуг позволит удовлетворить культурные потребности не только жителей города и всего региона КМВ, но также повысить рейтинг города, как современного, отвечающего всем международным стандартам курорта.

В Кисловодске сеть культурно-просветительных учреждений развита крайне слабо. На современном этапе проектная мощность системы культурно развлекательных учреждений составила 5,9 тыс.мест, что в 2,5 раза меньше, чем планировалась на проектный срок (2010 год). – см. Таблицу.

Учреждения культуры города-курорта Кисловодска представлены в таблице 6.

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

ГОРОДА–КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

| Наименование учреждения | Адрес нахождения | Специализация | Проектная мощность (вместимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| Историко-краеведческий музей «Крепость» | пр. Мира, 11 | просветительская деятельность |  |
| Мемориальный музей – усадьба художника Н.А.Ярошенко | ул. Ярошенко, 1 | просветительская деятельность |  |
| Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» | ул. Шаляпина, 1 | просветительская деятельность |  |
| Учреждение музейного типа Выставочный зал | Бульвар Курортный, 14 а | просветительская деятельность | 150 |
| Детская музыкальная школа им. С.Рахманинова | проспект Победы, 37 | образовательная деятельность | 850 |
| Детская музыкальная школа № 2 | ул. Октябрьская, 8 | образовательная деятельность | 270 |
| Детская хореографическая школа | пр. Победы, 157 | образовательная деятельность | 265 |
| Детская художественная школа им. Н.А.Ярошенко | ул. Чкалова, 69 | образовательная деятельность | 260 |
| Государственный цирк им. Г.М. Трахтенберга | проспект Победы, 12 | культурно-развлекательная деятельность | 1600 |
| Театр-Музей «Благодать» | ул. Дзержинского, 11-а | культурно-развлекательная деятельность | 130 |
| Государственная филармония на Кавказских Миниральных Водах | ул. Карла Маркса 1 | культурно-просветительская деятельность | 1000 |
| Межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба» | пер.Саперный 10 | культурно-просветительская деятельность | 120 |
| МУК клубного типа Дом культуры «Аликоновка» | пос. Аликоновка, ул. Прямая, 4 | культурно-просветительская деятельность | 150 |
| Дом культуры курорта | ул. Желябова, 10 | культурно-просветительская деятельность | 850 |
| Центральная библиотечная система | ул. Красноармейская, 2 | просветительская деятельность | 95 |
| Центральная библиотечная система | ул. Фоменко, 17 | просветительская деятельность | 16 |
| Центральная библиотечная система | ул. Толстого, 47 | просветительская деятельность | 20 |
| Центральная библиотечная система | пр. Цандера, 9 | просветительская деятельность | 30 |
| Центральная библиотечная система | ул. Челюскинцев, 16 а | просветительская деятельность | 20 |
| Центральная библиотечная система | пр. Дзержинского, 43 | просветительская деятельность | 18 |
| Центральная библиотечная система | ул. Губина, 21 | просветительская деятельность | 16 |

Проектные предложения

Потребность мест в учреждениях культуры в данной работе рассчитана в соответствии с 2 –мя вариантами прогноза численности населения: по среднему и инерционному варианту.

К 2033 году необходимо довести уровень обеспеченности населения учреждениями культуры (клубами, домами культурами, центрами культуры, концертными залами, театрами и т.д.) до норматива - 93 мест в расчете на 1 тыс. жителей.

I вариант. Инерционный (на численность населения 135,0 тыс. чел).

Потребность в местах учреждений культуры к 2033 году составит 12500 мест, библиотек – 270 мест и 540 ед.хранения. Существующая вместимость цирка превышает потребность (обеспеченность в 2 раза больше необходимого).

II вариант. Средний (численность населения к 2033 г. - 150 тыс. чел.).

Потребность в местах культурно-зрелищных учреждений к 2033 году составляет 13950 мест, библиотек – 300 мест и 600 ед.хранения.

Потребность в местах культурно-зрелищных учреждений к 2033 году составляет 12500 мест, библиотек – 270 мест и 540 ед.хранения. Существующая вместимость цирка превышает потребность (обеспеченность в 2 раза больше необходимого).

Физическая культура и спорт

На 01.01.2010 в городе-курорте находилось:

Таблица 7

| Спортивных сооружений, всего: | 69 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| стадионы с трибунами на 1500 и более мест | 2 |
| плоскостные спортивные сооружения (площадки, поля) | 38 |
| спортивные залы | 25 |
| плавательные бассейны | 2 |
| стрелковые тиры | 2 |
| встроенные приспособления для занятий спортом | - |

Основные физкультурно-спортивные учреждения города-курорта

1. Комитет по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;

2. Центр подготовки армейских спортсменов;

3. Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва (по данным паспорта г. Кисловодска, 2009 г.).

Проектные предложения

Потребность в физкультурно-спортивных учреждениях в данной работе рассчитана в соответствии с 2–мя вариантами прогноза численности населения: по среднему и инерционному вариантам. Расчет по двум вариантам был произведен согласно ТСН 30-312-2006 Ставропольского края "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского Края. Часть 1. Селитебные территории" (в ред. приказов Министерства ЖКХ, строительства и архитектуры СК от 21.05.2008 N 184 Министерства строительства и архитектуры СК от 30.07.2009 N 159).

I вариант. Инерционный (численность населения к 2033 г. - 135,0 тыс. чел.).

К 2033 году общая площадь пола в спортивных залах должна составить 10800 м2 таким образом, необходим ввод новых объемов площадей спортивных залов (до норматива 80 м2 на 1 тыс. населения) 1376 м2., а так же необходимо увеличить зеркало воды до 3375 м2.

II вариант. Средний (численность населения к 2033 г. -150 тыс. чел.).

По среднему варианту к 2033 году общий общая площадь пола в спортивных залах должна составить 12000 м2 площади пола, таким образом необходимо ввод новых объемов площадей спортивных залов (до норматива 80 м на 1 тыс.населения) 2576м2., а так же необходимо увеличить зеркало воды до 3750 м2.

Предприятия торговли и общественного питания

На 01.01.2010 в городе (по данным паспорта г. Кисловодска), имеются предприятия торговли:

Таблица 8

| Предприятий розничной торговли, всего | 661 |
| --- | --- |
| Из них по группам товаров: |  |
| Продовольственная | 332 |
| Непродовольственная | 329 |
| Общая площадь предприятий розничной торговли (тыс. м2) | 50,9 |
| Муниципальных магазинов (ед.) | 2 |
| Площадь муниципальных магазинов (тыс. м.кв.) | 1,0 |
| Оборот муниципальных торговых предприятий, млн. руб. | - |
| Муниципальная торговля в общем объеме товарооборота, % | - |
| Летнее торговое обслуживание: | - |
| Лотки мороженого | - |
| Лотки прохладительных напитков (пиво, воды, квас) | 15 |
| Летние площадки | 25 |
| Рынки Таблица 9 |
| Рынки | 1 |
| в том числе муниципальные | 1 |
| Торговые места на рынках города (включая торговые площадки по адресам ул. Главная, 20 и ул. Горького, 31-К) | 1285 |
| в т.ч. на муниципальные | 1285 |

Специализация рынков

Таблица 10

| Наименование рынка | Владелец, арендатор | Число мест | Специализация рынка |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Кисловодский Центральный рынок» | Муниципальная собственность | 1215 | Универсальный |

### Общественное питание

Таблица 11

| Число предприятий общественного питания, | 155 |
| --- | --- |
| в них посадочных мест | 4020 |
| Оборот предприятий общественного питания, млн. руб. | 83,3 |

Проектные предложения

Потребность в предприятиях торговли и общественного питания в данной работе рассчитана в соответствии с двумя вариантами прогноза численности населения и без учета, кроме предприятий общественного питания, временного населения города.

I вариант Инерционный (численность населения к 2033 г. - 135,0 тыс. чел.).

К 2033 году общая площадь предприятий розничной торговли должна составить не менее 37,8 тыс. кв. м, количество торговых мест под рыночные комплексы должно составить не менее 945 торговых мест, количество посадочных мест для постоянного и временного населения должно составить не менее 7200 мест.

II вариант. Средний (численность населения к 2033 г. - 150 тыс. чел.).

По среднему варианту к 2033 году общая площадь предприятий розничной торговли должна составить не менее 48 тыс. кв. м, количество торговых мест под рыночные комплексы должно составить не менее 1050 торговых мест, количество посадочных мест для постоянного и временного населения должно составить не менее 7800 мест. В любом из вариантов рекомендуется реконструкция и перенос центрального рынка, а также создание системы мини-рынков и временных рынков в летний сезон (преимущественно продуктовых и овощных).

Бытовое и коммунальное обслуживание

На 01.01.2010 в городе (по данным паспорта г. Кисловодска), имеются предприятия бытового обслуживания:

# Бытовое обслуживание

Таблица 12

| Объём бытовых услуг населению города-курорта, млн. руб. | 177,4 |
| --- | --- |
| Численность работников сферы бытового обслуживания (чел.) | 1400 |
| Предприятия бытового обслуживания, всего | 151 |
| в том числе: |  |
| - ателье ремонта и пошива одежды | 8 |
| - фабрика химчистки и крашения одежды | 1 |
| в том числе приемные пункты | 1 |
| - прачечные | 2 |
| - мастерские по ремонту обуви | 15 |
| - мастерские по ремонту кожгалантерейных изделий, зонтов | 1 |
| - ателье по вязке трикотажных изделий | - |
| - цеха по ремонту и изготовлению мебели | 3 |
| - прокатные пункты | - |
| - мастерские по ремонту сложно–бытовой техники | 2 |
| - мастерские по ремонту автомобильной техники | 11 |
| - мастерские по ремонту радио-, телеаппаратуры | 2 |
| - баня | 1 |
| - парикмахерские | 53 |
| - ателье фотографий | 7 |
| - часовые мастерские | 5 |
| - ювелирные мастерские | 3 |
| - киоски горсправки | - |
| - ателье по пошиву головных уборов | - |
| - приемные пункты фотопечати | 10 |
| - пункты проката видеокассет | 2 |
| - мастерские по пошиву чехлов на автомашины | 2 |
| - пункты изготовления ключей | 4 |
| - участки по изготовлению памятников и венков | 4 |
| - мастерские по ремонту компьютеров | 5 |
| - автомойки, химчистки для автомашин | 10 |

Проектные предложения

Потребность в предприятиях бытового и коммунального обслуживания в данной работе рассчитана в соответствии с двумя вариантами прогноза численности населения и без учета временного населения города.

I вариант Инерционный (численность населения к 2033 г. - 135,0 тыс. чел.).

К 2033 году необходимо не менее 1215 рабочих мест, что соответствует норме – 9 рабочих мест на 1000 человек.

II вариант. Средний (численность населения к 2033 г. - 150 тыс. чел.).

По среднему варианту к 2033 году необходимо не менее 1350 рабочих мест, что соответствует норме – 9 рабочих мест на 1000 человек.

Кладбища

Территории кладбищ относятся к зонам специального назначения. В настоящее время на территории города-курорта функционируют 3 кладбища, расположенные в северо-восточной части, за ул. Фоменко; в восточной части, ул. Кисловодская и около р. Белой, по ул. Седлогорской. В настоящее время действующим кладбищем является «Верхне-Подкумское», находящееся на территории Предгорного района Ставропольского края.

В соответствии со статистической отчетностью Ф-12-ПУ, площадь кладбищ составляет 91,5 га (По данным «Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Кисловодска» «Служба Заказчика»).

Кладбище, расположенное по ул. 40 лет Октября в настоящее время закрыто, на перспективу здесь намечается создание мемориала.

Проектные предложения

Проектом предлагается прекратить функционирование кладбища, находящегося в водоохранной зоне р. Белая, в качестве мероприятия по охране поверхностных и подземных вод (гл. 2.15. «Мероприятия по охране окружающей среды»). Территория кладбища - 18, 2 га.

Генпланом предлагается расширение кладбища в северо-восточной части, за ул. Фоменко; на 16,4 га, создав 3-х уровневые террасы и расширение кладбища, расположенного севернее п. Белореченский на 3,2 га (см. схему «Генеральный план»). Таким образом, на территории города-курорта будут функционировать два кладбища.

Проектом предлагается дальнейшее резервирование территории под  кладбища за пределами города, в Предгорном районе.

На 1 тыс. человек согласно нормативу, кладбищ традиционного захоронения требуется 0,24 га площади кладбище урновых захоронений после кремации требуется 0,02 га на 1 тыс. человек. Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускаются в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

Расчеты потребности в территории кладбищ произведены согласно СНиП 2.07.01-89* и ТСН 30-312-2006 Ставропольского края "Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края. Часть 1. Селитебные территории".

Потребность в территории для кладбищ на расчетный срок составит:

При расчетной численности населения 135 тыс. чел. (1 вариант) требуется 32,4га. При расчетной численности населения 150 тыс. чел. (2 вариант) требуется 36,0 га.  Таким образом, населению г. Кисловодска на расчетный срок не требуются дополнительные территории для расширения кладбищ.

Анализ современного состояния и развития отраслей социальной сферы города-курорта Кисловодска показал, что в настоящее время существуют такие факторы и тенденции, как:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы, потребностям населения;

- сокращение числа учреждений социально-культурной сферы, (как вследствие структурных изменений отраслей, так и в результате ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы);

- замедление темпов ввода объектов социальной сферы в эксплуатацию.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Территориальная организация сферы обслуживания в рамках города призвана обеспечить достаточное по объему и разнообразию обслуживание при минимальных затратах времени на посещение учреждений, предоставляющих услуги.

Проектом предлагается формирование развитой системы центров обслуживания с определенным набором объектов социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры.

Эта цель достигается за счет формирования соподчиненной системы центров на территории города в зависимости от ранга – общегородской центр, центры обслуживания районного, микрорайонного значения, локальные центры жилых образований, санаторно-курортных зон, ландшафтно-рекреационных территорий и сельских населенных пунктов.

Центры обслуживания генпланом предлагаются как на базе сложившейся системы общественных центров с их дальнейшим развитием, так и в новых жилых районах, микрорайонах, кварталах.

Учреждения местного значения формируют систему обслуживания жилых районов, а учреждения городского значения предназначены для обслуживания постоянного населения и дополнительных групп населения – отдыхающих в санаториях, пансионатах, частном секторе.

В зависимости от периодичности пользования и с целью обеспечения удобства пользования различными учреждениями рассматривается четыре ступени обслуживания, в соответствии с которой все учреждения делятся на четыре группы: повседневного, периодического, эпизодического и уникального  пользования.

1. Учреждения повседневного пользования имеют периодичность пользования населением не реже 1 раза в неделю. Предприятия и учреждения повседневного пользования располагаются в непосредственной близости к местам проживания или приложения труда населения, рассчитаны на постоянное население Кисловодска. На перспективу данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 20-30-минутной пешеходной доступности.

Учреждения повседневного обслуживания размещаются в пределах жилых территорий микрорайонов и жилых групп в радиусе пешеходной доступности (400- 500 м). К учреждениям повседневного обслуживания  относятся: школы, детские дошкольные учреждения, магазины шаговой доступности, кафе, спортивные площадки.

2. Учреждения периодического пользования должны иметь периодичность пользования населением не реже 1 раза в месяц. Обслуживание этой ступени формирует объекты социальной инфраструктуры городского уровня обслуживания. Объекты периодического обслуживания охватывают население в радиусе 1-часовой транспортной доступности. Для населения микрорайона, проживающего за пределами этого радиуса, могут формироваться подрайонные центры, обслуживающие население, в основном, в пределах 30-минутной транспортной доступности.

Учреждения периодического пользования обслуживают население жилых районов, к ним относятся учреждения торговли (универсамы, гастрономы), общественного питания (столовые), клубы, поликлиники, фитнес-центры.

Учреждения периодического и эпизодического обслуживания, размещаются в общественно-деловых зонах города.

3. Учреждения эпизодического пользования – объекты, посещаемые населением реже 1 раза в месяц. Учреждения эпизодического пользования не регламентируются радиусом обслуживания и служат основой формирования городского уровня обслуживания.

К учреждениям эпизодического пользования общегородского и внегородского значения относятся: театры, универсально-зрелищные комплексы, гостиницы, библиотеки, крупные торгово-развлекательные центры, предприятия бытового обслуживания, многопрофильные больницы и медицинские центры, концертные и выставочные залы, ВУЗы, средние специальные учебные заведения, спортивные центры.

4. Учреждения уникального пользования - объекты, также посещаемые населением реже 1 раза в месяц. Учреждения эпизодического пользования не регламентируются радиусом обслуживания и служат основой формирования городского уровня обслуживания. К ним относятся СПА-центры, Аква-центры, Конгресс-холл, полифункциональные центры обслуживания, административно-управленческие и бизнес-центры регионального и межрегионального уровней и т.д.

Учреждения уникального пользования, помимо населения Кисловодска, должны также же обслуживать население прилегающего района и часть населения городов-курортов, входящих в Кавминводовскую агломерацию.

Каждый уровень обслуживания должен иметь тот ассортимент услуг, емкость и радиусы обслуживания, которые соответствуют потребностям населения, обеспечивают экономическую эффективность функционирования системы обслуживания.

Город-курорт Кисловодск имеет административные и обслуживающие функции регионального уровня. На перспективу как центр с полным комплексом учреждений периодического, эпизодического и уникального обслуживания включающий:

- учреждения образования: высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты и центры;

- учреждения здравоохранения: региональные медицинские центры, СПА-центры, специализированные больницы, клинические больницы;

- учреждения культуры: конгресс-холл, театры, музеи, выставочные залы, цирки;

- учреждения физической культуры и спорта: дворцы спорта, крупные спортивные базы, крупные спортивные комплексы, бассейны, аквапарки.

При этом центры различного уровня обслуживания должны учитывать нагрузку, связанную с обслуживанием отдыхающих в рекреационных районах и зонах. Проектируемая территориальная организация обслуживания городского округа увязана с формирующейся транспортной инфраструктурой в сочетании с планировочными осями и узлами планировочного каркаса.

Расчет учреждений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, входящих в состав санаторно-курортных учреждений в генплане не дается.

Система центров обслуживания

Генпланом предлагается формирование развитой системы центров обслуживания с определенным набором объектов социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры социального и коммунально-бытового обслуживания, основу которой составляет общегородской центр.

Генпланом предлагается дальнейшее развитие общественно-делового и общекурортного центра на основе общегородского центра, исторически сложившегося вдоль проспекта Победы с усилением значения административно-деловых и торговых функций и приобретением функций туристического, рекреационного, общественно-культурного центра (здесь возможно строительство новых зданий торгово-развлекательного и торгово-офисного назначения).

Общегородская и общественно-деловая зона Кисловодска формируется вдоль основной планировочной оси города – пр. Победы, прилегает к общекурортному центру, расположенному по улицам 40-летия Октября и до Курортного лечебного парка.

Центры обслуживания районного значения предлагается располагать в жилых районах, на магистралях, обеспечивающих удобные транспортные связи с микрорайонами, в местах расположения существующих объектов  социальной и бытовой инфраструктуры.

На территории городского округа города-курорта Кисловодска проектом предлагается формирование и развитие новых общественно-деловых зон, с формированием в них  районных и микрорайонных центров обслуживания.

- В Западном жилом районе, на месте предлагаемого к выносу Центрального рынка по ул. 40 лет Октября предлагается создание  районного центра обслуживания, с размещением объектов социального и культурно-бытового назначения  повседневного и периодического пользования.

В районе ул. Станичной предлагается формирование районного центра обслуживания с размещением здесь Бизнес-инкубатора «Новое поколение». Общественно-деловой центр формируется в районе ул. Римгорской. По Набережной улице предлагается размещение детского сада на 280 мест.

- В проектируемом жилом районе «Аликоновский», предлагаемом на  северо-западе города-курорта Кисловодска, в  долине реки Аликоновка (за пределом водоохранных зон),  предполагается развитие общественного подцентра со  строительством здесь объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры: школы на 975 учащихся,  двух детских садов на 280 мест каждый, двух аптек, комбината бытового обслуживания, гаража,  торгового центра, магазинов, кафе и других объектов социально-культурной инфраструктуры.

Вдоль берега р. Аликоновка (за пределом водоохранных зон) предлагается формирование  микрорайонных центров обслуживания, с размещением в них  спортивной школы, стадиона, выставочного и концертного залов.

3. В Юго-западном жилом районе проектом предлагается создание мультиформатного  спа-курорта «Старое озеро», Парка культуры и отдыха «Солнечный город», Этнодеревни, Конгресс-холла городского значения и «Выставочно-конгрессного центра». Территория центра площадью в 20 га выбрана с учетом конфигурации прилегающего лесного массива.

В пойме р. Подкумок, между ул. Римгорской и Новым озером предлагается строительство спортивно-оздоровительного комплекса, включающий в себя  легкоатлетический манеж, стадион, бассейны, каток с обслуживающей эти сооружения инфраструктурой.

К востоку к железной дороги формируются 3 жилых района: северо-восточный и 2 восточных, где продолжится дальнейшее капитальное строительство.

4. В Восточных жилых районах города, в районе улиц Зеленой, Территориальной, на пересечении улиц: Красногвардейской – Минеральной,  Красногвардейской – Вашкевича, Виноградной – Вашкевича, предлагается формирование районных общественно-деловых подцентров, с размещением здесь учреждений повседневного и частично эпизодического пользования - торговых учреждений, кинотеатров, спортивных учреждений. Ориентировочно, в районе улиц Осипенко и Коллективной, предлагается размещение детского сада на 200 мест

5. В Северо-восточном жилом районе города в районе улиц Чапаева и Фоменко  предлагается формирование районных общественно-деловых центров, с размещением здесь объектов повседневного и частично эпизодического пользования.

6. В восточном периферийном жилом районе, на восточной границе города, в районе перспективной застройки, представляющей из себя микрорайон из 4-х групп жилых и гостиничных комплексов, предполагается развитие общественно-делового центра с полным комплексом учреждений социально-бытового обслуживания. Кроме того, здесь намечается строительство Казачьего кадетского корпуса.

Проектом предполагается формирование микрорайонных центров обслуживания на резервных жилых территориях, выделенных в районах садово-огородных участков (5 районов) и  индивидуальной жилой застройки.

Микрорайонные подцентры обслуживания Генпланом предлагается формировать на территориях,  включенных в состав города населенных пунктов: Аликоновка, Белореченский, Зеленогорский, Индустрия, Луначарский, Нарзанный, Новокисловодский.

Названные центры должны располагать набором учреждений обслуживания, преимущественно объектами повседневного пользования и частично – учреждениями периодического пользования.

На севере территории города-курорта Кисловодска  намечено возведение торгово-развлекательного комплекса «Новое озеро» с учреждениями летнего пляжного отдыха. На северном берегу Нового озера предлагается создание легкоатлетического спортивного центра федерального значения

Проектом предлагается создание нового лечебно-диагностического центра межрегионального значения в районе Пикетного переулка. Центр будет функционировать как  дополнительный к уже сложившейся санаторно-курортной системе города, оборудованный с учётом зарубежного опыта, соответствующим лечебным комплексом для прибывающего контингента, который в основном будет селиться в гостиничном фонде.

Генпланом предлагается размещение культурно-оздоровительного или общественно-делового центра  на месте выносимого из центральной части города железнодорожного депо и товарной станции.

На месте переносимой ТЭЦ предполагается разместить объекты культурно-общественного, спортивно-оздоровительного назначения.

В центральной части города предусматривается общественно-деловая зона с количеством этажей не более 3-х и размещение рынка на месте бывшего мясокомбината.

Зарубежный опыт в области благоустройства и планировки исторически сложившихся привлекательных с точки зрения уникального ландшафта территорий, дает нам примеры, того как архитектурные проекты могут не навредить исторически сложившемуся ландшафтному облику, а только добавить ему архитектурную привлекательность, увеличить к нему интерес, при этом сохранив его экологию и ландшафт.

В качестве примера в генеральном плане приведены фотографии (проект Алвар Аалто), на которых показано как архитектура вписывается в ландшафт. В генеральном плане предлагается, в районе Старого озера (территории, уникальные с точки зрения ландшафта), проект конгресс-холла, который  должен не навредить существующему ландшафту  и пластично вписаться в контуры лесного массива.

На юго-восточной окраине города рекомендуется создать комплекс сооружений для занятий преимущественно зимними видами спорта и отдыха для населения города и приезжих курортников.

В этот комплекс входят территории для занятий различных видов беговых и горных лыж. На схеме указаны места сооружений трамплина (70-92 метра), горнолыжных склонов,  различной сложности трасс для фристайла, сноуборда(40 метров перепада), могула (110-120 метров), а также для гоночных лыж и биатлона.

Эти территории по своим природным характеристикам соответствуют требованиям организации лыжного спорта и отдыха. Такие сооружения как каток (в том числе с искусственным льдом) предполагается  разместить в комплексе торгово-развлекательного центра «Новое озеро».

Для обслуживания горнолыжных дисциплин необходимо будет возвести 3-4 нитки канатных (смешанного типа - кресельно-гондольных) дорог.

Кроме того, потребуется система обслуживания этого многообразного и сложного комплекса: для этого намечены территории для спортбазы, автостоянки, гостиницы, а также сооружений соответственно эколого ориентированной инженерной инфраструктуры.

На период генплана 2011г. возможно предусмотреть разработку комплексного проекта спортивных мероприятий для проведения соревнований ранга Универсиад для зимних видов спорта.

Таблица 13

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

| №№ | Наименование учреждений | Ед. изм. | Сущ. | 1 Вариант | 2 Вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма на 1000 жит. | Треб. по норме | Норма на 1000 жит. | Треб. по норме |
| 1. Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные образовательные учреждения | мест | 2262 | 40 | 5400 | 40 | 6000 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 8571 | 115 | 15525 | 125 | 18750 |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| 3 | Больницы | коек | 900 | 13,47 | 1820 | 13,47 | 2020 |
| 4 | Поликлиники | пос. в смену | 2386 | 18,15 | 2450 | 18,15 | 2725 |
| 5 | Станция скорой медицинской помощи | автомоб. на 10 000 чел. | 12 | 1 | 14 | 1 | 15 |
| 3. Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Учреждения культуры | мест | 5900 | 93 | 12500 | 93 | 13950 |
| 7 | Массовые библиотеки | тыс. томов | 384,6 | 4 | 540 | 4 | 600 |
| 4. Физкультурно-спортивные сооружения |
| 8 | Спортивные залы | кв.м пл. пола | 9424 | 80 | 10800 | 80 | 12000 |
| 9 | Бассейны | зеркало воды кв. м | 264 | 25 | 3375 | 25 | 3750 |
| 5. Предприятия торговли и общественного питания |
| 10 | Магазины | кв.м торговой площади | 50,9 тыс. кв. м | 280 | 37,8 тыс. кв. м | 280 | 48 тыс. кв. м |
| 11 | Рыночные комплексы | торг. мест | 1285 | 7 | 945 | 7 | 1050 |
| 12 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 4020 | 40 | 5400 | 40 | 6000 |
| 6. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 1400 | 9 | 1215 | 9 | 1350 |
| 14 | Бани | помыв. мест | 76 | 3 | 405 | 3 | 450 |
| 15 | Пожарное депо | пожарн.а/м | 11 |  | 15 |  | 15 |
| 16 | Кладбище | га | 36,3 | 0,24 | 37,7 | 0,24 | 37,7 |

Примечание:

(...)* Данные по предприятиям торговли и общественного питания и учреждениям бытового и коммунального обслуживания получены из паспорта города-курорта Кисловодска за 2009 год;

** Оба варианта рассчитаны к расчетному сроку – до 2033 года;

*** 1 Вариант – численность населения – 135 тыс. чел. , 2 Вариант – численность населения – 150 тыс. чел.;

****  Расчет по двум вариантам был произведен согласно ТСН 30-312-2006 Ставропольского края «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений Ставропольского края. Часть 1. Селитебные территории» (в ред. приказов министерства ЖКХ, строительства и архитектуры СК от 21.05.2008 N 184,

министерства строительства и архитектуры СК  от 30.07.2009 N 159);

***** Обоснование потребности в средствах противопожарной службы проводятся в разделе «Мероприятия по смягчению и предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории г. Кисловодска.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЙ СФЕРЫ

В сфере образования:

- строительство детского сада (в т.ч. проектно-изыскательские работы)- микрорайон С-1,  район школы №17-  ул.Набережная, 43а;

- реконструкция здания МОУ СОШ №1 по ул. Б. Хмельницкого,7 - Размещение 8-ми классов начальной школы, повышение сейсмоустойчивости;

- реконструкция  МДОУ «Детский сад №8» - увеличение мощности учреждения на 100 мест, повышение сейсмоустойчивости - Велинградская.24;

- реконструкция  МДОУ «Детский сад №20» - увеличение мощности учреждения на 100 мест, повышение сейсмоустойчивости - ул. Фоменко, 29;

- капитальный ремонт МДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» - ввод в эксплуатацию 140 мест -  пер. Зеркальный, 10;

- строительство Казачьего кадетского корпуса - Восточный планировочный район.

В сфере здравоохранения:

- расширение и реконструкция детской поликлиники до 700 посещений в день, увеличение числа посещений с 300 до 700 посещений в смену- ул.Кутузова,46;

- реконструкция здания ММУ «Стоматологическая поликлиника (пристройка) – увеличение числа посещений с 200 до 560 посещений в смену - по Бульвару Курортному, 7;

- реконструкция здания МУЗ «Детская городская больница»;

- реконструкция здания гинекологического корпуса МУЗ «Родильный дом» - Кутузова, 48;

- реконструкция Филиала ФГУЗ ВЦЭРМ им. А.М. Никифирова на территории Южного регионального центра МЧС России – пр.Победы, 24;

- строительство лабораторно-аптечного блока.

В сфере физкультуры и спорта:

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса во въездном микрорайоне, территория, прилегающая к Новому озеру (пойма реки  Подкумок);

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе МОУ СОШ №16 - увеличение числа занимающихся на регулярной основе до 500 чел. в день - ул. Губина, 53;

- строительство плавательного бассейна 25 х 13,2 при МОУ Гимназия №19, - бассейн с зеркалом воды 330 м2 и детская ванна 60 м2- ул. М.Расковой, 5;

- переоборудование спортивных залов и спортивных площадок муниципальных образовательных учреждений, оснащение их необходимым спортивным инвентарем - улучшение качества  и доступности услуг -  СОШ №№15,9,16,17,19;

- создание  легкоатлетического спортивного центра федерального значения (на северном берегу Нового озера);

- реконструкция помещений МОУ ДОД ДЮСШ Единоборств «Спартак» - увеличение числа занимающихся на регулярной основе до 500 чел. в день - ул. М.Расковой, 5.

В сфере культуры:

- реконструкция МУК «Центральная библиотечная система» - увеличение книжного фонда на 10% и книговыдачи на 13%, повышение сейсмостойкости - ул. Красноармейская, 2;

- строительство православной часовни по ул. Герцена, 18/Володарского, 16/ Дзержинского;

- реконструкция МУК «Межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба» - повышение сейсмостойкости здания – ул. Мира, 18;

- реконструкция детской музыкальной школы им. С.В. Рахманинова – увеличение числа занимающихся детей на 6%, повышение сейсмостойкости здания - пр. Победы, 37;

- реконструкция детской художественной школы им. Н.А.Ярошенко – повышение сейсмостойкости здания - ул. Чкалова, 69;

- строительство конгресс-холла в юго-западном жилом районе.

# 11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Характеристика климатических условий приведена в разделе «Природные условия».

Горный  рельеф территории предопределяет разнообразие почвенных условий и, соответственно, зелёного фонда.

Зеленый фонд в границах существующей городской черты г. Кисловодска представлен озелененными территориями общего пользования, озелененными территориями ограниченного пользования, зелеными насаждениями по берегам рек Аликоновка, Белая, Берёзовая, Ольховка, Кабардинка, защитными насаждениями в полосе отвода железной дороги и прочими озелененными территориями.

В таблице 1 приведен перечень озелененных территорий в целом по Кисловодску на 2010 год в существующих границах городской черты.

Таблица 1

| №№ п.п. | Наименование озелененных территорий | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) | 5831,2 |
| 2. | Лесопарки | 1360 |
| 3. | Городские леса | 2328 |
| 4. | Озеленения улично-дорожной сети | 75,5+556,7 |
| 5. | Плоскостные спортустройства |  |
| 6. | Территория питомника |  |
| 7. | Цветочное хозяйство | 10,3 |
| 8. | Защитные насаждения в промзоне |  |
| 9. | Зеленые насаждения в полосе отвода железной дороги | 33,2 |
|  | Озеленение, входящее в экологический каркас города |  |
| 10. | Зеленые насаждения у реки Аликоновка |  |
| 11. | Зеленые насаждения у реки Белая |  |
| 12. | Зеленые насаждения у реки Берёзовая |  |
| 13. | Зеленые насаждения у реки Ольховка |  |
| 14. | Зеленые насаждения у реки Кабардинка |  |

Наименование озелененных территорий

Озелененные территории общего пользования

Городского значения:

- Комсомольский парк;

- Парк в пойме р. Березовы (утрачен);

- Сквер в административном центре;

- Сквер в культурно-зрелищном центре;

- Сквер на привокзальной площади;

- Сквер в спортивном центре;

- Сквер по проспекту Победы, на въезде в город;

- Бульвар по проспекту Победы.

Насаждения районного значения:

- Район «Западный»;

- Район «Юго-западный»;

- Район «Восточный».

Озелененные территории общекурортного пользования

- Курортный парк;

- Верхний парк;

- Парк на Комсомольской горке;

- Сквер в бальнеологическом центре;

- Сквер в районе Красной площади;

- Сквер у музея Ярошенко;

- Сквер в районе гостиницы Кавказ;

- Сад при курзале;

- Насаждения курортного район Васюковской балки.

Озелененные территории специального назначения

- Защитные насаждения в промзоне;

- Защитные насаждения в полосе отвода железной дороги;

- Защитные насаждения вдоль автомобильных дорог;

- Защитные насаждения отделяющие курортную зону от жилой;

- Стадион;

- Цветочное хозяйство;

- Питомник.

Таблица 2

ГОРОДСКИЕ ЦВЕТНИКИ

| № п.п. | Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стела на съезде в город | 164,6 |
| 2. | Въезд в город. часовня | 700 |
| 3. | Сквер Администрации (справа) | 304 |
| 4. | Сквер Администрации (справа) | 1142,9 |
| 5. | Фонтан «Ника» | 108 |
| 6. | Кинотеатр «Россия» | 38,6 |
| 7. | Набережная, короба | 98,6 |
| 8. | ул. Кирова, м-н «Радиотовары» | 670 |
| 9. | Проспект Победы, пл. у Дома связи | 239,8 |
| 10. | Курортная библиотека - ул. Вокзальная | 1601,5 |
| 11. | ул. Вокзальная - дом Связи | 1999,2 |
|  | Итого | 4326,1 |
| 12. | Сквер у Памятника К. Ге | 3,4 |
| 13. | Сквер у Памятника С. Тюленеву | 11,8 |
| 14. | Сквер у Памятника героям-медикам | 70 |
| 15. | Ж/Д вокзал, цветник у перехода | 20,8 |
| 16. | Мемориал на воинском кладбище | 2198,5 |
| 17. | Мемориал «Журавли» | 140 |
|  | Всего | 10368,4 |

Зеленые насаждения являются лечебным фактором Кисловодска, улучшающим микроклиматические условия города-курорта, лишенного крупных водоемов. Кроме того, зеленые насаждения имеют большое значение в борьбе с оврагообразованием, оползнями и прочими  эрозийными явлениями.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях, на базе существующих насаждений. Все существующие зеленые устройства сохраняются, дополнительно благоустраиваются. Предлагается организация небольших садов для отдыха жителей, скверов у общественных и административных зданий, бульваров. Создание бульваров проектируется преимущественно по основным пешеходным связям в центральной и юго-восточной частям города.

## 12. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА

Рассматриваемая территория при преобладающей сейсмической интенсивности 7-9 баллов характеризуется значительной подверженностью опасным геологическим процессам, наиболее широким распространением из которых пользуются оползни, просадки, эрозия, подтопление (см.схему «Инженерная подготовка территории»).

На территории города возможно также затопление отдельных его частей высокими  паводковыми водами.

В целях градостроительного развития территории г. Кисловодска в соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями предлагается выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- инженерная защита от оползней;

- инженерная защита от эрозии;

- инженерная защита от просадок;

- инженерная защита от карста;

- инженерная защита от подтопления;

- инженерная защита от затопления паводковыми водами.

Все градостроительные решения на территории города должны выполняться с учётом высокой сейсмичности территории, а при застройке должны выполняться все требования, предъявляемые к сейсмостойкому строительству.

Кроме указанных мероприятий на территории города должна быть проведена работа по организации поверхностного стока, что является как важнейшим природоохранным мероприятием, так и мероприятием по инженерной подготовке территории.

Инженерная защита от оползней

Широкое развитие оползней обусловлено геологическим строением склонов (глинистый состав пород, трещиноватось пород, разделяющая их на отдельне блоки, легко скользящие по глинистой поверхности) и определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемой городской территории, защиты и укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов.

Особую опасность представляют оползни в районе стадиона «Олимпийский», посёлков Белореченский, Подкумский, на склонах долин рек Ольховка, Берёзовая, Аликоновка и др.

Оползни активизируются при избыточном увлажнении пород склона дождевыми водами, водами родников, при изменении установившегося равновесия на склоне при его естественной (эрозия рек) или искусственной подрезке (прокладка дорог), а также при сейсмических толчках.

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры (вне зависимости от масштаба и типа оползней, класса сооружения): регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование, устранение эрозионных и техногенных подрезок склонов, ограничение и запрещение взрывов, комплексная мелиорация.и т.д.

Учитывая тип оползня (по механизму смещения) и его масштаб, из известного набора противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи) необходимо выбирать комплекс мероприятий, обеспечивающих достаточную устойчивость оползневого склона и сооружений на нём.

Капитальность противооползневых сооружений должна определяться также и классом сооружений, быть экономически оправданной.

Оползневые накопления наиболее крупных оползней  на водосборных площадях рек и ручьёв могут послужить материалом для селей и грязекаменных потоков.

На рассматриваемой территории требуется создание специальной противооползневой службы мониторинга.

Инженерная защита от эрозии

На рассматриваемой территории имеет место как овражная, так и береговая эрозия.

Овражная эрозия чаще всего наблюдается на уступах террас и делювиальных склонах.

Для борьбы с овражной эрозией предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- засыпка мелких оврагов и их отвершков;

- уполаживание и террасирование склонов с укреплением их растительностью;

- организация отвода поверхностных вод;

- частичная подсыпка глубоких оврагов с устройством водостока и дренажа по его дну.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть применимы на всех стадиях развития оврагов для их закрепления.

Основным способом борьбы с водной эрозией является регулирование русел рек и укрепление берегов.

Стратегией развития г. Кисловодск намечается реконструкция подпорных стен берегоукрепления городских мостов рек Ольховка, Берёзовая, Подкумок, Аликоновка.

На рассматриваемой территории есть изрытые, неблагоустроенные участки. Предусматривается их рекультивация с использованием грунта, вынутого при устройстве строительных котлованов и вертикальной планировке территории.

Инженерная защита от просадок

На рассматриваемой территории просадочные лёссовые грунты занимают значительные площади, особенно в её южной части.

Просадочными свойствами обусловлены многочисленные деформации сооружений, проявляющиеся при замачивании грунтов оснований, которое может происходить как под воздействием природных, так и техногенных факторов.

Следует заметить, что с замачиванием просадочных грунтов связано их видоизменение и, по мере водонасыщения, они превращаются в грунты с иными свойствами. Лишаясь просадочных свойств при увеличении влажности, они приобретают другие свойства: становятся сильно сжимаемыми, склонными к разжижению при динамических нагрузках. Также надо иметь в виду, что наряду с просадочными деформациями, протекающими довольно быстро, следует принимать во внимание и учитывать возможные постпросадочные деформации.

При необходимости строительства на просадочных грунтах просадочные свойств в пределах деформируемой толщи должны быть или устранены, или она должна быть прорезана свайными фундаментами.

Необходимо также учитывать особенности проектируемого сооружения и его воздействие на лёссовое основание (мокрый технологический режим, высокие нагрузки, температурные поля и т.п.), чувствительность сооружения к возможным деформациям основания при уплотнении его замачиванием, подводным взрывом, гидровиброуплотнении, химическом закреплении, термическом упрочнении.

Инженерная защита при проявлении карста

Развитие карстовых и сопутствующих им суффозионно-провальных процессов проявляется в формировании в растворимых  (известняки, доломиты, мел и др.) и в перекрывающих их нерастворимых породах расширенных трещин, разнообразных полостей, ослабленных и разуплотнённых зон, а также  -  в возникновении внезапных провалов и  оседаний в толще грунтов и на земной поверхности.

На рассматриваемой территории карст проявляется в виде многочисленных воронок и пещер.

При проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов, предприятий, зданий и сооружений на закарстованных территориях необходимо учитывать следующие особые условия:

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий, обусловленные крайне неоднородной и нередко весьма высокой водопроницаемостью закарстованных пород, возможность больших фильтрационных потерь из водохранилищ и водоёмов и возможность больших, вплоть до внезапных катастрофических, водопритоков в горные выработки и котлованы;

- неравномерно пониженную несущую способность закарстованных пород, перекрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребённые карстовые формы;

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций (провалов и оседаний) в толще грунтов и на земной поверхности;

- опасность активизации развития карста и связанных с ним суффозионных и провальных процессов и явлений в результате хозяйственной деятельности человека.

При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях необходимо исходить из следующих основных требований:

- должна быть предотвращена или сведена до минимума возможность катастрофических разрушений и обеспечена достаточная степень безопасности для жизни людей;

- должна быть обеспечена рентабельность строительства с учётом возможного ущерба от карстовых явлений и расходов на специальные изыскания и противокарстовые мероприятия.

Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений в различных сочетаниях следует применять следующие группы противокарстовых мероприятий:

- архитектурно-планировочные;

- водорегулирующие и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований зданий и сооружений);

- конструктивные;

- технологические;

- эксплуатационные.

Архитектурно-планировочные мероприятия обязательны во всех случаях. Они заключаются в выработке и контроле за исполнением научно-обоснованных решений, обеспечивающих рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовые мероприятия, подтверждённую технико-экономическими расчётами.

Водорегулирующие мероприятия  должны обеспечить предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий.

К геотехническим мероприятиям относятся: заполнение карстовых полостей; закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов; прорезка ненадёжных грунтов и заглубление фундаментов на прочные незакарстованные породы. При благоприятном исходе геотехнические мероприятия полностью исключают опасность деформаций, связанных с карстом. Наиболее часто применяются цементация закарстованных пород и прорезание ненадёжных грунтов.

Конструктивные мероприятия заключаются в усилении и улучшении условий работы фундаментов и наземных конструкций зданий и сооружений. Они, в отличие от геотехнических мероприятий, полностью не исключают, а только снижают  до допустимого уровня вероятность повреждения и разрушения зданий и сооружений карстовыми провалами и оседаниями.

Технологические противокарстовые мероприятия – это повышение надёжности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, замена мокрого технологического процесса сухим и т.д.

Эксплуатационные мероприятия выполняются в период функционирования предприятий, зданий, сооружений и других объектов. Проводятся необходимые стационарные наблюдения (за деформациями зданий и сооружений, гидрометеорологическими условиями, режимом подземных вод и развитием проявлений карста) и проводятся работы по обеспечению надёжности функционирования водорегулирующих и других противокарстовых мероприятий.

В карстовых районах требуются дополнительные затраты финансовых средств и материалов на специальные изыскания и противокарстовую защиту территорий, зданий и сооружений при их строительстве и эксплуатации. Стоимость противокарстовой защиты зданий и сооружений в зависимости от степени и характера закарстованности и особенностей проектируемого объекта изменяется от долей процента до 10-20 и более процентов от его стоимости.

Инженерная защита от подтопления

Одним из наиболее опасных процессов, наносящих ущерб населённым пунктам, является процесс подтопления.

По мере уплотнения и расширения селитебной и промышленной застройки, насыщения территории водонесущими коммуникациями, процесс подтопления может только усугубляться.

Для геологического обоснования проектов защитных мероприятий против подтопления изысканиями следует решить следующие задачи:

- установить площадь подтопления и выявить его причины;

- районировать область инфильтрации в плане и разрезе с целью выбора типа дренажа;

- выявить величину инфильтрационного питания подземных вод, коэффициенты фильтрации, гравитационной и упругой водоотдачи основных водоносных горизонтов и коэффициент фильтрации водоупорных слоев;

- по возможности составить баланс подземных вод, определить приходные и расходные статьи, необходимые для аналитического расчета дренажа;

- охарактеризовать химический состав и минерализацию подземных вод в области влияния дренажа.

При защите от подтопления  городской территории необходимо принимать во внимание, что при строительстве дренажных систем весьма важным является выбор способа дренирования.

Из способов дренирования (типов дренажей) отдаётся предпочтение самотёчным горизонтальным закрытым дренажам как наиболее экономичным. Необходимость применения других типов дренажей, если она не диктуется гидрогеологическими условиями, должна обосновываться специально.

При создании дренажных систем в городе рекомендуется:

- максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции;

- использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа;

- лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий и сооружений.

Мероприятия по понижению уровня подземных вод и осушение при заболачивании должны обеспечивать нормальные условия для осуществления строительства, эксплуатации зданий и сооружений, произрастания зеленых насаждений.

Для территорий, подлежащих защите от подтопления, рекомендуется принять следующие нормы осушения:

- для многоэтажной застройки – 3 м;

- для зданий и сооружений с подвальными помещениями – 0,5-1,0 м от пола подвала;

- для зданий и сооружений без подвалов – 0,5 м от подошвы фундамента;

- для проезжей части улиц, площадей – 0,5 м от подстилающего слоя дорожной одежды;

- для зеленых насаждений общего пользования: 1,0-2,0 м – для древесных насаждений, 0,5-1,0 м – для газонов и стадионов, 2,5 м – для кладбищ.

При выборе защитных мероприятий предпочтение отдаётся тем, которые обеспечивают:

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия факторов подтопления;

- возможность преимущественного применения активных методов защиты;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т.д.;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды.

Для инженерной защиты на подтопленных территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция дренажных систем;

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.

На потенциально подтапливаемых территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций;

- строительство локальных дренажей.

Следует отметить, что дренажный сток может быть повсеместно загрязнён. Необходимо предусмотреть строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм.

Необходимо предусмотреть использование современного высокоэффективного оборудования для электрохимической обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, сорбцией и обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок пергидроля. Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в поверхностные водотоки и водоёмы.

На всех подтопленных и потенциально подтапливаемых территориях необходимо организовать наблюдательную режимную сеть.

Основные её задачи:

- наблюдение за уровнем подземных вод;

- выявление источников подтопления и загрязнения;

- определение эффективности работы по инженерной защите от подтопления.

Инженерная защита от затопления

Территория города Кисловодска пересекается рядом небольших рек: Берёзовая, Ольховка, Белая, Аликоновка и др.

Долины рек расчленены балками и оврагами с крутыми и часто обрывистыми берегами.

Дно рек почти повсеместно заилино, русла захламлены. На реках развиты различные формы эрозии.

Затопление речными водами, которое на рассматриваемой территории происходит практически ежегодно, резко ухудшает условия проживания людей.

Превышение наивысших уровней над меженными достигает 2 м.

Для решения социального аспекта проблемы необходимо разработать принципиально новую концепцию ведения водного хозяйства эколого-курортного региона.

В качестве мер борьбы с затоплением предлагается:

- очистка местной гидрографической сети и улучшение ее проточности;

- укрепление берегов всех рек, протекающих по городской территории;

- облицовка магистральных межхозяйственных и распределительных каналов.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Конструкции берегоукреплений должны быть выработаны для каждого конкретного участка русла, в зависимости от гидрологического режима реки и свойств грунтов, слагающих берега и пойму, что выполняется в соответствии со специальным проектом на базе детальных изысканий и исследований.

На реках  должны быть отремонтированы и построены новые набережные, на которых обустроены прогулочные аллеи, бульвары, видовые площадки.

Высота верха покрытия набережных над урезами воды должны быть не менее 2 м.

В этом случае набережные на р. Аликоновка и Берёзовая в значительной степени будут защищать от затопления паводковыми водами прилегающие участки городской территории (см.схему «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории города Кисловодска централизованной системы сбора, удаления и очистки дождевого стока нет, имеются отдельные участки сетей, находящиеся на балансе МУ УЖКХ г. Кисловодска. Отводятся поверхностные воды в открытые водотоки, протекающие по территории города. На отдельных участках улиц перекрестков во время ливней происходит скапливание воды, затрудняющее не только транспортное, но и пешеходное передвижение. Дождевые и талые воды сбрасываются в существующие водоемы без предварительной очистки.

Город Кисловодск располагает сетью закрытых и открытых водостоков. Протяженность закрытых водостоков превышает 20 км, открытых 7 км. Диаметры коллекторов. Изменяются от 600 до 1000 мм.

Из-за постоянного недофинансирования состояние многих ливневых сетей неудовлетворительное, более половины из них нуждается в очистке и капитальном ремонте.

Некоторые участки сети ливневой канализации ранее принадлежали и обслуживались бывшим Курортным Советом.

Протяженность этих сетей составляет 8402 м (в том числе магистральных (500-1200 мм – 2498 м), на долю уличных сетей приходится 3667 м, санаторных 4735 м.

В настоящее время эти сети находятся на балансе Комитета по имуществу администрации и МУ УЖКХ не переданы, никакой исполнительной документации на эти сети нет. Балансовая принадлежность их не известна. Большинство этих сетей находится в неудовлетворительном состоянии, обслуживание и ремонт их затруднён из-за отсутствия технической документации.

Тем не менее МУ УЖКХ вынуждено производить их ремонт для предотвращения разрушения дорог и улиц, на которых они находятся. Многие из этих сетей в настоящее время засорены и не поддаются прочистке – требуется перекладка.

Сброс вод из водостоков в водоприемники, которыми являются реки Березовая, Подкумок, Белая, Аликоновка, осуществляется без очистки.

На расчетный период планируется создание централизованной системы удаления и очистки дождевых вод.

Вследствие необходимости отводить бытовые и промышленные сточные воды на объединённые очистные сооружения в г. Пятигорск, предусматривается поверхностный сток отводить, применяя раздельную систему канализации с самостоятельным дождевым коллектором, сооружениями очистки и выпуском в водоём.

Дождевой сток отличается резкой неравномерностью и изменчивостью в процессе выпадения дождя. Основной фактор, определяющий расход стока – интенсивность дождя. В работе были рассчитаны необходимые показатели расхода дождевых вод в зависимости от условий  расположения существующего коллектора, особенностей рельефа и климатических особенностей местности в соответствии с СНиП 2.04.03-85.

Территория города находится в зоне округа санитарной охраны, существенно ограничивающей хозяйственную деятельность, поэтому проектом предлагается объединить все существующие водостоки в одну водосборную систему и по магистральному коллектору отвести поверхностные воды на проектируемые очистные сооружения (ОСДК).

Трассу магистрального дождевого коллектора предлагается проложить в пониженных местах территории города вдоль реки Подкумок, предусмотрев необходимые мероприятия по подготовке территории для трубопровода. В проекте максимально использованы существующие коллекторы.

Для сокращения длины трубопроводов поверхностный водоотвод с проектируемой территории низкоэтажной застройки и прилегающих к ней улиц должен осуществляться путем проведения мероприятий по организации рельефа с прокладкой уличных лотков и установкой дождеприемных колодцев в пониженных местах территории и проезжих частей улиц, по веткам подключения вода от дождеприёмных колодцев поступает в уличные водостоки, а из них в магистральные дождевые коллекторы. Соединение трубопроводов разных диаметров производить в смотровых колодцах, выравнивая шелыги труб.

Все эти работы выполняются на последующих более детальных стадиях проектирования. В настоящей работе определена концепция отвода поверхностного стока (плановое положение дождевых коллекторов, местоположение очистных сооружений, ориентировочные диаметры дождевых коллекторов).

Степень очистки поверхностных вод должна удовлетворять требованиям нормативных документов, в том числе п.1.2 СНиП 2.04.03-85, тем более, что река Подкумок является рекой высшей рыбоохранной категории.

С учётом вышеизложенного, поверхностные воды, поступающие на ОСДК, после обработки, проходят дополнительно глубокую доочистку на специальных установках, выбор которых определяется на более детальных стадиях проектирования.

В соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1200-03 п.1.5 зона санитарного разрыва от ОСДК до застройки должна быть не менее 50 м.

Для «сглаживания» пиков дождевых паводков перед ОСДК устраивается аккумулирующая ёмкость, вода из которой при помощи насосной станции подаётся на очистные сооружения. Производительность насосной станции соответствует мощности ОСДК.

Определение размеров аккумулирующей ёмкости производится при разработке рабочей документации ОСДК.

Перед аккумулирующей ёмкостью предусмотрена распределительная камера, из которой наиболее чистые пиковые расходы поверхностных вод сбрасываются в водоём, минуя ОСДК.

На ОСДК подвергается очистке не менее 70% годового стока.

Степень очистки по взвешенным веществам – 2 мг/л, по нефтепродуктам-0,04 мг/л.

Дождевые коллекторы устраиваются железобетонных диаметром 500 –1200 мм, гидравлический расчёт диаметров труб выполняется на более детальных стадиях проектирования.

Смотровые и дождеприёмные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22-84.

Дождеприёмные колодцы на автостоянках устраиваются с фильтрующими (нефтеулавливающими) патронами.

Перед выпуском в водотоки на отводящем коллекторе устраивается бетонный оголовок.

Бетонные и железобетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом.

13. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

При современном уровне развития глобального туризма многие автомагистральные направления трактуются как образующий фактор строительства мотелей, кемпингов, обзорных площадок, кафе, ресторанов, то есть помимо транспортной функции они осуществляют туристско-культурные функции («трансфер-туризм»).

В связи с этим в научно-проектной литературе отражены многие проекты, в которых автодороги выполняют комплексные цели. Проектируется транскавказский туристический маршрут «Кавказская рокада» (протяженностью основного хода: 811 км, с боковыми ответвлениями: 1074 км), как система автодорог, объединяющая в единую сеть туристические маршруты Северного Кавказа, проходящие через горные ущелья, где находится большая часть горно-рекреационных и санаторных комплексов региона, и связывающая их с Черноморским побережьем.

В основе построения маршрута – сочетание основного хода, идущего вдоль Главного Кавказского хребта, с выходами к Черному морю и вводами в живописные горные ущелья.

Кавказская рокада объединяет 5 субъектов федерации с общим населением в 10,3 млн. чел.

Строительство «Кавказской рокады» позволит:

- обеспечить отдых около 5 млн. чел. в год;

- восстановить бренд гостеприимного Кавказа с условиями политической и экономической стабильности Кавказа;

- повысить инвестиционную привлекательность рекреационных зон Кавказа;

- создать около 70 тыс. рабочих мест.

Через Ставропольский край предполагается осуществлять межрегиональные и международные туристические маршруты из Астрахани через Калмыкию на с. Арзгир – г. Благодарный – с. Александровское – г. Минеральные Воды и далее – через г. Кисловодск к курортной зоне Черного моря.

Автодорога «Пятигорск – Кисловодск» предназначается для туристических целей,  часть которой протяженностью 25 – 30 км должна быть проложена в горной местности и отвечать требованиям, предъявляемым к туристским дорогам.

Проектируемые системы рекреационных транспортных коридоров: «Кисловодск – Нальчик – Чегет», «Кисловодск – Черкесск – Адлер – Сухуми» направлены на формирование общероссийской курортной структуры территории и отвечают современным мировым тенденциям увеличения туристической подвижности населения. В связи с этим, необходимо уже в современном генплане г. Кисловодска учитывать эти будущие тенденциозные общегосударственные проекты (намечать трассы хордовых и объездных дорог скоростных автомагистралей, создавать при въездах «перехватывающие автокомплексы», закладывать в расчеты подорожные системы торгово-бытового обслуживания и пр.).

Внешний транспорт

Город Кисловодск, находясь на периферии Ставропольского края, является одним из транспортных центров региона.

В состав транспортного узла входит автомобильный и железнодорожный транспорт.

Транспортная инфраструктура обеспечивает связи города с многими крупными городами Ставропольского края и в целом Северного Кавказа. Положение города в пределах сформировавшейся городской агломерации Кавказских минеральных вод обеспечивает тесные связи с другими городами-курортами (Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды) пригородными автобусными маршрутами и пригородным железнодорожным транспортом.

Предгорное положение города и особенности планировки ограничивают перспективное развитие транспортной инфраструктуры.

Автомобильный транспорт и автодороги

Основа внешних связей автодорогами – автодорога общего пользования федерального значения А157 «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск», подходящая непосредственно к городу Кисловодску. Большая часть внешних транспортных связей по автодорогам обеспечивает проходящая по территории Ставропольского края федеральная автодорога М29 (Е50) «Кавказ».

Кисловодск расположен вблизи других городов – региональных центров Северо-Кавказского федерального округа (см. табл. 1). В то же время, город удален от крупнейших региональных центров Южного, Приволжского, Центрального и других федеральных округов.

Автобусными маршрутами город связан с соседними городами, поселками и сельским поселениями Ставропольского края (в первую очередь, с поселениями Минераловодской агломерации), Краснодарского края, Карачаево-Черкесской республики, Кабардино-Балкарской республики и др. регионов России.

Существование дальних и сверхдальних маршрутов автобусов общего пользования от Кисловодска (рейсы до Ростова-на-Дону, Москвы и др.) компенсирует менее доступный в ценовом отношении или менее регулярный авиационной и железнодорожный транспорт.

Таблица 1

ТРАНСПОРТНЫЕ СВЯЗИ КИСЛОВОДСКА АВТОДОРОГАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ОТДЕЛЬНЫМИ ГОРОДАМИ РОССИИ

| Город | Удаленность от Кисловодска, км |
| --- | --- |
| Москва | 1626 |
| Ростов-на-Дону | 532 |
| Новороссийск | 603 |
| Сочи | 596 |
| Махачкала | 478 |
| Астрахань | 658 |
| Назрань | 236 |
| Грозный | 320 |
| Майкоп | 345 |
| Нальчик | 132 |
| Черкесск | 93 |
| Самара | 1549 |
| Н. Новгород | 1728 |
| Волгоград | 695 |
| Санкт-Петербург | 2367 |
| Екатеринбург | 2502 |
| Элиста | 394 |

Ниже, в таблице 2 представлены сведения об автотранспорте города Кисловодск. За четыре года (с 2006 по 2010 г., на начало года) суммарный автомобильный парк, зарегистрированный в городе возрос на 13,1%.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ АВТОТРАНСПОРТА (ДАННЫЕ НА НАЧАЛО ГОДА, НА 2010 ГОД ДАННЫЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ)

| Показатель | 2006 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| общее количество единиц автотранспорта, в т.ч. | 30761 | 34800 |
| 1.автобусы | 679 | 1000 |
| из них частные | 254 | 300 |
| 2.грузовые машины | 1666 | 3000 |
| из них частные | 779 | 1000 |
| 3.прицепы и полуприцепы | 131 | 500 |
| 4.легковой автотранспорт | 26777 | 30000 |
| в т.ч. ведомственные | 2115 | 2500 |
| в т.ч. индивидуальные | 24662 | 27500 |
| 5.мотоциклы, мотороллеры, мопеды | 202 | 300 |

Железнодорожный транспорт

В городе Кисловодск находится конечная (тупиковая) станция участка железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Минераловодской дистанции пути Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (в центральной части города), а также остановочный пункт «Минутка» (в северной части города). Участок двухпутный, электрифицированный, рассчитан на большие сезонные объемы сообщениями поездами дальнего следования и круглогодично – пригородными поездами.

Поездами дальнего следования город связан с многими крупными и крупнейшими городами Европейской и азиатской частей России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск и др.). Транспортные связи железными дорогами имеют ярко выраженную сезонность, обусловленную рекреационной специализацией города-курорта.

Пригородное сообщение железнодорожным транспортом связывает Кисловодск с городами Ессентуки, Пятигорск и Минеральные Воды. Частота пассажирского сообщения составляет не менее 28 пар поездов в сутки.

В пределах Кисловодска и прилегающей территории района кавказских минеральных вод выполняется большой объем работы пригородного железнодорожного транспорта. Так, в 2006 г. в пригородном сообщении было отправлено пассажиров: по станции Кисловодск – 1393,6 тыс. чел., по о.п. Минутка – 282,3 тыс. чел., по о.п. Подкумок – 37,0 тыс. чел.

Грузовое сообщение по станции Кисловодск развито незначительно (не более 5 пар грузовых поездов в сутки). Грузооборот станции Кисловодск составил в 2006 г. 47,0 тыс. тонн.

Воздушный транспорт

С 1961 г. и по 1.01.1978 г. в Кисловодске функционировал аэропорт. В силу ограничений развития, обусловленных местом размещения аэропорта (особенностями рельефа местности и др. факторы) он выполнял транспортные функции в недостаточной мере (выполнялись рейсы местных воздушных линий).

С 1978 и до сих пор внешние транспортные функции авиатранспортом выполняет аэропорт города Минеральные Воды, расположенный на удалении около 60 км от города.

Прочие виды транспорта

На востоке Кисловодска работает подвесная канатная дорога, связывающая олимпийский комплекс и видовые площадки с центральной частью города. Подвесная канатная дорога не имеет существенного транспортного значения, но обеспечивает развитие рекреации города-курорта.

Транспорт и улично-дорожная сеть города

Транспортная сеть города находится под воздействием больших внутригородских, пригородных и междугородних транспортных потоков (относительно масштабов города).

Начертание транспортной сети города имеет сложную планировку. В центре города Кисловодск характеризуется регулярной планировкой проспектов, улиц и других участков дорог. Окраины города (кроме северной) под влиянием предгорного рельефа характеризуются сложной планировкой улично-дорожной сети с множеством кривых участков с большими уклонами.

На начало 2010 года парк автотранспортных средств составил:

- 2213 ед. грузового автотранспорта;

- 29724 ед. легкового автотранспорта;

- 925 автобусов;

- 373 мотоциклов.

По душевой обеспеченности автотранспортом (246 ед./1000 жителей) Кисловодск занимает лидирующие позиции не только в Ставропольском крае, но и в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Улично-дорожная сеть города

Основу улично-дорожной сети (УДС) Кисловодска составляют улицы и проспекты: Победы, Мира, Гагарина, Азербайджанская, 40 лет Октября, Красивая; Ленина, Желябова (в курортной части города).

Техническое состояние автодорог Кисловодска можно оценить как удовлетворительное.

Все автодороги общего пользования местного значения имеют асфальтобетонное покрытие.

Суммарная протяженность проспектов, улиц, проездов на конец 2009 года составляет 250 км (см. табл. 3).

Таблица 3

ПРОТЯЖЕННОСТЬ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА (ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ), ПО ДАННЫМ РОССТАТА

| Показатель/год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | н.д. | 188,8 | 188,8 | 250,0 |
| общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км | 188,8 | 183,8 | 188,8 | 250,0 |
| общая площадь улично-дорожной сети, тыс. км2 | 1861,3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на конец года |  |  |  |  |
| всего, км | н.д. | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| с твердым покрытием, км | н.д. | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| в т.ч. с усовершенствованным покрытием | н.д. | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на начало года |  |  |  |  |
| всего, км | н.д. | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| с твердым покрытием, км | н.д. | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| в т.ч. с усовершенствованным покрытием | н.д. | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

Общественный транспорт

В городе Кисловодске из всех видов общественного транспорта функционирует только автобусный транспорт. Существовавшая ранее линия трамвая (с 1904 г. по 1961 г.) не выполняла функций общественного пассажирского транспорта.

Автобусный транспорт представлен автобусами преимущественно малой и средней вместимости. В пределах города функционирует 32 маршрута автобусов, охватывающих все жилые, индустриальные и курортные территории города; часть маршрутов выходит за пределы административных границ города. В структуре перевозок в 2008 году на частных предпринимателей приходится 48% объема перевозок, на долю ЗАО «автоколонна 1721» 33%, на прочих перевозчиков – 19%.

Организация маршрутов автобусов в Кисловодске, с учетом особенностей улично-дорожной сети приводит в часы пик к заторам, в особенности на пересечении улиц: пр. Победы, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Вокзальная, Октябрьская площадь.

Сеть маршрутов автобусного транспорта охватывает все крупнейшие улицы и проспекты города и разделяется железнодорожной линией на две части (западную и восточную), соединяющиеся лишь в южной части центра города (ул. Шаляпина), что ограничивает мобильность жителей и гостей города.

С позиций теории графов (индексов К. Канского) сеть автобусных маршрутов Кисловодска можно рассматривать как 41 узел и 53 ребра графа транспортной сети. Цикломатическое число графа транспортной сети равняется 12, что свидетельствует о среднем уровне сложности топологической ее структуры. Индекс связности = 1,29, что характерно для большинства средних по числу жителей городов России. Индекс топологического диаметра равен 8,2, что говорит о линейности (вытянутости) сети автобусных маршрутов (для Кисловодска с севера на юг вдоль главных транспортно-планировочных осей – улиц и проспектов города).

Можно выделить следующие важнейшие пересадочные узлы (остановки) автобусного транспорта Кисловодска:

- «Дом связи» - крупнейший пересадочный узел;

- «Центральный рынок»;

- «Нарзанные ванны»;

- «Железнодорожный вокзал»;

- Гостиница «Кавказ»»;

- Санаторий «Москва».

Ниже, в таблице 4 представлен перечень автобусных маршрутов Кисловодска на начало 2009 г.

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ ГОРОДА КИСЛОВОДСКА

| № маршрута | Конечные пункты маршрута | Количество автобусов на линии, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Гагарина – СпецАТХ | 4 |
| 2 | Ул.Октябрьская – СпецАТХ | 5 |
| 3 | УПК – пос. Белореченский | 5 |
| 4 | Школа №7 – УПК | 5 |
| 5 | Ул. Октябрьская – пос. Зеленогорский | 4 |
| 6 | Центральная городская больница – пос. Белореченский | 8 |
| 7 | ГПТУ-29 – ул. Чехова | 5 |
| 8 | Ул. Калинина – сан. Заря | 5 |
| 9 | Мясокомбинат – ул. 8 Марта | 9 |
| 10 | ЦГБ – пос. Нарзанный | 3 |
| 11 | ЦГБ – ул. Донская | 7 |
| 12 | Автовокзал – ЦГБ | 8 |
| 13 | ЦГБ – средняя школа №7 | 6 |
| 14 | ЦГБ – автовокзал | 5 |
| 15 | ГПТУ-29 – санаторий «Родник» | 8 |
| 16 | Пос. Луначарского – ул. Декабристов | 2 |
| 17 | Свято-Никольский собор – Крестовоздвиженский храм | 13 |
| 18 | Ул. Ермолова – ЦГБ | 2 |
| 19 | Ул. Октябрьская – СпецАТХ | 10 |
| 20 | Ул. Калинина – Мясокомбинат | 11 |
| 21 | Санаторий им. Орджоникидзе – ул. Ленинградская | 8 |
| 22 | Автовокзал – ул. Ломоносова | 6 |
| 23 | Автовокзал – санаторий Джинал | 5 |
| 24 | Автовокзал – пос. Белореченский | 5 |
| 25 | ГПТУ-29 – п, Белореченский | 5 |
| 26 | ЦГБ – «Монолит» | 6 |
| 27 | Ул. Чайковского – санаторий им. Димитрова | 8 |
| 28 | ЦГБ – ул. Фоменко – садовые участки | 8 |
| 29 | ЦГБ – пос. Индустрия | 2 |
| 30 | Центральный рынок – дачный поселок «Садовый домик» | 6 |
| 31 | П. Нарзанный – п. Белореченский | 2 |

Автовокзал расположен на въезде в город. Часть пригородных и междугородних перевозок (включая неорганизованные перевозки) осуществляется от железнодорожного вокзала.

Помимо общественного транспорта автомобильные перевозки пассажиров осуществляет более 10 таксомоторных фирм.

Пригородные поезда выполняют роли внутригородского транспорт, так как в черте города расположены две станции: Кисловодск и Минутка.

Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортно-обслуживающая инфраструктура Кисловодска представлена следующими объектами:

- путепроводы (2 ед.: при въезде в город со стороны г. Пятигорска и на улице Кирова);

- наземные пешеходные переходы (69 ед.);

- подземные пешеходные переходы (5 ед.);

- переезды с железной дорогой (3 ед.).

Уровень развития транспортно-обслуживающей инфраструктуры можно считать удовлетворительным.

Ниже перечислены места размещения основных объектов транспортно-инженерной инфраструктуры.

Перечень мест размещения светофорных объектов:

- пр. Победы – ул. Седова

- пр. Победы – ул. Водопойная

- пр. Победы – пер. Аллейный

- пр. Победы – пер. Зеркальный

- пр. Победы – Стадион

- пр. Победы – ул. К. Либкнехта

- пр. Первомайский – ул. Красноармейская

- ул. Авиации – ул. Чкалова

- ул. Вокзальная – бульвар Курортный

- ул. Широкая – ул. Кирова

- ул. Широкая – пр. Дзержинского

- ул. Фоменко – ул. Калинина

Перечень мест размещения железнодорожных переездов:

- ул. Чехова (61 км Минераловодской дистанции пути)

- ул. Дводненко (62 км Минераловодской дистанции пути)

- ул. Дводненко (Ранжирный переезд)

Перечень размещения наземных пешеходных переходов:

- пр. Победы (пост ГАИ);

- пр. Победы – ул. Седова;

- пр. Победы – ул. Водопойная;

- пр. Победы – ул. Главная;

- пр. Победы – пер. Аллейный;

- пр. Победы – пер. Зеркальный;

- пр. Победы – стадион;

- пр. Победы – плавательный бассейн;

- пр. Победы – цирк;

- пр. Победы – администрация;

- пр. Победы – ул. К. Либкнехта;

- пр. Победы – универсам;

- пр. Первомайский (магазин «Проспект»);

- пр. Первомайский – ул. Вокзальная;

- пр. Первомайский – Казачья горка;

- пр. Первомайский – поворот в парк;

- пр. Первомайский – ул. Красноармейская;

- пр. Мира – гастроном;

- пр. Мира – памятник «Журавли»;

- пр. Мира – Собор;

- пр. Мира – ул. Лермонтова;

- ул. Гагарина (школа №10);

- ул. Цандера (школа №15);

- ул. 40 лет Октября (школа №15);

- ул. 40 лет Октября – ул. Горького;

- ул. Седлогорская – ул. Энгельса (начальная школа №8);

- ул. Седлогорская;

- ул. Седлогорская – ул. Аджарская;

- ул. Октябрьская – ул. Энгельса (школа №8);

- ул. Октябрьская – ул. Аджарская;

- ул. Фоменко – ул. Седлогорская;

- ул. Фоменко – ул. Октябрьская;

- ул. Фоменко – ул. Школьная (школа №9);

- ул. Фоменко – ул. Калинина;

- ул. Кирова – ул. Тюленева;

- ул. Кирова – ул. Желябова;

- ул. Кирова – ул. Широкая;

- ул. Кирова (Нарзанный завод);

- ул. Вокзальная – Курортный бульвар;

- Привокзальная площадь;

- Ул. Герцена – ул. Шаляпина;

- Пр. Ленина – ул. Желябова;

- Пр. Ленина – ул. Б. Хмельницкого;

- Пр. Ленина – пер. Бородинский;

- Пр. Ленина – пр. Дзержинского;

- Пр. Ленина – ул. Санаторная;

- Ул. Жуковского (школа №2);

- Ул. Чкалова – ул. Авиации;

- Ул. Чкалова (школы);

- Ул. Кутузова (школа №12);

- Ул. Водопойная – ул. Западная (школа №17);

- Ул. М. Расковой (школа №19);

- Ул. Красивая, №31;

- Ул. Красивая, №6;

- Ул. Красивая, №24;

- Ул. Губина (школа №16 и №20);

- Ул. Прямая (пос. Аликоновка, школа);

- Ул. Р. Люксембург (школа №4);

- Пр. Дзержинского – ул. Герцена;

- Пр. Дзержинского – ул. Желябова;

- Пр. Дзержинского – ул. К. Цеткин;

- Пр. Дзержинского – ул. Велинградская;

- Пр. Дзержинского – ул. Жуковского (школа №2);

- Пр. Дзержинского – ул. Пятигорская;

- Ул. Широкая – пр. Дзержинского;

- Ул. Горького (центральный рынок);

- Ул. Азербайджанская – ул. М. Расковой;

- Ул. Красивая – ул. Азербайджанская;

- Ул. Куйбышева (пенсионный фонд).

Места размещения подземных пешеходных переходов:

- Октябрьская площадь (3 ед.);

- Ул. Вокзальная (ж/д вокзал) – 1 ед.;

- Ул. Кирова – ул. Желябова – 1 ед.

Места размещения путепроводов:

- Въезд в город со стороны г. Пятигорск (61 км);

- Ул. Кирова.

Проблемы транспортной инфраструктуры современного Кисловодска

Можно выделить следующие проблемы транспортной системы Кисловодска, требующие проектных решений:

- необходимость строительства обходной автодороги и сопутствующей транспортной инфраструктуры, включая съезды и подъезды к улицам городам;

- решение проблемы низкой связности между частями города, небольшое число альтернативных маршрутов;

- расширение пешеходных участков автодорог; строительство велодорожек для поощрения внеуличных видов транспорта;

- строительство канатных автодорог для целей рекреации;

- улучшение технического состояния части автодорог города, находящихся в неудовлетворительном состоянии (капитальный ремонт участков автодорог);

- реконструкция и развитие транспортной вспомогательной инфраструктуры в связи с ростом потребностей жителей и гостей города в транспортных услугах (строительство и реконструкция эстакад, переездов, пешеходных переходов, мостов), объектов управления транспортными потоками (светофоров и др.);

- развитие парковочных мест за пределами мест массового скопления автотранспорта; упорядочивание парковочных мест для разных видов транспорта с учетом функционального зонирования территории города-курорта;

- проведение мероприятий по улучшению экологической ситуации в городе-курорте, большая часть выбросов в атмосферу в котором приходится на легковой автотранспорт.

- реорганизация инфраструктуры пригородного и междугороднего автобусного сообщения, строительство автостанций в узлах транспортных потоков;

- частичная реорганизация сети внутригородских автобусных маршрутов в связи с изменением функционального зонирования города, развитием новых территорий; упорядочивание использования парка автобусов общего пользования на различных маршрутах.

- строительство троллейбусных линий.

Проектные предложения  по развитию транспортной инфраструктуры:

В области развития дорожной сети:

- создание объездной автодороги, проходящей по западной, южной и восточной окраинам города (как части автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус), включая строительство тоннеля;

- ликвидация изолированности западной и восточной частей города путём строительства эстакад и тоннелей. Предлагается первоочередное создание тоннеля в районе 61-го км ж.д. линии Минеральные Воды – Кисловодск и эстакады в районе ул. Дводненко (в т. ч. ликвидация двух существующих железнодорожных переездов). Перспективная сеть улиц, включая эстакады и тоннели, представлена на Схеме планируемого развития транспортной инфраструктуры.

- улучшение технического состояния опорной сети автодорог (проведение первоочередной капитальной реконструкции улицы Куйбышева, пр. Победы, ул. Гагарина, Азербайджанская ул., Красивая ул., ул. Романенко);

- строительство 4 участков автодорог эстакадного типа (или связанных со строительством мостом), соединяющих в перспективе западную и восточную части города, разделенных железной дорогой;

- строительство и реконструкцию автомобильной дороги А – 157 «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск;»

- первоочередное строительство новых участков автодорог (магистральных улиц внутригородского значения:

  - автодороги А-157 и улицы Чапаева (для улучшения внешних транспортных связей города и сокращения потока автотранспорта по проспекту Победы).

  - соединение улиц Кутузова и Ломоносова, улиц Ломоносова и ул. Кабардинская для улучшения внутригородских связей.

  - соединение сети автодорог для соединения улиц Чапаева, Дальневосточная и Седлогорская (для улучшения транспортных связей восточной части города).

  - строительство сети автодорог районного значения в районе перспективного развития – продолжение на восток улицы Фоменко (северо-восток Кисловодска).

  - строительство подъездной автодороги (от проектируемой объездной автодороги) к солнечной электростанции (п. Высокогорный).

  - строительство автодорог вокруг Нового озера, в районе перспективного строительства; соединение Азербайджанской улицы и Промышленной улицы.

  - строительство подъездных дорог к предполагаемым к строительству канатным дорогам.

  - строительство автодороги на Старое озеро (пос. Луначарского – ул. Кутузова).

- выделение полос движения для общественного транспорта на основной транспортной оси города (пр. Победы, Первомайский пр.). Полный перечень улиц и проспектов, на которых рекомендуется организация выделенных полос для общественного транспорта, представлен на Схеме планируемого развития транспортной инфраструктуры;

- строительство двухуровневых развязок на перекрестках автодорог с наибольшим пересекающимся потоком автотранспорта (в первую очередь, на пересечении с проектируемой объездной автодорогой Кисловодск – Долина Нарзанов – Джылы-Су – Эльбрус). Указанные объекты представлены на прилагаемой Схеме планируемого развития транспортной инфраструктуры;

- расширение улиц, пересечение которых приводит к значительным заторам на автодорогах (Первомайский пр., Пр. Победы, Широкая, К. Либкнехта, Озерная, Красивая, Азербайджанская, Чапаева). Расширение улиц предполагается за счет сокращения ширина прилегающих зеленых насаждений. Улицы и проспекты, предлагаемые для расширения представлены на прилагаемой Схеме планируемого развития транспортной инфраструктуры;

- строительство шумозащитных экранов вдоль автодорог с интенсивным транспортным потоком, а также вблизи санаториев (см. Схему   планируемого развития транспортной инфраструктуры (границы зон транспортной инфраструктуры»).

Расчет грузопотоков по основным улицам Кисловодска в перспективе

Исходя из перспективных данных величины автопарка, технико-экономических характеристик автодорог  нами предложен прогноз грузопотоков по основным автодорогам Кисловодска на расчетный срок (2033 год). Величина расчетного значения грузопотоков (тонн/сутки)  представлена в нижеприведенной таблице в двух вариантах, в зависимости от темпов социально-экономического развития города.

Таблица 5

| участок автодороги | 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- | --- |
| Ул. Промышленная, въезд в г. Кисловодск | 450 | 620 |
| Пр. Победы, пересечение с ул. Кирова | 220 | 275 |
| Ул. Азербайджанская, пересечение с ул. Жмакина | 150 | 185 |
| Ул. Широкая, пересечение с просп. Дзержинского | 105 | 120 |
| Ул. Седлогорская, пересечение с ул. Кисловодской | 85 | 100 |

В области совершенствования и развития внутригородского общественного транспорта:

- ликвидация стихийного пункта отправления и прибытия автобусов в районе железнодорожного вокзала. Создание филиала автостанции с ограничением въезда и подъезда на данную территорию несанкционированного транспорта;

- расширение автобусной сети в районы нового жилищного строительства (п. Аликоновка), а также в других поселках, входящих в черту города Кисловодск для улучшения их транспортного обслуживания.

- рационализация сети автобусных маршрутов. Перспективная сеть улиц и проспектов с общественным транспортом представлена на Схеме планируемого развития транспортной инфраструктуры.

- постепенный переход автобусного транспорта на газомоторное топливо (доля автобусов на газомоторном топлива должна составить не менее 35% к 2033 г.).

- в связи с ростом числа автобусов общего пользования предполагается реконструкция имеющегося автобусного парка (в районе п. Белореченский).

В области развития транспорта для целей туризма:

- строительство 2 линий подвесной канатной дороги (в районе курортного парка на востоке города, а также на юго-западной окраине центра города; целесообразность строительства определяется созданием смотровых площадок) – отражено на прилагаемой Схеме планируемого развития транспортной инфраструктуры;

- цорганизация пешеходных участков улиц, помимо имеющегося участка на ул. Карла Маркса (отражены на опорном плане); суммарная протяженность пешеходных участков улиц должна составить не менее 3,5 км к 2033 году;

- строительство автокемпингов на окраине города, с учетом роста транзитного транспортного потока (объекты отражены на прилагаемой Схеме планируемого развития транспортной инфраструктуры).

В области железнодорожного транспорта:

- увеличение числа пар пригородных поездов на участке Кисловодск – Минеральные Воды на 20-25% для улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей г. Кисловодска;

- организация интермодального сообщения аэропорт Минеральные Воды – Минеральные Воды – Кисловодск с реконструкцией железнодорожной линии;

- строительство новых железнодорожных линий Кисловодск – Черкесск – Адлер;

- строительство новых железнодорожных линий Ставрополь – Минеральные Воды – Кисловодск;

- строительство новых железнодорожных линий Кисловодск – Минеральные Воды – аэропорт Минеральные Воды;

- перенос грузовой станции и депо железнодорожной станции Кисловодск СКЖД – филиала ОАО «РЖД» за пределы города Кисловодск;

- организация беспересадочного пригородного железнодорожного сообщения от станции Кисловодск до аэропорта города Минеральные Воды.

В области воздушного транспорта:

- организация вертолетных площадок (не менее четырех) для обеспечения экстренного перемещения больных, пострадавших в случае ДТП и чрезвычайных ситуаций (в районе Центральной городской больницы, в районе северного въезда в г. Кисловодск, в районе олимпийского комплекса и др.) – объекты представлены на Схеме планируемого развития транспортной инфраструктуры.

В области развития транспортно-сервисной инфраструктуры:

- развитие сети наземных парковок, в т. ч. строительство перехватывающей парковки вблизи автовокзала (или северного въезда в г. Кисловодск), в районе улиц Садовая, Пороховая, в районе поликлиники №1 и др.;

- увеличение в 2,5 – 3 раза числа АГНКС к 2033 г (включая переоборудование части АЗС в АГНКС).

В области улучшения экологической ситуации:

- выделение района с ограничением въезда личного легкового автотранспорта (район курортного парка санаториев в восточной части города, см. границы зоны на прилагаемой Схеме планируемого развития транспортной инфраструктуры), оснащенного двигателем, не соответствующим стандарту евро-3 и выше к 2033 г.;

- развитие электромобилей, включая автобусы. К 2033 году автомобили жителей Кисловодска с электродвигателем (и с комбинированным двигателем) должны составить не менее 35% парка личного автотранспорта.

## 14. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

# 14.1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Город-курорт Кисловодск обеспечивается питьевой водой из 6-ти источников водоснабжения:

1. Эшкаконское водохранилище;

2. Большой Ставропольский канал (Кубанский районный водопровод);

Подземные источники водоснабжения (каптированные родники):

3. «Лермонтовские» (2 шт);

4. «Теплушка» (1 шт);

5. «Находка» (1 шт);

6. «Близнецы» (7 шт).

Все источники водоснабжения, в том числе и резервуары чистой воды, имеют зоны санитарной охраны, ограждены и охраняются в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 1

ВЕДОМОСТЬ ГРУППОВЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

| № н/н | Наименование системы водоснабжения (балансовая принадлежность) | Год ввода в эксплуа-тацию | Производитель-ность, тыс.м3/сут | Протя-женность сетей, км | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект-ная, | Факти- ческая |  |  |
|  | Групповые |  |  |  |  |  |
| 1 | Эшкаконский водопровод (Филиал ГУП СК СКВК «Эшкаконские очистные сооружения водопровода») | 1954 | 100 | 60,6 | 18,5 | Эшкаконское водохранилище |
| 2 | Кубанский водопровод (Филиал ГУП СК СКВК «Кубанские очистные сооружения водоснабжения») | 1998 | 40 | 3,05 | 26,9 | Большой Ставропольский канал |
| 3 | Источники «Теплушка», «Находка», «Близнецы» (Филиал ГУП СК СКВК «Эшкаконские очистные сооружения водопровода») | 1936 | 17 | 8,05 | 10,4 | Каптированные родники |
| 4 | Источники «Лермонтовские» №1,2 (Филиал ГУП СК СКВК Кисловодский «Водоканал») | 1895/ 1936 | 2,37 | 1,03 | 4,6 | Каптированные родники |
|  | ИТОГО: |  | 159,37 | 72,73 | 60,04 |  |
|  | Локальные: |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник «Неволька» (техвода) (Филиал ГУП СК СКВК Кисловодский «Водоканал») | 1938 | 0,15 | 0,02 | 2,034 | Каптированные родники |
| 2 | Источник «Чивелли» (техвода) (Филиал ГУП СК СКВК Кисловодский «Водоканал») | 1936 | 7 | 0,04 | 3,55 | Каптированные родники |
|  | ИТОГО: |  | 7,15 | 0,06 | 5,584 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 166,52 | 72,79 | 65,984 |  |

Эшкаконский водопровод

Эшкаконский водопровод базируется на использовании поверхностных вод реки Эшкакон с забором воды из регулирующего водохранилища.

Основной комплекс водозаборных и очистных сооружений производительностью 40 т.м3/сутки, эксплуатируется с 1954 года.

В 1989 г. завершено строительство плотины и пущено в эксплуатацию сезонно-регулирующее  водохранилище емкостью  9,5 млн.м3.

Фактическая производительность комплекса очистных сооружений Эшкаконского водопровода в настоящее время составляет 85 т.м3 в сутки при хорошем качестве (по взвешенным веществам) исходной воды в водохранилище. При ухудшении качества исходной воды в период паводка производительность сооружений снижается до 60 т.м3 в сутки.

38% воды отпускаемой Эшкаконскими ОСВ потребляется попутными потребителями (населенными пунктами Мало-Карачаевского района КЧР), в
г. Кисловодск вода подается в количестве 50-55 т. м3/сут.

Из резервуара чистой воды ОСВ емкостью 1000 м3 вода по двум водоводам Д=600 мм и Д=700 мм подается в поселки Учкекен, Джага, Красный Курган, Мирный и в камеру переключений «Гора - Кольцо», расположенную в п. Мирный Предгорного района, откуда по трем водоводам диаметрами 400, 600 и 600 мм поступает в водопроводную сеть города Кисловодска, и по водоводу Д-700 мм в НС №2 Кубанского водопровода.

Кубанский водопровод

Источником водоснабжения Кубанского районного водопровода является Большой Ставропольский Канал (БСК), имеющий гидроэнергетическое и мелиоративное назначение. Забор воды на нужды водоснабжения осуществляется непосредственно из канала, а также из Кубанского водохранилища, входящего в систему БСК.

Производительность комплекса ОСВ Кубанского водопровода 260 т.м3/сут.

Из резервуаров ОСВ очищенная вода по трем самотечным водоводам поступает в резервуары Главной насосной станции (ГНС), откуда насосами подается в города Кавминводской группы. По водоводу Д=800 мм вода подается  в резервуар емк.10 000 м3 системы водоснабжения г. Ессентуки и в насосную станцию №1 Кубанского водопровода.

От НС № 1 в г. Ессентуки вода по водоводу Д=600 мм идет в резервуар емк.3000 м3 на площадке НС № 2, расположенной на Северной окраине города Кисловодска.

Насосами НС № 2 вода подается в водопроводную сеть города.

Проектная производительность сооружений системы для подачи Кубанской воды в г. Кисловодск составляет 40 т.м3/сутки. Фактически, подача воды в г. Кисловодск составляет до 20 т. м3/сутки.

Подземные источники

Местные источники представляют  собой родники, каптированные начиная с 1885 года. К ним относятся  «Лермонтовские» источники № 1 и 2 , «Теплушка», «Находка» и «Близнецы».

а) «Лермонтовские» источники №№ 1 и 2 расположены в 300 м друг от друга в юго-восточной части города в долине р.Ольховки. Отметки выхода родников  966,7 м и 953,5 м. Дебит колеблется в зависимости от атмосферных осадков от 1,6 до 7,5 т.м3/сутки.

На территории источников расположены резервуар емк. 250 м3 и насосная станция  для водоснабжения п. Нарзанный и сан. «Сосновый бор». От каптажей вода по водоводу Д=300 мм подается непосредственно в городскую водопроводную сеть;

б) Источник «Теплушка» расположен в бассейне реки Эшкакон в 18 км от города. Отметка выхода каптажа 1305 м, дебит от 3,6-8,5 т.м3/сутки;

в) Источник «Находка» расположен в бассейне реки Аликоновка в 10 км от города. Отметка выхода источника 1297 м, дебит колеблется от 2,0 до 8,5 т.м3/сутки;

г) Источник «Близнецы» в количестве семи родников расположен в районе реки Аликоновка. Родники находятся в полосе выхода длиной 200 м на отметках 1400-1417 м. Суммарный дебит родников колеблется от 1,0-5,0 т. м3/сутки.

От источников «Теплушка», «Находка» и «Близнецы»  вода по водоводам диаметрами 200-300 мм поступает в сборный колодец, расположенный на отметке 1136 м, откуда по двум водоводам Д=300 мм подается в резервуары «Зеленогорские» и «Баязет».

Водопроводная сеть и сооружения

Общая протяженность трубопроводов системы водоснабжения
г. Кисловодска составляет 485.428 км, в т.ч.:

- магистральные водоводы – 171,510 км;

- разводящая сеть 313,918 км.

Из них протяженность трубопроводов городской системы водоснабжения 393,98 км в т.ч.

- магистральные водоводы – 91,304 км;

- разводящая сеть – 260,80 км;

- внутриквартальные и дворовые сети – 41,874км.

Количество резервуаров в системе водоснабжения – 30 шт.

Суммарная емкость резервуарного парка 49400 м3, из них задействовано в системе водоснабжения – 26 шт. емкостью 39400 м3. Резервуары «Гайдара» №3, «Орджоникидзе» №№ 3,4, «Запикетные» №№ 1,2, «Красные Камни» нуждаются в капитальном ремонте.

Количество насосных станций водопровода – 11 шт, из которых 7 НС задействованы в общей схеме, остальные предназначены для локальных объектов, поселков и групп многоэтажных зданий.

Общее количество поступающей в город Кисловодск воды составляет 64-74 т.м3/сутки.

В том числе:

1) При достаточном уровне воды в Эшкаконском водохранилище основное поступление воды в город производится от Эшкаконских ОСВ:

- Эшкаконские ОСВ		60-70 т.м3/сутки;

- Местные источники		7-10 т.м3/сутки.

2) При «сработке» Эшкаконского водохранилища и получении недостающего количества воды от Кубанского водопровода:

- Эшкаконские ОСВ		50-59 т.м3/сутки;

- Кубанский водопровод		11 т.м3/сутки;

- Местные источники		7-10 т.м3/сутки.

Существующее водопотребление города и прилегающих поселков составляет ориентировочно 90-100 т.м3/сутки и в связи с имеющимся дефицитом питьевой воды водоснабжение отдельных районов города осуществляется по графику.

По данным Кисловодского «Водоканала» основными факторами, затрудняющими бесперебойное водоснабжение города в настоящее время, являются:

- значительный (до 300 м) перепад отметок земли городской территории, вынуждающий делить водопроводную сеть на отдельные зоны водоснабжения по геодезическому признаку;

- недостаточная емкость резервуаров в отдельных зонах водоснабжения («Кутузовская», «Лермонтовская», «Суворовская», «Восточная» зоны водоснабжения) не позволяет компенсировать суточную неравномерность водопотребления и обеспечение запаса воды на пожаротушение;

- недостаточная пропускная способность магистральных водоводов, проложенных еще в 40-60-е годы и рассчитанных на существовавший в тот период уровень водопотребления, не позволяет обеспечить необходимые расходы воды для заполнения резервуаров;

- изношенность и аварийное состояние основного количества трубопроводов водопроводной сети (89,9% трубопроводов полностью исчерпали свой нормативный срок эксплуатации).

В связи со сложным рельефом и значительным перепадом отметок земли территория города, городская водопроводная сеть представлена 11-ю обособленными зонами водоснабжения. Зонирование водопроводной сети произведено на основании геодезических отметок земли городской территории, высотного расположения резервуаров, необходимых минимальных отметок свободных напоров в водопроводной сети, конфигурации и деталировки водопроводной сети.

1. Северная зона водоснабжения

«Северная» зона водоснабжения включает в себя территорию города, расположенную на отметках 740-800м (въездной район, ул. Замковая, Дружбы, Мичурина, нижнюю часть улиц Чапаева, Калинина. Граница зоны проходит по улицам: Замковая, Набережной, Зеркальной, Дводненко, Железнодорожной, Калинина, Белоглинской, Чапаева. Водоснабжение зоны предполагается осуществлять от вводимых в эксплуатацию резервуаров «Чапаева» W=2х5000 м3, отм. дна 821,50 м. В настоящее время от резервуаров осуществляется водоснабжение района улиц Пушкина, Чапаева, Чехова, Пороховой. Полное выделение «Северной» зоны будет осуществлено после окончания строительства отводящего водовода Ø400мм до пр. Победы.

2. Центральная зона водоснабжения

«Центральная» зона водоснабжения включает в себя территорию города, расположенную на отметках 800-820 м (район ул. Красивая, Марцинкевича, Азербайджанская, Ленинградская, Куйбышева, Фоменко, Калинина, Энгельса, Пушкина). Граница зоны проходит по улицам: Азербайджанская, Красивая, Набережная, Зеркальная, Дводненко, Железнодорожной, Калинина, Белоглинской, Чапаева, Энгельса, Зеленой, Коммунальной, Осипенко, Кирова, Курортному б-ру, Красноармейской, Шаумяна, Р. Люксенбург, 40 лет Октября. Водоснабжение зоны осуществляется от резервуаров: «Ракитные»
W=5000+6000 м3 (отм. дна 861,0 м), «Суворовские» W=2х1000 м3 (отм. дна 863,20м), «Трудовой» W=1000 м3(отм. дна 861,28 м).

В настоящее время (до окончания строительства водовода от резервуаров «Чапаева») в границы зоны частично входит и территория въездного района города.

3. Восточная зона водоснабжения

«Восточная» зона водоснабжения включает в себя территорию города, расположенную на отметках 900-860м (район ул. Аджарская, Седлогорская, Целинная, Октябрьская, Орлиная, Кисловодская, Дзержинского, Революции, Красногвардейская, Пятигорская, Широкая, Ленина, Вокзальная, Коминтерна).

Водоснабжение зоны осуществляется от резервуаров «Красные камни» W=1000 м3 (отм.дна-914,5 м), «Георгиевское плато» W=2х1000 м3 (отм.дна-914,90), «Гайдара» W=4х2000м3 (отм.дна-920,0 м), «Седлогородский» W=1000 м3 (отм.дна-936,17 м).

4. Баязетская зона водоснабжения

«Баязетская» зона водоснабжения включает в себя территорию города, расположенную на отметках 980-940 м (район ул. Крылова, Катыхина, Еромолова, Кабардинской, Гагарина, Профинтерна, пер. Пикетный).

Водоснабжение зоны осуществляется от резервуаров «Баязет» W=2x5000+1000 м3 (отм.дна-994 м).

5. Кутузовская зона водоснабжения

«Кутузовская» зона водоснабжения включает в себя территорию города, расположенную на отметках 920-860 м (район улиц Кутузова, Линейная, Чкалова, Чернышевского, Авиации, Курганной).

Водоснабжение зоны осуществляется от резервуара «Кутузовский»
W=1000 м3 (отм.дна-934,5 м).

6. Лермонтовская зона водоснабжения

«Лермонтовская» зона водоснабжения включает в себя территорию города, расположенную на отметках 900-850 м (район улиц Донская, Прудная, Лермонтова, Мира, Кольцова).

Водоснабжение зоны осуществляется от источников «Лермонтовские №1,2». Ввиду недостаточного дебита «Лермонтовских» источников производится дополнительная подпитка зоны от резервуара «Красные Камни». Включение в схему водоснабжения зоны резервуара «Красные Камни» позволило избежать повышенных напоров в сети.

7. Курортная зона водоснабжения

«Курортная» зона водоснабжения включает в себя территорию города, расположенную на отметках 950-900 м (район улиц Пятигорская (верх), Войкова, Добролюбова, Курортный парк).

Водоснабжение зоны осуществляется от резервуаров «Орджоникидзе» W=4х1000 м3 (отм.дна-970,8 м). В настоящее время в работе находятся два резервуара, а два нуждаются в капитальном ремонте.

8. Суворовская зона водоснабжения

«Суворовская» зона водоснабжения расположена внутри «Центральной» зоны и включает в себя территорию города, расположенную на отметках
850-830 м (район улиц Г. Медиков, Цандера, Островского, Губина, Титова, Парковая).

Водоснабжение зоны осуществляется от НС «Суворовская», работающей непосредственно из резервуаров «Суворовские» и в часы максимального водоразбора, дополнительно, из резервуара «Кутузовский» (самотеком) по трубопроводу Ø250 мм по ул. Кутузова и Крупской.

9. Белореченская зона водоснабжения

«Белорученская» подзона водоснабжения расположена в северо-восточной части города на отметках 930-1040 м и включает в себя пос. Белореченский.

Водоснабжение зоны осуществляется от насосной станции «Седлогорская», расположенной на территории резервуара «Седлогорский», задействованного и в водоснабжении «Восточной» зоны. Водопроводная сеть подзоны обособлена от городской сети.

10. Зеленогорская зона водоснабжения

«Зеленогорская» зона водоснабжения расположена в западной части города на отметках 830-940 м и включает в себя поселки Зеленогорский и Аликоновка. Водоснабжение зоны осуществляется от резервуаров «Зеленогорская» W=2х500 м3 (отм.дна-956,6 м).

11. Северная промзона

Северная промзона расположена в северной части города на отметках
740-820 м.

Водоснабжение зоны осуществляется от магистрального водовода Ø700ммот НС №2 «Кубань» до КП «Гора-Кольцо»и участка водовода Ø500 (бывший Эшкаконский водовод).

Давление в водоводе Ø700 мм составляет 100-120 м. После окончания строительства отводящего водовода Ø400 мм от резервуаров «Чапаева» до пр. Победы имеется возможность переключения водовода Ø500 мм к резервуарам «Чапаева».

Местные источники (каптажи)  - 10,0 тыс.м3/сутки.

Малкинское месторождение подземных вод эксплуатируется уже более 20 лет и ранее  рассматривалось в качестве перспективного, однако до настоящего времени производительность группового водопровода составляет всего 60 т. м3/сут. Водой  обеспечиваются города Минеральные Воды, Георгиевск и попутные потребители.

Решение о перспективности использования Малкинского месторождения подземных вод для г.Кисловодска должно быть принято в комплексной схеме водоснабжения для городов региона КМВ.

Проектные предложения

В проекте рассматриваются два варианта развития города на перспективу, по которым общий объем водопотребления на проектный срок (2033г.), приведенный в таблице №1 составляет 88,00 тыс.м3/сут.- по I-му варианту и 96,00 тыс.м3/сут.- по II -му варианту. Расходы на хоз.-питьевые и противопожарные нужды определены в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*. Расчетные расходы воды на хозяйственно.-питьевое водоснабжение даны с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления равного 1,3.

Система водоснабжения сохраняется зонной с 11-ю обособленными зонами, образованными на основании геодезических отметок земли городской территории, высотного расположения резервуаров, необходимых минимальных отметок свободных напоров в водопроводной сети, конфигурации и деталировки водопроводной сети.

Все вновь проектируемые районы жилой застройки подключаются к существующим сетям водопровода.

Основными показателями работы системы водоснабжения являются: повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Таблица 2

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № № | Наименование потребителей | Коэффициент суточной неравномерности | Водопотребление | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма водопотребления, л/сут. | Расчетный срок 2033г. | Расчетный срок 2033г. |
|  |  |  |  | Суточный расход воды, т.м3/сут. | Суточный расход стоков, т.м3/сут. |
|  |  |  |  | Инерционный вариант (I-й) | Средний вариант (II-й) | Инерционный вариант (I-й) | Средний вариант (II-й) |
| 1 | Население: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением; | 1,3 | 320 | 14,27 | 15,81 | 11,42 | 12,65 |
|  | 2) Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями; | 1,3 | 230 | 30,11 | 33,34 | 24,09 | 26,67 |
|  | 3) Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок (садово-огородные хозяйства) | 1,3 | 50 | 1,87 | 1,87 | 1,12 | 1,12 |
|  | ИТОГО: |  |  | 46,25 | 51,02 | 36,63 | 40,44 |
| 2 | Пополнение противопожарного запаса | - | - | 1,54 | 1,54 | - | - |
| 3 | Полив территории города | - | 70 | 9,45 | 10,47 | - | - |
| 4 | Промышленность и коммунально-бытовые предприятия | - | - | 11,56 | 12,76 | 9,83 | 10,85 |
| 5 | Рекреационные объекты и санатории | - | 1000 | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 15,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 83,80 | 90,79 | 58,46 | 66,29 |
| 6 | Неучтенные расходы 5%: | - | - | 4,20 | 5,21 | 3,54 | 3,71 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 88,00 | 96,00 | 62,00 | 70,00 |

Развитие системы водоснабжения и покрытие дефицита в воде на проектный срок предусматривается обеспечить:

1. Путем дальнейшего проведения работ по оптимизации режимов работы системы подачи и распределения воды.

Мощность городской системы водоснабжения (насосные станции, резервуары, трубопроводы) в целом достаточна для существующего уровня водопотребления. Однако недостаточная регулирующая емкость отдельных резервуаров («Кутузовские», «Седлогорские») не позволяет осуществлять бесперебойное круглосуточное водоснабжение юго-западной и восточных частей города и недостаточная пропускная способность отдельных трубопроводов и их значительный износ отрицательно сказываются на надежности работы системы водоснабжения.

Для обеспечения круглосуточного водоснабжения юго-западной части города с населением около 14,30 тыс. человек предусматривается в дополнение к существующему резервуару 1000 м3 («Кутузовский») строительство нового резервуара емкостью 3000 м3 (начатое в 2008г.). Для обеспечения круглосуточного водоснабжения «Восточной» зоны с населением 23,60 тыс. человек предусматривается строительство нового резервуара емкостью 3000 м3 на территории резервуара «Седлогорский»;

Предусматривается проведение капитального ремонта резервуаров «Гайдара» №3, «Орджоникидзе» №№ 3,4 и «Запикетные» №№ 1,2.

За счет сокращения утечек предусматривается сократить потери воды из водопроводной системы, которые в настоящее время составляют до 30% от общего объема водопотребления.

Для этого предусматривается перекладка и полная замена изношенных и аварийных участков разводящих и магистральных сетей. Кроме того, предусматривается  перекладка магистральных водоводов, проложенных в 40-60 годы, которая  позволит обеспечить пропуск необходимых расходов воды для заполнения резервуаров.

На период до расчетного срока предусматривается переложить: внутриквартальных и дворовых сетей – 42км, разводящих сетей диаметром до 300мм – 164км, магистральных сетей диаметром 300-700мм – 93км ;

3. В целях сокращения подачи питьевой воды на полив территории города предусматривается возможность  использования для этого очищенного дождевого стока.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* и СанПин 2.1.4.1110-02 для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водоснабжения, для всех существующих и проектируемых водопроводных сооружений, расположенных на территории г.Кисловодска, предусматривается организация зон санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО предусматриваются на площадках резервуаров, вдоль магистральных водоводов, а также вокруг источников водоснабжения. В границах установленных поясов ЗСО проводятся мероприятия, согласно СНиП 2.04.02-84* и СанПин 2.1.4.1110-02.

Настоящая схема водоснабжения города подлежит уточнению и деталировке на дальнейших стадиях проектирования, выполненных специализированными организациями.

# 14.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)

В  г. Кисловодск имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации.

Сточные воды города и прилегающих поселков собираются в два городских коллектора Д=400-1000 мм (Главный и Разгрузочный) и подаются в сборную камеру междугороднего коллектора (МГК) Кисловодск-Пятигорск. В сборную камеру МГК также поступают стоки от населенных пунктов М-Карачаевского района КЧР и Предгорного района.

Сточные воды городов Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск отводятся по межгородскому канализационному коллектору, проложенному в пойме
р. Подкумок на существующие объединенные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой в г. Пятигорске. Проектная производительность ОС канализации 170 м3/сут. Выпуск дочищенных стоков осуществляется в р. Подкумок.

В канализацию г. Кисловодска принимаются хозяйственно-фекальные стоки жилой застройки, курортов и производственные стоки от промпредприятий. Охват населения централизованной системой канализации составляет – 60% - всего, в том числе капитальная застройка – 100%, индивидуальная застройка – 50%.

Прием сточных вод от неканализованных районов города осуществляется через сливные станции, которые размещаются вблизи канализационных коллекторов диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции не должно превышать 20% общего расхода коллектора. Сливные станции являются частью канализационной сети города и отдельно проектом не учитываются. Вопрос о месте размещения сливных станций решается при детальной разработке проекта на следующих этапах проектирования.

В системе канализации имеются насосные станции перекачки КНС «Римгорская - 1», эксплуатируемая с 1976 года, и КНС «Римгорская - 2», построенная в 1994 году, введенная в эксплуатацию в 2004 году.

Общая протяженность трубопроводов системы водоотведения, находящейся на балансе Кисловодского «Водоканала» 193,242 км, в т.ч.:

- магистральные коллекторы -51,783 км;

- напорные коллекторы - 2,1 км;

- уличные сети – 105,9 км;

- внутридворовые сети – 33,458 км.

Главный канализационный коллектор по пр. Победы 1930 года постройки в три раза превысил нормативный срок эксплуатации и нуждается в полной замене.

Разгрузочный коллектор 1969 года не справляется с существующей нагрузкой.

Из-за большого срока эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния нуждаются в замене 80,75 км уличных канализационных сетей и 26,78 км коллекторов.

Проектные предложения

На проектный срок сохраняется принятая схема канализации. Водоотведение города и прилегающих поселков производится двумя городскими коллекторами Д= 400 -1000 мм. (Главный и Разгрузочный) в сборную камеру  междугороднего коллектора (МГК) Кисловодск-Есентуки-Пятигорск и далее на объединенные очистные сооружения канализации в г. Пятигорске.

Система водоотведения города Кисловодска в основном самотечная,  за исключением восточной части города,  отвод стоков от которой производится через перекачивающую насосную станцию (КНС)  «Римгорская-2».

Очистные сооружения находятся на балансе и эксплуатируются филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Кавминводские очистные сооружения канализации»

Очистные сооружения канализации Кавминвод принимают сточные воды, поступающие по коллектору Кисловодск – Ессентуки – Пятигорск. К коллектору подключены г. Учкекен и ряд населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики и Предгорного района Ставропольского края.

Сооружения размещены на двух площадках. "Старая" площадка в районе с.Константиновского начала осваиваться в 1969 г. Производительность сооружений на "старой" площадке – 100 тыс. м3/сутки. Обработка сточных вод производится на сооружениях механической (песколовки, первичные отстойники) и биологической очистки (аэротенки). Осадки и ил, образующиеся на сооружениях, передаются для дальнейшей обработки на «новую» площадку КОС. Выпуск сточных вод производится в р. Подкумок – водоем II категории рыбохозяйственного значения. Для очистки стоков до требований ПДК на сооружениях должен быть построен комплекс глубокой доочистки сточных вод.

На "новой" площадке действуют очистные сооружения с полным комплексом механической и биологической очистки, глубокой доочистки стоков и обработкой осадка. Производительность этих очистных сооружений равна 170 тыс. м3/сутки. Разработанный проект реконструкции утвержден в 1995 г

Все вновь проектируемые районы жилой застройки г.Кисловодска подключаются к существующим сетям канализации. Проектом предусматривается развитие канализационной сети для увеличения охвата населения централизованной системой канализации, увеличение пропускной способности сетей водоотведения, реконструкция изношенных сетей и строительство новых коллекторов.

Нормы водоотведения приняты в соответствии с нормами водопотребления, СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85*.

Общий объем водоотведения на проектный срок (2033г.) приведен  в таблице №1 и составляет  62,00 тыс.м3/сут.- по I-му варианту и 70,00 тыс.м3/сут.- по II -му варианту.

Проектом предусматривается перекладка  и реконструкция главного канализационного коллектора построенного в 1930г по пр.Победы, а также реконструкция разгрузочного коллектора с пересмотром диаметров для увеличения пропускной способности системы.

Из-за большого срока эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния также предусматривается переложить: 80,75 км уличных канализационных сетей и 26,78 км коллекторов.

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» представлены принципиальные решения и расчеты, связанные с развитием города Кисловодска на перспективу. Детальная проработка вопросов водоснабжения и водоотведения, в том числе гидравлических расчетов на стадии генерального плана не проводится.

Схема водоснабжения  и водоотведения города подлежит уточнению и деталировке на основании генерального плана на дальнейших стадиях проектирования, выполненных специализированными организациями.

Настоящая схема водоотведения города подлежит уточнению и деталировке на дальнейших стадиях проектирования, выполненных специализированными организациями.

# 14.3.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

При разработке данного раздела были использованы материалы, предоставленные администрацией города Кисловодска, ОАО «Горэлектросеть» г. Кисловодска, ОАО «Ставропольэнерго».

Электроснабжение потребителей электрической энергии города Кисловодска осуществляется от электрических подстанций ПС-110 кВ филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Межрегиональная распределительная сетевая компания) «Ставропольэнерго».

В центральной части г. Кисловодска в промышленной зоне расположена Кисловодская ТЭЦ-1, которая вырабатывает 10 МВт электроэнергии и включена в энергосистему города на напряжение 35 кВ. Выработка электроэнергии является побочным видом деятельности, основным является выработка тепловой энергии. В настоящее время использование КТЭЦ по теплу составляет 16%, по электрической энергии – 12%.

Электроэнергия по ВЛ-35 кВ передаётся напрямую в сеть «Ставропольэнерго».

Таблица 1

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

| Поз. | Наименование, номер питающего центра | Напряжение, кВ | Мощность трансформа-торов, МВА | Процент загрузки в режимах: рабочий аварийный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Зеленогорская» | 110/35/10 | Т1–25 Т2–40 | 47,7/135 54,7/84,5 | ОАО «МРСК Северный Кавказ» |
| 2 | ПС «Парковая» | 110/10 | Т1–16 Т2–16 | 31,7/80,9 39,2 | ОАО «МРСК Северный Кавказ» |
| 3 | ПС «Запикетная» | 110/10 | Т1–16 Т2–16 | 53,5/54 33 | ОАО «МРСК Северный Кавказ» |
| 4 | ПС «Тяговая-309» (Минутка) | 35/10 | Т1–10 Т2–10 | 37,4 58,3 | ОАО «Горэлектро-сеть» г. Кисловодска |
| 5 | ПС «КТЭЦ» | 35/10 | 10 | − |  |

Потребители г. Кисловодска получают электроэнергию от Кубанской или Куршавской ГЭС-2, расположенной у пос. Ударный Прикубанского района Карачарово-Черкесии по сетям напряжением 110 кВ.

ПС «Зеленогорская» по воздушным линиям ВЛ-110 кВ получает электроэнергию с шин 110 кВ ПС-330 кВ «Машук», расположенной в п. Энергетик г. Пятигорска.

ВЛ-110 кВ связывает ПС «Зеленогорскую» и ПС «Запикетную». ВЛ-35 кВ отходит от ПС «Зеленогорской» и питает ПС «Тяговая-309».

По врезке в ВЛ-110 кВ «Зеленогорская-Машук» получает электроэнергию ПС «Парковая».

Территорию города пересекают воздушные линии электропередачи разного напряжения (110 кВ, 35 кВ, 10 кВ), подходящие к электрическим подстанциям, отходящие от них и проходящие транзитом.

Воздушные линии электропередач, в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должна быть не менее:

– для ВЛ-110 кВ – 20 метров;

– для ВЛ-  35 кВ – 15 метров;

– для ВЛ-  10 кВ – 10 метров.

Жилищно-коммунальные потребности города Кисловодска в электроэнергии обеспечиваются в основном ОАО «Ставропольэнерго», филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа», и предприятием ОАО «Горэлектросеть».

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется от распределительных устройств (РУ) ПС через распределительные пункты РП-10 кВ и трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ по кабельным и воздушным сетям 10 кВ.

Крупные промышленные предприятия города обслуживают свои сети сами. Предприятия имеют свои собственные прямые фидера от ПС.

Распределительные сети от РП и ТП до потребителей выполнены в основном кабелями различного сечения.

Таблица 2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РП ГОРОДА КИСЛОВОДСКА

| Поз. | Откуда | Номер фидера | Напря-жение в кВ | Куда | Адрес РП, РТП, ТП | Устан. мощн. тр-ров, кВА | Техни-ческое состоя-ние | Ведомствен-ная принадлеж-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Зеленогорская» | 104 | 10 | ТП-131 | – | – | – | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 2 | ПС «Зеленогорская» | 105 | 10 | ТП-211 | – | – | – | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 3 | ПС «Зеленогорская» | 106 | 10 | РП-11 | пер. Олега Кошевого | 2х630 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 4 | ПС «Зеленогорская» | 107 | 10 | ТП-221 | – | – | – | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 5 | ПС «Зеленогорская» | 111, 112 | 10 | РП-3 | ул. Островского | 400 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 6 | ПС «Зеленогорская» | 118 | 10 | РП-10 | ул. Кутузова, горбольница | 250+ 100 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 7 | РП-10 | – | 10 | РП-2 | пр. Мира, сан. «Крепость» | 2х630 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 8 | ПС «Зеленогорская» | 187 | 10 | ТП-165 | – | – | – | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 9 | ПС «Зеленогорская» | 188 | 10 | ТП-14 | – | – | – | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 10 | ПС «Парковая» | 115 | 10 | ТП-152 | – | – | – | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 11 | ПС «Парковая» | 116 | 10 | ТП-181 | – | – | – | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 12 | ПС «Парковая» | 117 | 10 | РП-7 | Запикетный район | 180+ 400 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 13 | ПС «Парковая» | 114, 118 | 10 | РП-6 | Санаторий им. Орджони-кидзе | 2х400 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 14 | ПС «Парковая» | 119 | 10 | ТП-255 | – | – | – | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 15 | ПС «Парковая» | 120 | 10 | РП-9 | ул. Куйбышева | 2х630 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 16 | ПС «Парковая» | 121 | 10 | ТП-163 | – | – | – | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 17 | КТЭЦ-1 | 61, 62, 63 | 10 | РП-1 | ул. Тюленева | 180 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 18 | КТЭЦ-1 | 64 | 10 | РП-2 | пр. Мира, сан. «Крепость» | 2х630 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 19 | ПС «Запикетная | 130 | 10 | РП-5 | гос. Дача «Сосновый бор» | 2х400 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 20 | ПС «Запикетная | 131, 133 | 10 | РП-7 | Запикетный район | 180+ 400 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 21 | ПС «Запикетная | 132, 143 | 10 | РП-6 | Санаторий им. Орджони-кидзе | 2х400 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 22 | РП-6 | – | 10 | РП-5 | гос. Дача «Сосновый бор» | 2х400 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 23 | ПС «Запикетная | 137 | 10 | ТП-247 | – | – | – | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 24 | ПС «Запикетная | 139 | 10 | РП-2 | пр. Мира, сан. «Крепость» | 2х630 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 25 | ПС «Запикетная | 141 | 10 | ТП-246 | – | – | – | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 26 | ПС «Тяговая-309» | 162, 165 | 10 | РП-4 | ул. Школьная | 250+ 180 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |
| 27 | ПС «Тяговая-309» | 163, 164 | 10 | РП-8 | ул. Набережная С-2 | 2х400 | удовл. | ОАО «Горэлектро-сеть» |

Согласно данным, предоставленным ОАО «Горэлектросеть» г. Кисловодска в середине 2007 года на балансе организации находилось 327 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ суммарной установленной мощностью 198660 кВА, из них:

− 15 мачтовых МТП мощностью 1560 кВА;

− 41 комплектных КТП мощностью 9260 кВА;

− 43 однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ мощностью 14200 кВА;

− 228 двухтрансформаторных ТП 10/0,4 кВ мощностью 173640 кВА.

Кроме этого, на балансе ОАО «Горэлектросеть» находятся электрические кабельные и воздушные сети 10 кВ, из них:

− кабельных линий электропередачи КЛ-10 кВ - 315,1 км;

− воздушных линий электропередачи ВЛ-10 кВ - 56,1 км.

Годовая реализация электроэнергии составляет 210958 тыс.квт×час.

Электрическая нагрузка потребителей города в целом составляет 23,8 МВт, не считая производственного комплекса города.

Электрическая нагрузка по потребителям города распределяется следующим образом:

− промышленные предприятия – 3925 кВт;

− коммунальные предприятия – 1810 кВт;

− санаторно-курортный сектор – 8778 кВт;

− прочие потребители – 13243 кВт.

Наружное освещение города Кисловодска выполнено в основном светильниками ЖКУ с лампами НАТ и РКУ (примерно 50% на 50%) на стальных опорах.

Сеть наружного освещения воздушная и выполнена в основном (примерно в 80%) проводами без изоляции типа А-16, А-25. Управление наружным освещением автоматическое, с помощью электронных блоков управления, установленных на городских ТП 10/0,4 кВт.

Состояние электрических сооружений и сетей города удовлетворительное, но процент износа высокий, в среднем 55-65 %.

Выводы

В целом состояние оборудования и сетей системы электроснабжения города Кисловодска может быть оценено, как удовлетворительное. Часть оборудования питающих центров города и сети к ним имеют высокий процент износа и требуют замены или реконструкции.

Нагрузки потребителей электроэнергии города Кисловодска покрываются имеющимися источниками питания.

На ПС «Зеленогорская» резервных мощности для подключения новых потребителей нет.

Питающие сети 110 кВ от ГЭС-2 работают на пределе возможностей.

Необходима реконструкция Кисловодской ТЭЦ и в перспективе целесообразно рассмотреть вопрос о ее выносе из центральной части города на территорию овощной базы.

Подстанции и сети не располагают резервом мощности для перспективного строительства. Отсутствие резерва мощности будет сдерживать рост нового строительства в городе. Для электроснабжения перспективных потребителей и обеспечения необходимой категории надёжности существующих возникает необходимость строительства в городе Кисловодске нового центра питания.

Питающие магистральные и распределительные электрические сети и сооружения 10 кВ города находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат дальнейшей эксплуатации, но значительная их часть имеет высокий процент износа, устарела морально и физически и требует реконструкции и замены. Существующие сети не везде обеспечивают требуемую категорию электроснабжения потребителей. Необходимо осуществить строительство новых ТП и прокладку дополнительных питающих линий от электрических подстанций.

Подсчёт нагрузок

Электрические нагрузки перспективных потребителей жилищно-коммунального сектора города Кисловодска подсчитаны в соответствии с РД.34.20.185-94 «Инструкция по проектированию электрических сетей» с «Изменениями и Дополнениями» к разделу 2 «Инструкции» от 1999 г.

Расчёты выполнены с соответствующими коэффициентами, на основании архитектурно-планировочных решений Генерального плана, по объёмам и размещению жилой (в основном) застройки с учётом намечаемого нового строительства.

Большая часть проектируемой застройки принимается с газовыми плитами. Квартиры многоэтажной застройки от 10 этажей и выше (незначительная часть) принимаются с электроплитами. Теплоснабжение в капитальных домах – от отопительных котельных, в индивидуальной застройке – от гелиосистем.

Для расчётов условно принимаем площадь жилья в среднем:

– 59 м2 на квартиру в многоквартирной застройке разной этажности;

– от70 м2 до 200 м2 на индивидуальную жилую застройку.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5* и 2.2.1н  РД и учитывают: нагрузки жилья и общественных зданий микрорайонного значения; нагрузки инженерных систем ВК и ТС; наружное освещение.

По результатам расчётов удельные показатели составляют:

– проектируемая многоэтажная застройка (выше 5 этажей)  – 28,0 Вт/м2ОП;

– проектируемая среднеэтажная застройка (4-5 этажей)       − 26,5 Вт/м2 ОП;

– проектируемая малоэтажная застройка (1-3 этажа)             − 25 Вт/м2 ОП;

– проектируемая индивидуальная застройка                           − 30 Вт/м2 ОП;

Проектная электрическая нагрузка сопутствующих жилой застройке зданий и сооружений общественного и социально-культурного назначения учитывается в соответствии с РД (раздел 2.3).

Прирост электрических нагрузок в производственно-хозяйственном комплексе города проектом не рассматривается.

Результаты расчётов приводятся в таблице 3.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

| Поз. | Застройка | Плошадь жилого фонда, тыс. м2 | Удельная электрическая нагрузка, Вт/м2 | Электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка-всего, в том числе: | 396 | – | 11080 |
|  | -микрорайон «Аликоновский» в западной части города | 336 | 28 | 9400 |
|  | -жилая группа повышенной этажности в восточной части города | 60 | 28 | 1680 |
| 2 | Среднеэтажная застройка - всего, в том числе: | 220,5 | – | 5800 |
|  | Микрорайон в западной части города | 184,5 | 26,5 | 4670 |
|  | Микрорайон в юго-восточной части города (в районе Лермонтовской скалы) | 36 |  | 1130 |
| 3 | Малоэтажная застройка - всего, в том числе: | 1237 | – | 12970 |
|  | -жилой комплекс южнее старого озера (правый берег р. Аликоновки) | 42 | 25 | 1050 |
|  | -жилой комплекс северо-западнее нового озера | 21 | 25 | 530 |
|  | -жилая группа в юго-западной части города (без приусадебных участков) | 186 | 25 | 4640 |
|  | -территория садово-огородных хозяйств | 488 | 10 | 4890 |
|  | -жилая группа в районе садово-огородных хозяйств (с учётом приусадебных участков) | 62 | 30 | 1860 |
| 4 | Всего | – | – | 29850 |
| 5 | То же, в кВА | – | – | 31500 |
| 6 | Расчетная нагрузка, приведенная к шинам 10 кВ ПС, кВА | – | – | 22000 |

Проектные предложения

По итогам сделанных расчётов, прирост электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ в городе Кисловодске, в соответствии с намечаемым объёмом нового строительства составит 29850 кВт / 31500 кВА. Такое значительное увеличение электрической нагрузки планируется в основном за счёт жилищно-коммунального строительства.

Для обеспечения надёжности электроснабжения существующих и перспективных потребителей, возможности экономического развития региона в целом и города Кисловодска в частности, необходимо строительство на территории города нового питающего центра. Филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга в Программе развития энергетики Юга России планируется строительство на территории городского округа Кисловодск до 2015 года ПС-330 кВ «Кисловодск».

Компания ООО «Лукойл-Ростовэнерго» намеревалась провести расширение Кисловодской ТЭЦ с установкой газопоршневых агрегатов. Реконструкция позволит увеличить установленную электрическую мощность станции с 12 до 21 МВт. Проект включен в среднесрочную инвестиционную программу. Ожидаемый ввод – 2014 год. В объеме инвестиционного проекта «Расширение Кисловодской ТЭЦ с установкой ГПА» предусмотреть реконструкцию существующего котельного оборудования с доведением параметров до современных требований, а с целью защиты окружающей среды – на территории Кисловодской ТЭЦ строительство очистительных установок домовых газов с последующим производством пищевой углекислоты из продуктов горения газов в паровых котлах, и газопоршневых агрегатов.

В тоже время, предлагается перенос КТЭЦ из центра города на территорию овощной базы (за проектный срок).

Для обеспечения электрической энергией перспективных потребителей города проектом предлагается:

- проведение, по необходимости, реконструкции и модернизации существующих РП-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ и усиление питающих кабельных линий к ним;

- проведение перекладки кабельных линий электропередачи отработавших ресурс, с увеличением пропускной способности;

- строительство новых РП или РТП напряжением 10 кВ для электроснабжения новых и существующих площадок города, удалённых от РУ-10 кВ ПС (ориентировочно потребуется 8-10 РП) с прокладкой к ним по две питающие кабельные линии 10 кВ;

- прокладка магистральных кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ ПС до новых, а при необходимости и до существующих РП;

- строительство в местах сосредоточения нагрузки расчётного количества ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА;

- прокладка питающих кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ и РП-10 кВ до ТП 10/0,4 кВ, а также сетей 0,4 кВ по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроприёмников;

- новые и реконструируемые РП и питающие кабельные линии должны учитывать использование их на перспективную расчётную нагрузку.

- незначительный объём нового строительства на территории некоторых застраиваемых участков планируется обеспечить от действующих ТП, возможно после проведения их реконструкции.

Значительный резерв мощности можно получить за счёт строительства новых ТП и реконструкции действующих питающих центров с увеличением мощности трансформаторов.

Администрацией города Кисловодска планируется сооружение в ближайшие годы первой в России экспериментальной опытно-промышленной модульной солнечной электростанции суммарной пиковой мощностью 12,3 МВт с прямым преобразованием солнечного излучения в электрическую и тепловую энергию

Существующие воздушные и кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, выносятся за пределы площадок или переустраиваются в соответствии с требованиями технических условий предприятия ОАО «Горэлектросеть».

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, трассировка) уточняются по техническим условиям энергоснабжающих организаций на стадии конкретного проектирования.

# 14.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение города осуществляется как централизованно, так и децентрализовано. Основными источниками централизованного теплоснабжения г. Кисловодск являются КТЭЦ и котельные различной тепловой производительности. Эти источники обеспечивают теплом жилищно-коммунальную застройку, общественные здания, санаторно-курортные учреждения и промышленные предприятия города.

Теплоснабжение жилой малоэтажной застройки – децентрализованное, от индивидуальных поквартирных источников тепла.

Централизованное теплоснабжение г. Кисловодска осуществляют филиал «Ставропольская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8» (СПП ООО «Лукойл-Ростовэнерго») и ОАО «Теплосеть».

На балансе СПП ООО «Лукойл-Ростовэнерго» находится Кисловодская ТЭЦ (КТЭЦ), расположенная по ул. Тюленева д.18 и четыре котельные, с общей установленной мощностью 252 Гкал/час.

КТЭЦ обслуживает правобережную санаторно-курортную часть города, с установленной тепловой мощностью – 179 Гкал/час, в том числе:

- в паре – 119 Гкал/час;

- в горячей воде – 60 Гкал/час.

Паровые котлы КТЭЦ имеют большой процент износа (срок эксплуатации более 30 лет).

Основным топливом для КТЭЦ является природный газ, аварийным – мазут, резервное топливо не предусмотрено.

Работа КТЭЦ носит сезонный характер – пик нагрузки приходится на зимнее время, в то время как летом значительные мощности КТЭЦ простаивают.

От КТЭЦ проложено четыре магистральных теплопровода: Северный Луч, Восточный Луч, Южный Луч и Западный Луч. Тепловые сети работают обособленно на свои тепловые районы. Горячее водоснабжение осуществляется через индивидуальные скоростные водонагреватели, подключенные к тепловым сетям по универсальной схеме. Водонагреватели установлены в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП). Отпуск тепла осуществляется по отопительному графику при централизованном качественном регулировании.

Вид теплоносителя – вода, пар.

Параметры теплоносителя:

- по воде - 130/70оС,

- по пару - давлением 3,1 кгс/см2, температура 220 оС.

Система теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет- 32,6 км.

Процент износа тепловых сетей составляет 67%.

Количество выработанного тепла:

- на промышленность: по пару 2,3 т/час, по воде 94,81 Гкал/час;

- на жилищно-коммунальную застройку и соцкультбыт по воде 4,99 Гкал/час.

От котельной «Запикетная» тепло поступает на санаторно-курортные объекты, котельная «Москва» обеспечивает теплом санаторий  «Москва», а котельная «Мехпрачечная» - больничный комплекс и несколько жилых домов.

Оборудование котельных «Мехпрачечная» и «Москва» находятся в неудовлетворительном состоянии, ввиду высокой степени его износа (срок эксплуатации более 25 лет). Большой процент износа имеют паровые котлы на КТЭЦ. Что говорит о необходимости модернизации котельного оборудования.

По данным СПП ООО «Лукойл-Ростовэнерго» процент износа тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 65%.

На балансе  ОАО «Теплосеть»  находится 19 котельных,  суммарной мощностью 224,19 Гкал/час и  25 центральных тепловых пунктов  (16 работают для центрального отопления и горячего водоснабжения, 9 – на горячее водоснабжение). По данным ОАО «Теплосеть» степень износа оборудования котельных и ЦТП составляет 58%. Основным  топливом для котельных является природный газ.

Общая мощность котельных ОАО «Теплосеть»  составляет 224,19 Гкал/час.

Фактическая нагрузка котельных  составляет 153,83 Гкал/час, из них - на отопление - 83%, на ГВС – 17%.

Общая протяженность тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «Теплосеть», составляет 111,6 км в двухтрубном исчислении. Тепловые сети проложены подземно в непроходных железобетонных каналах. Износ тепловых сетей, находящихся на балансе  ОАО «Теплосеть» составляет 77%.

Теплоснабжение Северного района осуществляется от ЦТП по ул. Садовая  20 по магистральным тепловым сетям, протяженностью 1,4 км в двухтрубном измерении, проложенным в 1985-1986 годах (срок эксплуатации более 25 лет) в пойме р. Подкумок. Ввиду плохой теплоизоляции и коррозии магистральных трубопроводов тепловые потери составляют до 20оС, что приводит  к не выдерживанию отопительного графика в период, когда температура наружного воздуха ниже -10оС.

Часть тепловой энергии в зимний период покупается в СПП ООО «Лукойл-Ростовэнерго» и транспортируется по тепловым сетям – Западный Луч и Восточный Луч, принадлежащим ОАО «Теплосеть».

На протяжении многих лет проводятся работы по повышению эффективности производства тепловой энергии и энергосбережению - централизация теплоэнергетического производства с целью закрытия встроенных подвальных нерентабельных котельных и переключения потребителей тепловой энергии на крупные котельные с более высоким КПД, что позволяет снизить удельные расходы топлива, электроэнергии, сократить обслуживающий персонал. Ежегодное снижение себестоимости за счет закрытия котельных составляет 10%.

На сегодняшний день существует дефицит тепловой энергии, вырабатываемый котельными по ул. Набережная д.1, ул. Замковая д.72 и ул. Островского д.35, которые обеспечивают теплом потребителей микрорайонов З-IV, З-III, З-II, С-1 и С-2.

Котельная по ул. Набережная 1 и котельная по ул. Островского 35 имеют морально и физически устаревшее оборудование, а также не располагают  резервом мощности для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки Западного района.

Теплоснабжение Восточного района г. Кисловодска обеспечивает котельная по ул. Фоменко 110.  Оборудование котельной физически и морально устарело и не располагает резервом мощности для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки города.

По данным ОАО «Теплосеть» выработка тепловой энергии за 2009 г. составила 352932 Гкал, реализовано 341964 Гкал, при потерях в сетях 13,27%.

Горячее водоснабжение централизованное, за исключением:

- жилой дом по улице 40 лет Октября, 25;

- жилой дом по улице 40 лет Октября, 26;

- жилой дом по улице 40 лет Октября, 28;

- жилой дом по улице 40 лет Октября, 36;

- жилой дом по улице Горького, 6;

- жилой дом по улице Губина 2а;

- жилой дом по улице Крупской, 7;

- жилой дом по улице Куйбышева, 62;

- жилой дом по улице  Озёрная,  53;

- жилой дом по улице  Подгорная,  4;

- МДОУ детский сад № 14 улице Жмакина, 42;

- ФГОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» по улице У. Алиева, 37;

- санаторий «Солнечный» по улице Куйбышева, 66;

- МДОУ детский сад №18 по улице Карла Либкнехта, 26;

- МДОУ начальная школа - детский сад № 25  по улице Карла Либкнехта, 36;

- санаторий «Россия» по улице Декабристов, 2;

- МДОУ детский сад № 4 по улице 40 лет Октября, 42;

- ГДОУ детский дом № 31 по улице Островского, 72;

- МОУ СОШ № 15 по проезду Цандера, 17;

- РКЦ по улице Куйбышева, 68;

- МДОУ детский сад № 16 по улице Героев Медиков, 3;

- Управление Федеральной Службы Государственной Регистрации по улице Куйбышева, 56.

Таблица 1

КОТЕЛЬНЫЕ СПП ООО «ЛУКОЙЛ-РОСТОВЭНЕРГО»

| №№ п/п | Наименование и адрес котельных | Марки установленных котлов | Мощность, Гкал/час | Количество котлов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ ул. Тюленева, д.18 | Е-50-40 ГМ | 35,0 | 2 |
|  |  | БГ-35 | 24,5 | 2 |
|  |  | КВГМ-30 | 30,0 | 2 |
| 2 | Котельная «Запикетная» ул. Донская, д.69 | КВГМ-20 | 20,0 | 3 |
| 3 | Котельная «Мепрачечная» ул. Аджарская, д.19 | ДЕ/14 | 6,67 | 1 |
|  |  | ЛК-12 | 1,4 | 2 |
| 4 | Котельная «Сосновая Роща» ул. Володарского, д.14 | «Универсал-5» | 0,24 | 2 |
|  |  | «Универсал-5» | 0,29 | 2 |
|  |  | «Универсал-5» | 0,33 | 1 |
| 5 | Котельная «Москва» ул. Дзержинского, д.50 | НР-18 | 0,64 | 1 |
|  |  | «Универсал-5» | 0,56 | 3 |
|  |  | «Универсал-5» | 0,56 | 3 |

Таблица 2

ТАБЛИЦА КОТЕЛЬНЫХ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ»

| №п/п | Наименование и адрес котельной | Тип котла | Количество котлов | Год ввода котлов | Мощность | Вид топлива | Уд. расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал | Тип системы теплоснабжения | Дата проведения кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная по ул. Замковая,72 | ТВГ - 8М | 3 | 1974 | 18,6 | газ | 172,3 | закрытая | кот №1 – 2006 г. |
|  | Котельная по ул. Катыхина 155 | ТВГ-1,5 | 2 | 1981-1982 | 3 | газ | 168,1 | закрытая |  |
|  | Котельная по ул.Подгорная, 45 | КВЖГ 100 КВЖГ 200 | 2 | 2002 | 0,3 | газ | 168,4 | закрытая |  |
|  | Котельная по ул.Чкалова, 17 | «Универсал 6» НР 18 | 1 1 | 1972 1987 | 0,744 | газ | 209,6 | закрытая | кот.№1- 2002 г. кот.№2 – 2006 г. |
|  | Котельная по ул.Чкалова, 44 | «Универсал 6» | 2 | 1972 | 0,63 | газ | 210,2 | закрытая | кот.№1- 1998 г. кот.№2 – 2002 г. |
|  | Котельная «Форелевое хозяйство» | «Универсал 3» | 1 | 1966 | 0,294 | газ | 210,2 | закрытая | 2002 год |
|  | Котельная по ул.Зеленогорская, 5 | ДЕ 25/14 | 3 | 1985 | 52,5 75т/ч пара | газ | 165,0 | закрытая | кот.№3-2004 г. |
|  | Котельная по ул. Островского,35 | ТВГ 8М | 3 | 1992 | 16,8 | газ | 168,1 | закрытая |  |
|  | Котельная по ул.Фоменко 110 | ТВГ-2,5 ТВГ-1,5 КСВ-1,86 | 2 4 2 | 1989 1988 1994 | 14,72 | газ | 168,7 | закрытая |  |
|  | Котельная по ул. Вашкевича, 7 | «Универсал 5» | 2 | 1972 | 0,462 | газ | 208,3 | закрытая |  |
|  | Котельная по ул. Седлогорская, 1 | «Универсал 5» «Универсал 3» | 1 1 | 1969 1969 | 0,39 | газ | 208,7 | закрытая | кот. №2-1998 г. |
|  | Котельная по ул. Толстого, 6 | НР 18 | 2 | 1970 1980 | 0,546 | газ | 204,7 | закрытая | кот.№1-1999 г. кот.№2-1998 г. |
|  | Котельная по ул. Гоголя, 29 | «Универсал 6» | 1 | 1969 | 0,234 | газ | 207,9 | закрытая | 2002 год |
|  | Котельная по ул. Седлогорская, 19 | «Универсал 2» | 1 | 1968 | 0,294 | газ | 209,4 | закрытая | 2008 год |
|  | Котельная по ул. Минеральная, 25 | ДКВР – 20/13 ДЕ – 25/14 | 2 1 | 1986 1992 | 52 | газ | 166,8 | закрытая | кот. №2-2006 г. |
|  | Котельная по пр. Победы, 34 | «Универсал 4» «Универсал 3» | 1 1 | 1964 1964 | 0,396 | газ | 206,4 | закрытая |  |
|  | Котельная по ул. Промышленная, 15 | НР 18 | 2 | 1982 | 0,78 | газ | 176,9 | закрытая |  |
|  | Котельная по ул. Набережная, 1 | ПТВМ -30 | 2 | 1985 | 60 | газ | 168,5 | закрытая | кот. №1-2003 г. кот. №2-2001 г. |

Выводы:

- В г. Кисловодске действует централизованная система теплоснабжения, которая обеспечивает теплом жилищно-коммунальный, санаторно-курортный и промышленный сектор от КТЭЦ и котельных.

- КТЭЦ и четыре котельные, находящиеся на балансе СПП ООО «Лукойл-Ростовэнерго» имеют недозагрузку.

- Существует дефицит тепловой мощности котельных по ул. Набережная д.1, ул. Замковая д.72 и ул. Островского д.35, которые обеспечивают теплом потребителей микрорайонов З-IV, З-III, З-II, С-1 и С-2.

- Имеется большой процент износа оборудования котельных по ОАО «Теплосеть» - 58%, по СПП ООО «Лукойл-Ростовэнерго» -  котельные «Мехпрачечная» и «Москва», а также паровые котлы на КТЭЦ имеют высокую степень износа. Необходима модернизация котельного оборудования.

- Большой износ тепловых сетей   по ОАО «Теплосеть» - 77%, по СПП ООО «Лукойл-Ростовэнерго» - 67%.

Проектные предложения

Обеспечение теплом потребителей города Кисловодска планируется, в основном, от существующих котельных, на которых предусматривается модернизация оборудования, а также от новых планируемых источников тепла, работающих на природном газе.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным теплоснабжением новую многоэтажную (МКР «Аликоновский») и среднеэтажную застройку (МКР в западной части города), а также объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, общественно-деловые и санаторно-курортные объекты.

Для теплоснабжения планируемых общественных центров и санаторно-курортных объектов, с небольшим теплопотреблением, удалённых от источников централизованного теплоснабжения, рекомендуется использовать автономные источники тепла – гелиосистемы.

В настоящее время централизованным теплоснабжением обеспечен весь многоквартирный жилой и общественно-деловой фонд. Основным источником теплоснабжения остаётся КТЭЦ и котельные, находящиеся на балансе ООО «Лукойл-Ростовэнерго» и ОАО «Теплосеть». Все котельные работают на природном газе и обеспечивают нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

От КТЭЦ к потребителям тепловых районов, проложены четыре магистральных теплопровода: Северный Луч, Восточный Луч, Южный Луч и Западный Луч. Горячее водоснабжение осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), обустроенных в технических этажах зданий и ЦТП.

Имеется дефицит тепловой энергии на котельных по ул. Набережная д.1, ул. Замковая д.72 и ул. Островского д.35, которые обеспечивают теплом потребителей микрорайонов З-IV, З-III, З-II, С-1 и С-2. Необходимо использовать для подачи тепла потребителям существующие мощности Кисловодской ТЭЦ (резерв составляет 110 Гкал/час), для чего передачу тепловой энергии предлагается производить по Западному и Северному Лучам.

В настоящее время в городе начато строительство автономной газопоршневой станции по ул. Набережная д.1,  вопреки требованиям экологической экспертизы. Строящийся объект находится в водоохраной зоне и во второй зоне горно-санитарной охраны.

Учитывая необходимость сохранения экологической безопасности города-курорта Кисловодска, предлагается использование возобновляемых источников тепловой и электрической энергии и, по возможности, ликвидация отопительных котельных с целью снижения выбросов продуктов сгорания в атмосферу (только котельные ОАО «Теплосеть» производят выброс загрязняющих веществ в атмосферу в количестве 296,5 тонн в год).

Администрацией города Кисловодска планируется сооружение в ближайшие годы первой в России экспериментальной опытно-промышленной модульной солнечной электростанции суммарной пиковой мощностью 12,3 МВт с прямым преобразованием солнечного излучения в электрическую и тепловую энергию. Проектом также предлагается строительство нескольких солнечных электростанций суммарной пиковой мощностью 6-7 МВт для электро- и теплоснабжения санаторных комплексов. Строительство возобновляемых источников тепловой энергии (солнечные электростанции, солнечные батареи) позволит в дальнейшем сократить количество отопительных котельных города.

Подсчет тепловых нагрузок на жилищно-коммунальную застройку производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесённому к 1 кв.м. общей площади. Все расчеты произведены в соответствии с экономической частью проекта.

Ориентировочный прирост расхода тепла на жилую застройку, соцкультбыт и санаторно-курортные объекты и объекты соцкультбыта к проектному сроку на централизованные системы по городу составит 61,01 х 1,1=67,1 Гкал/час.

Прирост расхода тепла на малоэтажную застройку составит 103,35 Гкал/час.

Многоэтажную застройку МКР «Аликоновский», размещаемую в западной части города в количестве 26,9 Гкал/час, предлагается обеспечить теплом от существующих, реконструируемых котельных по ул.  Набережная д.1, ул. Замковая д.72 и ул. Островского д.35, с модернизацией оборудования и увеличением общей установленной тепловой мощности на 30 Гкал/час. Предусмотреть перекладку тепловых сетей с закольцовкой этих трех котельных.

Теплоснабжение жилой группы повышенной этажности, размещаемой в восточной части города, с тепловой нагрузкой 4,8 Гкал/час предусмотреть от  котельной «Запикетная» (резерв мощности составляет 20 Гкал/час).

Предлагаемую к строительству среднеэтажную жилую застройку, размещаемую в западной части города в количестве 16,6 Гкал/час обеспечить теплом от коллекторов Кисловодской ТЭЦ.

Все предлагаемые к строительству новые котельные будут работать на топливе природный газ.

Тепловые сети от котельной проложить в двухтрубном исполнении до ЦТП либо ИТП, размещаемых в подвалах (технических этажах) зданий.

Теплоснабжение малоэтажной застройки, с тепловой нагрузкой 103,35 Гкал/час, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», планируется обеспечить теплом от гелиосистем с плоскими солнечными коллекторами для обеспечения автономного теплоснабжения (горячего водоснабжения и отопления), устанавливаемых в каждом доме (квартире).

Обеспечение потребности в тепле строящихся лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных комплексов, пансионатов, физкультурно-спортивных комплексов, торговых и развлекательных центров, магазинов, комплексов офисных и складских помещений предлагается от планируемых солнечных электростанций суммарной пиковой мощностью 6-7 МВт, а также от гелиосистем, устанавливаемых непосредственно в здании.

Теплоснабжение планируемых жилых домов, размещаемых в существующей застройке города по ул. 40 лет Октября и ул. Ленинградской, по ул. Пятигорская, Жуковского, в количестве 1,5 Гкал/час будут присоединены к существующим тепловым сетям.

Для обеспечения теплом новых потребителей города потребуется:

- Специализированной организацией разработать схему перспективного развития теплоснабжения города Кисловодск до 2033 года.

- Перенос и расширение (на новом месте) Кисловодской ТЭЦ с установкой ГПА.

- Реконструкция котельной «Запикетная» с установкой ГПА.

- Подключение существующих потребителей микрорайонов З-IV, З-III, З-II, С-1 и С-2 к Западному и Северному Лучам КТЭЦ.

- Строительство блочно-модульной котельной суммарной тепловой мощностью 12 Гкал/час в пойме р. Подкумок рядом с территорией ЦТП по ул. Садовая 20 для теплоснабжения Северного района города.

- Строительство блочно-модульной котельной на территории существующей котельной по адресу ул. Фоменко 110 суммарной тепловой мощностью 30 Гкал/час.

- Строительство блочно-модульной котельной на территории существующей котельной по адресу ул. Замковая 72 суммарной тепловой мощностью 90 Гкал/час.

- Строительство блочно-модульной котельной на территории существующей котельной по адресу ул. Островского 35 суммарной тепловой мощностью 60 Гкал/час.

- Теплоснабжение жилой группы повышенной этажности, размещаемой в восточной части города, с тепловой нагрузкой 3,2 Гкал/час предусмотреть от котельной «Запикетная».

- Строительство тепловых сетей к потребителям жилой группы повышенной этажности, размещаемой в восточной части города.

- Предлагаемую к строительству среднеэтажную жилую застройку, размещаемую в западной части города в количестве 45,4 Гкал/час обеспечить теплом от коллекторов Кисловодской ТЭЦ.

- Строительство магистральных тепловых сетей в пойме р. Березовая от тепловой камеры по пр. Победы 37 (Музыкальная школа) до тепловой камеры по ул. Набережная 1А (АТС №4) для закольцовки теплоисточников Ставропольского производственного подразделения ООО «Лукойл-Ростовэнерго» и  котельной по ул. Набережная 1.

- Строительство магистральных тепловых сетей по ул. Боргустанская от ул. Марценкевича – Боргустанская до ул. Красивая – Боргустанская для закольцовки магистральных тепловых сетей от котельной по ул. Набережная 1 и котельной по ул. Замковая.

- Строительство тепловых сетей к потребителям МКР «Аликоновский».

- Строительство возобновляемых источников тепловой энергии (солнечных электростанций суммарной пиковой мощностью 6-7 МВт) для обеспечения теплом объектов общественного назначения и санаторно-курортных центров суммарной теплопроизводительностью 7,0 Гкал/час.

- Строительство тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, в том числе реконструкция существующих тепловых сетей. Тепловые сети прокладывать бесканально в пенополиуретановой изоляции.

- Обеспечение теплом малоэтажной жилой застройки предусмотреть от гелиосистем.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ТЕПЛА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИСЛОВОДСКА

| №№ п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоэтажная застройка – всего, в том числе: - мкр «Аликоновский» (в западной части города); - жилая группа повышенной этажности (в восточной части города). | 396 336 60 | 31,7 26,9 4,8 |
| 2. | Среднеэтажная застройка – всего, в том числе: - мкр в западной части города -мкр в юго-восточной части города (в районе Лермонтовской скалы) | 220,5 184,5 36 | 19,85 16,6 3,24 |
| 3. | Малоэтажная застройка – всего, в том числе: - жилая группа в юго-западной части города (без приусадебных участков); -жилой комплекс южнее старого озера (правый берег р. Аликоновки) -жилой комплекс северо-западнее нового озера -территория садово-огородных хозяйств (с учетом приусадебных участков) - жилая группа в районе садово-огородных хозяйств (с учетом приусадебных участков) | 799 186 42 21 488 62 | 103,35 27,9 6,3 3,15 58,56 7,44 |
| 4. | Соцкультбыт |  | 9,46 |
|  | ВСЕГО по городу | 1963 | 164,36 |

# 14.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Поставщиком газа в г. Кисловодск является ООО «Ставропольрегионгаз». Источником газоснабжения г. Кисловодска  является АГРС,  расположенная у ст. Подкумок, в 4,5 км от северо-восточной границы города. От АГРС проложены два распределительных газопровода-ввода высокого (Р≤1,2 МПа,   Д=377 мм) и среднего (Р≤0,3 МПа, Д=530 мм) давления.

Общая протяженность газопроводов составляет 7,97 км. Газопровод высокого давления проложен в сторону ул. Промышленная через р. Подкумок и обеспечивает газом промышленную зону. Газопровод среднего давления от ГГРП расположенного по ул. Фоменко делится на три кольца – два Западных и одно Восточное Д=425 мм с последующим сужением, обеспечивая г. Кисловодск газом в системах газоснабжения.

Прокладка распределительных газопроводов выполнена в подземном  исполнении,  через р. Подкумок – в надземном.

Эксплуатацией газопроводов и основного газового оборудования занимается ОАО «Кисловодскгоргаз», оно является филиалом ОАО «Ставрополькрайгаз». Газификация г. Кисловодска осуществляется с 1961года.

На балансе ОАО «Кисловодскгоргаз» находится 23 стационарных газорегуляторных пункта (ГРП),  работающих на снижение среднего давления газа на низкое и поддержании на заданном уровне  и 105 шкафных газорегуляторных пункта (ШРП). Средний год ввода в эксплуатацию соответствует 1965-1976 гг., что превышает 30 лет. В соответствии с нормативами эксплуатационный ресурс исчерпан и требуется замена существующих ГРП.

По данным ОАО «Кисловодскгоргаз», протяженность газовых сетей на 01.01.2010 года составила  657,7 км, в том числе:

- на балансе ОАО «Кисловодскгоргаз»,  – 379,09 км;

- арендуемые –1,36 км;

- на техническом обслуживании по договорам– 277,25 км.

Потребителями природного газа являются 76 котельных, к 17 крупных промышленных предприятий и 430 объектов коммунально-бытового назначения.

Уровень газификации населения г. Кисловодска составляет 95,7%.

Наибольшая доля потребления природного газа приходится на население 43,1 % (2008г.), на долю промпредприятий – 30 %. Пятая часть транспортируемого газа приходится на предприятия теплоэнергетического комплекса (КТЭЦ, котельные).

Реализация природного газа потребителям на 01.01.2007 г. составила 254126 тыс.м3.

Количество газифицированных квартир составляет – 36573.

Уровень газификации природным газом на 01.01.2007 г. составил 96,32%.

Выводы:

- Город Кисловодск, в основном, природным газом обеспечен.

- Природный газ от АГРС подается в город по двум газопроводам среднего давления Д=530 мм и высокого давления Д=377 мм.

- Уровень газификации города высокий.

Проектные предложения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей планируемой территории. Природным газом намечается обеспечить новых потребителей.

Система газоснабжения остается прежней – от АГРС,  расположенной  на ст. Подкумок в северо-восточной части за границей города.

Расчет часовых расходов газа различных групп потребителей производился в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и данных раздела «Теплоснабжение».

При определении  расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа 33.5МДж/н.м3 (8000 кккал/час);

- к.п.д. отопительных котельных – 0,85;

- к.п.д. местных систем отопления – 0,9;

- обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение»;

- приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.

Таким образом, ориентировочный прирост расхода природного газа по планируемой территории на проектный срок составит 28410 м3/час или 55330 тыс. м3/год. На централизованное теплоснабжение расход газа составит  –9310 м3/час или 20500 тыс. м3/год.

Природный газ будет использоваться населением малоэтажной застройки на приготовления пищи. С этой целью, в каждом доме устанавливаются индивидуальные (поквартирные) газовые теплогенераторы и газовые плиты. Теплогенераторы следует принять полной заводской готовности - либо отечественные аппараты различной производительности, либо аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Приготовление  горячей воды и отопление помещений малоэтажной застройки (18030 м3/час или 32670 тыс.м3/ год) предусматривается от гелиосистем. Этот вопрос будет решаться на последующих стадиях проектирования.

На перспективу намечаются следующие мероприятия:

- Проложить дополнительную нитку газопровода среднего давления Д=530 мм с переврезкой в существующую сеть г. Кисловодска и установкой запорного устройства. Газопровод выполнить из полиэтиленовых труб в подземном исполнении. Предусмотреть станции катодной защиты с анодными заземлителями.

- Предусмотреть замену диаметров переходов газопроводов среднего давления на Д=425 мм с прокладкой по существующей трассе газопровода и заменой отключающих устройств в газовых колодцах на Д=400 мм.

- Осуществить замену существующих ГРП на ГРПШ-16-1НУ1 с РДГ-150Н.

- Подвести газопровод среднего давления к  планируемой блочно-модульной котельной в пойме р. Подкумок рядом с территорией ЦТП по ул. Садовая 20.

- Проложить газопровод среднего давления с сооружением ГРП для обеспечения газом малоэтажной застройки: жилая группа в юго-западной части города (без приусадебных участков).

- Проложить газопровод среднего давления с сооружением ГРП для обеспечения газом малоэтажной застройки: жилой комплекс южнее старого озера (правый берег р. Аликоновки).

- Проложить газопровод среднего давления с сооружением ГРП для обеспечения газом малоэтажной застройки: жилой комплекс северо-западнее нового озера.

- Проложить газопровод среднего давления с сооружением ГРП для обеспечения газом малоэтажной застройки:  жилая группа в районе садово-огородных хозяйств (с учетом приусадебных участков).

Таблица 1

ТАБЛИЦА ПРИРОСТА РАСХОДА ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО ГОРОДУ

| Наименование потребителей | Проект |
| --- | --- |
|  | м3/час | тыс.м3/ год |
| Коммунально- бытовые нужды (пищеприготовление) | 510 | 1150 |
| Централизованное теплоснабжение (котельные) в т.ч. - мкр «Аликоновский» - жилая группа повышенной этажности - мкр среднеэтажной застройки | 9040 2240 450 6350 | 19900 4930 990 13980 |
| Отопление и горячее водоснабжение малоэтажной застройки в т.ч. - жилая группа (юго-западная часть) - жилая группа (восточная часть) - жилая группа (южная часть) - территория садово-огородных хозяйств - жилая группа в районе садово-огородных хозяйств | 18030 7900 3040 2460 3380 1250 | 32670 15800 6080 4910 3380 2500 |
| ИТОГО по городу с учетом неучтенных потребителей (3%) | 28410 | 55330 |

# 14.6. СРЕДСТВА СВЯЗИ

Службы связи предоставляют жителям города Кисловодска набор услуг, включающий: телефонную связь, мобильную связь, радиотрансляцию (проводное вещание), телевидение, услуги сети «Интернет» и др. В данном проекте рассматриваются местные телефонные сети и проводное вещание.

Телефонизация

На территории города Кисловодска работают несколько операторов связи. Основным является ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) в лице Ставропольского филиала.

Местные телефонные сети представляют собой сложную инженерную систему, которая состоит из 9 АТС разного типа. Опорной является АТС-2, она же является междугородной.

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА КИСЛОВОДСКА

| Поз. | Наименование, индекс | Адрес | Тип оборудования, год установки | Монтиро-вочная ёмкость | Возмож-ность расшире-ния | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС-7 | г. Кисловодск, ул. Цандера, д 8 | «STAREX-TX1» | 7200 | есть | хорошее |
| 2 | АТС-7к | г. Кисловодск, ул. Азербайджан-ская, д. 17а | «STAREX-TX1» RS-1 | 6000 | есть | хорошее |
| 3 | АТС-3 | г. Кисловодск, пр. Мира, д. 16 | «STAREX-TX1» RS-2 | 6112 | есть | хорошее |
| 4 | АТС-2 | г. Кисловодск, пр. Первомайский, д. 12 | Neax 61 | 11000 | есть | хорошее |
| 5 | АТС-2 RLU | г. Кисловодск, пр. Первомайский 12 | Neax 61 | 3000 | есть | хорошее |
| 6 | АТС-4 | г. Кисловодск, ул. Набережная | АТСКУ | 6000 | нет | удовл. |
| 7 | АТС-66 | г. Кисловодск, ул. Дзержинского, д. 24 | «Элком» | 3000 | нет | удовл. |
| 8 | АТС-51 | г. Кисловодск | «Элком-Magelan» | 2000 | нет | удовл. |
| 9 | АТС | г. Кисловодск | «Квант Е» | 100 | − | − |

Согласно имеющимся данным, суммарная монтированная телефонная ёмкость действующих АТС составляет 50312 номеров. Задействовано 40407 номеров.

Большинство действующих АТС имеют возможность расширения номерной ёмкости за счет установленного цифрового оборудования. Ёмкость координатного оборудования исчерпана.

Степень обеспеченности телефонной связью определяется средней телефонной плотностью квартирного сектора. На настоящий момент телефонная плотность в городе составляет 46 телефонов на 100 семей при средней российской – 35 телефонов. На 100 человек городского населения приходится 33 телефонных номера.

Население и учреждения города широко пользуются услугами операторов мобильной сотовой связи: ОАО «ВымпелКом»(БиЛайн), ОАО "Мобильные ТелеСистемы" и др. Операторы предоставляют все стандартные услуги сотовой связи, включая GPRS, SMS, передачу видеосигналов, мобильное телевидение, доступ в Интернет, высокоскоростную передачу данных (более 2 Mбит/сек.), голосовую почту и услуги по определению местонахождения объекта.

В городе располагаются 12 отделений почтовой связи филиала ФГУП «Почта России».

Телефонные сети в городе проложены в основном в телефонной канализации и в земле. Оборудование и линейные сооружения телефонной сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Подсчёт потребности в телефонах

Обеспеченность телефонными номерами абонентов перспективной застройки определяется из расчёта:

- для жилого сектора − 1 номер на квартиру (дом, коттедж, участок, семью);

- для абонентов объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, объектов спортивно-развлекательного назначения общегородского и районного значения с выходом на телефонную сеть общего пользования (ТФОП) − ориентировочно 10-15 % от ёмкости жилого сектора;

- для неучтённых абонентов, включения таксофонов и резерва ёмкости − 10 % от общей ёмкости.

Распределение прироста потребности по территории города соответствует архитектурно-планировочным решениям генерального плана.

Таблица 2

РАСЧЁТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

| Поз | Застройка | Расчётная телефонная ёмкость, шт. номеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка, микрорайон «Аликоновский» в западной части города | 5000 |
| 2 | Многоэтажная жилая застройка, жилая группа повышенной этажности в восточной части города | 1000 |
| 3 | Среднеэтажная застройка, микрорайон в западной части города | 3000 |
| 4 | Среднеэтажная застройка, Микрорайон в юго-восточной части города (в районе Лермонтовской скалы) | 600 |
| 5 | Малоэтажная застройка, жилая группа в юго-западной части города | 3100 |
| 6 | Малоэтажная застройка, жилой комплекс южнее старого озера (правый берег р. Аликоновки) | 700 |
| 7 | Малоэтажная застройка, жилой комплекс северо-западнее нового озера | 350 |
| 8 | Малоэтажная застройка, жилая группа в районе садово-огородных хозяйств | 1000 |
| 9 | Всего по жилой застройке | 14750 |
| 10 | Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания | 2500 |
| 11 | Всего по новой застройке города с учётом резервной ёмкости в 10 % | 19000 |

Перспективная потребность в телефонных номерах в городе Кисловодске составляет ориентировочно 19000 номеров.

Проектные решения

Согласно проведённому подсчёту, для обеспечения перспективных абонентов города Кисловодска телефонами в полном объёме потребуется значительное увеличение ёмкости телефонной сети по мере роста объёмов строительства и роста числа абонентов. Строительство сетей связи должно опережать ввод в эксплуатацию жилого фонда.

Телефонизацию проектируемой в городе застройки частично возможно осуществить за счёт увеличения ёмкости действующих АТС.

Для развития телефонной сети предлагается:

- строительство новых АТС или выносных телефонных концентраторов в местах сосредоточения значительной телефонной ёмкости в районах новой жилой застройки в западной и юго-западной частях города;

- в микрорайоне «Аликоновский» предусмотреть строительство мультисервисного узла абонентского доступа емкостью до 10000 номеров, Сети Передачи Данных и телематических услуг (Интернет) емкостью до 6000 портов;

- проведение реконструкции и расширение существующих АТС и телефонной сети на базе современной цифровой техники с прокладкой оптоволоконных кабелей связи;

- сооружение магистральных и распределительных сетей цифровой многоканальной телекоммуникационной сети для обеспечения пользователей широким спектром телекоммуникационных услуг связи высокой надежности и качества;

- строительство телефонной канализации связи на новых трассах и докладка каналов на существующих участках;

- прокладка на магистральных и распределительных сетях оптико-волоконных кабелей связи расчетной емкости;

- для общедоступного пользования в местах массового присутствия жителей города рекомендуется установка таксофонов.

При строительстве новых зданий требуется (при необходимости) выделение помещений под оборудование связи.

Окончательный расчёт шкафной распределительной ёмкости, место установки оборудования, марка кабельной продукции, её ёмкость определяются на последующих стадиях проектирования в соответствии с техническими условиями оператора связи.

Радиотрансляция (проводное вещание)

Услуги радиотрансляции на территории города Кисловодска представляет Ставропольский филиал ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК).

Городская радиотрансляционная сеть проводного вещания (РТС ПВ) города Кисловодска трёхзвенная, воздушно-кабельная. Общее количество радиотрансляционных точек (р.т.т.) составляет 18000. Линии проводного вещания выполнены на опорах ВЛ-0,4 кВ, на стойках и на столбах собственных сетей.

В городе действуют три опорные усилительные станции проводного вещания и 6 трансформаторных подстанций, мощностью по 5 кВт каждая.

Таблица 3

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

| Поз. | Индекс | Адрес | Количество ТП, УП | Мощность усилителей (основных, резервных), шт х Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦУС | г. Кисловодск, пр. Первомайский, д. 12 (здание АТС) | 1 | 3х5 кВт |
| 2 | ОУС | г. Кисловодск, пр. Первомайский, д. 12 (здание АТС) | 1 | 4х5 кВт |
| 3 | ОУС | г. Кисловодск, ул. Героев Медиков | 1 | 2х5 кВт |
| 4 | ТП-1 | г. Кисловодск, пр. Первомайский, д. 12 | 1 | 5 кВт |
| 5 | ТП-2 | г. Кисловодск, ул. Ярошенко, санаторий «Кавказ» | 1 | 5 кВт |
| 6 | ТП-3 | г. Кисловодск, пр. Победы, д. 151 | 1 | 5 кВт |
| 7 | ТП-4 | г. Кисловодск, ул. Калинина, д. 12 | 1 | 5 кВт |
| 8 | ТП-5 | г. Кисловодск, ул. Дзержинского, д. 24 | 1 | 5 кВт |
| 9 | ТП-6 | г. Кисловодск, «Велинград» | 1 | 5 кВт |

Техническое состояние сетей и сооружений РТС ПВ удовлетворительное. Наблюдается отсев радиоточек. Для дальнейшей нормальной эксплуатации требуется проведение реконструкции части сетей и оборудования РТС. Более конкретные данные по состоянию РТС города на момент выхода данного этапа не получены.

Проектное решение

Проектом предусматривается стопроцентная радиофикация жилой и общественной застройки в соответствии с архитектурно-планировочными решениями генерального плана.

Расчет включает: 1 основную р.т.т. на квартиру или дом, и 10 % от величины квартирного сектора на общественные, коммунальные здания и неучтённых (незаявленных) на стадии генерального плана абонентов.

Результаты расчетов представлены в таблице 4.

Таблица 4

РАСЧЁТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИРОСТА Р.Т.Т. ПО ГОРОДУ КИСЛОВОДСКУ

| Поз. | Застройка | Прирост р.т.т., шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка, микрорайон «Аликоновский» в западной части города | 5000 |
| 2 | Многоэтажная жилая застройка, жилая группа повышенной этажности в восточной части города | 1000 |
| 3 | Среднеэтажная застройка, микрорайон в западной части города | 3000 |
| 4 | Среднеэтажная застройка, Микрорайон в юго-восточной части города (в районе Лермонтовской скалы) | 600 |
| 5 | Малоэтажная застройка, жилая группа в юго-западной части города | 3100 |
| 6 | Малоэтажная застройка, жилой комплекс южнее старого озера (правый берег р. Аликоновки) | 700 |
| 7 | Малоэтажная застройка, жилой комплекс северо-западнее нового озера | 350 |
| 8 | Малоэтажная застройка, жилая группа в районе садово-огородных хозяйств | 1000 |
| 9 | Всего по жилой застройке | 14750 |
| 10 | Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания | 2500 |
| 11 | Всего по новой застройке города | 17250 |

Существующая централизованная система проводного вещания города позволяет подключение такого количества новых абонентов к существующему оборудованию РТС ПВ с учётом проведения реконструкции действующей сети и оборудования.

В мкр «Аликоновский» предусмотреть размещение радиоусилительной станции мощностью до 7000 точек.

# 15. ТЕРИТОРИИ ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

15.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Общие положения

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник чрезвычайной ситуации, источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающие воздействие источника чрезвычайной ситуации, поражающее воздействие источника техногенной ЧС – негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной  ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС – вероятность или частота возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС – территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

На территории городского округа Кисловодск риск возникновения чрезвычайных ситуаций связан как с природными, так и с техногенными факторами.

15.2.  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИРОДНЫМИ ФАКТОРАМИ

Исходя из анализа природных условий следует, что  на  территории города чрезвычайные ситуации природного характера могут быть обусловлены метеорологическими (бури, ураганы, сильный гололёд, сильный снегопад, сильный дождь, крупный град, сильный мороз, заморозки, сильная жара, сильные туманы), гидрометеорологическими факторами (наводнения, паводки), а также опасными геологическими процессами (землетрясения, оползни, просадки, карст, подтопление).

Также на рассматриваемой территории возможны природные пожары.

Метеорологические явления

Бури, ураганы. Ветры силой до 20 м/сек и более возможны на въездной территории города весной–осенью (от 10 до 15 раз). При этом срываются шифер и черепица с кровель зданий, ломаются ветви деревьев, что может привести к несчастным случаям с гибелью и травматизмом людей, нарушениям в функционировании всех видов транспорта.

Сильный гололёд. Сильный гололёд с диаметром отложения на проводах 20 мм и более при сложном отложении и налипании мокрого снега до 35 мм и более возможен в период с декабря до середины марта, с периодичностью 1 раз в 7 лет и может привести к повреждениям линий связи и электропередач. Возможны аварии на автомобильном транспорте, перебои в движении транспорта на отдельных участках дорог.

Сильный снегопад, метели. Сильный снегопад с выпадением снега не менее 20 мм за период не более 12 часов возможен на территории города, с периодичностью 1 раз в 5 лет, а при скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м – 1 раз в 7 лет. Эти явления могут привести к снежным заносам на дорогах, разрушениям кровель зданий и сооружений.

Сильный дождь (ливень). Очень сильные дожди (мокрый снег, дождь со снегом), наиболее вероятны в мае-июне, с интенсивностью выпадения осадков 50 мм и более за 12 ч и менее; в селеопасных районах – 30 мм и более за 12 ч и менее; сильные ливни (очень сильные ливневые дожди) с интенсивностью осадков 30 мм и более за 1 ч и менее; продолжительные сильные  дожди при количестве осадков 100 мм и более за период 12 ч, но менее 48 ч возможны на всей территории города в среднем 1 раз в 5 лет, что может привести к дождевым паводкам, подтоплениям зданий и сооружений, нарушением условий

Крупный град. Диаметр градин – 20 мм и более возможен в тёплое время года, обычно с ливневыми дождями при грозах на территории города, с периодичностью 1 раз в 3 года и способен нанести значительный ущерб садам, кровлям сооружений.

Сильный мороз. В период ноябрь – март мороз с температурой воздуха –20°С и ниже возможен в городе-курорте Кисловодск. При этом возможны нарушения в системах жизнеобеспечения населения. Сильный мороз, морозы от –5°С и даже ниже в осеннее и весеннее время при активном сокодвижении растений, может привести к гибели садовых и ягодных культур.

Заморозки. Понижение температуры воздуха и (или) на поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0°С после перехода среднесуточной температуры воздуха через 15°С  весной и до перехода через 15°С осенью. В годы с ранним возобновлением вегетации – при понижении температуры воздуха и на почве (травостоя) до значений ниже –3°С после перехода среднесуточной температуры воздуха через 5°С, приводящие к повреждению, а также к частичной или полной гибели сельскохозяйственных и плодовых культур. Экстренная информация о заморозках как опасных явлениях передаётся после перехода средней суточной температуры через 10°С весной и до перехода её через 10° С осенью.

Сильная жара. В период май – август максимальная температура воздуха +40°С и выше возможная на всей территории города, с периодичностью 1 раз в 10 лет, что может привести к массовой гибели парковой флоры, развитию инфекционной заболеваемости животных.

Засуха атмосферная в репродуктивный период развития основных сельскохозяйственных культур (зерновых, колосковых, кукурузы, подсолнечника), отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха +30°С и выше. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) допускается наличие максимальных температур воздуха ниже указанных пределов. Засуха почвенная в репродуктивный период развития сельскохозяйственных культур за период не менее 30 дней подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм, в слое почвы 0–100 см – 50 мм и менее.

Сильный туман. Сильные туманы с метеорологической дальностью видимости 50 м и менее в течение короткого непродолжительного времени возможны на территории города и могут привести к нарушениям движения всех видов транспорта, транспортным авариям.

Гидрологические явления

В результате паводков из-за быстрого таяния снега в горах и выпадения сильного дождя в мае-июне возможны затопления районов города, расположенных в поймах рек Подкумок, Ольховка, Берёзовая, Белая, Аликоновка.

Ежегодный подъём уровня воды в реках, вызываемый таянием снега и льда, происходит до отметок обеспеченностью наивысших уровней менее 10%.

Паводки могут привести к ухудшению жизненных условий населения, повреждениям жилых и производственных зданий, автомобильных дорог, линий электропередач и связи, порче сырья, топлива, продуктов питания, кормов, затратам на временное отселение населения и материальных средств, доставку в пострадавшие районы продуктов питания, строительных материалов.

К затапливаемой относится территория, расположенная в центре города  по проспекту Победы.

В отдельные годы с наиболее обильными снегопадами при таянии ледников и снега в горах сток рек Берёзовой и Ольховки увеличивается в 15 раз, а в месте их слияния – в 30 раз.

Река Берёзовая имеет узкое русло на промежутке от впадения в неё р. Ольховки до р. Белая. В результате р. Берёзовая выходит из берегов на этом участке и затапливает прилегающие территории.

Наиболее крупное затопление паводковыми водами и связанное с ним наводнение произошло в июне 2002 г., когда в зоне чрезвычайной ситуации оказался 371 человек.

Материальный ущерб от наводнения составил 721 млн. руб.

Подобные наводнения случаются здесь раз в 10 лет.

Опасные геологические процессы

Из опасных геологических процессов, представляющих риск возникновения чрезвычайных ситуаций, на территории городского округа возможны землетрясения силой до 8-9 баллов, крупные оползни, грязекаменные потоки, обвалы, эрозия, просадки, подтопление, химическое и физическое выветривание и т.д.

Землетрясения. Город-курорт Кисловодск находится в сейсмоактивной зоне.

Практически вся территория города относится к 8-9 балльной сейсмической зоне. За счет постоянного снижения прочности грунтов, слагающих верхнюю часть геологического разреза, сейсмическая интенсивность постоянно возрастает. При низких значениях прочностных  характеристик грунтов оснований сооружений даже небольшие по силе сейсмические толчки могут быть причиной деформаций и разрушений различных сооружений, а также – активизации опасных геологических процессов.

Размеры зоны вероятной чрезвычайной ситуации достигают 72 км2, численность населения,   попадающего   в эту зону,  составляет 134,2 тыс. чел.

Предполагаемые общие потери могут составить 40 тыс. чел., безвозвратные – 1,2 тыс. чел., санитарные – 20 тыс. чел.

Получат разрушения 4 населенных пункта.

Из строя может быть выведены 6 объектов экономики.

В результате землетрясений могут подвергнуться разрушению мосты через р. Ольховая и Берёзовая, Подкумок, нарушится движение на автодорогах Кисловодск – Пятигорск, прекратится движение железнодорожного транспорта на участках дорог Кисловодск – Минеральные Воды.

Могут получить разрушения подземные и наземные коммунально-энергетические сети. Возрастет опасность комбинированного поражения населения от последствий землетрясения и выброса АХОВ в результате аварий на химически опасных объектах.

Оползни. Оползнями выводятся из хозяйственного оборота многие гектары ценных земель, кроме того, крупные активные оползни могут быть причиной разрушения зданий инженерных сооружений, представлять угрозу жизни и здоровью населения.

Под угрозой разрушений находятся более 420 частных домовладений, зданий и сооружений. Численность населения, попадающего в зону ЧС, может насчитывать 2,87 тыс. чел. Прогнозируемое количество пострадавших при оползнях может составить до 1435 чел.

Размеры зоны вероятных ЧС, связанных с оползнями, достигает 1,2 км2.

Оползни широко распространены на территории г. Кисловодска. Более 20 оползней представляют опасность для жилых домов, памятников  архитектуры, санаториев, городских коммуникаций.

Оползни постоянно нарушают нормальную эксплуатацию дороги к Олимпийскому спортивному комплексу, загромождая её оползневыми массами. Для расчистки этих участков к ним специально прикреплена дорожная техника.

Катастрофические оползни-потоки в районе спорткомплекса «Олимпийский» на окраине Кисловодска произошли в 1984-1985 гг. В настоящее время оползни не стабилизировались и по-прежнему представляют угрозу этому объекту федерального значения, который служит тренировочной базой для подготовки спортсменов.

В северо-западной части города оползни постоянно являются угрозой для трассы главного магистрального водопровода, подающего воду из р. Эшкакон.

Оползневой опасности подвергаются сейсмическая лаборатория, расположенная на склоне ручья Солнечный, санаторий Эльбрус по
ул. Профинтерна, курортная больница по ул. Хмельницкого.

На площадке строительства санаторно-курортного комплекса «Сосновый бор» после того, как за сутки выпало две месячные нормы осадков, произошло два селевых выноса и активизировалось 13 оползней. В результате вся территория комплекса оказалась заваленной грязекаменным материалом.

Особую опасность представляют оползневые явления для железнодорожной линии Минводы-Кисловодск. Подпорная стенка на участке железной дороги в черте города имеет многочисленные трещины и не обеспечивает безопасности полотна.

В результате пригрузки склона и нарушения поверхностного стока при строительстве 9-этажного дома по улице Шаумяна образовался новый оползень. Для спасения строящегося дома была запроектирована подпорная стенка в комплексе с водозащитными мероприятиями.

Движение оползневых масс привело к разрушению подпорной стенки в центре города, на пересечении ул. Куйбышева и проспекта Победы.

Крупный оползень в течение многих лет осложняет строительство санатория «Каскад».

Оползень на склоне р. Ольховка несколько десятилетий угрожает федеральному памятнику архитектуры – Музею-Усадьбе художника
А.Н. Ярошенко.

Оползневой опасности подвергаются основное здание усадьбы, а также вспомогательные здания, где появились сквозные зияющие трещины шириной до 50 мм.

Здесь по проекту московского института «Росреставрация» был выполнен большой комплекс противооползневых мероприятий. Однако он не обеспечивает устойчивости оползневого склона.

Грязекаменные и селевые потоки  нередкое явление на территории города.

Во время сильных дождей ливневые осадки по улицам формируют бурные потоки, которые выносят обломочный и грунтовый материал к подножью склонов.

После ливня в июне 2002 г. главная площадь города на участке курортного бульвара была покрыта грязекаменным материалом, мощностью до 0,5-0,7 м

Селевые потоки формируются в бассейне реки Белая. Площадь селевых потоков может охватить территорию площадью до 1,0 км², с населением около
2,0 тыс. чел.

При возникновении селей возможны разрушения жилых домов, административных зданий, покрытия автомобильных дорог, железнодорожного полотна, мостов, опор линий электропередач, линий связи.

Обвально-осыпные явления. Осыпи и обвалы в г. Кисловодск развиты на востоке, юго-востоке и южной части городской территории.

Они приурочены к крутопадающим (до 45() и обрывистым склонам, где обнажаются нижнемеловые породы.

Этими явлениями часто нарушается нормальное функционирование дороги, ведущей к санаторию Эльбрус.

Эрозия. Значительная часть пород, залегающих в верхней части разреза – легкоразмываемые. С этим свойством пород связано интенсивное развитие эрозионных процессов, наносящих огромный вред градостроительному использованию территории.

Также весьма ощутимо отрицательное воздействие эрозионных процессов на существующие и строящиеся объекты промышленного и гражданского назначения, дороги, трубопроводы, мосты и т.д. Особенно этот процесс опасен для сооружений, расположенных на небольшом расстоянии от  бровок оврагов и балок.

Помимо прямого разрушающего влияния эрозионных процессов на сооружения, они часто являются причиной активизации оползней, выветривания и других процессов.

На территории города развита овражная и речная эрозия.

Овражной эрозии наиболее подвержена северная и северо-восточная части города, где наиболее распространены мощные (до 15 м) толщи легко размываемых лессовидных суглинков.

Глубина оврагов колеблется от 3,0 до 15,0 м, протяжённость достигает 1,5 км и более. Стенки оврагов почти отвесные.

Овраги, в основном, растущие.

Образование оврагов иногда обусловлено типично техногенными факторами. Например, размыв пород на склоне начинается при сбросе воды из ливневой канализации.

Речная эрозия интенсивно проявляется по рекам Аликоновка, Подкумок, Берёзовая, Белая и проявляется в виде боковой и донной эрозии.

Разрушительная деятельность рек угрожает частным домовладениям, действующему городскому кладбищу, санаториям (санаторий «Колос») и др..

Из-за подмыва берегов р. Подкумок постоянно приходится реконструировать берегоукрепительные сооружения.

Просадки. Неравномерные осадки сооружений могут быть причиной их деформаций и  даже – разрушений, а следовательно, - и чрезвычайных ситуаций.

Просадочные явления наиболее развиты в северной части города – районе распространения лессовых грунтов на поверхности надпойменных террас р. Подкумок и  конусах выноса рек Белой, Берёзовой и Аликоновки.

Величина просадки в основном не превышает 5-15 см, но иногда достигает 50 см.  Просадочные явления являются причиной деформации жилых 5-этажных домов по улицам Пушкина, Железнодорожная и др.

Основной причиной просадок на рассматриваемой территории являются утечки из водонесущих коммуникаций, а также нарушение поверхностного стока при застройке города.

Подтопление. В связи с повышением уровня подземных вод, связанным с природными и техногенными факторами, подтопление стало одним из наиболее опасных для строительства процессов.

К подтопленным относятся территории низких пойм рек и балок Реброва и Васюкова на востоке города, а также многочисленные локально подтопленные объекты: территории санаториев «Эльбрус», «Каскад», «Красные камни», бывшей городской больницы по улице Чкалова, ванного отделения санатория им. Орджоникидзе и т.д.

По сравнению с 1983 г. в настоящее время площадь подтопления увеличилась более, чем в 1,5 раза. С подтоплением могут быть связаны неравномерные осадки сооружений и даже их разрушение.

В ряде случаев подтопление явилось причиной развития оползней, суффозии, просадки, снижения несущей способности грунтов оснований сооружений, повышения расчётного сейсмического балла, что, в свою очередь, также послужило причиной деформации многочисленных зданий и инженерных сооружений.

Карст довольно широко развит на склонах гор, окружающих город Кисловодск. Наибольшая концентрация карстовых полостей отмечается на правобережье р. Подкумок в местах распространения известняков у северных границ города. С карстом могут быть связаны крупные деформации сооружений, их разрушение и, соответственно, чрезвычайные ситуации.

Выветривание – активный геологический процесс, осложняющий возведение инженерных сооружений.

Выветриванию в той или иной степени подвержены все породы, но в наибольшей степени - нижнемеловые песчаники в местах выхода на поверхность или неглубокого залегания в южной части селитебной зоны и практически по всей курортной зоне.

Основным агентом выветривания пород является солнце и вода.

Ухудшения прочностных свойств этих песчаников является причиной деформации памятников истории – санаториев «Красные Камни», «им. Орджоникидзе», «Эльбрус» и др.

Следует учитывать, что изменение свойств пород в основании сооружений за время «нулевого цикла» может привести к серьезному ухудшению условий строительства за счет снижения прочностных свойств грунтов.

Процессы выветривания подготавливают условия для развития других неблагоприятных процессов – оползней, обвалов, осыпей, подтопления, повышения сейсмического балла.

Лесные пожары

Леса в г.Кисловодске, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов осуществляется с учетом их биологических и региональных особенностей, она включает комплекс организационных, правовых и других мер. Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависят от многих факторов: породного состава и состояния насаждений, типа условий их произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, противопожарного обустройства территории и многих других.

Лесные пожары оказывают значительное влияние на состояние и динамику лесного фонда. Сведения о количестве и площади лесных пожаров, а также об относительной горимости лесов на территории КМВ в разрезе лесничеств за предыдущие 10 лет приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ РЕГИОНА КМВ В РАЗРЕЗЕ ЛЕСНИЧЕСТВ ЗА ПЕРИОД 1999-2009 ГГ.

| Наименование лесничеств | Количество пожаров | Площадь пожаров, га | Относительная горимость на 1 тыс.га лесной площади |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | среднегодовое | всего | среднегодовая |  |
| Кисловодское | 294 | 29,4 | 420,55 | 42,055 | 1,45 |

Лесные пожары возможны в районе города-курорта Кисловодска на площади в 0,8 км². В осенне-зимний период пожароопасны все лесные массивы, особенно леса на территории Курортного парка и склоны Боргустанского хребта. Степень пожарной опасности – средняя.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными факторами:

Метеорологические явления обусловлены природными процессами, происходящими в атмосфере.

Гидрологические явления – затопление и наводнения обусловлены:

- климатическими и гидрологическими особенностями региона;

- отсутствием или неэффективностью работы защитных дамб и берегоукрепительных сооружений.

Опасные геологические процессы обусловлены:

Землетрясения:

высокой сейсмичностью 8-9 (баллов), обусловленной новейшими горообразовательными процессами на Кавказе;

- тектоническим строением.

Оползни:

- нарушением устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками;

- произвольной нарезкой дорог по кромке склонов;

- утяжелением склона при водонасыщении слагающих его пород и при самовольной застройке;

- нарушением растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов);

- повышением уровня подземных вод за счёт технических утечек (из водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»);

- сейсмическими толчками.

Грязекаменные потоки:

- горным рельефом окраин города;

- отсутствием ливневой канализации как единой системы;

- плотной застройкой склонов;

- расположением улиц вдоль склонов, концентрирующих ливневые

- воды, ранее равномерно распределённые по поверхности склона

Обвально-осыпные явления:

- высокой крутизной склона;

- трещиноватостью пород, слагающих склон;

- нарушенностью растительного покрова.

Эрозия:

- наличием в верхней части разреза легкоразмываемых пород;

- нарушением растительного покрова.

Просадки:

- особенностями гранулометрического состава и структурных связей грунтов;

- замачиванием грунтов, связанным с природными факторами;

- замачиванием грунтов, связанным с техногенными факторами;

- неорганизованным отводом ливневых стоков и утечки из водонесущих коммуникаций.

Подтопление:

- повышением уровня подземных вод за счёт природных факторов (региональное повышение уровня подземных вод, паводки, затопление, выпадение большого количества осадков);

- повышением уровня подземных вод за счёт техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций).

Карст:

- известковым составом пород;

- выщелачивающей способностью поверхностных и подземных вод.

Выветривание:

- наличием в верхней части разреза пород, склонных к физическому и химическому выветриванию;

- нарушением растительного покрова.

Природные лесные пожары обусловлены:

- самовозгоранием;

- неосторожным обращением с огнём.

15.3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНОГЕННЫМИ ФАКТОРАМИ

На территории г. Кисловодск существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с транспортом, газопроводом, химически опасными и пожаровзрывоопасными объектами, авариями в электроэнергетической системе, на коммунальных системах жизнеобеспечения, на водных объектах, при внезапном обрушении зданий и сооружений, при межнациональных конфликтах и террористических актах.

Транспорт

В городе наиболее развиты железнодорожный и автомобильный транспорт.

- Железнодорожный транспорт

Железнодорожную транспортную сеть города составляют 10 км железнодорожных путей. Основной вид тяги – электрический.

Железнодорожных станций на территории города две – «Кисловодск» и «Минутка». На территории города  находится «Вагонный участок». Пропускная способность основных железнодорожных направлений (поездов в сутки) составляет 20 пар:

  - Кисловодск – Минеральные Воды;

  - Кисловодск – Москва;

  - Кисловодск – Санкт-Петербург;

  - Кисловодск – Ростов-на-Дону;

  - Кисловодск – Самара;

  - Кисловодск – Челябинск;

  - Кисловодск – Самара и др.

На «Вагонном участке» города скапливается до 50–100 пассажирских вагонов.

Аварии на железнодорожном транспорте, как правило, приводят к разрушению локомотивов, вагонов, железнодорожного полотна, обрыву проводов линий электропередач и связи, нарушению железнодорожного сообщения, человеческим жертвам.

На территории города возможны аварии пассажирских поездов, аварии на мостах, железнодорожных переездах, пожары (взрывы).

Транспортные аварии возможны на участках железной дороги: ст. Подкумок – ст. Кисловодск (пропускная способность до 10 поездов в сутки).

- Автомобильный транспорт

По состоянию на 2010 год, в городе имелось 250 км дорог (улично-дорожной сети), из которых 76,5 % с усовершенствованным покрытием, и 9,1 км дорог общего пользования местного значения, из которых 100% с усовершенствованным покрытием, 38 мостов (4 более 25м), общей протяженностью 735 м.

Автомобильными дорогами регионального значения являются автодорога Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск, отмыкание от М–29 «Кавказ» – 54,6 км. Автомобильная дорога имеет твердое асфальтовое покрытие.

В средних и крупных автомобильных хозяйствах города насчитывается:

- грузовых автомобилей (всего) 200 шт., общей грузоподъёмностью 800 т;

- легковых автомобилей 14000 шт.;

- пикапов и легковых фургонов 1 500 шт.;

- специальных автомобилей 400 шт.;

- автобусов (всего) 59  шт., общей пассажировместимостью 1770 чел;

- автобусов (пассажировместимостью более 32 мест для сидения) 176 шт., с общей пассажировместимостью 7200 человек;

- легковых индивидуальных автомобилей 18000 шт.

Наиболее уязвимые участки путей сообщения для автомобильного и железнодорожного транспорта.

1. В городе насчитывается 2 железнодорожных переезда: на 61 км и 63 км железнодорожного участка: Минеральные Воды – Кисловодск.

2. Три моста через реку Подкумок: 1 – железнодорожный и 2 – автомобильных.

Всего на автомобильных дорогах города имеется 11 железобетонных мостов. Их общая протяжённость составляет 0,65 км. Грузоподъёмность мостов от 10 до 60 т.

На Кисловодской дистанции пути СКЖД имеется 1 железобетонный мост и 2 железных 0,1 км, 2 ж/д переезда.

Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах, крупные автомобильные катастрофы возможны в любое время года суток, большей частью в ненастную погоду, при сильном гололёде, в условиях ограниченной видимости, тумана, а также при нарушениях водителями транспортных средств правил дорожного движения.

Наибольшую опасность представляют автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов.

В городе используется следующее количество транспортных средств, необходимых для перевозки:

- взрывчатых веществ – 2;

- сжиженных газов – 10;

- легковоспламеняющихся веществ – 5;

Аварии транспорта на мостах и железнодорожных переездах возможны на всей территории.

Аварии на мостах и переездах могут привести к человеческим жертвам, разрушению локомотивов, вагонов, железнодорожного полотна, нарушению железнодорожного сообщения, вызвать пожары, взрывы перевозимых грузов.

- Воздушный транспорт

Город располагает одним горным аэродромом с грунтовой взлетно-посадочной полосой, 3 вертолетными площадками.

Над территорией города проходит 1 воздушная трасса:

- Минеральные Воды – Тбилиси. Авиакатастрофы возможны в аэропортах, населенных пунктах, на трассах авиации. Они характеризуются большими человеческими жертвами, сильными пожарами, разрушениями строений при катастрофах в районах компактного проживания людей.

- Речной транспорт

Судоходных рек, озёр, водохранилищ в городе нет.

Выводы по транспорту: Высокий процент концентрации транспортных средств, развитая сеть автомобильных дорог, путей железнодорожного сообщения, наличие вертолетных площадок, способствуют выполнению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Пожаровзрывоопасные объекты

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацийи обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае от 23 марта 2011 года № 1 утверждён перечень потенциально опасных объектов, расположенных на территории края.

В соответствии с этим перечнем в г. Кисловодск имеется 10 пожаровзрывоопасных объектов.

Все эти объекты являются объектами 5 степени опасности. Чаще всего их деятельность сводится к реализации нефтепродуктов, а также – к пассажирским перевозкам и производству тепловой и электрической энергии.

Перечень пожаровзрывоопасных объектов приведён в нижеследующей таблице.

Таблица 1

| 1 | Адрес объекта | Вид деятельности | Степень опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Мазутохранилище | г. Кисловодск, ул Тюленина, 18 | Производство тепловой и тепловой энергии | 5 |
| АГЗС № 106 | 45 км а/д Кисловодск-м. Воды, 45+800 | Реализация СУГ | 5 |
| АЗС № 127 | г. Кисловодск, посёлок Белореченский, ул. Кисловодская, 6-«А» | Реализация нефтепродуктов | 5 |
| АЗС №126 | г. Кисловодск, проспект Победы, 151-«А» | Реализация нефтепродуктов | 5 |
| АЗС № 125 | г. Кисловодск, проспект Победы, 8-«В» | Реализация нефтепродуктов | 5 |
| ГНС | г. Кисловодск, ул. Фоменко, 138 | Пассажирские перевозки | 5 |
| АЗС | г. Кисловодск, ул. Промышленная, 1 «А» | Реализация нефтепродуктов | 5 |
| АЗС | г. Кисловодск, ул. Азербайджанская, 76 «А» | Реализация нефтепродуктов | 5 |
| АЗС | г. Кисловодск, ул. Седлогорская 2 «А» | Реализация нефтепродуктов | 5 |
| АЗС | г. Кисловодск, ул. Промышленная, 4 | Реализация нефтепродуктов | 5 |

Пожары могут привести к гибели и увечьям людей, потерям материальных ценностей. Последствия пожаров усугубляются вторичными факторами – взрывами, утечками ядовитых и загрязняющих веществ, обрушением зданий и конструкций.

На территории города пожаровзрывоопасными объектами являются также газопроводы.

Газопроводы. Наиболее потенциально опасными участками газопроводов являются головные и промежуточные насосные перекачивающие станции с их технологическим оборудованием, переходы через реки, а также через железные и автомобильные дороги.

Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций представляют 5 пунктов пересечения газопроводов с железной дорогой ( в районе ул.Ессентукской, Пороховой, Промышленной, пересечения улиц Фоменко и Октябрьская, а также Кирова и Желябова).

На 4 участках газопровод находится под угрозой оползнеобразования (на территории санатория имю. Орджоникидзе и пер.Пикетный).

Шесть участков газопровода находятся в зоне возможного затопления и наводнения (ул. Водопойная, Красивая, Кирова, Замковая, Чкалова, Прудная, Ольховская, Профинтерна, пер. Саперный).

С авариями на газопроводе могут быть связаны крупные пожары, приводящие к человеческим жертвам и уничтожению имцщества.

Пожары на транспорте. Пожары (взрывы) на автомобильном транспорте возможны в результате: ДТП, неисправностей в топливной системе автомобилей, при попадании в зону ЧС, а также при попадании в зону военных действий.

При взрыве возможны разрушения окружающих зданий, коммуникаций, образование завалов, нарушение в движении транспорта в районе аварии.

Пожары в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения. Особую опасность представляют пожары и взрывы в местах массового пребывания людей (театры, концертные залы, гостиницы, учебные и лечебные заведения, вокзалы и автостанции, крупные магазины, рынки), которые могут привести к большим потерям среди населения и значительному материальному ущербу.

Пожары при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов. Возможно обнаружение взрывных устройств и других взрывоопасных предметов (взрывателей, детонаторов). Любая попытка их перемещения, разборки и самостоятельного уничтожения без участия специалистов ФСБ, МО, МЧС, МВД РФ может привести к их взрыву, детонации и вызвать человеческие жертвы, разрушения зданий и сооружений, уничтожению техники и оборудования.

Пожары при обнаружении, утрате взрывчатых веществ и боеприпасов. Утрата и хищение взрывчатых веществ и боеприпасов возможна при их перевозке транспортом воинских частей, дислоцирующихся на территории города и соседних городов, к местам хранения, погрузки (выгрузки), и при подготовке и выполнении взрывных работ по заявкам руководителей предприятий и организаций.

Попытки разборки или неосторожное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также использование их или их производных преступными группами может привести к потерям среди населения, разрушениям зданий и сооружений, уничтожению материальных ценностей.

Химически опасные объекты

На территории города имеется 3 химически-опасных объекта, отнесённых к  IV степени химической опасности, использующих в производстве и имеющих на хранении аварийно-химически опасные вещества.

Система жизнеобеспечения начинается с выполнения комплекса превентивных мероприятий, закладываемых на стадии проектирования строительства и реконструкции объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения и массового скопления людей.

Перечень химически опасных объектов экономики, расположенных на территории города, приведён в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) | Осуществляемая деятельность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлораторная «Главный Баязет» | Г. Кисловодск, юго-западная окраина | Оказание услуг населению |
| 2 | Хлораторная «Зеленогорская» | Г. Кисловодск, пос. Зеленогорский | Оказание услуг населению |
| 3. | Хлораторная «Лермонтовская» | Г. Кисловодск, южная окраина города | Оказание услуг населению |

Глубина зоны распространения заражённого воздуха будет зависеть от количества и концентрации АХОВ, его физических свойств, метеорологических условий, а потери населения, кроме того, и от своевременности оповещения об аварии, знания населением порядка поведения при авариях с АХОВ и обеспеченности средствами защиты.

Аварии на гидротехнических сооружениях на территории города Кисловодск могут быть связаны с затоплением города при аварийном сбросе воды на Эшкаконском водохранилище.

Аварии с выбросом и угрозой выброса опасных биологических веществ. Обнаружение биологических веществ возможно на всей территории города в случаях их утраты при транспортировке, хищении или использовании при ЧС военного характера.

Аварии в электроэнергетических системах. На территории города расположена одна крупная ТЭЦ (Филиал «Ставропольская генерация» ОАО «ЮГК ТГК–8») общей мощностью 0,3 млн. кВт. При возникновении аварийной ситуации на Филиале «Ставропольская генерация» ОАО «ЮГК ТГК–8» и других объектах задействуются необходимое количество аварийно-спасательных формирований и ремонтно-восстановительных бригад.

Всего подстанций 4.

Нарушение энергоснабжения города, жилых кварталов или отдельных объектов экономики, жизнедеятельности населения возможны при возникновении ЧС природного характера:

- при землетрясениях;

- при сильном гололёде и налипании снега на проводах;

- при активизации оползневых процессов;

- при затоплении;

- при бурях и ураганах.

На подстанциях и ЛЭП возможны диверсионные действия и террористические акты.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. На территории города существует риск возникновения ЧС, обусловленных авариями на канализационных системах с выбросом загрязняющих веществ, системах снабжения населения питьевой водой, коммунальных газопроводах. В городе возможны террористические акты на объектах систем снабжения населения водой.

Чрезвычайные ситуации на водных объектах. На территории города находятся два искусственных водоёма. Чрезвычайные ситуации на водных бассейнах наиболее вероятны в летнее время, в местах отдыха людей во время купального сезона и в течение года во время открытия охотничьего сезона и рыбной ловли.

Внезапное обрушение зданий и сооружений. Обрушение зданий, сооружений, транспортных коммуникаций возможно в результате нарушений установленных норм при строительстве и реконструкции зданий, сооружений и элементов транспортных коммуникаций на всей территории города.

Обрушения зданий способны привести к значительным потерям среди населения, потерям материальных ценностей, созданию завалов и ограничениям в движении автотранспорта в зоне аварии.

Обрушения сооружений потенциально опасных объектов экономики могут вызвать выброс (создать угрозу выброса) АХОВ.

В наибольшей степени террористическим актам подвержены объекты компактного пребывания людей (стадионы, вокзалы, средства пассажирского транспорта, жилые многоэтажные дома, центральный городской рынок и т.п.)

Наряду с этим объектами терроризма могут быть объекты экономики повышенной опасности и объекты коммунального хозяйства, на которых повреждения технологического оборудования приводят к возникновению вторичных поражающих факторов, значительно превышающих по своим масштабам и тяжести последствий поражающие факторы, являющие следствием первичного воздействия на объект.

Причины возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций

Транспорт:

- износ основных фондов и, в первую очередь, локомотивов и вагонов, автобусов, грузового и легкового транспорта;

- сложные метеорологические условия (туман, гололед, сильные снегопады и т.д.);

- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.

Пожаровзрывоопасные объекты:

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Химически опасные объекты:

- износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов;

- выброс, утечки, горение или дымление химически опасных веществ;

- отсутствие или недостаточность средств, выделяемых на амортизационные расходы;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- несоблюдение техники безопасности.

Аварии на гидротехнических сооружениях

- установление уровня воды в Эшкаконском водохранилище выше отметки НПУ;

- разрушение плотины.

Аварии в электроэнергетических системах:

- сложные метеорологические условия (землетрясения, гололёд, налипание снега на проводах, активизация оползневых процессов, затопления, бури  и ураганы);

- диверсионные действия и террористические акты.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии на объектах ЖКХ;

- аномальные природные явления (сильные морозы и т.д.);

- нарушение техники безопасности «человеческий фактор».

ЧС при внезапном обрушении зданий и сооружений:

- землетрясения;

- оползни;

- паводок.

15.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СМЯГЧЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИСЛОВОДСК

Мероприятия по смягчению и предотвращению ситуаций на рассматриваемой территории выполняются в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", цели и задачи которого определяют:

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

- снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

- ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- разграничение полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.

В компетенцию Администрации города-курорта Кисловодска согласно ФЗ-68 входит:

- осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

- принятия решений о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организация их проведения;

- осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования в местах массового пребывания людей об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращение за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

- создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Система оповещения и управления

Основным видом оповещения в городе является система централизованного оповещения населения, позволяющая доводить сигналы и распоряжения до органов управления организаций (объектов) города. Оповещение населения на территории города осуществляется через радиотрансляционную сеть и электросиренами.

Для оповещения руководящего состава города, установлено 5 стоек циркулярного вызова на 170 телефонов, что позволяет оповестить 100% руководящего состава и объектов экономики города.

Для сокращения сроков получения информации на пункт управления города установлена оконечная аппаратура оповещения, включённая в систему централизованного оповещения Южного Регионального Центра МЧС РФ, сопряжённую с системой оповещения МЧС России.

Для подачи предупредительного сигнала «Внимание всем!» в городе установлено 17 электрических сирен типа «С–40», что позволяет оповестить только около 50% населения города.

Пожарная безопасность

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городских округов.

Основные виды пожарной охраны:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Цели, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления.

Существующая организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности включает в себя:

- ПЧ-1 , пожарная часть -1 – ул. 40 лет Октября;

- ОП -1,ПЧ -1 – ул. Промышленная,9;

- ОП -2, ПЧ-1 – ул. Кирова, 15;

- ПЧ по ул. Главная, 95 - не эксплуатируется. Здание находится в аварийном состоянии.

Общая численность личного состава – 78 человек. Общая численность пожарно-спасательных автомобилей (боевой расчет и резерв) - 11 машин (включая 1 спец. машина). Численность автомобилей на дежурстве – 5 шт.

Организацию служебной деятельности муниципальной пожарной охраны целесообразно проводить в соответствии с нормативными правовыми актами, применяемыми в системе Государственной противопожарной службы МЧС России.

В таблице 3 представлен вариант нормирования общего количества  технических и кадровых ресурсов подразделений пожарно-спасательной службы в поселениях в зависимости от численности населения и площади территории населенного пункта.

Таблица 3

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ОСНОВНЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

| Население тыс.чел | S1, квюкм | N2 | Количество ОПСА по видам | P3 | Численность л/с по должностям4 | Общая численность, л/с5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПА6 | СА | АПП | ОПА7 |  | ПМ | ВС | ПС | ст.ПС | КО | ПНК | НК | R1 | R2 | R3 |
| 100-150 | 20-40 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 8 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 164 | 123 |
|  | 40-60 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 9 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 168 | 126 |

1S – площадь территории города;

2N – количество пожарно-спасательных депо;

3P – общая численность пожарно-спасательных автомобилей (боевой растет и резерв);

4Численность личного состава по должностям;

5Общая численность личного состава: R1 – количество личного состава, находящегося на круглосуточном боевом дежурстве на основных пожарно-спасательных автомобилях; R2 – общая численность личного состава на основных пожарно-спасательных автомобилях МПСС при 4-х сменном графике дежурстве; R3 – общая численность личного состава на основных пожарно-спасательных автомобилях МПСС при 3-х сменном графике дежурства;

6ОПА – количество основных пожарных автомобилей в боевом расчете;

7ОПА – количество основных пожарных автомобилей в резерве.

Минимальное допустимое количество сил и средств противопожарной службы субъекта Российской федерации в муниципальном образовании

Таблица 4

НОРМИРОВАНИЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО КОЛИЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

| Численность населения, тыс. чел | Количество депо | Количество основных пожарных автомобилей | Количество специальных пожарных автомобилей | численность личного состава находящегося на боевом дежурстве, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-100 | 2-3 | 4-6/4 | 1-2 | 18-25 |
| >100 | 3-4 | 6-8/82 | 2 | 25-35 |

2 В числителе количество основных пожарных автомобилей в боевом расчете, в знаменателе – количество основных пожарных автомобилей в резерве.

Анализ материальных сил и средств пожарной охраны на основании методических рекомендаций  показал необходимость:

- строительства пожарной части на пересечении улиц Фоменко и ул. Седлогорской (1 очередь строительства);

- закупки 1 специализированной машины (50 м лестница);

- повышение численности личного состава до нормативной;

- строительство нового здания (старой) пожарной части по ул. Главаная, 95 (расчетный срок -2025 г.).

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Планируемые мероприятия по охране лесов от пожаров, предусмотренные Лесным планом Ставропольского края, приведены в нижеследующих таблицах.

Таблица 5

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ЛЕСОВ

| Наименование мероприятий | Наименование лесничества | Ед. изм. | Объемы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год,предшествующий разработке лесного плана | Общие объемы на планируемый период 2009-2018 г.г. |
| Строительство дорог противопожарного назначения | Кисловодское | км | 2 | 20 |
| Содержание и реконструкция дорог противопожарного назначения | Кисловодское | км | 16 | 160 |

Таблица 6

МЕРЫ ПО СОЗДАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ СИСТЕМ И СРЕДСТВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование мероприятий | Наименование лесничества | Ед. изм. | Год, предшествующий разработке лесного плана | Общие объемы за планируемый период 2009-2018 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Устройство минерализованных полос, противопожных барьеров, противопожарных разрывов | Кисловодское | км | 281 | 2810 |
| 2.2. Уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, противопожарными разрывами | Кисловодское | км. | 1100 | 11000 |
| 2.3. Устройство мест отдыха и курения в лесу | Кисловодское | шт. | 2 | 20 |
| 2.4. Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий горючих материалов | Кисловодское | га | 420 | 4200 |

Таблица 7

МОНИТОРИНГ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

| Наименование мероприятий | Наименование лесничества | Ед.изм. | Год, предшествующий разработке лесного плана | Общие объемы за планируемый период 2009-2018 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Мониторинг пожарной опасности в лесах (наем временных пожарных сторожей, другие меры) | Кисловодское | тыс. руб. | 298,6 | 815,4 |

Таблица 8

ИНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

| Наименование мероприятий | Наименование лесничества | Ед.изм. | Год, предшествующий разработке лесного плана | Общие объемы за планируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Иные меры пожарной безопасности в лесах (Организация наземного патрулирования лесов, организация противопожарной пропаганды, другие меры) | Кисловодское | тыс. руб. | 28,0 | 448,3 |

На взрывоопасных и пожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

  - строительство и ремонт пожарных водоемов;

  - установку систем пожарной сигнализации;

  - монтаж автоматических установок пожаротушения;

  - обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

  - соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

  - профилактическую работу среди населения;

  - поддержание в готовности противопожарных формирований.

Гражданская оборона

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне - территория, на которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объектами.

В соответствии с федеральным законом (Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ) "О гражданской обороне" определены  задачи настоящего федерального закона:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований:

- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

- проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;

- поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.

Территория города Кисловодска  относится к III группе по гражданской обороне.

На территории города-курорта Кисловодска находится 11 убежищ, для размещения 3,05 тыс. человек и 12 противорадиационных укрытий для размещения 1,8 тыс. человек. Адреса размещения защитных сооружений указаны в таблицах 5 и 6.

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ УБЕЖИЩ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСК

| № п/п | Полный адрес места расположения убежища, с указанием строения, подъезда | Инвентарный номер убежища | Проектная вместимость, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Куйбышева, 81, подъезд 1 | 167 | 0,6 |
| 2 | ул. Губина, 11, подъезд 1 | 168 | 0,3 |
| 3 | ул. Калинина, 77 | 169 | 0,15 |
| 4 | ул. Кутузова, 127 | 170 | 0,15 |
| 5 | ул. Семашко, 2/12 | 171 | 0,3 |
| 6 | ул. Тюленева, 18 | 172 | 0,1 |
| 7 | ул. Набережная, 1А | 173 | 0,05 |
| 8 | просп. Мира, 9 | 174 | 0,4 |
| 9 | ул. Володарского, 12 | 175 | 0,2 |
| 10 | ул.Промышленная, 14 | 176 | 0,4 |
| 11 | ул. Промышленная, 10 | 177 | 0,4 |

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫХ УКРЫТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСК

| № п/п | Полный адрес места расположения ПРУ, с указанием строения, подъезда | Инвентарный номер ПРУ | Проектная вместимость, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Куйбышева, 4 | 35 | 0,12 |
| 2 | просп. Дзержинского, 36 | 25 | 0,125 |
| 3 | просп. Дзержинского, 47 | 26 | 0,2 |
| 4 | ул. Жуковского, 11 | 27 | 0,15 |
| 5 | ул. Гайдара, 36 | 28 | 0,15 |
| 6 | ул. Велинградская, 19 | 29 | 0,15 |
| 7 | ул. Велинградская, 32 | 30 | 0,15 |
| 8 | ул. 40 лет Октября, 15 | 31 | 0,15 |
| 9 | ул. 40 лет Октября, 17 | 32 | 0,15 |
| 10 | ул. 40 лет Октября, 24 | 33 | 0,15 |
| 11 | ул. Горького, 36 | 34 | 0,15 |
| 12 | ул. Дзержинского, 16 | 36 | 0,15 |

Для усиления мер по предотвращению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории г. Кисловодск необходимо

- провести исследования по выбору площадки и осуществлению строительства здания для размещения МУ «Кисловодское управление по защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» совместно со своими структурными подразделениями: Аварийно-спасательной службой и Службой спасения города-курорта Кисловодск и Единой дежурно-диспетчерской службой города;

- провести исследования по выбору площадок под строительство пирсов на реках, протекающих по территории города для забора воды пожарными автомобилями

- провести исследования по выбору искусственных и естественных водоёмов с возможностью использования воды этих водоёмов для тушения пожаров (с указанием вместимости этих водоёмов и мест подъездов к ним для забора воды пожарными машинами), пожарные депо с границами зон обслуживания.

Для лучшей организации и выполнения мероприятий по гражданской обороне необходимо

- оборудовать городской защищённый пункт управления в подвальном помещении под зданием администрации города-курорта Кисловодск;

- разработать комплексную схему оповещения населения города-курорта Кисловодск, с учётом необходимости размещения дополнительного количества электрических сирен и уличных громкоговорителей (по зонам действия и покрытию территории города в зависимости от рельефа местности;

- провести анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование объектов на перспективной территории застройки;

- разработать план мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов на перспективных территориях застройки, защите  и жизнеобеспечению людей в военное время и в чрезвычайных ситуациях, с результатами оценки стоимости проектных решений и срока осуществления инженерно-технических мероприятий ГОЧС;

- разработать сводный план сетей основных инженерных коммуникаций и сооружений, обеспечивающих устойчивое функционирование территорий в военное время, на котором показать:

  - сети водоснабжения и канализации с обозначением трубопроводов, водозаборных и очистных сооружений, насосных станций, пожарных гидрантов, подземных и поверхностных источников водоснабжения с указанием ресурсов и обозначением участков , базирующихся на защищённых, в соответствии с требованиями ВСН ВК 4-90, водоисточниках, мест размещения подземных и наземных резервуаров питьевой воды и подъездов к ним автотранспорта, участков распределения вод между системами технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения, устройств аварийного выпуска сточных вод из коллекторов в реки и овраги в случае выхода из строя очистных сооружений;

  - газовые сети с указанием ГРС, переходов через автомобильные дороги, железнодорожные пути, водные объекты;

  - сети теплоснабжения с обозначением КРЦ, ЦТП и котельных с указанием основного и резервного вида топлива;

  - сети электроснабжения с обозначением воздушных и кабельных высоковольтных линий и преобразующих устройств (сети напряжением более 110 кВ), линий электропередач, выполняющих роль перемычек для обеспечения транзита электроэнергии в обход вышедших из строя объектов сети, а также обеспечивающих надёжность электроснабжения неотключаемых в случае ЧС объектов (с указанием перечня этих объектов;

  - сети кабельной и проводной связи, радиовещания и телевидения, обеспечивающие устойчивую работу системы централизованного оповещения населения, с указанием мест размещения сирен и уличных громкоговорителей, границ зон  действия локальных систем оповещения потенциально опасных объектов.

Для организации и выполнения мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций разработать картографические материалы, в которых указать:

- санитарно-защитные, охранные зоны и зоны действия поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных объектах, а также –транспортных коммуникациях;

- территории, отнесённые  по степени опасности ЧС техногенного и природного характера к зонам неприемлемого риска, жёсткого контроля и приемлемого риска

(см. «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

16. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная градостроительная оценка территории города-курорта Кисловодска произведена в пределах существующей границы городского округа города.

Комплексная оценка основывается на дифференцированном изучении природных и антропогенных характеристик территории, влияющих на возможное функциональное использование: инженерно-геологических, архитектурно-ландшафтных, историко-культурных, функционально-планировочных, транспортных, экологических и использования лесных и сельскохозяйственных земель, а также учете зон с особыми условиями использования территории.

Главная задача комплексной оценки территории – показать,  с одной стороны,  определённые ограничения для градостроительной деятельности, а  с другой стороны, - благоприятные условия и предпосылки для градостроительного и хозяйственного освоения территории.

Комплексная оценка территории явилась основой для функционального зонирования территории.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями городского округа в целом, экономико-географическим положением, его хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

Для каждого вида использования территориальных ресурсов городского округа была сделана оценка природных и планировочных условий, в результате которой выделены территории с наиболее благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов градостроительной и хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

- природно-ресурсного  потенциала;

- состояния окружающей среды;

- демографических и трудовых ресурсов;

- социально-культурной и коммунально-бытовой инфраструктур;

- санаторно-курортного комплекса;

- транспортной инфраструктуры;

- инженерной инфраструктуры;

- архитектурно-планировочной структуры.

Оценка по природно-ресурсному потенциалу

Местонахождение города в том же климатическом поясе, что и южный берег Крыма, Северная Италия и Южная Франция, является благоприятным фактором для развития здесь санаторно-курортного и рекреационного  комплекса.

Климат города-курорта Кисловодска исключительно благоприятен как для здоровых людей, так и для лечения больных с самыми разнообразными заболеваниями, причём, в различные сезоны года.

## Гидрографическая сеть г. Кисловодска представлена р. Подкумок и его притоков: Аликоновки, Берёзовой, Ольховки. Для питьевого водоснабжения из-за сильной загрязнённости поверхностные воды не пригодны.

Расположение города в котловинообразном понижении на южном склоне Пастбищного хребта, с относительными превышениями до 100-150 м, изрезанной многочисленными оврагами и долинами малых рек затрудняет освоение территории для градостроительного и хозяйственного освоения.

Условия строительства на территории города в значительной степени определяются глубиной залегания подземных вод, а также их агрессивностью.

В значительной части территории городского округа, особенно вдоль русел рек, в северной и северо-западной части города подземные воды залегают на глубине, менее 2,0 м, что существенно осложняет условия строительства.

По содержанию сульфатов подземные воды в южной, юго-западной и западной частях города (селитебная и курортная зоны – район Курортного парка) относятся к неагрессивным. Воды юго-восточной, центральной и северной частей города характеризуются как слабоагрессивные к портландцементу (селитебная зона и Курортный парк). В центральной, северной и восточной части города подземные воды классифицируются как среднеагрессивные к портландцементам.

Распространение сильноагрессивных вод к портландцементам наблюдается в центральной и северо-восточной частях города. В восточной части города подземные воды слабоагрессивные по отношению к сульфатостойким цементам.

Агрессивность подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта может быть причиной разрушения подземных частей сооружений и является неблагоприятным  фактором, влияющим на  значительное удорожание строительства.

На рассматриваемой территории широко развиты различные опасные геологические процессы,  для города характерна высокая сейсмичность, что значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы существенно влияют на характер застройки города и не благоприятны для развития территории города.

К гидрометеорологическим явлениям, оказывающим влияние на условия строительства, относится затопление паводковыми водами1 % обеспеченности.

В границах города-курорта Кисловодска затоплению паводковыми водами могут подвергаться территории, расположенные в пойме рек Березовая и Подкумок. К затапливаемой относится территория, расположенная в центре города  по проспекту Победы. Гидрометеорологические явления, оказывающие влияние на условия строительства, относительно неблагоприятны.

На основании проведенного инженерно-строительного районирования выделено три типа территорий, отличающихся по условиям строительства.

Территории с условиями для строительства средней сложности занимают около 5% площади города Территории со сложными условиями для строительства, занимают до 20% площади города. Территории с особо сложными условиями для строительства занимают до 67% площади рассматриваемой территории. Территории, не рекомендуемые для освоения строительством, занимают до 8% площади города.

Водные ресурсы г. Кисловодск представлены поверхностными и подземными водами. Поверхностные воды для питьевого водоснабжения  из-за сильной загрязнённости не пригодны.

Запасы пресных подземных вод, используемых в Кисловодске для водоснабжения определяются дебитом нескольких источников, расположенных близ города.  Подземные минеральные воды являются лечебными и служат гидроминеральной базой курорта «Кисловодск».

В настоящее время используется около половины запасов минеральных вод Кисловодского месторождения. Имеющиеся гидроминеральные ресурсы достаточны для удовлетворения потребностей санаторно-курортного комплекса.

Лечебно-рекреационные ресурсы курорта Кисловодска представлены минеральными водами, лечебными грязями, курортным парком в условиях особо благоприятного климата. Благоприятным фактором для развития города как бальнеологического курорта является значительное наличие подземных минеральных вод.

# Оценка состояния окружающей среды

Состояние окружающей среды в значительной мере определяется  величиной техногенной нагрузки.

Под воздействием техногенной нагрузки находятся геологическая среда, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир, а также гидроминеральные ресурсы.

Состояние геологической среды за последние годы претерпело значительные изменения. Техногенная нагрузка определяет активность многочисленных факторов, воздействующих на окружающую среду, в том числе, - и  на геологическую.

Степень загрязнения почв и грунтов зоны аэрации практически всей территории г. Кисловодск умеренно опасная, но есть участки, где загрязнение отдельными компонентами в несколько раз превышает предельно допустимые концентрации.

Поверхностные воды на территории города Кисловодска характеризуются очень низкой самоочищающей способностью.

Пресные подземные воды загрязняются, в основном, веществами, поступающими с поверхностными водами.  Для города Кисловодск, окружённого горами, характерна низкая самоочищающая способность атмосферного воздуха, территория предрасположена к сильному загрязнению.

Территория города-курорта Кисловодска входит в состав округа санитарной (горно-санитарной) охраны особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод. Режимы трех зон несут планировочные ограничения для развития территории города.

Особо охраняемые природные территории имеют краевой  статус и строгие планировочные и градостроительные ограничения, влияющие на развитие территории.

Ослабленный экологический каркас Кисловодска негативно влияет на развитие города  как курорта.

Оценка демографических и трудовых ресурсов

Основной причиной роста суммарной численности населения
г. Кисловодска и подчиненных его администрации населенных пунктов является стабильный миграционный приток населения.

Естественная убыль перекрывалась миграционным приростом населения, в связи с чем, не наблюдалось снижения демографического потенциала территории.

Специфической особенностью отраслевой структуры занятости населения города является доминирующая доля занятости в здравоохранении и санаторно-курортном комплексе (51,7%), что напрямую связано со специализацией экономической базы города на санаторно-курортном лечении.

При этом в предшествующий период (2000-2009 гг.) прослеживалась тенденция роста занятости в этом виде экономической деятельности (на 33,9%. человек).

Оценка социально-культурной и коммунально-бытовой инфраструктуры

Специфика формирования транспортно-планировочной структуры города-курорта Кисловодска оказала существенное влияние на систему его социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания.

Планировочные районы  недостаточно  связанные между собой инфраструктурно, что привело к разобщенности системы социально-культурного обслуживания.

Современная социальная инфраструктура города-курорта Кисловодск  несмотря на определенное развитие, по составу, вместимости, территориальному размещению объектов не полной мере отвечает предъявляемым к ней современным требованиям.

В настоящее время город-курорт Кисловодск характеризуется недостаточно развитой социально-культурной и коммунально-бытовой инфраструктурой, система центров обслуживания ограничена.

Основная часть учреждений социально-культурной сферы сконцентрирована в центральной исторической части города, вдоль пр. Победы, а также в районах многоэтажной застройки.

Поселки, расположенные в черте городского округа города-курорта Кисловодск, располагают очень ограниченным набором учреждений обслуживания, преимущественно объектами повседневного пользования.

В настоящее время городской округ города-курорта Кисловодска характеризуется недостаточно развитой социальной и коммунально-бытовой инфраструктурой, система центров обслуживания  ограничена.

Оценка санаторно-курортного комплекса

Курортная зона города располагается на наиболее благоприятных в климатическом отношении территориях Кисловодска. Большая часть общекурортных лечебных учреждений сконцентрирована в историческом центре города, что благоприятно для развития санаторно-курортного комплекса.

Количества отдыхающих в санаторно-курортном комплексе города растет, по сравнению с 1997 годом количество отдыхающих выросло почти в 3 раза.

Ключевыми факторами, ограничивающими развитие туристского потенциала города-курорта Кисловодска, являются отсутствие инфраструктуры развлечений, недостаточное внимание местных туроператоров к городским туристским объектам. Как следствие, природный и историко-культурный потенциал города используется неэффективно.

В Кисловодске сохранились памятники всех главных этапов его развития. Для города-курорта Кисловодска сохранение наследия прошлого представляется вопросом исключительной важности, так как его культурная составляющая представляет собой целый культурно-развлекательный комплекс, способствующий развитию города.

Историко-культурный каркас города имеет достаточно локализованную  структуру, основными элементами которой является историческая планировка центральной части города – сохранившиеся объекты культурного наследия

Особого внимания  требует реконструкция кварталов исторической части города. Особенности градостроительного развития исторического центра города определяются его общественно-значимой ролью как комплексного памятника градостроительного искусства.

## Оценка транспортной инфраструктуры

Город Кисловодск, находясь на периферии Ставропольского края, является одним из транспортных центров региона.

Предгорное положение города,  особенности планировки и сложный рельеф ограничивают перспективное развитие транспортной инфраструктуры.

Основа внешних связей автодорогами – автодорога регионального значения А157, подходящая непосредственно к городу Кисловодску. Большая часть внешних транспортных связей по автодорогам обеспечивает проходящая по территории Ставропольского края федеральная автодорога М29 (Е50) «Кавказ

Поездами дальнего следования город связан со многими крупными и крупнейшими городами Европейской и азиатской частей России. Транспортная сеть города находится под воздействием больших внутригородских, пригородных и междугородних транспортных потоков.

Начертание транспортной сети города имеет сложную планировку. В центре города Кисловодске характеризуется регулярной планировкой проспектов, улиц и других участков дорог. Окраины города (кроме северной) под влиянием предгорного рельефа характеризуются сложной планировкой улично-дорожной сети с множеством кривых участков с большими уклонами.

Оценка инженерной инфраструктуры

Город-курорт Кисловодск обеспечивается питьевой водой из 6-ти источников водоснабжения:

1. Эшкаконское водохранилище;

2. Большой Ставропольский канал (Кубанский районный водопровод);

Подземные источники водоснабжения (каптированные родники):

3. «Лермонтовские» (2 шт);

4. «Теплушка» (1 шт);

5. «Находка» (1 шт);

6. «Близнецы» (7 шт).

Все источники водоснабжения, в том числе и резервуары чистой воды, имеют зоны санитарной охраны, ограждены и охраняются в соответствии с действующим законодательством.

Главный канализационный коллектор, построенный в
1930 г. по пр. Победы и разгрузочный коллектор, требуют реконструкции, а также необходимо пересмотреть их диаметры для увеличения пропускной способности системы.

Электроснабжение потребителей электрической энергии города Кисловодска осуществляется от электрических подстанций ПС-110 кВ филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» В центральной части г. Кисловодска в промышленной зоне расположена Кисловодская ТЭЦ-1, которая включена в энергосистему города. Требуется перенос КТЭЦ.

Состояние электрических сооружений и сетей города удовлетворительное, но процент износа высокий, в среднем 55-65%.

В целом состояние оборудования и сетей системы электроснабжения города Кисловодска может быть оценено, как удовлетворительное. Часть оборудования питающих центров города и сети к ним имеют высокий процент износа и требуют замены или реконструкции.

Город Кисловодск, в основном, обеспечен природным газом. Уровень газификации составляет 96%.

В г. Кисловодске действует централизованная система теплоснабжения, которая обеспечивает теплом жилищно-коммунальный, санаторно-курортный и промышленный сектор от КТЭЦ и котельных.

Оборудования котельных  и тепловых сетей  достаточно сильно изношены и требуют замены.

Оценка архитектурно-планировочной структуры

Планировочная структура города-курорта Кисловодска продиктована протяженной долиной р. Березовой  и стержневым  пр. Победы.

Курортная зона формируется в юго-восточной части города. Промышленные и коммунально-складские территории окаймляют город с севера и востока; селитебные территории размещаются по обе стороны от железной дороги, проходящей вдоль основной планировочной оси.

Территориальные ресурсы в сложившихся жилых районах районах Кисловодска ограничены. В курортных и жилых районах современная планировочная организация характеризуется рядом неблагоприятных факторов:

- сохраняется чересполосица рекреационных и жилых территорий;

- среди жилой застройки остаются многочисленные коммунально-складские и промышленные предприятия – источники загрязнения окружающей среды, не имеющие непосредственного отношения к обслуживанию курорта

- в пределах первой зоны санитарной охраны курорта находится около 2,2% имеющегося жилого фонда и свыше 4% - размещается в курортной зоне;

- с юга, востока и запада к городской застройке примыкают сельские населенные пункты, жилой фонд которых имеет соответствующие требованиям инженерное обустройство;

- несмотря на курортную специализацию города, селитебные территории характеризуются довольно низким показателем озелененности;

- уличная сеть характеризуется отсутствием четкой системы дифференцированных по назначению магистралей и не рассчитана на современный уровень автомобилизации;

- энергообеспечение курортной и жилой застройки не отвечает экологообусловленным современным технологиям;

- не развиты и территориально не обеспечены туристско-рекреационная и спортивная деятельность постоянного и прибывающего населения города;

- не упорядочена ландшафтно-визуальная структура застройки города;

- многочисленные историко-культурные объекты города не объединены в системы маршрутов и пешеходных путей для осмотра уникальных природных комплексов города.

Территориальные ресурсы в пределах существующих курортных зон почти полностью исчерпаны. Резервными территориями для возможного курортного освоения рассматриваются районы Васюковой Балки и Запикетный.

Генпланом города-курорта Кисловодска не предусматривается включение в границу города земель сельхозназначения.

Индивидуальный жилой фонд прилегающих поселков, в долинах рек Ольховки, Березовки, Кабардинки, Аликоновки), находится в особенно неблагоприятных в коммунальном отношении, неприемлемых для курорта условиях.

Деление города железной дорогой на две части и недостаточное число путепроводов через нее – дало предпосылку к обособленному развитию этих частей, а также к незавершенности формирования единой  системы  пешеходных  связей и центров обслуживания (предлагаемых предыдущими генеральными планами).

Структура общегородских центров представлена многофункциональными комплексами, частично выполняющими функции  районных  центров. Анализ территориального размещения объектов соцкультбыта, административно-деловых, учебно-просветительских и культурных центров подтверждает неравномерность их развития.

Следует отметить недостаточное количество градостроительных структурных элементов, участвующих в формировании, как городского центра,  так и в оформлении главных направлений центральных улиц.

Промышленные и коммунальные территории располагались на окраинах города, но с развитием города оказались глубоко в массивах жилой застройки, а с ростом их мощностей были нарушены все санитарные нормы. Промышленные территории находятся в удобной транспортной доступности с жилыми районами, но в то же время являются, зачастую, экологической угрозой для этих же жилых районов.

Необходимо остановить процесс дробления промышленных территорий, предложив мероприятия по упорядочению построения их функционально-планировочной структуры и повышению эффективности использования, проведение процесса деструктуризации промышленных территорий.

Коммунально-складские территории в городе представлены складскими территориями, принадлежащими промышленным предприятиям, предприятиям торговли и пищевой промышленности, гаражами, автопредприятиями.

Большую часть городских территорий, при общем дефиците свободных территорий для развития города, занимают частные гаражи, зачастую, располагающиеся в рекреационных зонах, охранных зонах рек и водотоков. Это негативно воздействует на состояние окружающей среды и требует планировочного , экологонаправленного решении.

Выводы комплексной оценки:

Результаты анализа территории городского округа города-курорта Кисловодска  представлены на схеме «Комплексная оценка территории».

По степени ограничения для целей строительства данные территории подразделяются на:

- средней сложности, УПВ на глубине свыше 5 метров, сейсмичность 7-8 баллов;

- сложные, УПВ на глубине свыше 3-5 метров; сейсмичность 8-9 баллов;

- особо сложные, УПВ на глубине меньше 2 метров; сейсмичность 9 баллов;

- территории не рекомендуемые для градостроительного освоения, сейсмичность 9 баллов.

В результате комплексной оценки территории по комплексу  природных и градостроительных  факторов были выбраны наиболее пригодные площадки для размещения жилой и общественной застройки, производственных объектов, организации рекреационных зон. Это позволит направленно регулировать использование территории по основным функциям, установить оптимальный режим застройки каждой зоны, определить очередность освоения площадок с учетом сложности их освоения.

По результатам анализа градостроительной ситуации определены территории наиболее пригодные для конкретных видов использования –селитебного, в т.ч. жилого, общественно-делового, рекреационного, промышленного и коммунально-складского.

В этой градации выделены зоны строительства на свободных и реконструируемых территориях, для многоэтажных, среднеэтажных и малоэтажных жилых зон, для наиболее удобного, с планировочной точки зрения, размещения административно-деловых, культурно-развлекательных, торговых и комплексных  центров обслуживания и рекреации.

Учитывая фактор износа жилого фонда, определены районы проведения строительства и реконструкции с полным или частичным сносом. Так, например, в исторической части города должна вестись реконструкция с частичным сносом при  сохранении и реставрации памятников исторического наследия.

На основании проведенной оценки современной планировочной структуры, структуры центров и обеспеченности объектами обслуживания в социальной сфере и рекреации  сделаны выводы, о необходимости строительства дополнительных центров обслуживания в. районах новостроек и сельских населенных пунктов (см. схему «Комплексная оценка территории»).

Выявлены объекты, функционирование которых  не совместимо с жилыми зонами. Результаты комплексной оценки территории позволили выявить различные функциональные зоны, провести функциональное зонирование территории и дать проектные предложения по развитию города.

# 17. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

# 17.1. АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Анализ планировочной структуры с целью выявления проблем функционирования города показал ряд недостатков, связанных с неполной реализацией предыдущего генплана, а также с изменением социально-экономических условий отечественного градостроительства.

В генеральном плане Кисловодска выделяются территориальные резервы по каждой функционально-планировочной зоне: курортной, селитебной, промышленно-складской.

Анализ реализации проектных предложений по развитию селитебной зоны города показал, что многие территории, предназначенные для капитального строительства, минуя рекомендации генплана, заняты частной одноэтажной жилой застройкой с весьма низким уровнем инженерно-коммунального оснащения.

Это относится к характеру застройки в юго-западной части города, в предыдущем генплане предназначенной для многоэтажной (5-9 эт.) застройки микрорайонного принципа организации культурно-бытового обслуживания.

Таким образом, часть резервных территорий утрачена, и в новом генплане необходимо разработать инвестиционно-экономическую концепцию развития города, предполагающую социальную и архитектурно-планировочную реабилитацию этих районов планировочной застройки.

Значительная часть санаториев г. Кисловодска («Кисловодсккурорт»), построенных в дореволюционный и довоенный период требуют реконструкции и капитального ремонта.

Анализ данных, характеризующих современную санаторную сеть курорта, показывает, что земельные участки ряда санаториев и пансионатов с лечением не соответствуют нормативным показателям. Из 33 санаториев и пансионатов лишь 12 здравниц имеют площадь земельного участка более 150 м2 на 1 место.

Ряд санаториев занимает небольшие земельные участки. Обеспеченность земельными участками в среднем по курорту – 142 м2/место; по санаториям объединения «Кисловодсккурорт» - 127 м2/место; по ведомственным санаториям – 166 м2/место; по пансионатам - м2/место.

Территориальные ресурсы в сложившемся курортном районе Кисловодска ограничены, поэтому увеличение площади участков и удельной обеспеченности на 1 место в существующих здравницах возможно лишь за счет выборочной реконструкции спальных корпусов ряда санаториев с повышением комфортности проживания при уменьшении коечной вместимости.

Большая часть общекурортных лечебных учреждений сконцентрирована в исторической части центра города. Дальнейшее насыщение учреждениями этого назначения нежелательно, но, несмотря на запретительные рекомендации генплана наблюдается практика стихийного строительства нового и перепрофилирования старого фонда в центральном, исторически ценном районе.

Важнейшим фактором, лимитирующим дальнейшее развитие Кисловодского курорта, являются ограниченные запасы минеральных вод. Территориальные ресурсы в пределах существующих курортных зон района почти полностью исчерпаны.

В курортной зоне (в юго-восточной части)  расположен уникальный климатолечебный парк с терренкурами. В настоящем генплане эти планировочные принципы курортолечения, такие как туристско-маршрутные, необходимо заложить и в новых парках окрестностей Кисловодска,  расположенных на восточных окраинах города, на открытых лугопарковых территориях.

Несмотря на рекомендации предыдущего генплана, преодолеть черезполостное размещение промышленности не удалось, ряд промышленных предприятий остается в массиве жилой застройки. К ним относятся предприятия легкой промышленности: швейной, обувной, трикотажной, а также производство сувенирных изделий. Также, несмотря на значительные размеры промплощадок, многие промпредприятия пищевой промышленности занимают центральные городские территории (мясокомбинат – 6,2 га на ул. 40 лет Октября).

Деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов, ЖБИ концентрируются в северной промзоне, но их территории имеют весьма хаотичную и экстенсивно организованную застройку. Кроме того, почти все эти промпредприятия V и IV класса санитарной вредности, требуют 50 м или 100 м санитарно-защитной зоны.

В городе при неблагоприятных для рассеивания примесей метеорологических условиях создаются проблемные зоны загрязнения воздушного бассейна, где объемы выброса вредных веществ превышают нормативы. Наиболее крупные зоны загрязнения (SO2, NO2, СО) локализуются в Северо-восточной части города. Большая зона загрязнения за счет автомобильных выбросов, ТЭЦ и более чем 100 котельных образуется в исторической части  города.

Территория города, его жилая общественная и курортно-рекреационная застройка загрязнена за счет низкого уровня санитарно-гигиенического содержания индивидуального фонда, отсутствия канализации, неэффективного сбора и утилизации мусора, содержания скота в черте города. Индивидуальный жилой фонд прилегающих поселков, в поймах рек Ольховки, Березовки, Кабардинки, Аликоновки, находится в особенно неблагоприятных в коммунальном отношении, неприемлемых для курорта условиях.

Предусмотренный предыдущим генеральным планом поэтапный вывод всех промышленных и коммунально-бытовых предприятий, расположенных во 2-ой зоне округа санитарной охраны курорта, в настоящее время не осуществляется и остается как мероприятие на перспективу.

Проектируемая ранее в генплане дифференциация уличной дорожной сети не достигла своей цели. В условиях непредсказуемо высокой автомобилизации и насыщения города низкотехническим автопарком создаются условия для частых и долговременных пробок, особенно в центре (в районе почты, в первую очередь, на проспекте Победы, проспекте Мира и пр.).

Предлагаемое раннее зонирование застройки не осуществляется, многочисленные территории и участки детских учреждений, курортных и лечебных учреждений выходят на магистрали с оживленным автомобильным движением.

Кроме того, в городе не реализуется административно-планировочная организация территории, приспособленная к пользованию маломобильным контингентом населения.

Благоустройство берегов р. Подкумок, Березовая, Ольховка, Аликоновка, Белая, с организацией водоохранного озеленения шириной от 15 до 50 м выполнено не в полной мере. Предусмотренный вынос частных домовладений, использование для озеленения части территорий прилегающих промышленных и коммунально-складских объектов был осуществлен частично.

Ликвидация тепличных комбинатов, с последующей реабилитацией загрязненных, весьма обширных территорий, отнесенных к первоочередным мероприятиям, не производится.

Рекомендации по ограничению выделения садово-огородных участков не выполнены, мало того, их площади, стихийно и хаотично застроенные, увеличились и превратились в новую острую проблему, решать которую придется в новом генплане.

Площадь зеленых насаждений санитарно-защитного назначения, согласно геплану, не увеличивается. Пойменые территории р. Подкумок остаются замусоренными некачественной растительностью. Берега озер (Старого и Нового), вопреки рекомендациям генплана остаются неблагоустроенными, утратившими свою былую рекреационную привлекательность как места городского пляжного отдыха.

Берегоукрепительные меры, устройство набережных и утраченных дамб, рекультивация нарушенных территорий, весь комплекс инженерного и архитектурного благоустройства, осуществляется в незначительных объемах и на недостаточно высоком архитектурно-пространственном уровне организации.

В нижеследующей таблице обозначены основные проектные предложения генерального плана (1989 г.) и анализ их реализации.

Таблица 1

| №№ п/п | Проектные предложения | Их реализация |
| --- | --- | --- |
| 1 | В пределах расчетного срока новое жилищное строительство намечалось в объеме около 395 - 400 тыс. кв.м общей площади в основном на реконструируемых территориях | Реализовано частично. Убыль жилищного строительства за период с 1989 г. по 2010 г. составил около 60,5 тыс. кв.м общей площади (это связано с реконструкцией). |
| 2 | Новое многоэтажное (от 6 эт. и выше до 16 эт.) жилищное строительство на свободных северо-западных территориях и, частично на территориях сложившейся частной малоэтажной застройки, запроектирован по принципу микрорайонов, объединенных в городской район. | Сформирован жилой район с центром обслуживания согласно разработанному позднее ПДП, в котором жилищное строительство реализовано на 80%, преимущественно 5-12 этажными домами. |
| 3 | Южный городской район, запроектированный как жилой район со смешанной по этажности застройкой, с большим процентом коттеджной застройки, включает обширные природные территории, раскрытые на юго-запад. | Жилая застройка: многоэтажная, коттеджная и малоэтажная почти полностью не реализована. Мало того, эта территория застроена в настоящее время не предусмотренным генпланом жилым фондом с низким уровнем коммунально-инженерного благоустройства. Эта территория утратила свое качество и может быть рекомендована в новом генеральном плане как резервная для реконструкции. |
| 4 | Северо-восточный и восточный жилые районы города, расположенные вдоль основной планировочной оси, и граничащие на юге с курортной зоной города, согласно генплану запроектированы как микрорайоны 4-5 этажной и малоэтажной реконструируемой застройки. | В настоящее время этот район является сложившимся, с отдельными вкраплениями нового строительства жилых и общественных объектов. На перспективу, в новом генплане этот район необходимо отнести к территории с выборочной реконструкцией, с переориентацией функционального назначения устаревших зданий, имеющих стилевую архитектурную ценность и сносом ветхого жилья. |
| Курортно-санаторная зона |
| 5 | В пределах расчетного срока в границах округа санитарной охраны курорта предусмотрено (вторая зона) расширение районов курортно-санаторной застройки в южной и западной части города. | Проектное предложение реализовано частично. Новое многоэтажное строительство санаторно-курортного назначения имеет точечный характер освоения в западной части, полностью неосвоенным остался южный район курортного строительства города. |
| Территории промышленных и коммунально-складских предприятий |
| 6 | В генеральном плане предусматривалось в основном сохранить территории за существующими промышленными и коммунально-складскими предприятиями. | Градостроительная политика в отношении территорий промышленных предприятий осуществлялась в соответствии с генеральным планом. Коммунальная зона не получила значительного территориального развития. |
| Территории и отдельные объекты историко-культурного наследия города |
| 7 | В генплане выявлены объекты и предложена система туристических маршрутов, охватывающих около ста памятников культуры, архитектуры, истории, археологии и уникальной природы. | Большинство памятников получили зоны охраны. Взаимосвязанная туристическая система еще не сложилась. |
| Территории сельскохозяйственных предприятий и частичного земледелия |
| 8 | По генплану территории северных теплиц рекомендованы к реконструкции и частичному выносу за пределы селитебной зоны. Территории садово-огороднических хозяйств рекомендованы к реконструкции и сокращению по площади. | Рекомендации не выполнены. В настоящее время площадь садово-огороднических хозяйств увеличилась и составляет 380 га в границах города. |

17.2. КОНЦЕПЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

В современных условиях пространственная организация уникального курортного города тесно вязана с социально-экономическими планами развития России, Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края и особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод, разработанных на период до 2020 года, а также Стратегии развития самого города-курорта Кисловодска.

В основу развития городского округа Кисловодска положен тезис о приоритетности развития курорта и, как следствие, необходимости сохранения уникальных природных факторов Кисловодска: чистого воздуха, нарзана и парка с лечебными терренкурами, которым нет аналогов в мире.

Всемирно известный старейший бальнеологический курорт России – Кисловодск расположен в живописной долине, окруженной склонами Главного Кавказского хребта на высоте от 817 метров над уровнем моря (Нарзанная галерея) до 1062 метров (Красное солнышко). Важно отметить, расположение Кисловодска значительно выше многих курортов Кавказских Минеральных Вод. Высота и рельеф города создают уникальные природные условия для существования и развития курорта.

Комплексная оценка ресурсного потенциала города, включая историко-культурный, природно-лечебный, туристско-рекреационный, инфраструктурный, человеческий, а главное инвестиционный потенциал, показала большие возможности архитектурно-пространственного развития этого курорта.

Основу природно-лечебного потенциала города-курорта Кисловодска составляют минеральные воды, которые и обусловили его развитие как одного из основных в России бальнеологических курортов.

Гидроминеральная база города-курорта представлена Кисловодскими месторождениями минеральных углекислых вод с участками Центральным, Ольховским, Березовским, Подкумским. Имеющийся гидроминеральный потенциал города-курорта Кисловодска позволяет увеличивать уровень эксплуатации санаторно-курортного комплекса.

Наряду с минеральными водами на курорте Кисловодска применяется для лечения иловая сульфидная грязь Тамбуканского озера.

Важнейшим лечебным фактором города-курорта Кисловодска является Кисловодский курортный парк с его знаменитыми терренкурами, который в 1988 году объявлен памятником садово-паркового искусства краевого значения. Кисловодский курортно-лечебный парк располагает особенно благоприятными условиями (живописный ландшафт, сложность рельефа, значительный перепад высот и др.) для терренкуролечения, ландшафтотерапии, аэрофитотерапии, климатотерапии.

Именно богатство биоклиматических и разнообразие лечебных ресурсов, уникальность садово-парковых комплексов являются ключевыми факторами архитектурно-пространственного развития курорта и в будущем.

Природно-ресурсный потенциал в значительной мере обуславливается экологическим состоянием города-курорта. Город-курорт Кисловодск входит в состав 7 городов России с наиболее благоприятной экологической обстановкой.

Однако негативное влияние на состояние окружающей природной среды города оказывает высокая концентрация автотранспорта, на долю которого приходится около 82% от всех выбросов загрязняющих веществ и котельных. Воздушный бассейн города-курорта Кисловодска характеризуется пониженными самоочищающими свойствами из-за закрытости котловины горами, частотой повторяемости антициклонического типа атмосферной циркуляции, явлений приземной инверсии, малых скоростей ветра, длительных периодов со штилевыми условиями.

Основным источником загрязнения почвы в городе являются несанкционированные свалки бытового мусора.

Туристско-рекреационный потенциал города представлен 48 здравницами общей емкостью 11 тыс. мест. Коэффициент загрузки санаторно-курортного комплекса города-курорта Кисловодска за 2008 год составил 114,5% и превышает аналогичные показатели других городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

В городе-курорте Кисловодске функционирует 11 гостиничных комплексов. Однако уровень их заполняемости остается стабильно низким, а удельный вес в доходах местного бюджета составляет менее 0,5%. Ключевыми факторами, ограничивающими развитие туристского потенциала города-курорта Кисловодска, являются отсутствие инфраструктуры развлечений, недостаточное внимание местных туроператоров к городским туристским объектам, слабая маркетинговая политика по продвижению туристского продукта города. Как следствие, природный и историко-культурный потенциал города используется неэффективно.

Основу промышленного потенциала города составляют объекты обрабатывающей промышленности, ключевое место среди которых занимают предприятия пищевой промышленности, в том числе розлив минеральной воды.

Оценивая этот потенциал развития, выявлены резервы для его наращивания. В интересах растущих потребностей санаторно-курортного комплекса необходимо также усилить ориентацию существующей  обрабатывающей промышленности на нужды курорта.

Инфраструктурный потенциал города-курорта сопряжен с развитием отраслей и сфер торговли, питания, транспорта, инженерно-коммунального хозяйства. Повышение этого потенциала полностью зависит от принятия соответствующей функционально-пространственной организации территории города-курорта. В настоящее время основные показатели характеризующие развитие сферы торговли и питания намного ниже, чем в других городах-курортах края.

Коммунальная инфраструктура также характеризуется наличием проблем, связанных с неравномерной подачей воды, износом (до 74%) канализационной и ливневой (до 82%) сети. Исчерпан потенциал имеющихся электрических и тепловых сетей (износ соответственно 59 и 44%).

Для устранения проблем транспортного обслуживания принимаются меры в рамках Программы развития и совершенствования маршрутного пассажирского транспорта на 2009-2014 г.г., разработанной администрацией города.

«Человеческий потенциал», непосредственно влияющий на территориальное развитие и структуру города, характеризуется показателем общая численность населения, который на 01.01.08 г. составил 135,3 тыс. человек. Как в целом по России и Ставропольскому краю, в городе-курорте Кисловодске отмечается процесс депопуляции (естественная убыль населения составляет 1,8).

Трудовая часть потенциала населения города составляет 84,5 тыс. человек; в экономике при этом занято 49,5 тыс. человек. Уровень безработицы на 2008 г. составил 12%.

Инвестиционный потенциал обнаруживает устойчивую активность в 2004-2008 г.г.: прирост инвестиций за 5 лет составляет 6,3%, т.е. до 2010,7 млн. руб. в 2008 году. Перспективы развития многих сфер города-курорта, модернизация экономики города предполагает дальнейший рост инвестиционной деятельности, в первую очередь в социальной сфере – строительстве жилья и новых санаторно-курортных комплексов.

Фактором, ослабляющим конкурентные позиции города, является низкий уровень обеспеченности жильем и сохраняющиеся низкие темпы его ввода (18 место в крае). Низкая обеспеченность жильем может привести к дефициту квалифицированных кадров в экономике города.

Условием дальнейшего повышения конкурентоспособности города является создание условий для развития конкурентного бизнеса и усиления концентрации собственности и капитала в туристско-рекреационной сфере и индустрии развлечений. Для эффективной концентрации собственности и увеличения темпов капитализации необходимо перейти от отраслевого планирования к формированию производственно-территориальных образований. Наиболее эффективной формой пространственной организации является сетевая, а поддерживающей ее моделью структурной политики – кластерная.

Градостроительные проблемы развития города-курорта Кисловодска обусловлены следующими долговременными системными общероссийскими и мировыми тенденциями:

- развитие единого экономического пространства, укрепление межрегионального сотрудничества путем реализации проектов по созданию «рекреационных транспортных коридоров»;

- воплощение идеи создания «золотого кольца Юга России» и поддержка проектов по развитию скоростных «рекреационных транспортных коридоров» с курортами Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и Краснодарского края (Кисловодск – Черкесск – Адлер – Сухуми, Кисловодск – Нальчик – Чегет) обеспечат рост «рыночной стоимости» города (т.е. повышение рыночной стоимости факторов производства, а также ценности активов, размещенных на территории города);

- повышение интересов внешних инвесторов к планируемым в городе проектам, особенно в сфере рекреации, а также увеличение потока отдыхающих. Развитие транзитного потенциала будет содействовать укреплению межрегиональных связей, ускорению товародвижения, снижению удельных транспортных затрат в экономике города.

- усиление конкуренции на российском и мировом рынках рекреационных услуг;

- возрождение и развитие курортно-туристских комплексов республик Северного Кавказа.

- усиление миграционных процессов. В связи с этим актуальная проблема возрастания нагрузки на социально-экономическую систему города, а также увеличение антропогенного воздействия на природно-ресурсную среду города.

- рост смертности в России от заболеваний сердечнососудистой системы. Основной причиной низкой продолжительности жизни населения в Российской Федерации является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Смертность от заболеваний сердечнососудистой системы, составляющая 55% смертности от всех причин, в России в 3-4 раза выше, чем в европейских странах. Это актуализирует необходимость разработки федеральной программы профилактического лечения заболеваний сердца, в том числе за счет развития доступного санаторно-курортного лечения на базе санаторно-курортных учреждений города-курорта Кисловодска.

- ожидаемый переход экономики России в стадию рецессии в ближайшие годы. Ключевыми угрозами развитию города в этот период будут выступать:

  - сжатие потребительского спроса;

  - рост потребительских цен и тарифов на услуги естественных монополий;

  - сокращение внешних инвестиций в основной капитал;

  - ограниченность финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов.

Интегральная оценка исходной социально-экономической и градо-экологической ситуации (SWOT-анализ) показал векторы пространственного развития города необходимые для разработки Генплана г. Кисловодска на период 2020 г.г. и прогноз на 2033 г.

В связи с этим можно предложить вектор развития «во-внутрь», то есть использовать внутренние резервы (уплотнение пространственное города) или «во-вне», изыскивая внешние резервы территориального развития города и высотное экологотехнологическое строительство.

Выбор преимущественных направлений будет зависеть от того, какой социально-экономический сценарий реализации Стратегии развития Ставропольского края будет обоснован для города-курорта Кисловодска – «инерционный» или «инвестиционный».

Инерционный путь развития происходит в условиях бюджетных ограничений, предложенные проекты будут носить локальный характер в наиболее доходных на краткосрочную перспективу отраслях: торговля, услуги, общественное питание, традиционные формы строительства, связи и т.д.

Инвестиционный сценарий предполагает технологическую модернизацию существующих санаторно-курортных учреждений, предприятий туриндустрии и индустрии развлечений, а также реализацию новых инвестиционных проектов в санаторно-курортной и туристской сферах и в области сохранения благоприятной экологической ситуации. Город-курорт Кисловодск значительно увеличит объем инвестиций (в первую очередь прямых), в том числе и иностранных, и обеспечит потенциал развития за счет полного использования природных ресурсов.

Инвестиционный сценарий рассматривается как наиболее оптимальный путь развития города-курорта Кисловодска, так как предполагает, с одной стороны, обеспечение технологической модернизации уже существующих и действующих учреждений и предприятий города, с другой стороны, реализацию новых инвестиционных проектов.

Задачи экономического развития обусловлены совершенствованием функционально-планировочной организации территории города:

- формирование и развитие высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного субкластера, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения разнообразных потребностей как российских, так и зарубежных граждан в туристско-рекреационных услугах, с другой стороны, значительный вклад в социально-экономическое развитие города за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, увеличения рабочих мест, улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия;

- обеспечение условий для осуществления комплексной модернизации предприятий сувенирной (фарфорово-фаянсовой) промышленности, способствующей продвижению имиджа города-курорта Кисловодска;

- развитие пищевой промышленности, обеспечивающей стабильное снабжение населения и отдыхающих качественными (экологически чистыми), доступными по цене и в максимально широком ассортименте продуктами питания и увеличение вклада города в решение проблемы общественного питания;

- развитие системы общественного питания;

- разработка маркетинговой политики, направленной на создание имиджа города в качестве одного из наиболее привлекательных для развития предпринимательства и инновационно-инвестиционного процесса;

- сохранение и возрождение ценных архитектурных и природных объектов;

- обеспечение экологической безопасности населения, сохранение высокого качества компонентов окружающей среды и всей экологической обстановки в целом и повышение уровня экологического образования населения;

- улучшение условий проживания населения и предоставление ему качественного жилищно-коммунального обслуживания;

- удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках и обеспечение работы транспортных систем.

Для решения задач, поставленных в рамках «инвестиционного» сценария развития города были предложены 10 проектов (см. Приложения №1-10):

- Проект «Выставочный-конгресс центр»;

- Проект «Этнодеревня»;

- Проект «Солнечный город» (реконструкция Парка культуры и отдыха);

- Проект «Новое озеро» (создание зоны отдыха);

- Проект «Старое озеро» (создание зоны отдыха);

- Проект «Лермонтовская скала» (театр под открытым небом);

- Проект «Киноконцертный комплекс «Россия»;

- Проект «Торгово-развлекательного комплекса»;

- Проект «Кисловодская солнечная электростанция»;

- Проект «Переработка твердых бытовых отходов».

В настоящем генплане «Кисловодск-2033» предлагаемые инвестиционные проекты будут интегрированы в архитектурно-пространственную структуру города, им должны быть найдены оптимальные территориальные ресурсы и планировочная организация.

На развитие субкластера туристско-рекреационного типа направлена реализация двух проектов:

- «Строительство и реконструкция санаторно-курортных учреждений и гостиничного комплекса»;

- «Гостеприимный город».

Основу субкластера составят имеющиеся природно-лечебный, туристско-рекреационный и историко-культурный потенциалы города-курорта Кисловодска. Ядром кластера будут выступать функционирующие в городе санаторно-курортные учреждения, предприятия индустрии гостеприимства, а также вновь введенные в эксплуатацию СПА-центры, отели, санаторно-курортные учреждения.

До 2020 г. планируется реализация 18 проектов по строительству и реконструкции санаторно-курортных учреждений и мест размещения зон отдыха для местного и прибывающего населения.

До 2033 г. прогнозируется осуществление экологоориентированных высокотехнологичных проектов энергетического оснащения городской инфраструктуры.

С появлением в последнее время ряда признаков экологического кризиса в обществе возникают принципиально новые тенденции в социально-экологическом развитии человечества и архитектуре.

Сохранение природных условий для нормальной жизни заставляет больше внимания уделять изучению проблемы устойчивости среды обитания, включающей в себя новые концепции строительной и архитектурной экологии, новые методы проектирования зданий с комфортной внешней и внутренней средой (здоровым климатом и качеством воздуха), озеленением, низким энергопотреблением и экономией энергии), архитектуры с применением рециклированных материалов.

Основная идея «экологической» архитектуры – создание в здании экосистемы и ее максимальное использование (Проект «зеленого жилого дома» - башни EDITT (Ecological Design in The Tropics) в Сингапуре (архит. Кен Янг, 1998 г.).

В здании предусмотрена круговая регенерация воды (для полива и технических нужд) на основе использования биологических фильтров. Дождевая вода также используется, проходя через систему фильтров. Сброс мусора, его сортировка и распределение по категориям происходят автоматически (на каждом этаже располагаются элеваторы для мусора и панели управления с делением на виды: металл, пластик, бумаги и др.). Для поддержания жизни растений используется  перерабатывающиеся в компост канализационные стоки.

Здание имеет биоклиматическую метеорологическую станцию (определение температуры, воздуха, влажности, давления, солнечной радиации и т.п.). За счет расположения на фасадах солнечных батарей здание может вырабатывать за 10 часов около 4,397 кВт электроэнергии. Помимо этого имеются солнечные коллекторы, которые обеспечивают здание горячей водой. Энергия ветра эффективно используется для кондиционирования помещений. Потоки ветра регулируются отдельными элементами фасада и направляются в специальные отсеки.  Основной идее проекта «экологического небоскреба», разработанного для ЭКСПО-2005 в г. Нагойя, (архит. Кен Янг, 1998 г.), является возведение его в парке выставки.

Здание с вертикальной системой зонирования является, с одной стороны, альтернативой горизонтально расположенному парку, а с другой – его продолжением.

«Вегетативная стратегия» развития фасадов зданий (заполнение фасадов растениями) позволяет предохранить его от избытка солнечного излучения и проводить контроль за микроклиматом внутреннего пространства.

Таким образом, применение экологических принципов в архитектуре создает новый архитектурный язык, который основан на сочетании высоких технологий и новых материалов с проверенным веками опытом традиционного строительства. Развивающееся прогрессивное направление в развитии архитектуры, применяющее новые технологии при создании архитектурных объектов, связано с новым отношением к ценности окружающей среды, сохранению и сбережению энергии.

В заключении необходимо отметить, стремление авторов осуществить новую, экологоориентированную философию  разработки генерального плана организации города.

Основная задача - повысить инвестиционную привлекательность за счет создания выразительной художествено-разнообразной, экологически устойчивой модели ландшафтной организации территории города-курорта.

С целью определения направления совершенствования планировочной структуры и основных принципов архитектурно-пространственной организации застроенных и природных территорий города была проведена вариантная проработка его будущего генплана.

17.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРЕДЫДУЩЕГО ГЕНПЛАНА

Согласно предыдущему генплану и разработанных ПДП районов необходимо сохранить принципы функционально-планировочной организации территории города, но при этом учесть основные положения социально-экономических планов Стратегии КМВ и г. Кисловодска-2020.

1. Селитебная зона города

Планировочную организацию новой жилой застройки (5-6-12 этажной и выше) на территориях рекомендуемых предыдущим генпланом необходимо скорректировать в пользу смешанной по этажности, разнообразной по характеру использования отведенного участка и многоплановой по набору и назначению помещений в жилых домах, а также их инженерно-коммунальной оснащенности. Необходимо при этом отойти от жесткой традиционной формы организации селитебных зон по принципу «район-микрорайон-группа домов» и объединения их в крупный городской район.

Причиной неполной реализации районов жилой застройки, предусмотренных в генплане, кроется в недостаточном учете уникальности города и его разнонаправленных и многообразных целей развития. В течение многих лет осуществлялась фрагментарно застройка отдельных крупных жилых районов.

Культурно-бытовое обслуживание этих районов не поспевало за возведением жилья, коммунально-инженерная инфраструктура также осуществлялась в неполной мере. Поэтому на запланированные, но не застроенные по генплану ПДП районов 5-9-12 этажной застройки «хлынула» непредусмотренная по ПДП, хаотично расположенная одно-двухэтажная индивидуальная застройка, в угоду нужд которой разбазаривался ценный земельный фонд города-курорта.

Во избежание этих проблем в будущем необходимо скорректировать функционально-планировочную структуру жилого фонда, учитывая следующие позиции:

1. по этажности:

- индивидуальная застройка 1-2-3 эт;

- таун-хауз – 3-4;

- многоуровневые 2-3-4-5 этажей (по принципу: крыша одного – терраса для следующего дома);

- многоквартирные 9-12 эт. (ленточные по рельефу);

- высотные 12-16 (солитеры) в точках территорий, выбранных в результате ландшафтно-визуальной оценки.

2. по характеру использования:

- для семейного заселения;

- для гостиничного заселения;

- для смешанного семейно-гостиничного заселения.

3. по размеру участка:

- без участка;

- участок 0,02-0,05 га, более 0,1 га, до 1 га.

4. по плотности застройки:

- повышенная плотность в зонах влияния общегородских магистралей;

- нормативная (по региональным нормам) плотность в зонах 200-300-метровой удаленности от общегородских магистралей;

- пониженная плотность при 400-500-метровой удаленности от общегородских магистралей.

5. дисперсный принцип размещения повседневных торгово-обслуживающих учреждений:

- в первых этажах домов;

- вдоль жилых улиц (реконструируемых жилых районов);

6. комплексный принцип объединения детских, школьных, спортивных объектов с повышенной нормой озеленения в зонах 200-400-метровой удаленности от городских и районных магистралей.

В результате анализа сложившейся плотности и качества жилой застройки необходимо выделить резервные жилые территории в районах:

- непомерно разросшихся садово-огородных участков (5 периферийных «хвостов», общей площадью 470 га);

- индивидуальной жилой застройки, имеющих огородные наделы, размер которых не соответствует городским регламентам;

- разработать зонирование с выделением:

  - зон сплошной реконструкции жилого фонда;

  - зон выборочной реконструкции;

  - зон сноса аварийного фонда;

  - зон преимущественного сноса ветхого, с устаревшими коммунальными сетями жилого фонда.

Пример застройки блокированными домами.

А – периметральная застройка (по периметру кварталов); Б – живописная застройка (при постановке домов группами вдоль тупиковых проездов).

Прием планировочной организации малоэтажной жилой застройки – групповая планировочная организация усадебно-коттеджной застройки.

Пример размещения 2-3-4(5) – этажной застройки повышенной плотности на реконструируемой территории кварталов сложившейся застройки: а – сложившаяся застройка; б – предлагаемая застройка.

Фрагмент 2-3-4(5) – этажной застройки повышенной плотности.

Примеры компоновки малоэтажных жилых домов на сложном рельефе: террасная застройка (террасирование рельефа).

2. Преобразование рекреационно-курортных зон города

Сложившуюся функционально-планировочную структуру, а главное архитектурно-пространственную организацию застройки города-курорта Кисловодска необходимо сохранить в значительно возможной мере, развивая и расширяя перечень недостающих, с точки зрения современных требований к курортам такого уровня объектов:

- спортивного назначения:

  - для занятий зимними видами спорта (горные, беговые лыжи, сноубординг, саночные трассы, биатлон, трассы для снегоходов и пр.);

  - для занятий летними видами спорта (велотрассы, трассы для кросса, гольфполя, трассы квадрациклов и пр.);

  - пляжно-аква-СПА-комплексы;

  - рекреационно-туристские маршруты (конные, автомобильные, скалолазные туристические маршруты и пр.).

- система комплексных выставочно-конгрессных центров:

  - конгресс-холлы;

  - выставочные залы – концерт – кино;

  - этноцентры (этнодеревни, сувенирные художественные ремесла, религиозные общины и воскресные школы и пр.).

- историко-культурно-музейные зоны города, их объединение в маршруты обеспеченные специальным транспортом, удобным для пользования маломобильным контингентом города (инвалиды, больные, пенсионеры, дети).

17.4. ВАРИАНТНАЯ ПРОРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА  КИСЛОВОДСКА

1.Прогнозная численность населения: на 2033 г. – 135,0 тыс. человек. (Динамика – 0)

Вариант инерционный («пессимистичный»)

I ВАРИАНТ. «ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ»: 80% существующего жилого фонда предназначено для реконструкции, 20% - снос ветхого, аварийного фонда, замена на 4-5 этажную капитальную застройку.

Приоритеты:

- Повышение качества жилого муниципального и индивидуального фонда на территориях 1-2-3 этажной застройки средствами разнообразных приемов архитектурно-планировочной организации.

- Разработка зонирования различных приемов реконструкции:

  - зоны коттеджной застройки, таун-хаузов, городских вилл, уплотненных участков с малоэтажной двух-трехуровневой застройкой на рельефе и др.;

  - зоны реконструкции жилого и санаторного фонда, обладающих художественной ценностью;

  - зоны реконструкции с предложением разработки программы преобразования садово-огородных хозяйств в городской фонд, с полноценной инженерной инфраструктурой, в целях создания второго жилья для собственников (как недвижимости для наследования).

- Реализация инвестиционной программы города в рамках «инвестиционного зонирования». Актуально размещение:

  - зоны конгресс-холла с выставочным комплексом;

  - зоны летнего СПА-комплекса на базе Нового и Старого озера, с аквапарком и торгово-развлекательным центром;

  - зоны этнодеревни;

  - зоны зимнего отдыха, спорта и туризма (в южной части города).

Во всех вариантах незыблемыми остаются три зоны:

- курортного парка;

- первой зоны санитарной охраны;

- санаторно-курортной зоны,

а также зоны охраны береговой полосы рек и озер.

На этих территориях предполагается только реконструкция с выводом непрофильных объектов.

2.Прогнозная численность населения: на 2033 г. – 156,0 тыс. человек. (Динамика положительная)

Вариант целевой («оптимистичный»)

II ВАРИАНТ. «ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» за счет: новых территорий в западном направлении, некоторых территорий сельских населенных мест в южной части города и, на перспективу, территорий (удаленностью до 10 км) в северо-восточном направлении в районе Ессентукской станицы – для развития рекреации.

Приоритеты:

- Реализация инвестиционного зонирования с экологической оценкой размещения конгресс-холла, развлекательного аквацентра, территорий зимнего отдыха и пр. рекреационных объектов, а также объектов эколого-энергетической направленности.

- Перепрофилирование ряда промышленных предприятий, направленных на обслуживание санаторно-курортного строительства.

- Размещение строительства отелей, аппартаментов в зоне аквацентра и высотных (до 18 этажей) гостиниц по периферии города (2-а участка) на территориях с высоким рельефом.

Прогнозная численность населения: на 2033 г. – 149,5 тыс. человек. (Динамика положительная)

Вариант средний

III ВАРИАНТ. «ПРЕЕМСТВЕННЫЙ» относительно предыдущего генплана (50% реконструкции застройки), т.е. «базовый» по организации планировочной структуры города, так как в основе положено преимущественное развитие зон 4-5 и 6-12 этажной застройки, согласно генплану 1989 г. по принципу микрорайонной организации ступенчатой культурно-бытовой системы обслуживания.

Приоритет:

- Вводится полноценный «экологический каркас», восстановление долин малых рек и ручьев.

- Намечаются обширные зоны (южное направление) сохраняемого ландшафта – территории, предназначенные для туризма различного назначения.

Инвестиционная программа намечается, как и в предыдущих 2-х вариантах. Также предполагается использование обширных садово-огородных участков и территорий сельских населенных мест под реконструкцию с 1-2 этажной жилой застройкой.

18. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2010 год | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I вариант | II вариант |
| 1. | Территория |
|  | Территория в проектируемых границах – всего, в том числе: | га | 7183 | 7183 | 7183 |
| 1.1. | Жилые зоны – всего, «1» в том числе: | га | 1079 | 1274 | 1335 |
| 1.1.1. | многоэтажная жилая застройка | га | 48 | 374 | 374 |
| 1.1.2. | среднеэтажная жилая застройка | га | 104 | 400 | 400 |
| 1.1.3. | малоэтажная жилая застройка | га | 927 | 500 | 561 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны | га | 404 | 468 | 468 |
| 1.3. | Производственные зоны - всего, в том числе под объектами: | га | 178 | 134 | 134 |
| 1.3.1. | промышленного назначения | га | 137 | 93 | 93 |
| 1.4. | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 150 | 160 | 160 |
| 1.5. | Рекреационные зоны - всего, в том числе: | га | 3688 | 3700 | 3700 |
| 1.5.1. | леса лесного фонда | га | 2328 | 2328 | 2328 |
| 1.5.1.1. | из них: городские леса | га | 1743 | 1743 | 1743 |
| 1.5.2. | санаторно-курортные учреждения и прилегающие к ним территории с зелеными насаждениями общего пользования и лесопарки | га | 1360 | 1372 | 1372 |
| 1.5.2.1. | в том числе: Курортный парк | га | 948 | 948 | 948 |
| 1.6. | Зона сельскохозяйственного использования - всего, в том числе: | га | 900 | 722 | 661 |
| 1.6.1. | садово-огородные хозяйства | га | 488 | 300 | 188 |
| 1.7. | Зоны специального назначения | га | 54 | 54 | 54 |
| 1.8. | Прочие земли | га | 730 | 671 | 671 |
| 2. | Население |
| 2.1. | Численность постоянного населения | тыс. человек/% | 135,1/100 | 135,0/100 | 150,0/100 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | тыс. человек/% | 18,1/13,4 | 21,7/16,1 | 26,6/17,7 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) | тыс. человек / % | 84,2/62,3 | 76,5/56,7 | 84,9/56,6 |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс. человек / % | 32,8/24,3 | 36,8/27,2 | 38,5/25,7 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м общей площади | 2595 | 4050 | 4500 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м на 1 человека | 19,2 | 30 | 30 |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | 2595 | 2395 | 2395 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство - всего | тыс. кв. м | - | 1650 | 2100 |
| 3.5. | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. кв. м | за период 2010-2033 | 69 | 88 |
| 4. | Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 2262 | 5400 | 6000 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 8571 | 15525 | 18750 |
| 4.3. | Больницы | коек | 900 | 1820 | 2020 |
| 4.4. | Поликлиники | посещений в смену | 2386 | 2450 | 2725 |
| 4.5. | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 12 | 14 | 15 |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства | пос.мест | 3413 | 12500 | 13950 |
| 4.7. | Цирк | пос.мест | 1520 | 1520 | 1520 |
| 4.8. | Библиотеки | тыс. единиц хранения | 395 | 540 | 600 |
| 4.9. | Спортивные залы | площадь, кв.м | 9424 | 10800 | 12000 |
| 4.10. | Бассейны | метров зеркала воды | 264 | 3375 | 3750 |
| 4.11. | Предприятия торговли и общественного питания, в том числе: |  |  |  |  |
| 4.11.1. | Магазины | тыс.кв.м торговой площади | 50,9 | 37,8 | 48,0 |
| 4.11.2. | Рыночные комплексы | торг.мест | 1285 | 945 | 1050 |
| 4.11.3. | Предприятия общественного питания | посад.мест | 4020 | 5400 | 6000 |
| 4.12. | Учреждения и предприятия коммунально-бытового обслуживания, в том числе: |  |  |  |  |
| 4.12.1. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 1400 | 1215 | 1350 |
| 4.12.2. | Бани | помыв.мест | 76 | 405 | 450 |
| 4.12.3. | Пожарное депо | пожарн.а/м | 11 | 15 | 15 |
| 4.12.4. | Территория кладбищ/количество | га/шт. | 36,3/3 | 37,7/2 | 37,7/2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Общая протяженность улиц, проездов, набережных | км | 250 | 290 | 315 |
| 5.2. | Плотность магистральной улично-дорожной сети | км/кв. км | 3,48 | 3,7 | 4,0 |
| 5.3. | Количество многоуровневых транспортных развязок | единиц | 0 | 6 | 8 |
| 5.4. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, с учетом наличного населения | автомобилей/ 1000 чел. | 232 | 290 | 310 |
| 5.5. | Количество маршрутов городского пассажирского транспорта (автобусов) | единиц | 31 | 42 | 46 |
| 5.6. | Среднее количество автобусов, выходящих на маршруты в рабочие дни | единиц | 186 | 245 | 280 |
| 5.7. | Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения | км | 9,1 | 12,0 | 14,0 |
| 5.8. | Общее количество единиц автотранспорта | тысяч единиц | 34,8 | 40,0 | 41,5 |
| 5.9. | Количество переездов с железной дорогой на одном уровне | единиц | 3 | 1 | 1 |
| 5.10. | Количество надземных и подземных пешеходных переходов | единиц | 72 | 95 | 105 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водоснабжение |
| 6.1.1. | Общий объем водопотребления - всего, | тыс.куб.м/сут. | 74,0 | 88,0 | 96,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб.м/сут. | 63,0 | 76,0 | 83,0 |
|  | на производственные нужды | тыс.куб.м/сут. | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| 6.1.2. | Источники водоснабжения | Кубанский водопровод, Эшкаконский водопровод, местные источники |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека (без учета промышленности) | л/сут. на 1 человека | 466,0 | 563,0 | 553,0 |
| 6.2. | Водоотведение (канализация) |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.куб.м/сут. | 52,0 | 62,0 | 70,0 |
| 6.2.2. | Мощность очистных сооружений | тыс.куб.м/сут. | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| 6.3. | Электроснабжение (прирост) |
| 6.3.1. | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | 23,8 | 53,7 | 65,4 |
| 6.3.2. | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт х час | 210958,0 | 353430,0 | 418735,0 |
| 6.4. | Теплоснабжение (прирост) |
| 6.4.1. | Расход тепла по городу, в том числе | Гкал/год | - | 165,0 | 200,0 |
|  | от централизованных систем | Гкал/год | - | 51,55 | 60,85 |
| 6.5. | Газоснабжение (прирост) |
| 6.5.1. | Потребность газа – всего, | тыс.куб.м/год | 254126,0 | 55330,0 | 61480,0 |
| 6.5.2. | Источники подачи газа | АГРС |
| 6.6. | Инженерная подготовка и защита территории |
| 6.6.1. | Ливневая канализация (закрытая) | км | 34,6 | 63,2 | 63,2 |
| 6.6.2. | Очистные сооружения ливневой канализации | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Охрана окружающей среды |
| 7.1. | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % от ПДК | 120,0-160,0 | 60,0 | 60,0 |
| 7.2. | Уровень загрязнения водоемов | % от ПДК | 140,0 | 90,0 | 90,0 |
| 7.3. | Уровень загрязнения почвы | % от ПДК | 110,0 | 70,0 | 70,0 |

Без учета перевода территории застройки садово-огородными хозяйствами в жилую застройку

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

| № п/п | Гос. учет № памятника | Наименование памятника | Датировка | № документа взятия на государственную охрану, дата | Кате-гория охраны | Местонахождение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | 433 | Памятник героям гражданской войны. Архитектор П. П. Еськов | 1927 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Детский (Комсомольский парк) | Неуд. |
| 2 | 435 | Памятник первому председателю Кисловодского Совета рабочих и солдатских | 1957 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Курортный бульвар, 9 | Уд. |
| 3 | 437 | Памятник следователю Кисловодского ЧК Ксении Ге, скульптор Х. Б. Крымшамхалов | 1957 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Курортный бульвар, 15 | Разрушен август 2006 |
| 4 | 434 | Памятник герою Советского Союза Г.А. Арустамову (1919-1944 г.) Скульптор Х. Б. Крымшамхалов | 1967 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Пр. Мира, 15 | Уд. |
| 5 | 443 | Братская могила 322 мирных жителей, расстрелянных фашистскими захватчиками | 1942-1949 гг. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Пром. зона | Неуд. |
| 6 | 439 | Памятник советскому воину, погибшему в годы Великой Отечественной войны | 1949г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Проезд Цандера (воинское кладбище) | Уд. |
| 7 | 444 | Могила Ф. А. Цандера, пионера Советского ракетостроения (1887-1933 г.) | 1959 г. | № 624 от 04.12.1974 | Ф. | Проезд Цандера (воинское кладбище) | Уд. |
| 8 | 442 | Могила Н. А. Ярошенко | 1847-1899 гг. | Постановление Совмина РСФСР №1327 от 30.09.1960 | Ф. | Сквер Ярошенко | Уд. |
| 9 | 494 | Памятник Ф.Э. Дзержинскому, скульптор Г. В. Нерода | 1957 г. | № 702 от 01.10.1981 | Р. | Пр. Дзержинского, 10 | Неуд. |
| 10 | 495 | Памятник В.И. Ленину | 1950 г. | № 702 от 01.10.1981 | Р. | Пр. Дзержинского, 50 | Уд. |
| 11 | 496 | Памятник «Журавли», скульпторы братья Роберманы | 1970 г. | № 702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Кольцова, В сквере | Неуд. |
| 12 | 497 | Бюст М. Ю. Лермонтову | 1950 г. | № 702 от 01.10.1981 | Р. | Курортный парк | Уд. |
| 13 | 498 | Барельеф В. И. Ленина, Скульпторы: Н.А. Андреев, В. И. Ингал, архитектор П. П. Еськов | 1927 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Курортный парк | Уд. |
| 14 | 500 | Памятник Г.К. Орджоникидзе, скульптор Г. В. Нерода, архитектор Я.Ю. Брансбург | 1952 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
| 15 | 499 | Памятник В. И. Ленину, скульптор М.И. Ласточкин, архитектор П. П. Еськов | 1957 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Пр. Мира | Уд. |
| 16 | 501 | Памятник Н. А. Семашко, скульптор Валуйский | 1949 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Семашко, 2 | Уд. |
| 17 | 502 | Памятник М. Горькому | 1947 г. | №702 от 01.10.1981 | Ф. | Территория сан. им. Горького | Уд. |
| 18 | 503 | Памятник Ф. А. Цандеру, пионеру советского ракетостроения, скульптор А. А. Мануйлов, архитектор В. П. Дюмин | 1959 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Проезд Цандера (воинское кладбище) | Уд. |
| 19 | 504 | Памятник В. И. Ленину | 1954 | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Шаумяна, 33 | Неуд. |
| 20 | 505 | Памятник Н. А. Ярошенко, Скульптор Л. В. Позен, художники Н.Н. Дубовский, П. А. Брюллов | 1899 | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Сквер Ярошенко | Уд. |
| 21 | 445 | Особняк генерала Игнатовича, литер «А» | Конец 19 в. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Авиации, 12 | Уд. |
| 22 | 655 | Особняк Спицыной, литер «Б» | Начало 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Авиации, 12 | Уд. |
| 23 | 656 | Особняк Гориной, где жил А. И. Солженицын, литеры «В» и «Е» | Начало 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пер. Бородинский, 3 (ул. Шаляпина, 5) | Аварийное |
| 24 | 657 | «Особняк» | Начало 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пер Бородинский , 4 литер «В» | Неуд. |
| 25 | 658 | «Особняк» | Начало 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пер Бородинский , 4 литер «А» | Неуд. |
| 26 | 447 | Здание гостиницы Владикавказской железной дороги | Конец 19 в. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Вокзальная, 12 литер «А» | Неуд. |
| 27 | 467 | Здание железнодорожного вокзала, литер «А» | 1895 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Вокзальная, 15 | Уд. |
| 28 | 659 | Особняк купца Калинкина Литер «А» | Конец 19- Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Володарского, 1 | Неуд. |
| 29 | 660 | Особняк Ацатурова, архитектор Н. Н. Семенов, литер «А» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Володарского, 2 | На реставрации |
| 30 | 661 | Казенная гостиница «Красные камни», литер «А» | 1900 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Володарского, 14 | Неуд. |
| 31 | 449 | Дача Кундури «Эльбрус», литер «Г» | 1906 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Герцена, 2 | Уд. |
| 32 | 450 | Особняк, литер «А» | Нач. 20 в. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Герцена, 9 | Уд. |
| 33 | 451 | Ансамбль санатория «Красный октябрь» | Нач. 20 в. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Герцена, 14 | Уд. |
|  | 451-1 | Дача Цаликова, литер «В» | Нач. 20 в. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Герцена, 14 | Уд. |
|  | 451-2 | Особняк генерала Цветкова, литер «Б» | Нач. 20 в. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Герцена, 14 | Неуд. |
| 34 | 662 | Дача «Тургеневка», литер «А» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Герцена, 16 | Поставлен на реставрацию |
| 35 | 663 | Особняк Тамбиевой | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Горького, 4 | Уд. |
| 36 | 664 | Особняк Евангулова, литер «А» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Дзержинского, 2 | Уд. |
| 37 | 665 | Особняк Тарасова, литер «Г» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Дзержинского, 2 | На реставрации |
| 38 | 666 | Дача №2 | 1904 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Дзержинского, 4 литер «Б» | Уд. |
| 39 | 668 | Корпус №4 санатория «Красный октябрь» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Дзержинского, 8 | Неуд. |
| 40 | 669 | Корпус №3 Военного санатория, литер «А» | 1950 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Дзержинского, 12 | Уд. |
| 41 | 452 | Особняк Ляшенко, литер «А» | Нач. 20 в. | №702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Дзержинского, 14 | Уд. |
| 42 | 669 а | Особняк Барт К. И., литер «Б» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Дзержинского, 16 | Уд. |
| 43 | 453 | Ансамбль санатория «Смена» | 1890 г. Нач. 20 в. | №702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Дзержинского, 18 |  |
|  | 453-1 | Дача Офросимовой «Благодать», литер «А» | 1890 г. | №702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Дзержинского, 18 | Неуд. |
|  | 453-2 | Особняк Ляшенко, литер «Б» | Нач. 20 в. | №702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Дзержинского, 18 | Уд. |
| 44 | 670 | Главный корпус санатория «Москва», литер «А» | 1951 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Дзержинского, 50 | Уд. |
| 45 | 671 | Дача, литер «Д» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Желябова, 5а | Уд. |
| 46 | 455 | Главный корпус санатория «Радуга», арх. М.Я. Гинзбург, литер «А» | 1938 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Желябова, 7 | Неуд. |
| 47 | 672 | Усадьба Померанцева | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Желябова, 14 | Уд. |
|  | 672-1 | Особняк 1, литер «Б» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Желябова, 14 | Уд. |
|  | 672-2 | Особняк 1, литер «В» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Желябова, 14 | Уд. |
|  | 672-3 | Особняк 1, литер «Г» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Желябова, 14 | Уд. |
| 48 | 456 | Дача Путата, арх. Ф. Сталь, литер «А» | 1910 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Желябова, 17 | Неуд. |
| 49 | 459 | Бювет источника нарзана «Желябовский», арх. П.П. Еськов, литер «А» | 1960 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Кирова, 3 | Уд. |
| 50 | 460 | Нарзанная галерея, арх. С. И. Уптон, литер «А» | 1848-1858 гг. | №624 от 04.12.1974 | Р. | Ул. Коминтерна, 2 | Неуд. в части помещений |
| 51 | 673 | Особняк Сильникова, литер «А» | 1907 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Коминтерна, 4 | Уд. |
| 52 | 461 | Дом В. И. Сафонова, литер «А» | 1880 г. | №702 от 1981 г. | Р. | Ул. Коминтерна, 6 | Уд. |
| 53 | 674 | Дача А. И. Кабат, литер «А» | 1900 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Коминтерна, 9 | Уд. |
| 54 | 462 | Главный корпус сан. «Кисловодск», арх. М. И. Мержанов, литер «А» | 1934 г. | №702 от 01.10.1981 | Р. | Ул. Коминтерна, 15 | Аварийное |
| 55 | 457 | Комплекс курзала Владикавказской железной дороги, арх. Дескубес, Томас | 1895 г. | Указ Президента № 176 от 20.02.1995 | Ф. | Ул К. Маркса, 1 (ул. Вокзальная, 8) | Неуд. в части «Муз.Раковины» |
|  | 457-1 | Здание курзала , литер «А» | 1895 г. | Указ Президента №176 от 20.02.1995 | Ф. | Ул К. Маркса, 1 (ул. Вокзальная, 8) | Уд. |
|  | 547-2 | Музыкальная раковина, литер «Б» | 1895 г. | Указ Президента №176 от 20.02.1995 | Ф. | Ул К. Маркса, 1 (ул. Вокзальная, 8) | Неуд. |
|  | 457-3 | Северный мостик, литер «и» | 1895 г. | Указ Президента № 176 от 20.02.1995 | Ф. | Ул К. Маркса, 1 (ул. Вокзальная, 8) | Уд. |
|  | 457-4 | Западная лестница, литер «б» | 1895 г. | Указ Президента № 176 от 20.02.1995 | Ф. | Ул К. Маркса, 1 (ул. Вокзальная, 8) | Уд. |
|  | 448(457-5) | Пешеходный мостик, литер «в» | 1895 г. | Указ Президента № 176 от 20.02.1995 | Ф. | Ул К. Маркса, 1 (ул. Вокзальная, 8) | Уд. |
| 56 | 675 | Доходный дом, литер «А» | Нач. 20 в. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Красноармейская, 1 | Уд. |
| 57 | 676 | Особняк Г. М. Тамбиева (гостиница Московская), литер «А» | 1904 г. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Красноармейская, 4 | Уд. |
| 58 | 677 | Дом раввина, литеры «А», «Б» | Нач. 20в. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Куйбышева, 2 | Литер «Б»-уд., Литер «А» - ав-ное |
| 59 | 481 | Комплекс главных нарзанных ванн, арх. А.Н. Клепинин, литер «А» | 1903 г. | №176 от 20.02.1995 | Ф. | Курортный бульвар, 4 | Неуд. |
| 60 | 678 | Аптека Д. И. Цинцинатора, литер «А» | Нач. 20 в. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Курортный бульвар, 6 | Уд. |
| 61 | 482 | Здание Октябрьских нарзанных ванн, арх. П. П. Еськов, литер «А» | 1928 г. | № 702 от 01.10.1995 | Р. | Курортный бульвар, 8 | Неуд. |
| 62 | 483 | Бювет источника нарзана «Грибок», арх. В.Н. Безруков, литер «В» | 1963 г. | № 702 от 01.10.1995 | Р. | Курортный бульвар, 9 | Уд. |
| 63 | 679 | Гостиница С. А. Бесштау «Бесштау», литер «А» | Кон. 19 в-нач. 20 в | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Курортный бульвар, 10 | Уд. |
| 64 | 680 | Гостиница В. С. Зипалова, литер «А» | Нач 20 в. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Курортный бульвар, 12 | Уд. |
| 65 | 681 | Гостиница А. А. Смирнова, литер «А» | Нач 20 в. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Курортный бульвар, 14 | Уд. |
| 66 | 682 | Типография, литер «Б» | Нач 20 в. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Курортный бульвар, 14 | Уд. |
| 67 | 683 | Гостиница братьев Зипатовых «Россия», Литер «А» | 1901 г. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Курортный бульвар, 15 | Уд. |
| 68 | 484 | Здание гостиницы «Гранд-отель», литер «А» | 1904 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Курортный бульвар, 19 | Уд. |
| 69 | 454 | Каскадная лестница, арх. Л. С. Залесская, К. А. Шевченко | 1936 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Курортный парк | Аварийное |
| 70 | 458 | Пешеходный мостик «Дамский каприз» | Нач. 20 в. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Курортный парк | Уд. |
| 71 | 464 | Павильон «Стеклянная струя», литер «Г» | 1900 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Курортный парк | Уд. |
| 72 | 465 | Павильон «Храм воздуха», арх. Н.Н. Семенов, литер «И» | 1312 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Курортный парк | Руинованное |
| 73 | 473 | Колоннада курортного парка. Арх. Семенов Н.Н., литер «А» | 1912 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Курортный парк | Неуд. |
| 74 | 466 | Павильон «Красное солнышко», арх. Б. С. Волков, литер «Р» | 1930 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Курортный парк | Уд. |
| 75 | 684 | Корпус № 2 Военного санатория | 1930 г. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Ленина, 5 | Уд. |
| 76 | 468 | Усадьба Твалчрелидзе | 1890-1990 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Ленина, 13 | Уд. |
|  | 468-1 | Особняк (главный дом), литер «А» | 1890 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Ленина, 13 | Уд. |
|  | 468-2 | Флигель № 1, литер «Б» | 1890 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Ленина, 13 | Уд. |
|  | 468-3 | Флигель № 1, литер «В» | 1900 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Ленина, 13 | Уд. |
|  | 468-4 | Ворота | 1900 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Ленина, 13 | Уд. |
| 77 | 685 | Мужская гимназия Сильникова | Нач. 20 в. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Ленина, 14 | Аварийное |
| 78 | 470 | Особняк Иваницкого, литер «Е» | Нач. 20 в. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Ленина, 16 | Неуд. |
| 79. | 686 | Особняк Очакова, литер «А» | Нач. 20 в. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Ленина, 18 |  |
| 80 | 471 | Главный корпус санатория им. Кирова, литер «А» | 1936 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Ленина, 21 | Аварийное |
| 81 | 687 | Особняк, литер «А» | 1877 г. | № 600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Ленина, 22 | Уд. |
| 82 | 469 | Корпус № 2 сан. им. Кирова, рах. Е. А. Левинсон. Литер «А» | 1935 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Ленина, 21 | Уд. |
| 83 | 472 | Ансамбль зданий санатория им. Орджоникидзе. Арх. М. Я. Гинзбург, Е. М. Попов, Е. В. Вахтангов, П. С. Полюдов | 1934-1951 гг. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.1 | Административный корпус, литер «Е» | 1937 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.2 | Лечебный корпус, литер «Б» | 1937 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.3 | Корпус №1, литер «А» | 1937 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.4 | Корпус №2, литер «В» | 1937 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.5 | Корпус №3, «Гайка», литер «А-1» | 1951 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.6 | Здание гаража | 1937 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.7 | Здание кухни-заготовочной | 1937 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.8 | Здание прачечной, литер «Ж» | 1937 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.9 | Хозяйственный корпус, литер «Д» | 1951 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.10 | Хозяйственный корпус, литер «Д-1» | 1951 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.11 | Лестница | 1937 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
|  | 472.12 | Павильон парковый | 1951 г. | №624 от 04.12.1974 | Ф. | Пр. Ленина, 25 | Уд. |
| 84 | 688 | Корпус № 1 сан. «Жемчужина Кавказа», арх. Фомин, литер «П» | 1931 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Мира, 1 | Уд. |
| 85 | 689 | Особняк Тарасовых, литер «Б» | 1900 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Мира, 1 | Уд. |
| 86 | 690 | Особняк, литер «Л» | 1895 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Мира, 3 | Уд. |
| 87 | 691 | Здание бывшего госбанка, литер «А» | 1900 г. | №600 от 01. 11.1995 | Р. | Пр. Мира, 10 | Уд. |
| 88 | 463 | Кисловодская крепость –ансамбль, арх. С. И. Уптон | 1850-56, 1887гг. | №1327 от 30.09.1960 г. | Ф. | Пр. Мира, 11 | Уд. |
|  | 463-1 | Башня круглая | 1850-56 гг. | №1327 от 30.09.1960 | Ф. | Пр. Мира, 11 | На реставрации |
|  | 463-2 | Стена крепостная | 1850-56 гг. | №1327 от 30.09.1960 | Ф. | Пр. Мира, 11 | Уд. |
|  | 436-3 | Ворота | 1850-56 гг. | №1327 от 30.09.1960 | Ф. | Пр. Мира, 11 | Уд. |
|  | 463-4 | Мастерские, кухня, здание западных казарм | 1850,56-1887 гг. | №1327 от 30.09.1960 | Ф. | Пр. Мира, 11 | Уд. |
| 89 | 692 | Торговый дом Н. Терпогосова (бывший дом пионеров), литер «А» | 1909 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Мира, 11 | Уд. |
| 90 | 693 | Особняк М.М. Коленкиной , литер «А» | 1900 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пр. Мира, 19 (Парковый пешеход, 1) | Уд. |
| 91 | 694 | Особняк Малхосянца, литер «А» | 1900 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. С. Перовой, 5 | Уд. |
| 92 | 695 | Особняк, литер «А» | 1900 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. С. Перовой, 15 | Снят с гос. охраны |
| 93 | 696 | Особняк Колодяжного Литер «В» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. С. Перовой, 16 | Уд. |
| 94 | 477 | Дача «Орлиное гнездо» Вырубовой, литер «Е» | 1890 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. С. Перовой, 41 | Уд. |
| 95 | 475 | Здание гостиницы «Модерн» Дружининой, литер «А» | Кон.19-нач. 20 в. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Первомайский, 3 | Уд. |
| 96 | 476 | Здание дома связи, арх. Орлова, литер «А» | 1971 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Первомайский, 12 | Уд. |
| 97 | 478 | Здание кинотеатра «Россия», арх. И. М. Фриденталь, литер «А» | 1970 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Победы, 6 | Уд. |
| 98 | 479 | Здание цирка, арх. Анопориенко, литер «А» | 1973 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Победы, 12 | Уд. |
| 99 | 480 | Санаторий «Эльбрус»-гл. корпус, арх. А. М. Алхозов, литеры «А» и «А1» | 1954 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Профинтерна, 33 | Уд. |
| 100 | 697 | Особняк Будагова | 1910 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Пер. Санаторный, 9 | На реставрации |
| 101 | 485 | Гостиница «Горн» Войцеховского, литер «А» | Нач. 20 в. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пер. Саперный, 7 | Уд. |
| 102 | 698 | Дача Петрик, арх. Алхазов | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Стопани, 3 | Уд. |
| 103 | 699 | Особняк Бонча, литеры «А» и «А1» | Нач. 20 в. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Стопани, 4 | Уд. |
| 104 | 486 | Усадьба архитектора Н.Н. Семенова, арх. Семенов Н.Н. | 1900 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Урицкого, 2 |  |
|  | 486.1 | Особняк 1, литер «А» | 1900 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Урицкого, 2 | На реставрации |
|  | 486.2 | Особняк 1, литер «Б» | 1900 г. | № 702 от 01.11.1981 |  | Ул. Урицкого, 2 | Снесен в 2001 г. |
| 105 | 487 | Дубль памятника 488 |  |  |  | Ул. Урицкого, 3 | Не существует |
| 106 | 488 | Дача Александрова, Кулакова, Мухтарова | 1893 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Урицкого, 4 Литер «А» | На реставрации |
| 107 | 489 | Особняк Евсеева, арх. Н.Н. Семенов | Нач. 20 в. | № 702 от 01. 11.1981 | Р. | Ул. Урицкого, 6 Литер «А» | Неуд. |
| 108 | 490 | Бывшее здание сан. «Радуга» | 1900-е гю | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Урицкого, 10 Литер «А» | Неуд. |
| 109 | 700 | Особняк Милашевских | 1908 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Урицкого, 11 Литер «А» | Уд. |
| 110 | 701 | Особняк | 1905 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Урицкого, 11 Литер «Б» | Уд. |
| 111 | 491 | Дача А. Ф. Васильевой «Светлана» | Нач. 20в. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Хмельницкого, 3, литер «А» | Уд. |
| 112 | 702 | Женская частная гимназия | 1903 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Хмельницкого, 7, литер «А» | Аварийное |
| 113 | 703 | Особняк архитектора Э.Б. Ходжаева, арх. Э. Б. Ходжаев | 1904 г. | №600 от 01. 11.1995 | Р. | Ул. Чкалова, 69, литер «Б» | Неуд. |
| 114 | 704 | Отель «Скала» Сильникова | 1909 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Шаляпина, 5 литер «А» | Неуд. |
| 115 | 446 | Усадьба Лекарева «Деревня Ретвизан» | 1890 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Шаляпина, 6 | Уд. |
|  | 446.1 | Отель «Ретвизан» | 1890 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Шаляпина, 6 | Уд. |
|  | 446.2 | Флигель-дача «Избушка» | 1890 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Шаляпина, 6 | Уд. |
|  | 446.3 | Особняк 1 | 1890 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Шаляпина, 6 | Уд. |
|  | 446.4 | Особняк 2 | 1890 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Шаляпина, 6 | Уд. |
| 116 | 705 | Частный пансионат | 1890 г. | №600 от 01.11.1995 | Р. | Ул. Шаумяна , 33, литер «Е» | Аварийное |
| 117 | 474 | Дача А. М. Дондукова-Корсакова | 1910 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Ярошенко, 2 литер «А» | Уд. |
| 118 | 492 | Здание частного пансионата Ганешина | 1905 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ул. Ярошенко, 2 литеры «А», «Б», «В» | Уд. |
| 119 | 493 | Замок «Коварства и любви» | 1936 г | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Ущелье р. Аликоновка, литер «А» | Памятник природы и истории |
| 120 | 430 | Особняк Георгиевского | 1918 г. | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Дзержинского,21, Литер «Д» | Уд. |
| 121 | 431 | Дача «Карс» | 1920-1930 | № 702 от 01.11.1981 | Р. | Пр. Дзержинского, 4, литер «А» | Уд. |
| 122 | 432 | Дом Реброва | 1828-1841 гг. | № 624 от 04.12.1974 | Ф. |  | Руинированное |
| 123 | 436 | Дом офецерского собрания | 1870-1918 | № 624 от 04.12.1974 | Р. | Курортный бульвар 9, литер «А» | Уд. |
| 124 | 440 | Памятник комсомольцу М.Л. Кардашу | 1967 г. | № 702 от 01. 11.1981 | Р. | Проезд Цандера | Снесен в 70-х гг. |
| 125 | 438 | Ансамбль музея «Дача Шаляпина. Роспись Н.К. Рериха, К. А. Коровина» | 1904 г. | № 624 от 04.12.1974 | Ф. | Ул. Шаляпина, 1 | На реставрации |
|  | 438-1 | Особняк Семенова | 1904 г. | № 624 от 04.12.1974 | Ф. | Литер «А» | На реставрации |
|  | 438-2 | Особняк Ушаковой Литер «М» | 1904 г. | № 624 от 04.12.1974 | Ф. | Литер «А» |  |
| 126 | 441 | Усадьба художника Н.А. Ярошенко | 1892-1898 гг. | 1327 от 30.09.1960 | Ф. | Ул. Ярошенко,1 |  |
|  | 441-1 | Главный дом-«Белая вилла литер П» | 1892-1898 гг. | 1327 от 30.09.1960 | Ф. | Ул. Ярошенко,1 | Неуд. |
|  | 441-2 | Флигель № 1 Литер «Р» | 1892-1898 гг. | 1327 от 30.09.1960 | Ф. | Ул. Ярошенко,1 | Уд. |
|  | 441-3 | Флигель № 2 Литер «С» | 1892-1898 гг. | 1327 от 30.09.1960 | Ф. | Ул. Ярошенко,1 | Уд. |
|  | 441-4 | Фондохранилище Литер «О» | 1892-1898 гг. | 1327 от 30.09.1960 | Ф. | Ул. Ярошенко,1 | Уд. |
| 127 | 667 | Главный корпус санатория «Красные камни» Арх. Мержанов Литер «А» | 1935 г. | №600 от 01.11.1995 г | Р. | Пр. Дзержинского, 4 | Уд. |
| 128 | 1 | Свято-Никольский собор | 1885-1888 гг. Воссоздан 2003 г. | №45-24 от 14.07.2004 | М. | Пр Мира, 22 | Уд. |
| 129 | 2 | Прантелемоновская церковь | 1905 г. Воссоздана 1997 г. | №45-24 от 14.07.2004 | М. | Пр. Ленина, 3 | Уд. |
| 130 | 3 | Кресто-воздвиженская церковь |  | №45-24 от 14.07.2004 | М. | Ул. Пешеходная , 4 | Уд. |
| 131 | 4 | Памятник воинам внутренних войск РФ | 2000 г. | №45-24 от 14.07.2004 | М. | Ул. Верхнедонская,1 | Уд. |
| 132 | 5 | Памятник героям медикам | 1997 г. | №45-24 от 14.07.2004 | М. | Бульвар курортный, 2 | Уд. |
| 133 | 6 | Памятник А.С. Пушкину скульптор Г. В. Курегян | 1999 г. | №45-24 от 14.07.2004 | М. | «Нижний парк» Курортного парка | Уд. |
| 134 | 7 | Крест на крестовой горе | 1998 г. | №45-24 от 14.07.2004 | М. | Крестовая горка, ул. Вокзальная | Уд. |

Таблица 2

ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

| №№ пп | Гос. учет № пам. | Наименование | Датировка | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 464 | Поселение «Смена» | сер.1тыс. н.э. | Северо - западная часть Георгиевского плато, район ул.С.Перовской |
| 2. | 465 | Могильник «Реброва балка» | 1 пол. 1 тыс. до н.э. | Территория сан. им. Кирова, пр. Ленина-Перовской |
| 3. | 466 | Могильник «Георгиевское плато» (у сан. Орджоникидзе) | 4-7 вв. н.э. | Территория сан. им. Орджонникидзе, пр. Ленина |
| 4. | 467 | Могильник "Реброва Балка-2" | 1 тыс. н.э. | пр. Ленина между сан. им. Кирова и Димитрова. |
| 5. | 468 | Могильник "Георгиевское плато" | 4-7 вв. н.э. | Район санотория им. Орджоникидзе,1-2 корпуса. |
| 6. | 469 | Могильник "Улица Войкова" | 7-6 вв. до н.э. | Верхняя часть ул.Войкова |
| 7. | 470 | Поселение "Красные Камни» | 1тыс. н.э. | 200-300м юго-восточнее сан. "Красные Камни", Курпарк. |
| 8. | 471 | Могильник "Красные Камни" | 8-6 вв. до н.э. | Территория санатория "Красные Камни" |
| 9. | 472 | Могильник "Водонапорный" | 10-13 вв. до н.э. | 200-250 м юго-западнее сан. "Красные Камни", место водонапорных бассейнов |
| 10. | 473 | Поселение "Первомайская поляна" | 1тыс. до н.э. | 100-150 м южнее Первомайской поляны, мысообразный холм, курортный парк. |
| 11. | 474 | Поселение "Храм воздуха» " | 1тыс. до н.э. | Курортный парк, мысообразный холм, на котором находится "Храм воздуха" |
| 12. | 475 | Поселение "Будёновекая слобода- 1" | середина Х тыс. н.э. | Окраина города, возвышенность между ул.Котовского Минеральной и левым берегом р.Белой |
| 13. | 476 | Могильник. "Будёновская слобода-1" | 2-З вв. н.э. | Восточная окраина города, район средней школы №7 |
| 14. | 477 | Могильник "Белореченский-1" | 6-5 вв.до н.э. | Левый берег р. Белой, Второй участок кладбища 50-70гг. |
| 15. | 478 | Могильник "Джинал" | 6-5 вв.до н.э. | Верхняя часть ул. Пятигорская. Территория санатория "Туркмения" |
| 16. | 479 | Укрепление "Туркмения" | 1тыс. до н.э. | Гребень возвышенности над сан. "Туркмения" |
| 17. | 480 | Могильник "Кабан-гора-1" | 2 в. до н.э.- 1 в. н.э. | Территория ПАТП №2, Отроги г. "Кабан" |
| 18. | 481 | Могильник "Кабан-гора-2" | 8-6 вв. до н.э. | 250~300 м северо-западнее могильника "Кабан-гора-1" |
| 19. | 482 | Поселение "Белореченское-1" | 1тыс. до н.э. | Территория ПАТП-1 и индивидуальной застройки |
| 20. | 483 | Поселение "Белореченский-2" | 8-6вв.до н.э. | Северо-восточная территория ПАТП-1. |
| 21. | 484 | Поселение "Кабан-Гора-1" | Конец 1тыс. Начало1тыс.н.э. | Юго-западные отроги г.Кабан Территория ПАТП-1 |
| 22. | 485 | Могильник "Кабан-Гора-3" | 8-7 вв. до н.э. | Западное подножье г. Кабан, пос. Белореченский |
| 23. | 486 | Поселение «Белореченское-2» | 8-7 вв. до н.э. | Северная окраина посёлка Белореченского. |
| 24. | 487 | Укрепление "Красное Солнышко" | 1тыс. до н.э. | Скальная возвышенность "Красное Солнышко», курпарк |
| 25. | 488 | Поселение "Красное Сол- солнышко" | 1тыс. до н.э. | Восточный и южный склоны возвышенности "Красное Солнышко" |
| 26. | 489 | Могильник "Малое Седло" | 8-7 вв. до н.э. | Восточное подножие возвышенности "Малое Седло" |
| 27. | 490 | Укрепление "Малое Седло-1 ("Глухая Балка")" | 1тыс. до н.э. | Верхний курпарк, скалистый выступ, разделяющий балки Глухую и Широкую |
| 28. | 491 | Поселение "Малое Седло-2" | 1тыс. до н.э. | Северо-западный склон г. Малое Седло |
| 29. | 492 | Поселение "Глухая Балка" | 1тыс. до н.э. | Восточный склон скального гребня |
| 30. | 493 | Могильник "Сосновый Бор" | 1пол. 1тыс. до н.э. | Курпарк, территория госдач "Сосновый Бор" |
| 31. | 494 | Укрепленное поселение "Озерное" | Середина 1тыс. н.э. | Северо-восточный берег старого озера, на возвышенности |
| 32. | 495 | Могильник "Агачёвский" | 9-7 вв. до н.э. | Западная окраина, юго-западный угол территории пансионата |
| 33. | 496 | Курган "Молочная Горка" | 2 тыс. до н.э. | Западная окраина, юго-западнее территории пансио ната "Велинград" |
| 34. | 497 | Поселение "Зеленогорские сады" | 3-2 тыс. до н.э. | Гряда между пансионатом «Велинград» и пос. Нежинский |
| 35. | 498 | Могильник "Директорская Горка" | 3-8 вв. н.э. | Юго-западная окраина пос. Аликоновский, на возвышенности |
| 36. | 499 | Поселение "Директорская Горка" | 6-8 вв. н.э. | Склон гряды у останца "Директорская Горка", зона индивидуальной застройки |
| 37. | 500 | Поселение "Аликоновское-1" | 3-2 тыс. до н.э. | 300-350 м южнее пос. Аликоновка, левобережная скальная терраса р. Аликоновки |
| 38. | 501 | Могильник "Отстойник-1" | 8-6 вв. до н.э. | 1,2-1,5 км южнее старого озера, у котельной пансионата "Горное Эхо" |
| 39. | 502 | Могильник "Отстойник-2" | 6-8 вв. н.э. | Примыкает к территории могильника "Отстойник-1" |
| 40. | 503 | Могильник "Горное Эхо-1" |  | У южного въезда на территорию пансионата "Горное Эхо", левый берег р. Аликоновка |
| 41. | 504 | Могильник "Горное Эхо-2" |  | Левый берег р. Аликоновки, западнее двухэтажных корпусов пансионата "Горное Эхо" |
| 42. | 505 | Городище "Отстойник" |  | Правый берег р. Аликоновка, останец скальной террасы возле пансионата "Горное Эхо" |
| 43. | 506 | Поселение "Отстойник" | 6-8 вв. н.э. | Склоны балки ручья Луначарка |
| 44. | 507 | Поселение "Горное Эхо" | середина 1тыс. н.э. | Склон левобережной террасы р.Аликоновки, у пансионата "Горное Эхо" |
| 45. | 508 | Поселение "Луначарка" |  | Возвышенность между строящейся инфекционной больницей и пос. Луначарка |
| 46. | 509 | Могильник "Луначарка-1" | 2-8 вв. н.э. | Между западной частью пос. Луначарка и дачами |
| 47. | 510 | Могильник "Луначарка-2" | 9-7 вв. до н.э. | Правый берег р.Аликоновка, край террасы, примыкает к могильнику "Луначарка-1" |
| 48. | 511 | Поселение "Дачи" | конец 2- начало 1 тыс. н.э. | Правобережная терраса ущелья р.Аликоновка между ручьями "Митькин Курган" и "Луначарка", район дач |
| 49. | 512 | Могильник "Митькин Курган" (скальный) | 8-9 вв. н.э. | Скальные террасы балки ручья "Митькин Курган", район пансионата "Горное Эхо"и дачного товарищества "Красный курган-2» |
| 50. | 513 | Аликоновский скальный могильник |  | Скалы левобережной террасы р. Аликоновка , 50-6О м выше моста через реку, дорога к "Замку коварства и любви" |
| 51. | 514 | Могильник "Развилка" | начало 1тыс. н.э. | Развилка дорог на пос. Зеленогорский и "Замок коварства и любви" |
| 52. | 515 | Могильник "Зеленогорский" | 5-7 вв. н.э. | Юго-западная окраина пос. Зеленогорский |
| 53. | 516 | Укрепление "Броненосец-1" | 1тыс. н.э. | Восточная окраина пос. Зеленог орский, левый берег р.Аликоновки, на скальном останце "Броненосец" |
| 54. | 517 | Поселение "Броненосец" | 1 тыс. н.э. | Восточные склоны останца "Броненосец" |
| 55. | 518 | Укрепление "Броненосец-2" |  | Левый берег р.Аликоновки, на скальном мысу террасы, между Аликоновским ущельем и балкой р. Солдатской |
| 56. | 519 | Могильник "Замковый-1" | 3-6 вв. н.э. | 1км юго-западнее скалы "Замок", на гряде |
| 57. | 520 | Могильник "Замковый-2" | 8-6 вв н.э. | Примыкает к могильнику "Замковый-1" |
| 58. | 521 | Укрепление "Замковое" | 1 тыс. н.э. | Скала "Замок» над рестораном "Замок коварства и любви" и "Саклей" |
| 59. | 522 | Поселение "Замковое-1" | 1половина 1тыс. до н.э. | Юго-западнее скалы "Замок", выше по склону террасы |
| 60. | 523 | Поселение "Замковое-2" | 2 тыс. до н.э. | Северный и северо-западный склоны скалы "Замок" |
| 61. | 524 | Поселение "Замковое-3" | Начало 3 тыс. до н.э. | Восточный и северный склоны скалы "Замок" |
| 62. | 525 | Поселение "Замковое-4" | 3-2 тыс. до н.э. | Склон правого берега р. Аликоновки, у "Замка коварства и любви" |
| 63. | 526 | Курган "Горизонтальный" |  | Юго-западная окраина го¬рода, перекрёсток улиц Кутузова и Зеленогорской |
| 64. | 527 | Курганная группа '"Сувенирная фабрика" |  | Район фирмы "Феникс",между ул.Станичная, Боргустанская,Черняховского |
| 65. | 528 | Скальный грот (пещера) "Попова Доля" | 1 тыс. до н.э.-2тыс. н.э. | Скальный выступ над ул.Станичной |
| 66. | 529 | Могильник "Попова Доля" | Середина и конец 1тыс. до н.э. | Склон скальной террасы "Попова Доля», средняя часть ул. Станичная |
| 67. | 530 | Поселение "Попова Доля" | 1-3 вв. н.э. | Склон северо-восточного окончания возвышенности "Попова Доля", левый берег р. Берёзовка |
| 68. | 531 | Курганная группа ГПТУ-29 ("Три камня") | 3 тыс. до н.э.- 17 в н.э. | Северное окончание возвышенности "Попова Доля", территория ГПТУ-29 |
| 69. | 532 | Могильник "Велореченский-3" | 1 тыс. н.э. | Левый берег р. Белой, район хлебозавода |
| 70. | 533 | Могильник "Набережный" | 6-8 вв. н.э. | Склон правобережной террасы р. Берёзовки, центральная часть ул. Набережной |
| 71. | 534 | Могильник "Сафоновский Родник" | 8-7 вв. до н.э. | Северо-восточная окраина города, территория ДРСУ |
| 72. | 535 | Могильник "Ясли" | 6-8 вв. до н.э. | Сев.-вост.окраина города, запад.склон возвышенности "Маркин Кош", восточнее плодоовощной базы |
| 73. | 536 | Укрепление "Ясли" | 1 тыс. н.э. | 100-120 м сев.-вост. могиль-ника "Ясли", скальный выступ возвышенности "Маркин Кош" |
| 74. | 537 | Поселение "Ясли-1" | 6-8 вв. до н.э. | Западный, сев-зап. и северный склоны скального выступа "Ясли" |
| 75. | 538 | Поселение "Ясли-2" | 8-6 вв. до н.э. | Примыкает к поселению "Ясли" |
| 76. | 539 | Поселение "Подкумские Дачи" | 15-17вв. н.э. | Сев-вост. окраина города, правобережная терраса р. Подкумок |
| 77. | 540 | Курганная группа и могиль- ник "Подкумские дачи" |  | Восточная окраина пос. "Подкумские дачи" |
| 78. | 541 | Поселение "Очистное" | 1тыс. -середина 2тыс. н.э | Сев-вост. окраина города, возвышенность у очистных сооружений, конец ул. Чехова |
| 79. | 542 | Могильник "Очистной" | 1-З вв. н.э. | Восточный склон возвышенности с поселением "Очистной» |
| 80. | 543 | Поселение "Железнодорожное" |  | Окраина города, окончание ул. Железнодорожной |
| 81. | 544 | Поселение "Железнодорожный мост" |  | Правобережная высокая терраса р. Подкумок, у въезда в город |
| 82. | 545 | Поселение "Подкумский Мост" | 8-7 вв. до н.э. | Район автомобильного моста через р. Подкумок, на въезде в город |
| 83. | 546 | Могильник "Подкумская терраса" | 1-3 вв. н.э. | Правобережная терраса р. Подкумок, ул. Окопная, въезд в город |
| 84. | 547 | Поселение "Подкумская терраса" | 15-17 вв. н.э. | Территория старых районов бывшей ст. Кисловодской, ул. Крымушкинская-Окопная-Подкумская |
| 85. | 548 | Могильник "Долгоруковский" | 8-6 вв. до н.э. | Территория старых районов бывшей ст.Кисловодской, начало ул. Долгоруковской |
| 86. | 549 | Могильник "Западный" |  | Территория бывшей станицы Кисловодской, ул. Западная |
| 87. | 550 | Поселение "Решинка-1" | 4-3 тыс. до н.э. | Ул. Западная, возвышенность на правом берегу р. Берёзовка в районе её слияния с р. Подкумок |
| 88. | 551 | Поселение "Решинка-2" | 15-17 вв. н.э. | Примыкает к поселению "Решинка-1" |
| 89. | 552 | Курганная группа "Зеленогорские сады " | 3-2тыс. до н.э. | Сев-зап.окраина города, между электроподстанцией и фарелевым хозяйством |
| 90. | 553 | Могильник "Рыбные пруды" | 6-8вв. до н.э. | Восточная граница территории форелевого хозяйства, возвышенная терраса левого берега р. Аликоновка |
| 91. | 554 | Курганная группа "'Рыбные Пруды" | 3-2вв. до н.э. | Возвышенная терраса левого берега р. Аликоновка, район её впадания в р.Подкумок. |
| 92. | 555 | Укрепление "Кольцо-Гора" | 1 тыс. до н.э. | Скальный выступ "Кольцо-Горы" |
| 93. | 556 | Курганная группа "Кольцо Гора" | 3-2вв. до н.э. | Левобережная терраса р. Подкумок в районе "Кольцо-Горы" и заправочной станции |
| 94. | 557 | Скальный грот "Кольцо-Гора" | 2тыс. до н. э. | 200-220 м от "Кольцо-Горы, в скальной гряде |
| 95. | 558 | Поселение "Кольцо-Гора-1" | 10-12вв. н.э. | Территория западной части тепличного комбината "Цветы Ставрополья" и заправочной станции |
| 96. | 559 | Поселение "Кольцо-Гора-2" | 2-1тыс. н.э. | Территория возле городской АЗС |
| 97. | 560 | Могильник "Кольцо-Гора-1" | 11-12вв. н.э. | Территория возле городской АЗС, у "Кольцо-Горы" |
| 98. | 561 | Могильник "Кольцо-Гора-2" | 8-6вв до н.э. | Район развилки автодорог Кисловодск-Учкекен и Кисловодск пос. Неженский |
| 99. | 562 | Могильник "Левоподкумский" | 8-7вв. до н.э. | Левобережная терраса р. Подкумок, южнее комбината "Цветы Ставрополья" |
| 100. | 563 | Поселение "Аланская Крепость – 1" | 9-12 вв. н.э. | Район АЗС,под первой Песчанниковой грядой и мысообразным выступом "Аланская Крепость" |
| 101. | 564 | Поселение "Аланская Крепость 2" | 5-8 вв. н.э. | Под скальной грядой между мысом "Аланская Крепость" и "Кольцо Гора" |
| 102. | 565 | Укрепление "Аланская Крепость" |  | Мыс "Аланская Крепость" |
| 103. | 580 | Укрепленное поселение "Крымушкинская Балка-1а" | 6-9 вв. н.э. | К северу от города, на скалистом выступе "Крымушкинекая Балка-1а" |
| 104. | 581 | Укрепленное поселение "Крымушкинская Балка-1б" | 9-4 вв до н.э. | Примыкает к территории пос. "Крымушкинская Балка-1б" |
| 105. | 582 | Поселение "Крымушкинская Балка-2" | 8-6 вв. до н.э. | Промзона. Скалистый выступ левой стороны «Крымушкинской балки» |
| 106. | 583 | Могильник "Мебельная Фабрика-2" | 11-12 вв н.э. | Промзона, за корпусами мебельной фабрики «Бештау» |
| 107. | 584 | Могильник "АТХ-1" |  | Промзона, территория грузового АТХ, у развилки дорог на г. Ессентуки и пос. Терезе |
| 108. | 585 | Могильник "АТХ-2" | 8-6 вв до н.э. | Промзона, Северная территория АТХ и за ее пределами, на склонах |
| 109. | 586 | Поселение "АТХ" | 8-6 вв до н.э. | Промзона. К востоку от могильника «АТХ-2» |
| 110. | 587 | Поселение "Автосервис" | 1-3 вв н.э. | Промзона, севернее автовокзала |
| 111. | 588 | Грот "Юбилейный" | 1тыс. до н.э.- 2 тыс. н.э. | Сев-вост. окраина промзоны, у котельной и лесопосадок |
| 112. | 589 | Могильник "Автовокзал" | 8-6 вв до н.э. | Территория автовокзала |
| 113. | 590 | Могильник "Железнодорожный мост" | 8-6 вв до н.э. | 150-200 м сев-вост. ж/д моста, левобережная терраса р. Подкумок |
| 114. | 591 | Поселение "Промзона-1" | 8-6 вв до н.э. | Юго-вост. часть промзоны, у сооружений |
| 115. | 592 | Поселение "Промзона-2" | 9-12 вв до н.э. | Примыкает к территории пос. «Промзона -1» |
| 116. | 593 | Могильник "Промзона-1" | 8-7 вв до н.э. | У поселения «Промзона-1» |
| 117. | 594 | Поселение "Казачка-1" | 1 тыс. до н.э.- нач. 1 тыс. н.э. | Центр города. Гора «Казачья» между реками Березовка и Аликоновка |
| 118. | 595 | Казачий пост | 1-я пол. 19 в | Центр города. Гора "Казачья" |
| 119. | 596 | Могильник "Курзал" | 1-3 вв. н.э. | Центр города у госфилармонии КМВ |
| 120. | 597 | Могильник "Вокзальный-1" | 10-8 вв н.э. | Привокзальная площадь |
| 121. | 598 | Могильник "Вокзальный-2" | 8-7 вв н.э. | Привокзальная площадь, сев. Подножье г. Крестовой |
| 122. | 599 | Поселение "Крестовое" | 1тыс. до н.э.-нач. 1тыс.н.э. | Центр, вершина г. Крестовая, у сан. им. Горького |
| 123. | 600 | Поселение «Барановская горка» | 1 тыс. до н.э. | Центр, вершина «Барановской горки», у сан. «Кисловодск» |
| 124. | 601 | Могильник "Крестовая Горка" | 8-6 вв н.э. | Центр, вершина «Крестовой горки» возле сан. им. Горького |
| 125. | 602 | Могильник "Улица Коминтерна" | 8-7 вв до н.э. | Центр. Верхняя часть ул. Коминтерна, за высотным корпусом сан. «Луч» |
| 126. | 603 | Могильник "Церковная Горка" | сер. 1 тыс. н.э. | Центр, восточная часть «Церковной горки» у сан. «Смена» |
| 127. | 604 | Могильник "Кавказ" | 3-4 вв. н.э. | Центр, восточная окраина г. «Согласие», На территории пансионата «Кругозор» |
| 128. | 605 | Курганная группа "Пятницкая Горка" | 3-2 тыс. до н.э. | Центр. Западная часть возвышенности «Пятницкие высоты», возле памятника «Павшим героям» |
| 129. | 606 | Могильник "Красная Площадь" | сер. 1 тыс. н.э. | У крепости и восстанавливаемого Никольского собора |
| 130. | 607 | Поселение «Ломоносовка» | 1 тыс. н.э. | Юго-зап. окраина города, склон возвышенности над. ул. Ломоносова |
| 131. | 608 | Могильник "Ломоносовка" («Бермамытский») | 6-8 вв. н.э. | Склон возвышенности возле поселения «Ломоносовка» |
| 132. | 609 | Могильник «Сосновая Горка-1» | 8-6 вв. н.э. | Курортный парк. Юго-восточная часть «Сосновой Горки» |
| 133. | 610 | Могильник «Сосновая Горка-2» | 8-6 вв. н.э. | Курортный парк. 300-350 м севернее основного корпуса сан. «Эльбрус» |
| 134. | 611 | Поселение «Пикет» | 8-6 вв. до н.э. | Юго-вост. окраина города, склон левой стороны Пикетной балки, ул. Пикетная |
| 135. | 612 | Казачий пикет | 1 пол 19 вв | Западное окончание горы Пикетной |
| 136. | 613 | Поселение «Звездочка» | 1 тыс. до н.э. | Верх ул. Гагарина возле лагеря «Звездочка» |
| 137. | 614 | Могильник «Черкасский» | 1 тыс. до н.э. | Индивидуальный участок по ул. Черкасской |
| 138. | 615 | Могильник «Бермамытекий» | 1 тыс. до н.э. | Юго-зап. окраина города возле лагеря «Сосновый Бор» |
| 139. | 616 | Могильник «Березовский-3» | 8 в. до н.э. | 1,5-2 км юго-западн. окраина города, левобережная терраса р. Березовка |
| 140. | 617 | Могильник «Березовский-4» | 8-7 вв до н.э. | 2-2,65 км юго-запад города, левобережная терраса р. Березовка |
| 141. | 618 | Могильник «Березовский-5» | 8-7 вв до н.э. | 2 км юго-зап. города, левобережная терраса р. Березовка |
| 142. | 619 | Поселение «Левоберезовское-2» | нач. 1 тыс. н.э. | 2 км юго-зап. лагеря «Сосновый бор», справа от дороги на пос. Левоберезовский, левая терраса р. Березовки |
| 143. | 620 | Поселение «Левоберезовское-1» | 1 тыс. до н.э. | 100-130 м сев-вост. пос. Левоберезовский, левая терраса р. Березовки |
| 144. | 621 | Могильник «Березовский-6» | 8 в н.э. | 4,5-6 км юго-запад города, левая терраса р. Березовки |
| 146. | 623 | Укрепление «Березовское-1» | 1 тыс. н.э. | 700-800 м юго-зап. окраины города, правобережная терраса р. Березовки |
| 147. | 624 | Городище "Мосейкин Мыс" | 1 тыс. н.э. | 1,5 км сев-вост. пос. Левоберезовский, правобережная терраса р. Березовки |
| 148. | 625 | Поселение "Мосейкин Мыс-1" | 1 тыс. н.э. | Северный и западный склоны скалы «Мосейкин Мыс» |
| 149. | 626 | Поселение "Мосейкин Мыс-2" | 7-6 вв. до н.э. | Южная часть города, примыкает к территории пос. Мосейкин Мыс-1 |
| 150. | 627 | Могильник «Правоберезовский» | 4-6 вв. н.э. | 200-250 м юго-восточнее «Мосейкиного Мыса» |
| 151. | 628 | Поселение "Правоберезовское" | 2 тыс. до н.э. | 2 км сев. Пос. Правоберезовский , склон правого берега ручья |
| 152. | 629 | Поселение "Дачно-Берёзовское" | 3-2 тыс. до н.э. | 1,1-1,2 км сев-зап. пос. Индустрия, правая терраса р. Березовки |
| 153. | 630 | Могильник «Идустрия-1» | 8-7 вв. до н.э. | 700-800 м к югу от пос. Индустрия, левый берег р. Кабардинка |
| 154. | 631 | Могильник «Идустрия-1» | 1 тыс. до н.э. | Южнее могильника Индустрия -1, на левобережной террасе р. Кабардинка |
| 155. | 632 | Могильник «Идустрия-2» | 8-7 вв до н.э. | 350-400 м южнее пос. Индустрия на левобережной террасе р. Кабардинка |
| 156. | 633 | Могильник «Идустрия-2» | нач. 3 тыс. н.э. | 400-450 м южнее пос. Индустрия на левобережной террасе р. Кабардинка |
| 157. | 634 | Могильник «Идустрия-3» | 1 тыс. до н.э. | Зап. окраина пос. Индустрия |
| 158. | 635 | Могильник "Подсобное хозяйство Семашко-1" | нач. 1 тыс. н.э. | 1 км юго-вост. пос. Индустрия, правобережная терраса р. Кабардинка |
| 159. | 636 | Могильник "Подсобное хозяйство Семашко-2" | 3-2 тыс. до н.э. | 100-120 м юго-вост. Могильника -1 |
| 160.161. | 637 | Курган «Индустрия» | 3-2 тыс. до н.э. | Южная окраина пос. Индустрия у дороги |
| 162. | 638 | Городище «Кугуль» | 5-8 вв н.э. | Верхняя часть возвышенности «Кугуль» |
| 163. | 639 | Могильник «Кугульский -1» (катакомбный) | 5-8 вв н.э. | Правобережная терраса р. Кабардинка, скальная возвышенность «Кугуль» на южном, юго-западном склонам |
| 164. | 640 | Поселение "Кугуль" | сер. 1 тыс. н.э. | Юго-западн. склон возвышенности «Кугуль» |
| 165. | 641 | Могильник «Кугульский -2» (склеповый, западный) | 6-7 вв н.э. | Северо-западное окончание возвышенности «Кугуль» |
| 166. | 642 | Могильник «Кугульский -3» (склеповый, восточный) | 7-8 вв. н.э. | Юго-восточное окончание возвышенности «Кугуль» |
| 167. | 643 | Могильник «Кугульский -4» | 8-6 вв н.э. | 500-600 м восточнее пос. Индустрия, северо-западный склон г. Кугуль |
| 168. | 644 | Могильник "Лермонтовская Скала- 1а" | 8-7 вв до н.э. | 300-320 м. сев-зап. Лермонтовской скалы, правая терраса р. Ольховка |
| 169. | 645 | Могильник "Лермонтовская Скала- 3 б" | 5-7 вв. н.э. | Примыкает к территории могильника «Лермонтовская Скала-1 а» |
| 170. | 646 | Могильник "Лермонтовская Скала- 2" | 6-5 вв н.э. | У сев. подножья Лермонтовской скалы, левый берег р. Ольховка |
| 171. | 647 | Могильник "Лермонтовская Скала- 3" | 6-7 вв н.э. | Мысообразная возвышенность у слияния рек Ольховки и Сухой Ольховки |
| 172. | 648 | Могильник "Лермонтовская Скала- 4" | 8-7 вв н.э. | Левоображная терраса р. Ольховки, возле дороги в пос. Высокогорский, 400-420 м юго-западнее Лермонтовской Скалы |
| 173. | 649 | Могильник "Лермонтовская Скала- 5" | 6-7 вв н.э. | Склоны террас у дороги в пос. Высокогорский |
| 174. | 650 | Поселение "Лермонтовская Скала- 1" | 1 пол. 1 тыс. н.э. | Правобережная терраса р. Ольховки, скальный мыс напротив Лермонтовской Скалы |
| 175. | 651 | Поселение "Лермонтовская Скала- 2" | 1 тыс. н.э. | Левый берег р. Ольховки, Восточный склон, восточный склон Лермонтовской Скалы |
| 176. | 652 | Укрепление "Лермонтовская Скала" | 1 тыс. н.э. | 200-250 юго-западнее Лермонтовской скалы, скальный мыс между реками Ольховкой и Сухой Ольховкой |
| 177. | 653 | Могильник "Нарзанный" | сер. 1 тыс.н.э. | Восточная окраина пос. Нарзанный |
| 178. | 654 | Курган "Круглый" | 3-2 тыс. до н.э. | Правый берег р. Ольховки около 100 м восточнее пос. Нарзанный, правый берег р. Ольховки |

# Footnotes

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю (оценка).

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю.

По данным «Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2020 года».

По данным «Паспорта города-курорта Кисловодска», 2009 г.

По данным Администрации городского округа города-курорта Кисловодска.

Занятые в производственных единицах, не имеющих государственной регистрации в качестве юридического лица.

По данным Администрации городского округа города-курорта Кисловодска.

По данным Администрации городского округа города-курорта Кисловодска.

В % от трудовых ресурсов – по данным Администрации городского округа города-курорта Кисловодска. В соответствии с методологией МОТ уровень безработицы в Кисловодске составляет 15,6% (в % от ЭАН).

Количество безработных, приходящихся на одну вакансию, заявленную в службу занятости населения.

По данным анализа деятельности отечественных и зарубежных санаторно-курортных учреждений потребность в рабочих местах в них составляет 3-4 рабочих места на каждого отдыхающего, а на курортах высшего класса (VIP) – до 6 рабочих мест.

По данным Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на период до 2020 года.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю. Паспорт социально-экономического положения города Кисловодска (за 2005-2009 гг.), Ставрополь, 2010 г. (предварительные данные).

По данным Администрации городского округа города-курорта Кисловодска и Паспорта города-курорта Кисловодска – 2009.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю. Статистический сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае», Ставрополь, август 2010 г.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю. Статистический сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае», Ставрополь, август 2010 г.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю. Статистический сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае», Ставрополь, август 2010 г.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю. Статистический сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае», Ставрополь, август 2008 г.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю. Статистический сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае», Ставрополь, август 2008 г.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю. Статистический сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае», Ставрополь, август 2010 г.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю. Статистический сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае», Ставрополь, август 2010 г.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю. Статистический сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае», Ставрополь, август 2010 г.

По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю. Статистический сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае», Ставрополь, август 2010 г.

При жилищной обеспеченности 30 кв. м/чел.

По данным проекта застройки, принятым Администрацией города.

При жилищной обеспеченности 30 кв. м/чел.

По данным проекта застройки, принятым Администрацией города.

Погрешности в измерениях площадей жилой застройки обусловлены сложным рельефом города

Без учета застройки под садово-огородными хозяйствами (488 га), в перспективе возможен перевод в категорию жилищного фонда

Численность и вместимость учреждений социально-культурного обслуживания Ухоловского муниципального района приведена по данным районной Администрации  и Паспорту  муниципального образования - Ухоловского района от 2010 года.

Государственный институт проектирования городов «Гипрогор». Корректура Генерального плана

г. Кисловодск, Москва, 1994 год.

Федеральная служба государственной статистики территориальный орган по Ставропольскому краю. Паспорт социально-экономического положения города Кисловодска (за 2005-2009 г.)

Паспорт города-курорта Кисловодска 2009 год.

Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с изменениями от 14 июля 2001 г., 13 июля 2007 г.).

Федеральная служба государственной статистики территориальный орган по Ставропольскому краю. Паспорт социально-экономического положения города Кисловодска (за 2005-2009 г.)

По данным, представленным органами местной администрации города–курорта Кисловодска (2010 год).

Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган по Ставропольскому краю. Статистический сборник «Образование в Ставропольском крае».(г. Ставрополь октябрь 2010 г.).

«ТСН 30-312-2006 Ставропольского края "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края. Часть 1. Селитебные территории" (в ред. приказов министерства ЖКХ, строительства и архитектуры СК от 21.05.2008 № 184 министерства строительства и архитектуры СК от 30.07.2009 № 159), при условии 70% обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях общего типа.)

По данным, представленным органами местной администрации города–курорта Кисловодска (2010 год).

Данные на современном этапе по предприятиям торговли и общественного питания, учреждениям и предприятиям бытового и коммунального обслуживания культуры и физкультуры и спорта получены из паспорта города-курорта Кисловодска 2009 года

Расчет произведен согласно «ТСН 30-312-2006 Ставропольского края "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского Края. Часть 1. Селитебные территории" (в ред. приказов министерства ЖКХ, строительства и архитектуры СК от 21.05.2008 N 184 министерства строительства и архитектуры СК от 30.07.2009 N 159).

В разработке Стратегии приняли участие представители администрации и депутаты Думы города-курорта Кисловодска, руководители муниципальных учреждений и общественных организаций, представители бизнес-сообщества, ученые Пятигорского филиала Северо-Кавказской академии государственной службы

«Стратегия социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на период до 2020 г.», стр. 8-24

См. Таблицу «Прогноз численности населения городского округа города-курорта Кисловодска»

Реализация перевода территории застройки садово-огородными хозяйствами в жилую связана с административно-организационными мероприятиями по развитию города

Кладбище, расположенное по ул. 40 лет Октября в настоящее время закрыто, на перспективу намечается создание мемориала.